Додаток 1

до документації

ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА ІНШІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

(ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ) ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі:

# Реконструкція теплової мережі до будинку по вулиці Шашкевича М.,35 в м. Золочеві Золочівського району Львівської області

(ДК 021:2015: 45454000-4-реконструкція).

| № п/п | Найменування робіт та витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту2 | м3 | 16,8 |  |
| 2 | Перевезення ґрунту до 10 км | т | 26,88 |  |
| 3 | Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 у відвал, група ґрунту2 | м3 | 9,35 |  |
| 4 | Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 у відвал, група ґрунту 2, який знаходиться на відстані до 2 м від поверхні комунікацій або предметів, що заважають, а також об’єму ґрунту, що знаходиться від наземного предмета, що заважає (дерев, стовпів, тощо) у межах вильоту стріли екскаватора | м3 | 11,8 |  |
| 5 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту2 | м3 | 49,35 |  |
| 6 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 ( доробка вручну, розробленого механізованим способом ) | м3 | 4,56 |  |
| 7 | Улаштування піщаної основи під трубопроводи | м3 | 16,8 |  |
| 8 | Укладання труб сталевих водопровідних діаметром 325 мм у траншеї без розпорів | м | 12 |  |
| 9 | Протягування сталевих труб діаметром 125 мм у футляр | м | 24 |  |
| 10 | Безканальне прокладання теплогідроізольованих трубопроводів діаметром 57/125 мм ( пінополіуретанова ізоляція з зовнішньою оболонкою із поліетилену ) при умовному тиску 1,6 МПа( 16 кгс/см2) , температурі 150 град. С | м | 180 |  |
| 11 | Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини/води/в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 140 мм | шт. | 2 |  |
| 12 | Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини/води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 140 мм | шт. | 2 |  |
| 13 | Забивання сальників діаметром понад 100 до 200 мм при проході труб через фундаменти або стіни підвалів | шт. | 2 |  |
| 14 | Врізування штуцерів (патрубків) діаметром 50мм в існуючі мережі зі сталевих труб | шт. | 2 |  |
| 15 | прроооППокривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою | м.тр | 95 |  |
| 16 | Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту2 | м3 | 77,76 |  |
| 17 | Установлення лічильників на фланцях діаметром 40 мм | шт. | 1 |  |
| 18 | Установлення лічильників на фланцях діаметром 40 мм | шт. | 1 |  |
| 19 | Розбирання бортових каменів | м | 21 |  |
| 20 | Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну | м3 | 3 |  |
| 21 | Навантаження сміття вручну | т | 6,31 |  |
| 22 | Перевезення сміття до 10 км | т | 6,31 |  |
| 23 | Улаштування асфальтобетонних литих покриттів товщиною 25 мм | м2 | 3 |  |
| 24 | На кожні 5 мм зміни товщиною асфальтобетонних литих покриттів додавати або виключати | м2 | 3 |  |
| 25 | Улаштування дорожніх корит напівкоритного профілю вручну, глибина корита до 250 мм | м2 | 42 |  |
| 26 | Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи піску | м3 | 4,2 |  |
| 27 | Улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебню фракції 40-70 мм з межею міцності на стиск понад 98,1 МПа ( 1000 кг/см2) | м2 | 42 |  |
| 28 | На кожні 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 18—23-1, 18-23-2, 18-23-3 | м2 | -42 |  |
| 29 | Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів | м | 21 |  |
| 30 | Установлення бетонних поребриків на бетонну основу | м | 48 |  |
| 31 | Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення ( ФЄМ) | м2 | 42 |  |
| 32 | Підготовка ґрунту для влаштування партерного та звичайного газонів вручну без внесення рослинної землі | м2 | 20 |  |
| 33 | Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну | м2 | 20 |  |
| 34 | Улаштування огорожі сітчастої висотою до 1,6 м при установлених стовпах | м2 | 8 |  |
| 35 | Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих металевих поверхонь грат та огорож | м2 | 6,25 |  |

Місце виконання: м. Золочів ,вул. Шашкевича М.,35

Гарантійний термін на теплову мережу -10 ( десять ) років  з моменту підписання акту виконаних робіт. Виконавець робіт усуває недоліки, які виникли в гарантійний період за власний рахунок.

Термін виконання робіт : до 01.11.2022 року