ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

«Роботи із встановлення скейт-парку в «Парку партизанської слави» згідно громадського проекту № 1011 «ВЗАЄМОДІЯ: «ЗРОБИМО ПРОЕКТ ППС УЛЮБЛЕНИМ МІСЦЕМ ВІДПОЧИНКУ ВАШОЇ РОДИНИ»»

| № п/п | Найменування модульних конструкції | К-ть | Опис параметрів |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Квотер | 1 | Не менше наступних розмірів 3,7 х 2,7 х 0,9* |
| 2 | Бенк | 1 | Не менше наступних розмірів 3,7 х 2,9 х 0,9* |
| 3 | Еірбокс | 1 | Не менше наступних розмірів 1,25 х 25 х 0,25* |
| 4 | Гринд бокс | 1 | Не менше наступних розмірів 0,3 х 3 х 0,2* |
| 5 | Поверхня для їзди | 1 | Не менше наступних розмірів 3,7 х 4,9 х 0,2* |

*Вказані розміри можуть змінюватись в більший бік.

Доставка та монтаж конструкцій здійснюється за рахунок Учасника. Майданчик розміщує організація згідно діючих вимог анкерами або шляхом бетонування.

1. Технічні, якісні характеристики товару за предметом закупівлі повинні відповідати чинним нормативним актам чинного законодавства України (державним стандартам, технічним умовам тощо), що підтверджується відповідними дозвільними документами копії сертифікату відповідності на комплектуючі.

2.  Гарантія на металевий каркас – 3 роки з моменту введення в експлуатацію. Гарантія на фанерне покриття  – 3 роки з моменту введення в експлуатацію. Учасник здійснює гарантійну заміну протягом гарантійного строку служби. Елементи конструкцій (фігури) повинні бути новими, придатними до використання відповідно гарантійного строку придатності, до продажу повинні зберігатися у нормальних складських умовах та бути виготовленими не пізніше 2021 року (надати гарантійний лист)

3. Письмово підтвердити що доставка спортивного обладнання (фігур) для скейт-парку, сплата податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, транспортні витрати, навантажувально – розвантажувальні роботи та монтаж здійснюється за рахунок постачальника

4. Обов’язкове проходження експертизи кошторисної документації з подальшим наданням експертного звіту.

Технічні характеристики обладнання не повинні суперечити вимогам Замовника. Для підтвердження відповідності запропонованого обладнання Учасник має надати в пропозиції на кожний запропонований елемент паспорт в який входять: технічні характеристики зі схематичним зображенням виробу, перелік комплектації частин елементу, схему збірки та покроковий порядок монтажу (встановлення), розмітку фундаментів для бетонування, необхідні зони безпеки та гарантійний талон.

Оскільки предмет закупівлі буде використовуватись на дитячих майданчиках, на підтвердження відповідності технічній специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі, Учасники повинні надати в складі тендерної пропозиції оригінал діючого Сертифікату ISO на виробництво дитячого ігрового обладнання та діючий висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи з додатками (перелік обладнання) про відповідність обладнання майданчика медичним показникам безпеки та можливість його використання в заявленій сфері, технічні умови, Сертифікат відповідності обладнання нормам безпеки ДСТУ EN 1176-1 /або протокол випробувань / або інший документ, що підтверджує безпеку та якість обладнання майданчика.

Обладнання повинне відповідати вимогам Правил будови і безпечної експлуатації атракціонної техніки, затвердженого наказом Мінстерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильсьскої катастрофи № 110 від 01.03.2006 р. Учасник в складі пропозиції надає лист-гарантію про відповідність пропонованого ним предмету закупівлі вимогам вищевказаних Правил.

У випадку постачання товару неналежної якості або товару, який не відповідає умовам закупівлі, не пізніше 5-днів з моменту отримання повідомлення від Замовника, усунути виявлені недоліки або замінити товар на товар належної якості.

У разі відмови Постачальником заміни товару неналежної якості або товару, який не відповідає умовам закупівлі на товар що відповідає технічним умовам тендерної документації, то такий договір буде розірвано, а поставка товару буде визнана такою що не відбулась.

Товар повинен поставлятися комплектно відповідно до вимог стандартів, технічних умов..