Додаток 3

до тендерної документації

Технічні, якісні, кількісні та інші характеристики предмета закупівлі,

технічна специфікація

Спеціальна аварійно-рятувальна машина важкого типу (САРМ-В)  -  1 одиниця.

код ДК 021: 2015 – 34140000-0 Великовантажні мототранспортні засоби

| Характеристика | Параметри товару |
| --- | --- |
| Базове шасі | шасі САРМ-В – має бути здатне до безперервного витримування його конструктивної дозволеної максимальної маси за передбачуваних умов використання без пошкодження. |
| Тип | Безкапотне, повнопривідне, має бути обладнане засобами для буксирування спереду з мінімально допустимим навантаженням, що дорівнює допустимій повній масі автомобіля, та ззаду (механічним причіпним пристроєм), що забезпечують можливість буксирування автомобіля з допустимою повною масою. |
| Тип приводу | Повний |
| Шини | Мають бути універсального з позашляховими властивостями ошинування. Запасне колесо має бути повнорозмірне, універсального з позашляховими властивостями ошинування, розміщене на шасі або на даху автомобіля. |
| Диски коліс | Мають бути пофарбовані в два шари по грунту, не допускається кріплення диска до ступиці за рахунок кріплення клинового типу. |
| Тип кабіни | Має бути перекидний, не менше 6 місць для сидіння, включаючи водія. |
| Дзеркала заднього виду | Мають бути обладнані електричним підігрівом |
| Засоби безпеки | Спорядження – пристрій подавання звукового попереджувального сигналу під час увімкнення передачі заднього ходу. |
| Максимальна технічно припустима повна маса САРМ-В | Не більше 26 000 кг. |
| Габаритні допустимі розміри базового шасі: Ширина Висота габаритна з надбудовою без врахування висоти маніпулятора Габаритна довжина | Не більше 2 550 мм. Не більше 3 550 мм. Не більше 9 000 мм. |
| Двигун: - тип пального - потужність | Дизельне паливо; не менше 230 кВт. Потужність двигуна має забезпечувати рух автомобіля з максимальною швидкістю, не менше 100 км/год. з максимально допустимою масою. |
| Екологічний клас | не нижче Євро 5. |
| Коробка перемикання передач | Механічна або автоматична. Синхронізована з коробкою відбору потужності. |
| Гальмівна система | Робоча гальмівна система – повинна бути пневматична для коліс усіх мостів. |
| Паливний бак | Не менше 200л. Запас пального забезпечує пробіг по дорогам загального користування повністю спорядженого автомобіля на відстань 400 км. або стаціонарну роботу з кран-маніпулятором 6 год. |
| Кермове керування | Має бути обладнане підсилювачем |
| Система випуску відпрацьованих газів | Система випуску відпрацьованих газів повинна бути сконструйована та встановлена таким чином, що оператор і рятувальники захищені від дії відпрацьованих газів та опіків. |
| Захист піддону двигуна | Піддон двигуна повинен бути обладнаний металевим захистом |
| Захист приладів зовнішнього освітлення і світлової сигналізації | Передні фари, протитуманні фари, задні ліхтарі та сигнальна балка повинні бути обладнані захисними решітками. |
| Напруга бортової мережі | 24 В. |
| Лебідка | САРМ-В має бути обладнане електричною лебідкою. Тягове зусилля (максимальне) – не менше 9,9 тон, iз металевим тросом довжиною не менше 25 м., в комплекті з блоком-поліспаста, стропою (довжина 9 метрів) та захисними рукавичками (1 пара). Лебідка повинна бути закріплена на суцільнометалевій конструкції та встановлена відповідно до рекомендацій виробника обладнання. На САРМ-В має бути передбачено розміщення в передній частині автомобіля вологозахищеної розетки для підключення пульту управління лебідки. |
| Кабіна особового складу: Повинна бути штатна, передбачена виробником шасі, закрита, суцільнометалева салонного типу; являти собою єдиний 4-х дверний модуль з системою кріплення, перекидання, амортизації і фіксації; обладнана 4-ма місцями для сидіння, які обладнані кріпленнями та фіксаторами для дихальних апаратів на стисненому повітрі (однобалонного типу). Місця для сидіння мають бути обладнані підголівниками, конструкція яких не заважає вільному сидінню у спеціальному одязі, крісла повинні бути покриті матеріалом, який стійкий до ковзання та стирання. Кабіна разом із сходинками має автоматично освітлюватись у разі відкривання двері, яка веде у відповідну частину кабіни. Конструкція кабіни особового складу має створювати загальний салон та єдину просторову герметичну конструкцію з кабіною шасі автомобіля, із загальним об'ємом, що забезпечує можливість оперативної посадки і висадки, зручність і безпеку розміщення особового складу. Всі двері кабіни, які відкриваються на кут 70° та більше після повного відкривання мають залишатися у цьому положенні, має бути забезпечена можливість блокування дверей, підлога, що розміщується у кабіні повинна мати не слизьку поверхню. У кабіні має бути передбачено прокладання електричних мереж для підключення живлення засобів зв'язку (біля місця водія), - автомобільної радіостанції; на кабіні має бути встановлена антена для автомобільної радіостанції, частотний діапазон (403-470 МГц), від якої прокладений коаксіальний кабель у кабіну (біля місця водія) для підключення антени до автомобільної радіостанції. Кабіна має бути обладнана автономним обігрівачем сухого типу Eberspacher чи Webasto (робочою напругою 24В, потужністю не менше 2 кВт) включення обігрівача повинно здійснюватись із кабіни оперативного розрахунку у зоні обслуговування водія. Кабіна має бути обладнана кондиціонером або клімат системою. Вітрове скло має бути виготовлене з багатошарового скла. Усі інші вікна мають бути виготовлені зі скла, яке не утворює уламків під час розбиття. |
| Надбудова та компонування: Надбудова має бути модульного типу, каркасної конструкції без зварних з’єднань, виготовлена з посиленого алюмінієвого профілю, оздоблена алюмінієвим листом. Обладнання, що розміщене на даху надбудови не має виступає за габарити надбудови з правої та лівої сторони. Транспортний засіб повинен мати таку конструкцію, що найважче обладнання (за винятком драбин) розміщується у нижній частині відсіків, розташованих у нижній частині кузова транспортного засобу. Висувна драбина має розміщуватися зверху, паралельно надбудови. Кріплення висувної драбини має бути надійне і унеможливлювати падіння драбини з автомобіля. Пенали (ящики) пожежно-технічного та аварійно-рятувального обладнання мають бути виконані з не корозійних матеріалів. Аварійно-рятувальне обладнання (АРО) має розміщуватися у відсіках та на даху надбудови, поверхня даху спроектована таким чином, щоб вона витримувала вагу не менше 150 кг з урахуванням устаткування, яке перевозиться, без появи залишкової деформації даху. Поверхня даху автомобіля має бути виконана з рифленого алюмінію. Устаткування має бути зручно розміщене на полицях та ящиках, ящики мають бути виконані з ударостійкого полімерного матеріалу та зручні для доступу, великовагове (від 20 кг) аварійно-рятувальне обладнання (за винятком драбин) повинно розміщуватися на висувних полицях; висувні полиці повинні мати замок-фіксатор, відкриття якого здійснюється однією кнопкою, яка розміщується в центрі ручки, найважче устаткування повинно розміщуватись у нижній частині відсіків, які розташовані у нижній частині кузова. Двері ящиків для зберігання інструменту, робочі платформи, висувні платформи (шухляди) та відсіки для устаткування, які перебувають у відкритому положенні, висуваються за межі пожежно-рятувального автомобіля більше ніж на 25 см, повинні позначатися з метою звернення уваги. Усі гострі предмети, які постачаються разом з САРМ-В, краї надбудови, а також стаціонарно встановлене устаткування, повинні мати технологічний захист. Стаціонарно встановлене обладнання, вантаж та замки для дверей, заслінки та платформи (шухляди) мають бути захищені від випадкового послаблення. Блокувальні і стопорні пристрої, якими користуються, мають легко відмикатись. Схема розміщення та вузли кріплення ПТО та АРО повинні забезпечувати надійність їх фіксації, оперативність розгортання, зручність і безпеку при зніманні та встановленні. Розміщення ПТО та АРО у відсіках повинно враховувати тактику його оперативного використання і об'єднуватися за його функціональним призначенням: - особисте спорядження рятувальників; - устаткування для підйому особового складу на висоту; - устаткування для проведення аварійно-рятувальних робіт; - устаткування для роботи особового складу в непридатному для дихання середовищі. Кріплення устаткування повинно здійснюватись за допомогою легко знімних фіксаторів (посилені гумові кріплення, синтетичні смуги (шириною 25-50 мм) кожна із кріпленням металевою застібкою (пружинний замок-фіксатор) або із кріпленнями типу Fastex або Velcro, гумовими пасами, тощо). Відсік, в якому розміщений пожежний модуль, має бути обладнаний дизельним автономним обігрівачем сухого типу Eberspacher чи Webasto (робоча напруга 24В, з потужністю не менше 4 кВт). |
| Відсіки для спеціального обладнання: Відсіки повинні мати таку конструкцію, щоб забезпечувалося перешкоджання непередбачуваному відкриванню під час руху транспортного засобу, і не відчинялися під час екстреного гальмування. Повинні бути обладнані дверима ролетної системи (тип профілю — екструдований (підвищеної жорсткості)) з ручним закриванням, із зовнішнім поперечним механізмом фіксації і розміщенням механізму замикання. Направляючі ролетної системи шторних дверей конструктивно мають унеможливлювати контакт кріпильних елементів з ламелями що рухаються в них. Ролетні системи мають бути обладнані горизонтальними ущільнювачами для знімання залишків вологи та бруду з дверей ролетної системи, при їх змотуванні (відкривання/закривання дверей ролетної системи мають здійснюватись без зусиль рухом однієї руки, при цьому ролет без зусиль автоматично піднімається в верхнє положення до фіксатора обмежувача та впирається в нього). Нижня частина відсіку має бути виконана з рифленого алюмінієвого листа; робочі платформи виконані з алюмінієвого профілю та витримувати навантаження (без залишкових деформації) 150 кг, про що наносяться відповідні позначки, повинні мати таку конструкцію, щоб забезпечувалося перешкоджання ненавмисному відкриванню під час руху аварійно-рятувального автомобіля, і не відчинялися під час екстреного гальмування. Висувні платформи мають бути обладнані обмежувачами та фіксаторами, ящики мають бути обладнані обмежувачами. Стаціонарно встановлене устаткування, вантаж та замки для дверей, заслінок та висувних платформ (шухляд) мають бути захищені від випадкового відкривання; блокувальні і стопорні пристрої мають легко відмикатися. |
| Пожежний модуль. Пожежний модуль (тип В) сполучений з цистерною для води: - встановлений в надбудову та сполучений стаціонарно з цистерною у відсіку надбудови; - має вбудовану систему пінозмішування з плавним регулюванням подачі піноутворювача; - керування модулем здійснюється з відповідного відсіку надбудови; - всі органи управління та контролю модулем мають інформаційні таблички, написи з інформацією про функціональне призначення та схеми із зазначенням порядку роботи; - до модуля сполучений шланг (високого тиску) подачі води та пінно-водяної суміші довжиною 80 метрів на котушці; - мотопомпа високого тиску з бензиновим двигуном; - комплектується 2 стволами з пінним адаптером (один – робочий, другий – резервний); - подача води максимальна - 80 л/хв; - максимальний тиск – 45 бар; |
| Цистерна для води. Стільникової конструкції, має бути поєднана із баком для домішок, обладнана: хвилерізами, переливним клапаном з виходом через дно цистерни, трубами для заповнення та забору води, оглядовим люком для технічного обслуговування цистерни діаметром не менше 450 мм виготовленим із антикорозійних матеріалів, з доступом, що не передбачає знімання основних кріпильних складових, додатковим заправним патрубком з ГМ-80 та захисною решіткою з діаметром отворів 7-10 мм. Має бути індикація рівня води з винесенням його на пульт оператора в насосному відсіку. Цистерна повинна витримувати тиск 0,2 бар для можливості роботи з підпором від іншої цистерни; матеріал цистерни — композитно-полімерні (поліпропілен, скло волокно) матеріали, тощо. ємність цистерни для води – не менше 1100 л. |
| Бак для домішок (піноутворювача). Стільникової конструкції, має бути поєднаний із цистерною для води - матеріал баку для домішок (піноутворювача) - композитно-полімерні (поліпропілен, скло волокно) матеріали, тощо, - мають бути індикації рівня домішок з винесенням його на пульт оператора в насосному відсіку; - ємність баку для домішок (піноутворювача) - 10 % від ємності цистерни для води. |
| Кран-маніпуляторна установка. Кран–маніпулятор має бути встановлений на задньому звисі САРМ-В (за надбудовою) та призначений для розбору (підйому) та перенесення важких конструкцій (максимальною вагою 5900 кг) на місці надзвичайної ситуації. Ефективна зона роботи крана-маніпулятора від 2,4 до 8,2 метрів від САРМ-В. Кран-маніпулятор – має бути виробництва країни Європейського союзу. Технічні характеристики: Вантажопідйомний момент – не менше 14,0 т.м; Висування – вантажопідйомність, м-кг: 3,0 м - не менше 5 000 кг; 8,0 м - не менше 1 600 кг; Максимальний гідравлічний виліт стріли - не менше 8,0 м; Максимальна висота підіймання стріли від рівня монтажу КМУ - не менше 10,5 м; Робочий тиск гідравлічної системи - не менше 300 бар; Діапазон роботи гідравлічного розподілювача - 50-60 л/хв; Гідравлічний бак для монтажу на рамі автомобіля об’ємом - 100 л; Висота у транспортному положенні - не більше 2 300 мм; Ширина у транспортному положенні - не більше 2 380 мм; Монтажний простір - не більше 900 мм; Вага крана-маніпулятора з гідравлічним баком (олива включно), монтажним комплектом, гідравлічним насосом, системою активного охолодження та системою стабілізації - не більше 2 400 кг. Комплектація: - Гідравлічна база аутригерів з висуванням - не менше 5 500мм; - Дві гідравлічні опори, що дістають поверхні землі та мають не менше 150 мм додаткового запасу; - Комплект із 2-х опорних плит з кронштейном для монтажу на рамі автомобіля; - Система траверс 1-ї та 2-ї стріли для забезпечення додаткової потужності та оптимізації робочої зони крана-маніпулятора; - Гідравлічні замки усіх циліндрів, що забезпечують утримання вантажу у випадках пошкодження гідравлічних ліній; - Інтелектуальна система захисту від перевантажень з інтерфейсом на пульті дистанційного управління, що інформує оператора про межу навантаження та виникнення аварійних ситуацій; - Система дистанційного управління краном-маніпулятором та системою стабілізації за допомогою радіо-пульта, що дозволяє виконувати декілька функцій одночасно; - Зарядний пристрій та два елементи живлення пульта дистанційного управління з можливістю швидкої заміни; - Аналогове підключення пульта дистанційного управління за допомогою кабелю довжиною не менше 15 м; - Зовнішній інтерфейс з лічильником мотогодин та журналом помилок; - Система резервного управління краном-маніпулятором та системою стабілізації за допомогою важелів; - Система освітлення на стрілі крана-маніпулятора для роботи в темну пору доби з можливістю керування з пульта дистанційного управління; - Система активного охолодження гідравлічної оливи; - Гідравлічний насос з технічними характеристиками відповідно до забезпечення потреб крана-маніпулятора; - Антикорозійне покриття металевих конструкцій; - Посібник оператора на українській мові; - Комплект документів для реєстрації у відповідних державних органах має бути надано під час поставки (декларацію відповідності кран-маніпулятора чи інший документ на кран-маніпулятор, тощо). - Комплект такелажного обладнання (сертифіковане на території України) (текстильні стропи: строп чотиригілковий типу “павук” загальною вантажопідйомністю 6,3 тон (довжина кожної гілки 3500 мм.) – 1 шт., стропи текстильні одногілкові, 5,0 т (довжиною 5000 мм) – 2 шт., стропи текстильні одногілкові, 3,0т (довжиною 3500 мм) – 4 шт., ланка овальна, в/п 14т – 1 шт.). |
| Додаткове електрообладнання (електричне устаткування): Електричні мережі повинні мати чіткі позначення і повинні мати таку будову, щоб під'єднання до джерела не відповідної електричної напруги та полярності було не можливо. В передній частині кабіни особового складу має бути забезпечене освітлення, достатнє для читання карт. При підключенні додаткового електроустаткування має бути забезпечений баланс потужності джерел живлення при максимальній кількості включених споживачів у всьому діапазоні умов експлуатації, включаючи найбільш несприятливе їх поєднання (зима, ніч і т.д.) у польових умовах без використання зовнішнього джерела електричного струму. Електрична мережа повинна передбачати можливість зарядки всіх акумуляторних батарей (включаючи акумуляторні батареї спеціального обладнання) від мережі 220 В під час стоянки та від бортової мережі під час використання САРМ-В без використання зовнішнього джерела струму. Для цього в електричну мережу має включатись: - зовнішній вологозахищений роз'єм, з функцією автоматичного розмикання («відстрілювання») вилки після увімкнення запалювання двигуна базового шасі, для підключення до мережі 220 В та кабель з вилкою підключення до мережі 220 В; - додатковий зарядний пристрій (контролер заряду/розряду акумуляторних батарей) (вхідна напруга 220В); - перетворювач напруги 24В/220В, інвертор з чистою синусоїдою, з номінальною потужністю не менше 3000 Вт з вмонтованим приладом захисту від пониження напруги АКБ; Освітлювальна щогла, що забезпечує освітлення місць виконання аварійно-рятувальних робіт: Висувна стаціонарна телескопічна освітлювальна щогла з світильником (LED) загальною потужністю 500 Вт, клас захисту IP66, живлення повинно забезпечуватись як від електрогенератора, так і від бортової мережі САРМ-В. Напруга живлення прожекторів 220В, клас захисту IP66. Щогла та прожектори в транспортному положенні не повинні виступати за верхній габарит надбудови. Має бути передбачена світлова (у зоні обслуговування водія) сигналізація нескладеного стану освітлювальної щогли. Пульт управління освітлювальної щогли повинен знаходитись у надбудові. Щогла має відповідати наступним характеристикам: тип - стаціонарна, телескопічна, пневматична; висота піднімання від рівня землі – не менше 5,2 м; напруга живлення прожектора — 24/220В; привід висування — пневматичний; орієнтація щогли з прожекторами в горизонтальній площині - дистанційна, електрична; орієнтація прожекторів в вертикальній площині (по куту нахилу) - дистанційна, електрична. Система додаткового електрообладнання має забезпечувати освітлення. в тому числі відсіків для устаткування, робочих зон навколо кожного відсіку (LED світильники). В зоні обслуговування водія та переднього пасажира мають бути встановлені вимикачі увімкнення зовнішнього освітлення, освітлення всередині відсіків, освітлення заднього простору. Прокладання електричних мереж між кабіною та надбудовою, а також між відсіками повинно мати захист. В зоні обслуговування водія та переднього пасажира мають бути встановлені світлові індикатори зачинення ролетів та інше. |
| Система подачі сигналів пріоритету Сигнально-гучномовний пристрій (СГП) - LED Тип - сигнально-гучномовна балка з гучномовцем. Матеріал панелі - надміцний полікарбонат. Основа панелі – алюміній. Діапазон робочих температур - від -40 до +50°С. Розміри: довжина – не менше1500 мм; ширина – не менше 300 мм.; висота з установкою – не більше 170 мм.; Клас захисту - IP 66 Потужність – не менше 100 Вт. Основа - алюмінієва балка з програмним блоком та гучномовцем. Комплектація: блок управління, шт. – 1 Проблискові маячки синього кольору. Тип - імпульсної дії (світлодіодний стробоскоп LED), розміщені на передній панелі кабіни - 4 од., по 2 з кожного боку, 2 позаду. Клас захисту - IP 66. Всі (10 шт.) стробоскопи мають бути підключені до блоку управління, блок управляння повинен бути розміщений в робочій зоні водія. |
| Фарбування, кольорографічна схема, розпізнавальнi знаки, написи Має бути виконане відповідно до ДСТУ 3849-2018 (із змінами від 20.03.2023р) «Дорожній транспорт. Кольорографічні схеми, розпізнавальні знаки, написи та спеціальні сигнали оперативних, спеціалізованих та спеціальних транспортних засобів. Загальні вимоги». На САРМ-В наноситься напис “ОПЕРАТИВНО-РЯТУВАЛЬНА”. Макет кольорографічного пофарбування попередньо узгоджується із Замовником. |

Комплектація:

| Пожежно-технічне озброєння та аварійно-рятувальне обладнання | Од. виміру | Кількість |
| --- | --- | --- |
| 1. Обладнання, яке встановлюється в кабіні особового складу |
| 1.1 Навігатор з вбудованим відеореєстратором та картою пам’яті. | шт. | 1 |
| 1.2 Планшет удароміцний та вологозахищений з можливістю використання мобільного інтернету (3G / 4G). Діагональ – не менше 8 дюйм; Оперативна пам'ять – 4 ГБ; Кількість ядер процесору - 2; Вбудована пам'ять — не менше 64 ГБ; Ступінь захисту: не менше IP 67 Можливість збільшення внутрішньої пам’яті за допомогою флеш-накопичувача до 128 Гбайт; Базова (стандартна) температура використання: від -10 до +55 градусів Цельсія Комплектація: Планшет, чохол-сумка, АКБ -1 шт. (у складі виробу), комплект зарядного пристрою від мережі 220В –1шт. | шт. | 1 |
| 1.3 Місце для розміщення цифро-аналогової автомобільної радіостанції Постачальник облаштовує спеціальне місце з кріпленнями цифро-аналогової автомобільної радіостанції. | шт. | 1 |
| 1.4 Ліхтар індивідуальний вибухозахисний Г-подібний Peli з рухомою насадкою, або еквівалент. Характеристики: Тип лампи – LED; Тип елементів живлення–Lithium-Ion; Світловий потік інтенсивний/економний режим – 176 Люмен / 22Люмен; Час роботи інтенсивний/економний режим - не менше 5 годин / 48 годин; Дальність освітлення інтенсивний/ економний режим - 127 м / 44 м; Сила світла інтенсивний/економний режим - 4022 Кд / 492 Кд; Водонепроникність – IP67; Комплектація: - Ліхтар - 1 шт.; - Тримач ліхтаря з зарядним пристроєм - 1 шт.; Ліхтарі встановлюються в кабіні особового складу в тримачах зарядних пристроїв від бортової мережі. Забезпечена зарядка акумуляторних батарей від бортової мережі САРМ-В без використання зовнішнього джерела електричного струму. | шт. | 3 |
| 1.5 Ліхтар індивідуальний вибухозахисний Г-подібний Peli з рухомою насадкою, або еквівалент. Характеристики: Тип лампи: LED; Тип елементів живлення: 3 од. АКБ типи AA Світловий потік, не менше: 320 / 170 / 180 Люмен Час роботи, не менше: 6 год./15 год./ 14 год. Дальність освітлення, не менше: 130 м / 30 м / 120 м Сила світла, не менше: 4400 Кд / 350 Кд / 4500 Кд Водонепроникність: IPх8 (занурення на 1 м протягом 30 хв.) Комплектність: Ліхтар, Акумулятор AA 1.5В ємністю не менше 800 мА/год 3 шт. із зарядним пристроєм. | шт. | 3 |
| 1.6 Ліхтар спеціальний груповий Peli, або еквівалент. Характеристики: - Тип основної лампи - LED (4 штуки); - Тривалість безперервної роботи, інтенсивний/економний режим, год. - не менше 3 години / 11 годин; - Тип елемента живлення - Lithium-Ion; Комплектація: - Ліхтар – 1 шт. - Тримач ліхтаря з зарядним пристроєм - 1шт.; - Ремінь плечовий - 1 шт.; Ліхтарі встановлюються в надбудові або в кабіні в тримачах зарядних пристроїв від бортової мережі. Забезпечена зарядка акумуляторних батарей від бортової мережі САРМ-В без використання зовнішнього джерела електричного струму. | шт. | 2 |
| 1.7 Місце для розміщення дихальних апаратів на стисненому повітрі типу Drager PSS 4000 з робочим тиском 300 бар | шт. | 5 |
| 1.8 Місце для розміщення масок панорамних типу Drager Panorama Nova P - Постачальник облаштовує спеціальні місця з кріпленнями для панорамних масок в кейсі пластиковому. Кейси постачає та встановлює Постачальник. | шт. | 5 |
| 2. Обладнання, яке розміщується у відсіках надбудови |
| 2.1 Мобільна освітлювальна установка Peli, або еквівалент. в комплектації з АКБ, універсальним зарядним пристроєм (від бортової мережі та від мережі 220 В), щоглою та ременем для транспортування. - мінімальний світловий потік в економ режимі - 1400 Люмен; - максимальний світловий потік в інтенсивному режимі - 5300 Люмен; - клас захисту – не менше ІР 65; - час безперервної роботи без підзарядки в інтенсивному режимі – не менше 1 год. 50 хв.; - час роботи без підзарядки в економному режимі - 8 год; - висота щогли в розкладеному стані – 210 см; - Тип АКБ - літій іонний; Забезпечена зарядка акумуляторних батарей від бортової мережі без використання зовнішнього джерела електричного струму під час використання САРМ-В. Забезпечена зарядка акумуляторних батарей від мережі 220В під час стоянки. | шт. | 1 |
| 2.2 Аварійно-сигнальні ліхтарі для огородження місця надзвичайної ситуації Призначені для подання попереджувальних сигналів. - колір корпусу флуоресцентний жовтий/люмінесцентний помаранчевий; - 2 опори, що відкидаються, та забезпечують нерухомий стан; Автоматичне включення світлодіодного спалаху при розкладанні опор та можливість включення вбудованого світлодіодного безперервного світла, - Енергія спалаху - 0,4 джоуля; - Швидкість спалаху - 60 спалахів/на хвилину; - Можливість вимикання вручну та при складанні опор; Живлення - від внутрішнього акумулятора; Ліхтарі встановлюються в тримачах зарядних пристроїв від бортової мережі. Забезпечена зарядка акумуляторних батарей від бортової мережі САРМ-В без використання зовнішнього джерела електричного струму. | шт. | 4 |
| 2.3 Складаний огороджувальний конус із сигнальним ліхтарем | шт. | 10 |
| 2.4 Стрічка огороджувальна червоно-біла 500 метрів та металеві опори (10 штук) | комплект | 1 |
| 2.5 Вогнегасник вуглекислотний ВВК-3,5 з раструбом. (ДСТУ 3675-98 «Пожежна техніка. Вогнегасники переносні. Загальні технічні вимоги і методи випробування») | шт. | 1 |
| 2.6 Вогнегасник порошковий ВП-9 (ДСТУ 3675-98 «Пожежна техніка. Вогнегасники переносні. Загальні технічні вимоги і методи випробування»). | шт. | 1 |
| 2.7 Первинні засоби пожежогасіння на основі води та піни Склад виробу: вогнегасник для гасіння пожеж А, В класу; кронштейн для монтажу в транспортному засобі – 1 шт.; рама з підвісною системою несучої конструкції оснащена поясним та плечовими ременями – 1 к-т; пістолет з шлангом високого тиску – 1 к-т; балон для вогнегасної речовини – 1 шт.; балон високого тиску на 300 бар – 1 шт.; | шт. | 1 |
| 2.8 Ноші медичні «Біомед А08» складні, в комплекті з фіксуючими ременями, або еквівалент. | шт. | 1 |
| 2.9 Ноші медичні «Біомед А18» в комплекті з фіксуючими ременями та фіксатором для голови, або еквівалент. | шт. | 1 |
| 2.10 Ноші медичні «Біомед B10», або еквівалент. в комплекті: - фіксуючі ремені; - упор для ніг; - комплект кріплення, сумісний з лебідкою рятувальної триноги та системою кріплення до гелікоптера. | шт. | 1 |
| 2.11 Рятувальна платформа з поручнем П-подібної форми з опорами, які регулюються по висоті, або еквівалент. Розміри складеної платформи, мм – не менше 1050х1790х280 | шт. | 1 |
| 2.12 Різак гідравлічний акумуляторний WEBER-RESCUE, або еквівалент. Ріжуча здатність відповідає вимогам таблиці 3 ДСТУ EN 13204:2018 за показниками - 1J-2K-3K-4K-5K Відстань між кінчиками розкритих лез - 185 мм; Комплектація: різак – 1 шт.; АКБ – 2 шт.; зарядний пристрій від мережі 220 В – 1 шт.; Вставки змінні до лез різака (в чохлі) - 1 пара. Забезпечена зарядка 1 акумуляторної батареї від бортової мережі САРМ-В без використання зовнішнього джерела електричного струму. | шт. | 1 |
| 2.13 Розтискач гідравлічний акумуляторний WEBER-RESCUE, або еквівалент. Технічні характеристики відповідають Класифікації розтискача відповідно до таблиці 1 ДСТУ EN 13204:2018 - BS 50/805-20,9; Максимальна відстань розтискання - 805мм. Комплектація: розтискач – 1 шт.; АКБ – 2 шт.; зарядний пристрій від мережі 220 В – 1 шт. Забезпечена зарядка 1 акумуляторної батареї від бортової мережі САРМ-В без використання зовнішнього джерела електричного струму. | шт. | 1 |
| 2.14 Комплект тягових ланцюгів WEBER-RESCUE сумісний з розтискачем що зазначений у пункті 2.13., або еквівалент. Кількість ланцюгів в комплекті – 2 шт.; Замок до ланцюга – 2 шт.; Довжина одного ланцюга – 1,8 метра; Загальна довжина ланцюгів – 3,6 метра; | шт. | 1 |
| 2.15 Комбінований акумуляторний інструмент WEBER-RESCUE, або еквівалент. Ріжуча здатність відповідає вимогам таблиці 3 ДСТУ EN 13204:2018 за показниками - 1H 2G 3G 4H 5G Діаметр сталевого прута, що перерізається - 28 мм Відстань розтискання - 270 мм Комплектація: комбінований інструмент – 1 шт.; АКБ – 2 шт.; зарядний пристрій від мережі 220 В – 1 шт. Забезпечена зарядка 1 акумуляторної батареї від бортової мережі САРМ-В без використання зовнішнього джерела електричного струму | шт. | 1 |
| 2.16 Комбінований акумуляторний інструмент WEBER-RESCUE з насадкою-домкратом, або еквівалент. Ріжуча здатність відповідає вимогам таблиці 3 ДСТУ EN 13204:2018 за показниками - 1I 2K 3J 4K 5J Діаметр сталевого прута, що перерізається - 32 мм Відстань розтискання - 360 мм Комплектація: комбінований інструмент – 1 шт.; насадка – 1 шт.; АКБ – 2 шт.; зарядний пристрій від мережі 220 В – 1 шт. Забезпечена зарядка 1 акумуляторної батареї від бортової мережі САРМ-В без використання зовнішнього джерела електричного струму. | шт. | 2 |
| 2.17 Домкрат телескопічний акумуляторний гідравлічний рятувальний WEBER-RESCUE, або еквівалент. Відповідає ДСТУ EN 13204:2018; Довжина в розкладеному стані - 1170 мм (без використання додаткових пристроїв, подовжувачів, тощо) Максимальне зусилля висування останнього штоку — 99 кН; Комплектація: домкрат – 1 шт.; АКБ – 2 шт.; зарядний пристрій від мережі 220 В – 1 шт. Забезпечена зарядка 1 акумуляторної батареї від бортової мережі САРМ-В без використання зовнішнього джерела електричного струму. | шт. | 2 |
| 2.18 Комплект опор до домкрату (комплект складається з 3-х опор) Склад комплекту: Універсальна кутова ступінчата опора WEBER-RESCUE LOAD-SUPPORT, або еквівалент, для гідравлічних аварійно-рятувальних домкратів - 1 шт. Вага – 12,3 кг.; Розмір, мм – 450х273х146 Упорна передня пластина WEBER-RESCUE LOAD-PLATE, або еквівалент, для гідравлічних аварійно-рятувальних домкратів - 1 шт. Вага – 5,6 кг.; Розмір, мм – 400х120х70. Упорна задня пластина WEBER-RESCUE LOAD-BASE, або еквівалент, для гідравлічних аварійно-рятувальних домкратів - 1 шт. Вага – 9,0 кг.; Розмір, мм – 600х140х60 | комплект | 1 |
| 2.19 Додаткова опора LOAD-PAD до домкрату, або еквівалент. Вага – 7,1 кг; Розмір, мм – 420 x 240 x 80. Максимальне навантаження, кН - 200. | шт. | 1 |
| 2.20 Гідравлічний ручний інструмент WEBER-RESCUE для відкриття дверей та перерізання арматури в комплекті з ручним насосом та шлангом, або еквівалент. - максимальне зусилля розтискання — 114,5 кН; - максимальна відстань розтискання —120 мм; - ширина між відкритими лезами – 45 мм; - зусилля різання – 88 кН. Склад комплекту: Пристрій для відкривання дверей DO 120 – 1 шт. Міні-різак C 45 – 1 шт. Ручний насос DPH 0705 – 1 шт. Шланг (довжина 3 м) – 1 шт. Валіза для транспортування – 1 шт. | комплект | 1 |
| 2.21 Комплект механічних стійок WEBER-RESCUE, або еквівалент. Склад комплекту та параметри складових: - Кількість розкладних стійок - 2 шт.; - Повздовжнє навантаження стійки - 1,5 т. - Максимальна довжина розкладеної стійки - 1,72 м; - Довжина складеної стійки - 1,05 м; - Довжина кріпильної стрічки на стійці - 5м; - Матеріал стійок - алюмінієвий сплав; - Ніж-гачок - 1 шт.; - Транспортна сумка - 1 шт.; | шт. | 1 |
| 2.22 Комплект механічних стійок для стабілізації WEBER-RESCUE, або еквівалент. Склад комплекту та параметри складових: - кількість розкладних стійок - 2 шт.; - повздовжнє навантаження стійки – 2,5т.; - максимальна довжина розкладеної стійки - 2,5 м; - довжина кріпильної стрічки на стійці- 10м; - матеріал стійок - алюмінієвий сплав; - ніж-гачок - 1 шт.; - транспортна сумка - 1 шт.; | шт. | 1 |
| 2.23 Спеціалізований комплект підставок для стабілізації До комплекту входить 4 набори підставок для стабілізації: Склад 1 набору підставок для стабілізації: 3 пласких прямокутних елемента (різної висоти); 1 комбінований прямокутний елемент з регулюванням висоти; 2 клинця для регулювання висоти; 1 тримач з ручкою - матеріал всіх елементів вологостійка фанера - матеріал клинців тверді породи деревини - матеріал тримача вуглецева сталь з покриттям | шт. | 2 |
| 2.24 Комплект блоків для стабілізації Матеріал - вологостійка фанера. Спеціалізовані блоки (бруски) різного розміру - 6 шт. Спеціалізовані клини різного розміру – 4 шт. Спеціалізовані підставки різного розміру - 5 шт. Транспортна валіза — 1 шт. | шт. | 2 |
| 2.25 Рятувальна тринога з тросом, вантажною лебідкою та страхувальними пристроями, або еквівалент. У комплекті: 1. Рятувальна тринога PROTEKT призначена для закріплення засобів безпеки під час рятувальних та евакуаційних робіт: відстань між стійками триноги — 119- 182 см; висота триноги — 147-229 см матеріал виготовлення — сталь вага — 35 кг 2. Вантажна лебідка PROTEKT В комплект входить сталевий амортизатор пружинного типу з двома карабінами та блок-ролик Максимальне робоче навантаження-200кг Передаточне число: 7.2:1 Діаметр троса - 6,3 мм. Довжина троса - 35 м. 3. Пояс страхувальний PROTEKT з 2-ма автоматичними карабінами - 4 шт., косинка рятувальна PROTEKT DX 301 - 1 шт. | шт. | 1 |
| 2.26 Мотузка пожежна рятувальна МПР-30 (ДСТУ 4016-2001 Техніка пожежна. Мотузки пожежні рятувальні. Загальні технічні вимоги) Мотузка після впливу на неї води та поверхнево-активних речовин зберігає міцність та зовнішній вигляд. Довжина - 30 м.; Сумка-чохол виконаний з ПВХ. | шт. | 1 |
| 2.27 Мотузка пожежна рятувальна МПР-50 (ДСТУ 4016-2001 Техніка пожежна. Мотузки пожежні рятувальні. Загальні технічні вимоги) Мотузка після впливу на неї води та поверхнево-активних речовин зберігає міцність та зовнішній вигляд. Довжина - 50 м.; Сумка-чохол виконаний з ПВХ. | шт. | 1 |
| 2.28 Стропа з тріскачкою та гаками з обох боків Тягове зусилля (пряме прикладання зусилля) – не менше 1000 кг. Відповідність стандарту EN 12195-2 | шт. | 4 |
| 2.29 Драбина телескопічна Довжина драбини, мм: у транспортному стані - 1050±20 у робочому стані - 3800±20 максимальне навантаження - 150 кг. | шт. | 1 |
| 2.30 Висувна трисекційна універсальна драбина розміщена та закріплена на даху надбудови Довжина драбини, мм: у транспортному стані 4100±30 у робочому стані 10250±30 максимальне навантаження - 150 кг. | шт. | 1 |
| 2.31 Комплект пневматичних підйомних подушок (тиск - 8,0 бар). Вантажопідйомність кожної подушки - 20 тон. Склад комплекту: - кількість подушок 8,0 бар у комплекті — 2 шт. - редуктор тиску 200/300 бар із з'єднувачем для ручного з'єднання - 1шт. - подвійний блок керування з вбудованою функцією безпеки - 1 шт. - кількість шлангів для подачі повітря - 2 шт. - балон для стисненого повітря - 1 шт. | шт. | 2 |
| 2.32 Комплект пневматичних клинків для ліквідації течі Герметичні клинки 2,5 бар. Для швидкої герметизації ємностей для зберігання, резервуарів та цистерн однією людиною. За допомогою сполучених між собою подовжувальних порожнистих стрижнів клинові або конусні подушки можуть вставлятися з безпечної відстані до отворів діаметром 30-90 мм і швидко закриватися нагнітанням повітря від ножного насосу. Подушки виготовлені з надзвичайно гнучкого матеріалу і мають протиковзні профілі. Компоненти: 3 клинові подушки різного розміру, 1 конусна подушка 4 порожнисті стрижня довжиною 350 мм, 1 ножний повітряний насос з запобіжним клапаном 2,5 бар. | шт. | 1 |
| 2.33 Комплект для руйнування скла у валізі. Склад комплекту: - пилка з лезом для скла - 1 шт.; - пробійник для скла - 1 шт.; - захисні окуляри - 1 шт.; - пристрій для різання пасів безпеки - 1 шт.; - тримач для липкої стрічки - 1 шт.; - валіза для транспортування - 1 шт.; - маса комплекту з валізою для транспортування - 5,8 кг; Розміри валізи, мм. - не менше 600 x 400 x 135; | шт. | 1 |
| 2.34 Комплект захисних чохлів на гострі кути Матеріал комплекту — водонепроникна тканина, стійка до проколювання. Склад комплекту: - Захисний чохол для автомобільної стійки - 4 шт.; - Розмір чохла для стійки, мм – 300 х 350; -Захисне покриття середній розмір-2 шт. - Розміри захисного покриття з 4 магнітами, мм - 650 х 650; - Захисний чохол великий - 1 шт.; - Розміри захисного покриття з 6 магнітами, мм 1650 х 650; | шт. | 1 |
| 2.35 Спеціалізовані накладки на кермо для захисту від спрацювання Airbag водія у валізі | шт. | 1 |
| 2.36 Спеціалізований комплект пасів для фіксації кабіни вантажівки Плаский строп з гаком на одному кінці, довжина - 10 м. Плаский пас з храповим натяжним механізмом, довжина - 3 м. Плаский кільцевий строп довжиною -10 м. Кількість пласких стропів - 2 шт. Кількість гаків до ободу колеса - 2 шт. Валіза для транспортування – 1 шт. | шт. | 2 |
| 2.37 Комплект шабельної акумуляторної пилки Комплектація: Шабельна акумуляторна пилка – 1 шт. - Зарядний пристрій 220 В (на 1 акумулятор) - 1 шт.; - Акумулятор - 2 шт.; Набір полотен з твердосплавним покриттям зубців - 2шт. Склад набору полотен: - полотно довжиною 150 мм.; - полотно довжиною 230 мм.; Забезпечена зарядка 1 акумуляторної батареї від бортової мережі САРМ-В без використання зовнішнього джерела електричного струму. | шт. | 1 |
| 2.38 Машина відрізна акумуляторна. Характеристики: Ємність акумулятора – 6,0 Ам/год; Швидкість без навантаження - 5370 об/хв; Тип АКБ - літій-іонний акумулятор; Вага з акумулятором – 16,7 кг.; Звукова потужність – 116,5 (DB LWA); Рівень вібрації під час різання - 3,43 (м/с²) Діаметр диска - 350 мм. Комплетність: Різак, АКБ, диск - 2 шт., зарядний пристрій – 1 шт.; | шт. | 1 |
| 2.39 Кутошліфувальна машинка акумуляторна. - діаметр диску – 125 мм - зарядний пристрій 220 В (на 1 акумулятор) - 1 шт.; - акумулятор (3-5 Аг.) - 2 шт.; - кількість дисків — 5 шт. Забезпечена зарядка 1 акумуляторної батареї від бортової мережі САРМ-В без використання зовнішнього джерела електричного струму | шт. | 1 |
| 2.40 Перфоратор акумуляторний. Комплектація: - Зарядний пристрій 220 В (на 1 акумулятор) - 1 шт.; - Акумулятор (3-5 Аг.) - 2 шт.; - Валіза для транспортування та зберігання - 1 шт.; - Бур – 3 шт. - Зубило – 2 шт. Забезпечена зарядка 1 акумуляторної батареї від бортової мережі САРМ-В без використання зовнішнього джерела електричного струму. | шт. | 1 |
| 2.41 Обертовий акумуляторний інструмент. Частота обертання - 5000-35000 (об/хв) Тип акумулятора Li-Ion Напруга акумулятора – 12,0 В Вага – 0,62 кг. В комплект входить: - 2 LI-Ion акумулятори 2,0 А*год; - Швидкозарядний пристрій; - Затискна цанга; - Затискна оправка; - Відрізний круг; - Ключ; - Контейнер (коробка) для приладдя; - Бокс для перенесення і зберігання | шт. | 1 |
| 2.42 Генератор інверторний. Характеристики: Напруга - 230 В; Максимальна потужність - 5.5 кВт; Номінальна потужність - 5.0 кВт; Потужність двигуна - 9.5 к.с.; Частота - 50 Гц; Сила струму макс. - 23.9 А; Розетки - 1х16А, 1х32А Тип запуска - Ручний/електро Час роботи при навантаженні 50%, год* - 4.5 LED-дисплей Багатофункційний: навантаження, рівень пального, частота, вольтаж, лічильник мотогодин; індикатор рівня оливи, індикатор перенавантаження, індикатор роботи Тип двигуна - Бензиновий 1-циліндровий, 4-тактний з повітряним охолодженням Коефіцієнт потужності cos φ - 1 | шт. | 1 |
| 2.43 Подовжувач на пластиковому барабані з захистом від перенавантаження та заземленням. Номінальна напруга – 220 В; Кабель - H07RN-F 3g2,5 mm2; Довжина кабелю – 40 м.; Розетки - 4 розетки Sсhuko, 16A; Вилка - СЕ, 2р+Е, 16А; Ступінь захисту - не менше IP54. | шт. | 2 |
| 2.44 Бензопила STIHL MS 462, або еквівалент. Характеристики: - Потужність – 4,4 кВт/6 к.с.; - максимальна кількість обертів не менше 10 000 об/хв. Комплектація: олива для змащування ланцюга — не менше 1 л.; моторна олива – не менше 1 л/; запасний ланцюг — не менше 1 шт. | комплект | 1 |
| 2.45 Комбінована каністра для приготування паливної суміші (об’єм для палива 5 л/ об’єм для мастила 3 л) На каністрі розміщене місце для інструментів (викрутка, ключ для свічок тощо) | шт. | 1 |
| 2.46 Каністра ємністю 20 літрів для пально-мастильних матеріалів | шт. | 2 |
| 2.47 Гідравлічна маслостанція. Потік мастила– 20-30 л/хв; Максимальний тиск – 150 бар.; Двигун – бензиновий; Потужність двигуна – 14 к.с.; В комплекті: Подвійні шланги довжиною 10 метрів – 1 шт.; Подвійні шланги довжиною 20 метрів – 1 шт.; Подвійні шланги довжиною 30 метрів – 1 шт. | комплект | 1 |
| 2.48 Помпа гідравлічна. Макс. Продуктивність – 85 м3/год.; Мінімальний Потік – 20-30 л/хв.; Макс. висота підйому - 20 м. | шт. | 1 |
| 2.49 Дискова гідравлічна пила. Робочий тиск – 120 бар.; Макс. тиск - 172 бар.; Діаметр диску - 400 мм. В комплекті: диск по металу – 1 шт.; диск по бетону – 1 шт. | шт. | 1 |
| 2.50 Відбійний гідравлічний молоток. Робочий тиск – 110 бар.; Максимальний тиск - 160 бар.; Енергія удару - 60 Дж.; В комплекті: 3 насадки для різних робіт. | шт. | 1 |
| 2.51 Головка перехідна напірна ГПН 80х50 | шт. | 2 |
| 2.52 Головка перехідна 80х70 | шт. | 2 |
| 2.53 Ключ для з'єднувальних головок К50-80 (ДСТУ 2798-94 (ГОСТ 14286-95) «Ключі для пожежної арматури. Технічні умови») | шт. | 2 |
| 2.54 Гак для відкривання люків гідрантів ГВЛГ Призначений для відкривання кришки (люків) пожежних гідрантів. | шт. | 2 |
| 2.55 Багор пожежний БП Довжина – 1,8 м.; Вага – 4 кг. | шт. | 1 |
| 2.56 Багор полегшений Довжина – 3 м.; Вага – 3 кг. | шт. | 1 |
| 2.57 Колонка пожежна КП (ДСТУ 2801-94 (ГОСТ 7499-95) “Колонка пожежна. Технічні умови”) Умовний прохід патрубків, мм: Вхідного – 125 Вихідного – 2*80 Число вихідних патрубків – 2 шт.; Коефіцієнт гідравлічного опору – 10 Робочий тиск, МПа (кгс/см2) – 1,0 (10) | шт. | 1 |
| 2.58 Рукав пожежний напірний з двома нав’язаними головками ГРН-80 захищеними нерозрізними захисними манжетами (ДСТУ 3950-2000 «Техніка пожежна. Головки з’єднувальні для пожежного обладнання. Загальні технічні умови») Характеристики: - внутрішній діаметр, (мм) - 77,0 ±1,5; - маса погонного метра рукава (кг) - 0,43; - довжина рукава (м) - 20+1; - гідравлічний робочий тиск, (МПа) - 2,0; - випробувальний тиск, (МПа) - 3,0; - розривний тиск, (МПа) - 6,0; - стійкість до абразивного зносу, циклів стирання - 400 | шт. | 6 |
| 2.59 Двухканальний рукавний місток МР-80 із твердої гуми Габаритні розміри – 860х305х90 мм. | шт. | 2 |
| 2.60 Мотопомпа плаваюча, або еквівалент. Максимальний потік – 1258 л./хв.; Вага – 27 кг.; Напір – 40 м.; Пропускання твердих частинок – до 10 мм.; | шт. | 1 |
| 2.61 Напірний бак для подачі води із штуцером (об’єм 10 л.). | шт. | 1 |
| 2.62 Багатофункціональний інструмент рятувальника для проникнення типу HALLIGAN TOOL з різаком для листового металу на кінці. Характеристики: Вага — не більше 4,5 кг.; Довжина - не менше 770 мм. | шт. | 2 |
| 2.63 Багатофункціональний інструмент рятувальника для проникнення типу HALLIGAN TOOL з цвяходером на кінці. Характеристики: Вага — не більше 4,5 кг.; Довжина - не менше 770 мм. | шт. | 2 |
| 2.64 Штурмова сокира рятувальника NUPLA FIRE AXE, або еквівалент. Обух плаский та має форму молота. Вага – не більше 4 кг.; Довжина загальна – не більше 930 мм. | шт. | 2 |
| 2.65 Спеціалізована кирка-сокира рятувальника NUPLA FIRE AXE PULASKI плоско-пікова, або еквівалент. Вага – не більше 4 кг.; Довжина загальна – не більше 930 мм., матеріал руків'я — фіберглас. | шт. | 2 |
| 2.66 Лопата штикова Fiskars, або еквівалент. | шт. | 2 |
| 2.67 Лопата совкова Fiskars, або еквівалент. | шт. | 2 |
| 2.68 Кувалда 5 кг з фібергласовою ручкою Вага — не більше 5 кг. | шт. | 2 |
| 2.69 Комплект діелектричного інструменту КДІ для проведення робіт на вибухонебезпечних ділянках та знеструмлення об’єктів (боти — 2 пари, килимок — 1 шт., ножиці — 1 шт., рукавиці — 2 пари, всі вироби в чохлах з ПВХ) | шт. | 1 |
| 2.70 Спеціальний індивідуальний комплекту РХБ захисту рятувальника (різного розміру). Костюм: Захисний костюм ізолюючий Категорія захисту – не нижче ІІІ; Тип захисту — 3В, 4, 5, 6 Матеріал – типу CLF або еквівалент Щільність матеріалу: не менше 130 г/м2 Колір: помаранчевий Забезпечує захист від бойових отруйних речовин, висококонцентрованих небезпечних органічних та неорганічних хімічних речовин, біологічно небезпечних речовин, забруднення частинками, волокнами та пилом (включаючи радіоактивний пил). Конструкція: суцільний комбінезон, що одягається через горизонтальний отвір на спині; Бутиловий обідок на лицевому отворі капюшона, для щільного прилягання до захисної маски; Еластичні манжети на рукавах і штанах та еластичний пояс; Петля для великого пальця руки, що перешкоджає сповзанню рукава; Замок блискавка захищений від потрапляння рідин, додатково накривається захисним клапаном з застібкою-липучкою. Відповідність стандартам: EN 14605; EN ISO 13982-1; EN 14126; EN 1149-1; EN 1073-2 Рукавиці: Захисні рукавиці хімічно стійкі Забезпечує захист шкіри рук від впливу бойових отруйних речовин, промислових небезпечних хімічних речовин, радіоактивного пилу та небезпечних біологічних чинників. Стійкість до бойових отруйних речовин — не менше 24 годин Конструкція: пара зовнішніх захисних рукавиць; пара внутрішніх рукавиць для підвищення комфорту носіння Матеріал зовнішньої рукавиці – неопрен або бутил; Відповідність стандартам: EN 374; EN 388; EN 420 Чоботи: Захисні чоботи Клас захисту: не нижче S5 SRA Матеріал: ПВХ Висота: не менше 40 см Вага: не більше 2,5 кг Забезпечує захист від кислот, жирів, нафтопродуктів та перешкоджає потраплянню рідин Конструкція: сталевий підносок; підошва з металевою пластиною, що не проколюється та не ковзає Зберігають гнучкість при низьких температурах Відповідність стандартам: EN ISO 20344; EN ISO 20345 Транспортна валіза(сумка). Валіза (сумка) призначена для носіння, захисту та зберігання індивідуального комплекту РХБ захисту. Валіза (сумка) виготовлена із зносостійкого матеріалу. | шт. | 6 |
| 2.71 Протигаз фільтрувальний. Протигаз фільтрувальний призначений для захисту очей, обличчя та органів дихання особового складу від токсичних випарів промислових небезпечних хімічних речовин (органічного та неорганічного походження, кислотні гази та випари, сірчаний газ, хлористий водень, хлор, аміак та його органічні похідні, сірководень, синильна кислота, випари ртуті) бойових отруйних речовин, радіоактивного пилу та біологічних агентів. Маска: панорамна лицева частина із широким полем обзору виготовлена в універсальному розмірі (регульована); матеріал лицьової частини: бромо-бутилова гума; низький опір диханню; клас маски – 3 (Class III) оглядовий отвір захищений від запотівання; виведення поту через клапан видихання; переговорна мембрана, яка дозволяє спілкуватися з використанням комунікаційних пристроїв або без них; середня вага не більше 600 г; мінімальна розбірливість мовлення не менше 95%; можливість під’єднати фільтр з обох сторін, як праворуч так і ліворуч (різьба Rd40х1/7”); Стійкість до температури -300С до +700С. термін зберігання - 20 років. Фільтр: Забезпечує захист від біологічних, хімічних та бойових отруйних речовин відповідно до їхнього типу А2В2Е2К2HgSXP3 D R. (SX – бойові отруйні речовини: синильна кислота, хлороціан, фосген, іприт, люїзит, зарин, зоман, табун, VX гази та інші); з’єднувальна різьба фільтру Rd40х1/7”; вага не більше 400 г; Корпус фільтра виготовлений із ударостійкого пластику. Комплект поставки: Панорамна маска; Комбінований фільтр; Сумка до протигазу; | шт. | 6 |
| 2.72 Cухий костюм для холодної (крижаної) води (різного розміру) | шт. | 3 |
| 2.73 Аптечка медична автомобільна АМА-2 (ДСТУ 3961-2000 та наказ МОЗ від 07.07.1998р. №187) | шт. | 1 |
| 2.74 Місце для розміщення медичної укладки (групової) | шт. | 1 |
| 2.75 Універсальний набір інструментів та ключів, професійний у жорсткому кейсі на 128-150 предметів. | шт. | 1 |
| 2.76 Противідкатний упор | шт. | 1 |
| 2.77 Знак аварійної зупинки | шт. | 1 |
| 2.78 Трос буксирувальний Довжина - 6 метрів; Тип троса - стрічковий; | шт. | 1 |

Якщо в тексті Оголошення є посилання на конкретну торгівельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника слід вважати, що таке посилання містить вираз «аналог та/або еквівалент» та приймаються у тендерних пропозиціях учасника. У разі подачі аналогу/еквіваленту товару, що запропонований Замовником в технічних вимогах, учасник подає порівняльну характеристику запропонованого ним товару, що визначена в технічному завданні, з відомостями щодо відповідності вимогам Замовника.

Учасник пропонує Замовнику товар, який відповідає зазначеним вище вимогам до основних технічних характеристик та параметрів.

На запропонований товар під час його транспортування, виготовлення, тощо повинні застосовуватися заходи із захисту довкілля, передбачені законодавством України та/або міжнародним законодавством.

Запропонований Учасником товар, який відповідає зазначеним вище вимогам до основних технічних характеристик та параметрів, повинен бути новим, тобто виготовленим впродовж 2022-2023 року.

Запропонований Учасником товар, повинен бути технічно справним, комплектуючі та матеріали – такі, що не були у вживанні.

Без експлуатації, пробіг тільки на перебазування.

Автомобіль не повинен знаходитися під заставою або під арештом.

Запропонований Учасником товар, повинен мати гарантійну та сервісну підтримку на території України.

Запропонований Учасником товар, повинен мати експлуатаційну документацію.

Технічні характеристики, передбачені таблицею, що вище наведена, є мінімальними. Учасник має право за власним вибором пропонувати на торги товар із зазначеними характеристиками або вищої якості.

Гарантійний строк – повинен відповідати нормативним документам виробника за умови дотримання правил зберігання, транспортування та експлуатації, викладених в експлуатаційній документації:

-	на базовий автомобіль у відповідності з гарантійними зобов'язаннями заводу-виробника базового автомобіля - не менше ніж 24 місяці або 50,0 тис. км пробігу (в залежності від того, що настане раніше);

-	на надбудову – не менше ніж 12 місяців;

- - на цистерну для води та бак для домішок (піноутворювача) – не менше 5 років;

-   на кран-маніпулятор – не менше ніж 24 місяці;

-	на обладнання що входить в комплектацію, не менше гарантійного строку, визначеного заводом-виробником в технічній документації на таке обладнання.

Гарантійний строк обраховується від дати передачі Замовнику.

- Учасник у складі пропозиції через електронну систему закупівель також надає:

- 1. Детальний опис предмету закупівлі, який повинен містити всі показники вищезазначених вимог до предмета закупівлі, у тому числі додаткового обладнання, що буде постачатись, його технічних та якісних характеристик, не допускається застосування висловів, «еквівалент», «аналог»;

- 2. Гарантійний лист у довільній формі про наявність на території України офіційних сервісних центрів (із зазначенням адреси та контактних даних) для виконання гарантійного та післягарантійного сервісного обслуговування предмету закупівлі та елементів переобладнання базового автомобіля;

- 3. Скан-копію Свідоцтва про присвоєння міжнародного ідентифікаційного коду виробника колісних транспортних засобів (WMI) та символів (VIS) міжнародного ідентифікаційного номера (VIN).

- 4. Копію сертифікату якості ISO 9001 (за наявності), виданий виробнику предмета закупівлі.

- У разі якщо учасник не є власником сертифікату відповідності, оригінал договору між виробником, який є власником сертифікату відповідності та учасником процедури закупівлі спеціальної аварійно-рятувальної машини (договір повинен бути дійсним не менше ніж до 31.12.2023 року). В разі, якщо учасник пропонує продукцію іноземного виробництва, сертифікат повинен бути з перекладом на українську мову;

- 5. Гарантійний лист від виробника Спеціальної аварійно-рятувальної машина важкого типу САРМ-В (представництва, філії виробника, якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України) щодо поставки Товару у кількості, якості, який є предметом закупівлі. Гарантійний лист від виробника повинен містити: повну назву Учасника, адресуватися Замовнику торгів, мати назву предмету закупівлі, кількість та технічні характеристики товару, що пропонується. Допускається надання гарантійного листа учаснику з боку офіційного дистриб’ютора або іншого представника виробника, при цьому учасник повинен надати належним чином завірену копію документу з боку виробника про повноваження такого офіційного дистриб’ютора або іншого представника.

- 6. Надати лист в довільній формі про те, що учасник гарантує розроблення та надання тимчасових індивідуальних базових лінійних норм витрат палива розроблених ДП «ДержавтотрансНДІпроект».

- 7. Товар не повинен бути виробництва — резидентів російської федерації/республіки білорусь державної форми власності, юридичних осіб, створених та/або зареєстрованих відповідно до законодавства російської федерації/республіки білорусь, та юридичних осіб, кінцевими бенефіціарними власниками (власниками) яких є резиденти російської федерації/республіки білорусь, та/або у фізичних осіб (фізичних осіб —підприємців) — резидентів російської федерації/республіки білорусь.

- 8. Довідку у довільній формі, в якій зазначено найменування товару, назву виробника та ID товару, присвоєного електронною системою закупівель, з метою перевірки ступеня локалізації виробництва товару, який є предметом закупівлі (пункт 6.1 розділу X “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України «Про публічні закупівлі»), або сертифікат походження товару, що підтверджує походження товару з країни, з якою Україна уклала міжнародну угоду та/або країни, яка є учасником Угоди СОТ про державні закупівлі, до якої Україна приєдналася відповідно до Закону України «Про приєднання України до Угоди про державні закупівлі».

- Якщо товар, запропонований учасником процедури закупівлі у відповідному переліку на офіційному веб-сайті, - відсутній або, якщо ступінь локалізації товару є меншим ніж 15 відсотків/не надано сертифікат походження товару, замовник відхиляє тендерну пропозицію учасника на підставі аб. 3 ч. 1 ст. 31 Закону, а саме: не відповідає встановленим аб. 1 ч. 3 ст. 22 цього Закону вимогам до учасника відповідно до законодавства;

- 9. Гарантійний лист про те що одночасно з передачею товару (продукції) надає фактичну калькуляцію собівартості товару (продукції), яку замовник має право оприлюднювати в електронній системі закупівель разом із звітом про виконання договору про закупівлю.

- 10. Постачальник по факту поставки товару надає на транспортний засіб всю необхідну документацію для здійснення першої відомчої реєстрації в службі безпеки дорожнього руху ДСНС України відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 20.03.2013 № 164 “Про затвердження Порядку відомчої реєстрації та ведення обліку транспортних засобів Національної Гвардії, Державної прикордонної служби, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації, Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту”, керівництво з експлуатування, формуляр, сервісну книжку на шасі автомобіля, гарантії та сертифікати відповідності на обладнання (у разі наявності), що входить в комплектацію українською мовою, тимчасові індивідуальні базові лінійні норми витрат палива розроблені ДП “ДержавтотрансНДІпроект” або іншим підприємством, відповідно до переліку органів із сертифікатів, які уповноважені на виконання робіт із затвердження типу та індивідуального затвердження колісних транспортних засобів, їх частин та обладнання та органів із сертифікації, призначених на виконання робіт з індивідуального затвердження колісних транспортних засобів відповідно до Порядку затвердження конструкції транспортних засобів, їх частин та обладнання, затвердженого наказом Мінінфраструктури від 17.08.12 № 521, зареєстрованим в Мін'юсті 14.09.12 за № 1586/21898.