| Підсумкова відомість ресурсів |
| --- |
| Капітальний ремонт Великосамбірського ЗЗСО І-ІІІ ст. за адресою: Сумська область Конотопський район с. Великий Самбір вул. Дептівська, 2 а |
| № Ч.ч. | Найменування | Одиниця виміру | Кількість |
|  | I. Витрати труда |  |  |
| 1 | Витрати труда робітників-будівельників | люд.год | 17630,09 |
| 2 | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками | розряд | 3,8 |
| 3 | Витрати труда робітників-монтажників | люд.год | 800,37 |
| 4 | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками | розряд | 3,5 |
| 5 | Витрати труда пусконалагоджувального персоналу | люд.год | 47,71 |
| 6 | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин | люд.год | 449,15 |
| 7 | Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин | розряд | 4,0 |
| 8 | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття | люд.год | 29,18 |
| 9 | Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі: |  |  |
| 9.1 | загальновиробничих витрат | люд.год | 2207,43 |
|  | Разом кошторисна трудомісткість Середній розряд робіт | люд.год розряд | 21163,93 3,8 |
|  | II. Будівельні машини і механізми |  |  |
| 10 | Трактори на гусеничному ходу, потужність 96 кВт [130 к.с.] | маш. год | 0,03663 |
| 11 | Крани баштові, вантажопідйомність 5 т | маш. год | 0,3712 |
| 12 | Кран переносний, вантажопідйомність 1 т | маш. год | 5,92098 |
| 13 | Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т | маш. год | 7,219018 |
| 14 | Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т | маш. год | 8,430172186 |
| 15 | Крани на гусеничному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 25 т | маш. год | 0,3920196 |
| 16 | Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність до 16 т | маш. год | 5,098555 |
| 17 | Крани на пневмоколісному ходу, вантажопідйомність 16 т | маш. год | 0,112221 |
| 18 | Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т | маш. год | 0,833399 |
| 19 | Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т | маш. год | 1,2431 |
| 20 | Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 2 т | маш. год | 2,47884 |
| 21 | Підіймачі гідравлічні, висота підйому 8 м | маш. год | 2,0189 |
| 22 | Підіймачі гідравлічні, висота підйому 10 м | маш. год | 0,271788 |
| 23 | Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м | маш. год | 16,14506 |
| 24 | Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т | маш. год | 30,223604 |
| 25 | Підіймачі вантажопасажирські, вантажопідйомність 0,8 т | маш. год | 8,83375368 |
| 26 | Вишки телескопічні [на автомобілі], вантажопідйомність 0,35 т | маш. год | 0,197568 |
| 27 | Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму] | маш. год | 13,5942768 |
| 28 | Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А | маш. год | 28,8683582 |
| 29 | Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С | маш. год | 1,2287156 |
| 30 | Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см2], високий 10 МПа [100 кгс/см2] | маш. год | 2,5114 |
| 31 | Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв | маш. год | 253,1943 |
| 32 | Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв | маш. год | 1,841616 |
| 33 | Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв | маш. год | 168,42157 |
| 34 | Розчинонасос, продуктивність 1 м3/год | маш. год | 1,66221 |
| 35 | Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т | маш. год | 2,02505 |
| 36 | Машини поливально-мийні, місткість 6000 л | маш. год | 0,2807 |
| 37 | Котки дорожні самохідні гладкі, маса 5 т | маш. год | 0,380016 |
| 38 | Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3,5 м | маш. год | 5,46 |
| 39 | Крани на автомобільному ходу для спорудження ліній електропередачі, вантажопідйомність 10 т | маш. год | 0,006216 |
| 40 | Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт | маш. год | 3,632928 |
| 41 | Машини свердлильні електричні | маш. год | 64,8979988 |
| 42 | Установки для свердлення отворів в залізобетоні діаметром до 160 мм | маш. год | 1,66 |
| 43 | Прес гідравлічний з електроприводом | маш. год | 1,74 |
| 44 | Прес-ножиці комбіновані | маш. год | 0,38992 |
| 45 | Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій | маш. год | 473,4963 |
| 46 | Верстати свердлильні | маш. год | 1,16976 |
| 47 | Агрегати фарбувальні високого тиску для фарбування поверхонь конструкцій, потужність 1 кВт | маш. год | 162,538704 |
| 48 | Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год | маш. год | 2,487298 |
| 49 | Перевезення сміття до 30 км енергоносії: Бензин Дизельне паливо Електроенергія Стиснене повітря Мастильні матеріали Гідравлічна рідина | Т кг кг кВт-год м3 кг кг | 71,00718 135,243 1055,852 1008,321 32813,294 96,249 4,283 |
|  | Будiвельнi машини, врахованi в складi загальновиробничих витрат |  |  |
| 50 | Перфоратор електромагнітний | маш. год | 9,2144 |
| 51 | Пістолет монтажний | маш. год | 37,90212 |
| 52 | Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т | маш. год | 26,620644 |
| 53 | Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т] | маш. год | 8,74 |
| 54 | Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т] | маш. год | 368,912344 |
| 55 | Лебідки електричні, тягове зусилля до 19,62 кН [2 т] | маш. год | 15,3738 |
| 56 | Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т] | маш. год | 38,25308656 |
| 57 | Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315- 500 А | маш. год | 2,808228 |
| 58 | Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг | маш. год | 34,1582582 |
| 59 | Бадді, місткість 2 м3 | маш. год | 6,6887 |
| 60 | Машини шліфувальні електричні | маш. год | 0,19496 |
| 61 | Машини шліфувальні кутові | маш. год | 3,8568 |
| 62 | Трамбівки пневматичні при роботі від компресора | маш. год | 1,841616 |
| 63 | Пилка дискова електрична | маш. год | 38,8468415 |
| 64 | Апарат для газового зварювання і різання | маш. год | 26,7707 |
| 65 | Котли бітумні пересувні, місткість 400 л | маш. год | 18,9216 |
| 66 | Дрилі електричні | маш. год | 299, 82721605 |
| 67 | Вібратори поверхневі | маш. год | 54,305104 |
| 68 | Вібратори глибинні | маш. год | 3,4302 |
| 69 | Шуруповерти | маш. год | 18,87839781 |
| 70 | Люльки двомісні самопідйомні, вантажопідйомність 300/500 кг | маш. год | 9,336712 |
| 71 | Фарборозпилювачі ручні | маш. год | 21,517284 |
| 72 | Перфоратори електричні | маш. год | 436,9863958 |
| 73 | Пилосос промисловий | маш. год | 2,4633 |
| 74 | Станок для різання керамічної плитки | маш. год | 7,8422 |
|  | III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти |  |  |
| 75 | Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм | т | 0,0042167 |
| 76 | Бітуми нафтові для покрівельних мастик, марка БНМ-55/60 | т | 2,3652 |
| 77 | Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 10 мм | т | 0,00084052 |
| 78 | Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм | т | 0,0009294 |
| 79 | Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм | т | 0,0009 |
| 80 | Гайка М16 | шт | 4 |
| 81 | Дюбелі з каліброваною головкою [в обоймах] 2,5х48,5 мм | т | 0,0001 |
| 82 | Дюбель із металевим стрижнем Ceresit CT 335 KI-220 | шт | 13130 |
| 83 | Дюбель-шуруп рамний 10х100 мм | шт | 543 |
| 84 | Дюбель-шуруп рамний 10х150 мм | шт | 117 |
| 85 | Фіксатор пластиковий для сітки | шт | 46 |
| 86 | Хрестики пластикові для плитки | шт | 1011 |
| 87 | Цвяхи будівельні з конічною головкою 4, 0х100 мм | т | 0,0008891 |
| 88 | Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм | т | 0,00008269 |
| 89 | Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм | т | 0,00262172 |
| 90 | Цвяхи будівельні 70 мм | шт | 9485 |
| 91 | Цвяхи толеві круглі 2,0х20 мм | т | 0,001308 |
| 92 | Скоби будівельного степлера №10 | 1000шт | 31 |
| 93 | Гіпсові в'яжучі Г-3 | т | 0,01136 |
| 94 | Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1 | т | 0,063515 |
| 95 | Вапно хлорне, марка А | т | 0,000006 |
| 96 | Плитка керамічна для внутрішнього облицювання стін | м2 | 45,652 |
| 97 | Плитка керамічна для підлог | м2 | 77,3976 |
| 98 | Вироби гумові технічні морозостійкі | кг | 4,72847 |
| 99 | Канати прядив'яні просочені | т | 0,0000717 |
| 100 | Каніфоль соснова | т | 0,00013588 |
| 101 | Каболка | т | 0,00034 |
| 102 | Кисень технічний газоподібний | м3 | 21,58634 |
| 103 | Клей для утеплювача | л | 0,2272 |
| 104 | Очищувач для клею | л | 0,0496 |
| 105 | Білило густотерте цинкове МА-011-1 | т | 0,00048 |
| 106 | Білило густотерте цинкове | т | 0,004392 |
| 107 | Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний | т | 0,000036 |
| 108 | Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло- бежева | т | 0,00011 |
| 109 | Фарба олійна та алкідна земляна, готова до застосування, мумія, ПФ-14 | т | 0,0008 |
| 110 | Масло індустрійне И-20А | т | 0,000036 |
| 111 | Мастика бітумно-латексна покрівельна | т | 0,058464 |
| 112 | Мастика герметизувальна бутилкаучукова Гермабутил-2М | кг | 43,4676 |
| 113 | Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан" | т | 0,0023774 |
| 114 | Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ- 50 | т | 0,2142 |
| 115 | Оліфа комбінована К-2 | т | 0,000486 |
| 116 | Поковки з квадратних заготовок, маса 2,825 кг | т | 0,0023425 |
| 117 | Дріт канатний оцинкований, діаметр 3 мм | т | 0,003924 |
| 118 | Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3- 6,5 мм | т | 0,0006416 |
| 119 | Дріт зварювальний легований, діаметр 2 мм | т | 0,000031 |
| 120 | Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм | т | 0,003705 |
| 121 | Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм | т | 0,0004335 |
| 122 | Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм | т | 0,0068256 |
| 123 | Розчинник для лакофарбових матеріалів N 649 | т | 0,0000199 |
| 124 | Пластина гумова рулонна вулканізована | кг | 0,16 |
| 125 | Гума EPDM товщиною 5 мм | м2 | 0,8 |
| 126 | Гума листова вулканізована кольорова | кг | 6,1 |
| 127 | Руберойд Біполь ЕПП | м2 | 1111,567 |
| 128 | Руберойд "Техноеласт П" | м2 | 117,3 |
| 129 | Сітка металева | м2 | 11,198 |
| 130 | Сітка дротяна ткана з квадратними чарунками N 05 без покриття | м2 | 3,63978 |
| 131 | Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості, марка Ст0 | т | 0,000747 |
| 132 | Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-1, діаметр 12 мм | т | 0,00516 |
| 133 | Уайт-спірит | т | 0,000636 |
| 134 | Шпагат паперовий | т | 0,00001 |
| 135 | Гвинт самонарізний 4,8х38 мм з шайбою з EPDM гумой | шт | 240 |
| 136 | Саморіз | шт | 522 |
| 137 | Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм | т | 0,0033308 |
| 138 | Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм | т | 0,00013 |
| 139 | Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм | т | 0,00008 |
| 140 | Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм | т | 0,0001988 |
| 141 | Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42 | т | 0,0006637 |
| 142 | Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46 | т | 0,00154 |
| 143 | Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42 | т | 0,0106526 |
| 144 | Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42 | т | 0,0037759 |
| 145 | Електроди, діаметр 8 мм, марка Э46 | т | 0,006877 |
| 146 | Ацетилен газоподібний технічний | м3 | 0,0161 |
| 147 | Папір шліфувальний | м2 | 157,98149 |
| 148 | Дрантя | кг | 10,97884 |
| 149 | Грунтовка бітумна | т | 0,0816 |
| 150 | Грунтовка глибокого проникнення | л | 385,7707 |
| 151 | Дисперсія полівінілацетатна непластифікована | кг | 159,705 |
| 152 | Замазка захисна | кг | 0,8 |
| 153 | Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180х3 мм | шт | 0,78915 |
| 154 | Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм | шт | 0,04874 |
| 155 | Клей гумовий N88-Н | кг | 0,00485 |
| 156 | Фарби сухі для внутрішніх робіт | т | 0,0014616 |
| 157 | Лак бітумний, марка БТ-123 | т | 0,0032612 |
| 158 | Оліфа натуральна | кг | 0,22 |
| 159 | Прокладка вбираюча | м | 896,8 |
| 160 | Стрічка самоклеюча для утеплювача 3х50 мм | м | 22,1024 |
| 161 | Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А | кг | 70,85228 |
| 162 | Плiвка "Гідробар'єр" | м2 | 2073,91 |
| 163 | Грати металеві 1020х1040(h) мм (трикутної форми) | шт | 2 |
| 164 | Грати металеві 940х950(h) мм (прямокутної форми) | шт | 5 |
| 165 | Грати металеві 1320х740(h) мм (арочної форми) | шт | 1 |
| 166 | Рядно | м2 | 11,991 |
| 167 | Толь з грубозернистою засипкою, марка ТВК-350 | м2 | 2,2647 |
| 168 | Свердла кільцеві алмазні, діаметр 80 мм | шт | 0,04 |
| 169 | Сітка штукатурна скловолокниста фасадна Ceresit CT 325 | м2 | 1868,75 |
| 170 | Сталь листова оцинкована, товщина 0,7 мм | т | 0,18639 |
| 171 | Сталь листова 4 мм | т | 0,053424 |
| 172 | Сталь листова 6 мм | т | 0,0011628 |
| 173 | Профлист С-8 | м2 | 72,45 |
| 174 | Сталь кругла діаметром 16 мм | т | 0,000204 |
| 175 | Сталь штабова 30х6 мм | т | 0,23108 |
| 176 | Сталь кутова 100х63х6 мм | т | 0,016116 |
| 177 | Сталеві деталі риштувань | т | 0,6986895 |
| 178 | Болти анкерні | т | 0,0014 |
| 179 | Болти будівельні з гайками та шайбами | т | 0,04332316 |
| 180 | Гвинти самонарізні, марка СМ1-35 | т | 0,000150236 |
| 181 | Гвинти самонарізні для кріплення профільованого настилу та панелей до несучіх конструкцій | т | 0,00019791 |
| 182 | Цвяхи оцинковані будівельні | т | 0,051836 |
| 183 | Заклепки комбіновані для з'єднання профільованого сталевого настилу та різноманітних листових деталей | т | 0,00019791 |
| 184 | Шайба 16 | шт | 4 |
| 185 | Тальк мелений, 1 сорт | т | 0,0033225 |
| 186 | Шпаклівка клейова | т | 0,021445 |
| 187 | Шпаклівка фінішна | кг | 760,5 |
| 188 | Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit СМ 117 | кг | 570,856 |
| 189 | Кольоровий шов 2-5мм Ceresit СЕ 33 СУПЕР | кг | 56,869 |
| 190 | Покриття для бетонних підлог Pentra-Hard | л | 28,214 |
| 191 | Суміш для анкеровки Ceresit СX 5 | кг | 0,05 |
| 192 | Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit СT 190 | кг | 19500 |
| 193 | Штукатурка декоративна акрилова (короїд) Ceresit СT 64 | кг | 4387,5 |
| 194 | Грунтовка Ceresit CN 94 | л | 1 |
| 195 | Фарба грунтуюча Ceresit CT 16 | л | 276,25 |
| 196 | Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 | л | 135,075 |
| 197 | Акрилова фарба Ceresit CT 42 | кг | 815,75 |
| 198 | Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, І сорт | м3 | 0,0003966 |
| 199 | Брус 50х50 мм | м3 | 2,4935 |
| 200 | Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, ІІІ сорт | м3 | 0,8094 |
| 201 | Дошки обрiзнi 200х20 мм | м3 | 0,545 |
| 202 | Дошки обрiзнi 150х25 мм | м3 | 7,27426 |
| 203 | Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, ІІІ сорт | м3 | 0,01949 |
| 204 | Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4- 6,5 м, усі ширини, товщина 25 мм, ІІІ сорт | м3 | 0,004441 |
| 205 | Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4- 6,5 м, усі ширини, товщина 32,40 мм, ІV сорт | м3 | 0,018 |
| 206 | Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 2-3, 75 м, ширина 75-150 мм, товщина 16 мм, ІІ сорт | м3 | 0,0003322 |
| 207 | Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2- 3,75 м, усі ширини, товщина 32, 40 мм, ІV сорт | м3 | 0,02923 |
| 208 | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 80 мм, товщина стінки 4 мм | м | 7,06586 |
| 209 | Різьба сталева приварна з зовнішньою різьбою діаметром 3/4" | шт | 1 |
| 210 | Труба сталева електрозварна діаметром 42х1,5 мм | м | 12 |
| 211 | Труба сталева електрозварна діаметром 426х5 мм | т | 0,33222 |
| 212 | Труба гофрована ПВХ, що не поширює горіння, д25 мм, із протяжкою ДКС 91925 | м | 277,71 |
| 213 | Труба гофрована ПВХ, що не поширює горіння, д25мм, із протяжкою, стійка до УФ- випромінення | м | 15,15 |
| 214 | Труба гофрована ПВХ, що не поширює горіння, д32 мм, із протяжкою ДКС 91932 | м | 30,3 |
| 215 | Коліно труби ПВХ Bryza діаметром 90 мм | шт | 2 |
| 216 | Труба поліпропіленова PN20 діаметром 20 мм | м | 5 |
| 217 | Труба поліпропіленова PN20 діаметром 25 мм | м | 11 |
| 218 | Труба поліпропіленова PN20 діаметром 40 мм | м | 14 |
| 219 | Відвід поліпропіленовий 90* діаметром 20 мм | шт | 5 |
| 220 | Відвід поліпропіленовий 90* діаметром 25 мм | шт | 4 |
| 221 | Відвід поліпропіленовий 90* діаметром 40 мм | шт | 4 |
| 222 | Відвід поліпропіленовий 45* діаметром 40 мм | шт | 12 |
| 223 | Трійник поліпропіленовий діаметром 20 мм | шт | 1 |
| 224 | Трійник поліпропіленовий діаметром 25 мм | шт | 2 |
| 225 | Трійник поліпропіленовий діаметром 40 мм | шт | 2 |
| 226 | Трійник поліпропіленовий діаметром 25х20х25 мм | шт | 2 |
| 227 | Перехід поліпропіленовий діаметром 25х20 мм | шт | 1 |
| 228 | Перехід поліпропіленовий діаметром 40х25 мм | шт | 2 |
| 229 | Перехід з металевою різьбою внутрішньою діаметром 20х1/2" | шт | 4 |
| 230 | Перехід з металевою різьбою внутрішньою діаметром 25х3/4" | шт | 6 |
| 231 | Перехід з металевою різьбою зовнішньою діаметром 20х1/2" | шт | 5 |
| 232 | Перехід з металевою різьбою зовнішньою діаметром 40х1 1/2" | шт | 2 |
| 233 | Кран кульовий поліпропіленовий діаметром 40 мм | шт | 2 |
| 234 | Кріплення для труб діаметром 20 мм | шт | 6 |
| 235 | Кріплення для труб діаметром 25 мм | шт | 10 |
| 236 | Хомут з забивним анкером для труб діаметром 25 мм | шт | 4 |
| 237 | Кріплення для труб діаметром 40 мм | шт | 12 |
| 238 | Хомут з забивним анкером для труб діаметром 50 мм | шт | 4 |
| 239 | Хомут для труб в комплекті з шпількою та гайкою діаметром 110 мм | шт | 10 |
| 240 | Стінова консоль L=200 | шт | 10 |
| 241 | Труба безнапірна поліпропіленова для внутрішньої каналізації діаметром 50 мм | м | 4 |
| 242 | Труба безнапірна поліпропіленова для внутрішньої каналізації діаметром 110 мм | м | 20 |
| 243 | Відвід каналізаційний 45* діаметром 50 мм | шт | 10 |
| 244 | Відвід каналізаційний 45* діаметром 110 мм | шт | 8 |
| 245 | Трійник каналізаційний 45* діаметром 110х50х110 мм | шт | 2 |
| 246 | Трійник каналізаційний 45* діаметром 110 мм | шт | 2 |
| 247 | Муфта перехідна діаметром 50х40 мм | шт | 2 |
| 248 | Прочистка каналізаційна діаметром 110 мм | шт | 1 |
| 249 | Заглушка каналізаційна діаметром 110 мм | шт | 3 |
| 250 | Ремвставка каналізаційна діаметром 110 мм | шт | 2 |
| 251 | Манжет гофрований для підключення унітазу | шт | 2 |
| 252 | Термоізоляція для труб діаметром 20 мм (t=13 мм) | м | 5,1 |
| 253 | Термоізоляція для труб діаметром 25 мм (t=13 мм) | м | 11,22 |
| 254 | Утеплювач мінераловатний FRONTROCK SUPER 150 мм | м3 | 260,8125 |
| 255 | Утеплювач мінераловатний STROPROCK G товщиною 200 мм | м3 | 13,0086 |
| 256 | Утеплювач поліізоціанурат LOGICPIR PROF (Г1) товщиною 130 мм | м3 | 128,5 |
| 257 | Шпали просочені для залізниць широкої колії, обрізні та необрізні хвойні [крім модрини], тип ІІ | шт | 0,02658 |
| 258 | Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колони, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці понад 0,1 до 0,5 т | т | 0,000385 |
| 259 | Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колони, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою товстолистової сталі, середня маса складальної одиниці до 0,5 т | т | 0,0034883 |
| 260 | Сходи сталеві (після демонтажу) | т | 0,385 |
| 261 | Дошки підвіконні ПВХ | м | 85,78 |
| 262 | Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм | м2 | 0,57834 |
| 263 | Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм | м2 | 1,1268 |
| 264 | Опалубка розбірна із щитів, ширина 2000 мм, товщина 40 мм | м2 | 22,6602 |
| 265 | Дерев'яні деталі риштувань | м3 | 0,113301 |
| 266 | Арматура А240С діаметром 12 мм | т | 0,23214 |
| 267 | Арматура А400С діаметром 8 мм | т | 1,235 |
| 268 | Блоки віконні металопластикові з двокамерним склопакетом 880х480(h) мм | м2 | 3,8016 |
| 269 | Блоки віконні металопластикові з двокамерним склопакетом 1340х1200(h) мм | м2 | 4,824 |
| 270 | Блоки віконні металопластикові з двокамерним склопакетом 1060х1730(h) мм | м2 | 24,6872 |
| 271 | Блоки віконні металопластикові з двокамерним склопакетом 1320х1740(h) мм | м2 | 27,6784 |
| 272 | Блоки віконні металопластикові з двокамерним склопакетом 1710х1740(h) мм | м2 | 46,7782 |
| 273 | Блоки віконні металопластикові з двокамерним склопакетом 1080х2970(h) мм | м2 | 25,6608 |
| 274 | Блок дверний металевий зовнішній, одностулковий 1030х1870(h) мм | м2 | 1,9261 |
| 275 | Блок дверний металевий зовнішній, одностулковий 1030х2420(h) мм | м2 | 2,4926 |
| 276 | Блок дверний металопластиковий внутрішній, одностулковий 800х2100(h) мм | м2 | 1,68 |
| 277 | Блок дверний металопластиковий внутрішній, одностулковий 900х2100(h) мм | м2 | 7,56 |
| 278 | Блок дверний металопластиковий внутрішній, одностулковий 950х2100(h) мм | м2 | 1,995 |
| 279 | Блок дверний металопластиковий внутрішній, одностулковий 1050х2100(h) мм | м2 | 2,205 |
| 280 | Блок дверний металопластиковий зовнішній, одностулковий 1000х2320(h) мм | м2 | 4,64 |
| 281 | Блок дверний металопластиковий зовнішній, двостулковий 1325х2000(h) мм | м2 | 2,65 |
| 282 | Блок дверний металопластиковий зовнішній, двостулковий 1300х2085(h) мм | м2 | 2,7105 |
| 283 | Блок дверний металопластиковий зовнішній, двостулковий 1215х2400(h) мм | м2 | 2,916 |
| 284 | Блок дверний металопластиковий зовнішній, двостулковий 1250х2400(h) мм | м2 | 3 |
| 285 | Профіль примикання Ceresit CT 340 A/03 | м | 565 |
| 286 | Профіль кутовий універсальний Ceresit CT 340 D/30.01 | м | 733 |
| 287 | Відлив підвіконний | м | 88,296 |
| 288 | Кабельний канал, що не поширює горіння, 40х40 мм | м | 38,38 |
| 289 | Кабельний канал, що не поширює горіння, 80х60 мм | м | 2,02 |
| 290 | Каналізаційна насосна станція Sololift2 WC-3 | шт | 2 |
| 291 | Гідроакумулятор 500 л | шт | 2 |
| 292 | Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм | т | 0,0006311 |
| 293 | Вентилятор електроручний для укриттів ERV-4 | шт | 1 |
| 294 | Комплект віброізоляторів KIV-3 | шт | 1 |
| 295 | Відвід з оцинкованої сталі 90* діаметром 200 мм | шт | 2 |
| 296 | Відвід з оцинкованої сталі 90* діаметром 250 мм | шт | 2 |
| 297 | Відвід з оцинкованої сталі 90* діаметром 315 мм | шт | 1 |
| 298 | Трійник з оцинкованої сталі діаметром 250х200х250 мм | шт | 5 |
| 299 | Трійник з оцинкованої сталі діаметром 315х200х315 мм | шт | 5 |
| 300 | Перехід з оцинкованої сталі діаметром 250х200 мм | шт | 2 |
| 301 | Перехід з оцинкованої сталі діаметром 315х250 мм | шт | 1 |
| 302 | Відвід з оцинкованої сталі 90* 400х300(h) мм | шт | 1 |
| 303 | Трійник з оцинкованої сталі 90* 400х300(h) мм | шт | 1 |
| 304 | Перехід з оцинкованої сталі 400х300(h)/д250 мм | шт | 1 |
| 305 | Перехід з оцинкованої сталі 400х300(h)/д315 мм | шт | 1 |
| 306 | Перехід з оцинкованої сталі 286х286/400х300(h) мм | шт | 1 |
| 307 | Адаптер для грат з повітропроводом 500х500(h)/д400 мм | шт | 1 |
| 308 | Вставка гнучка діаметром 400 мм | шт | 1 |
| 309 | Вставка гнучка 286х286 мм | шт | 1 |
| 310 | Шумоглушник 400х300(h) мм | шт | 1 |
| 311 | Клапан повітряний з ручним приводом діаметром 400 мм | шт | 1 |
| 312 | Кран для умивальника діаметром 15 мм | шт | 2 |
| 313 | Хомути для кріплення повітроводів СТД 205 | т | 0,0011 |
| 314 | Анемостат мателевий діаметром 200 мм АМ 200 ВРФ | шт | 12 |
| 315 | Грати переточні 400х500(h) мм | шт | 1 |
| 316 | Грати переточні 400х560(h) мм | шт | 2 |
| 317 | Грати зовнішні 500х500 мм 5070-1-Н | шт | 1 |
| 318 | Умивальник | шт | 2 |
| 319 | Унітаз підлоговий з прямим випуском в комплекті зі змивним бачком | шт | 2 |
| 320 | Повітропровід з оцинкованої сталі діаметром 200 мм | м | 9 |
| 321 | Повітропровід з оцинкованої сталі діаметром 250 мм | м | 16 |
| 322 | Повітропровід з оцинкованої сталі діаметром 315 мм | м | 14 |
| 323 | Повітропровід з оцинкованої сталі діаметром 400 мм | м | 0,5 |
| 324 | Повітропровід з оцинкованої сталі 400х300(h) мм | м | 2 |
| 325 | Вода | м3 | 56,55008 |
| 326 | В'язальний дріт | 100кг | 0,002138 |
| 327 | Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм | т | 0,000453 |
| 328 | Сталь штабова 40х4 мм | т | 0,019592 |
| 329 | Сталь кутова 32х32 мм | т | 0,012 |
| 330 | Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева | т | 0,00310144 |
| 331 | Клей фенолполівінілацетальний, марка БФ- 2, І сорт | т | 0,00016 |
| 332 | Ксилол нафтовий, марка А | т | 0,00048 |
| 333 | Лак БТ-577 | т | 0,00232 |
| 334 | Натрій кремнієфтористий технічний, І сорт | т | 0,2414 |
| 335 | Розчинник, марка Р-4 | т | 0,000023 |
| 336 | Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра | т | 0,008626 |
| 337 | Вогнезахисний матеріал для дерева "Фаєрвол-Аттік" | кг | 418,32 |
| 338 | Проходка кабельна універсальна розчинна Формула КП | кг | 40 |
| 339 | Склад вогнезахисний терморозширюючий Фенікс СЕ | кг | 50 |
| 340 | Паста антисептична | т | 0,0080348 |
| 341 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше | м3 | 5,0125 |
| 342 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше | м3 | 12,6315 |
| 343 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400 | м3 | 14,90832 |
| 344 | Пісок природний, рядовий | м3 | 9,06192 |
| 345 | Цегла керамічна одинарна порожниста, розміри 250х120х65 мм, марка М75 | 1000шт | 0,819 |
| 346 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм | м3 | 29,81664 |
| 347 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В12, 5 [М-150], F50, W6, крупність заповнювача 10-20 мм | м3 | 31,926 |
| 348 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм | м3 | 1,734 |
| 349 | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М75 | м3 | 0,46005 |
| 350 | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100 | м3 | 0,0668 |
| 351 | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150 | м3 | 42,561442 |
| 352 | Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3 | м3 | 12,41544 |
| 353 | Корпус пластиковий для контрольного фасадного з'єднання K-681 | шт | 13 |
| 354 | Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1,0 мм | т | 0,0036235 |
| 355 | Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5, 5 мм | 10м | 0,0072 |
| 356 | Набивка сальника водяного насосу, квадратна, сторона квадрата 12 мм | т | 0,000008 |
| 357 | Шнур азбестовий загального призначення, марка ШАОН, діаметр 2,0 мм | т | 0,0001 |
| 358 | Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм | кг | 1,0479 |
| 359 | Труба з термостійкого пластику д20 мм, L=2000 мм К-201 | м | 12,24 |
| 360 | Бірка маркувальна | 100шт | 0,6209 |
| 361 | Шланг гнучкий діаметром 15 мм, L=0,5 м | шт | 4 |
| 362 | Утримувач К188 | 100шт | 0,1742 |
| 363 | Пластиковий тримач дроту з дюбелем Н-014 | шт | 153 |
| 364 | Затискач для труби д20 мм К-203 | шт | 12 |
| 365 | Дюбелі У658, У661 | 100шт | 0,648 |
| 366 | Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм | 100шт | 0,1746 |
| 367 | Хомут кабельний нейлоновий, 2,5х150мм, білий, 1 упак. (100шт) UHH31-D025-150-100 | 100шт | 2 |
| 368 | Тримач труби гофрованої з клямкою та дюбелем, д25 мм ДКС 51325 | шт | 542 |
| 369 | Тримач труби гофрованої з клямкою та дюбелем, д32 мм ДКС 51332 | шт | 60 |
| 370 | Тримач труби гофрованої з клямкою та дюбелем, д25мм, стійкий до УФ- випромінення | шт | 30 |
| 371 | Кліпса монтажна для теплоізоляції | шт | 48 |
| 372 | Клема на 3 провода із натискними ричагами WAGO 221-413 | шт | 134 |
| 373 | Кнопка К227 | 100шт | 1,09692 |
| 374 | Конструкція опорна | т | 0,0018 |
| 375 | Стрічка кіперна | 100м | 0,1 |
| 376 | Стрічка монтажна ЛМ | 100м | 0,0343 |
| 377 | Металева монтажна стрічка DeviFast Metal | м | 140 |
| 378 | Металева монтажна стрічка подвійна, ширина 6,5 см DEVIfast Double for SLC RB 25 | м | 105 |
| 379 | Муфти поліетиленові | шт | 50,56 |
| 380 | З'єднувач для труби д20 мм К-202 | шт | 3 |
| 381 | Наконечники алюмінієві для опресування 150-12-16а | 100шт | 0,0918 |
| 382 | Наконечники кабельні | 100шт | 0,0204 |
| 383 | Нитки швейні | кг | 0,01 |
| 384 | Прикінцевлювач маркувальний А671 | 100шт | 0,8568 |
| 385 | Очіс льняний | т | 0,000208 |
| 386 | Патрони Д або К довгі | 100шт | 0,1746 |
| 387 | Перемичка заземлювальна | шт | 2 |
| 388 | Підрозетник, діаметр 50-80 мм | 100шт | 0,1236 |
| 389 | Полоски К-404 | 100шт | 0,1562 |
| 390 | Комплект стрижньового заземлювача д16 мм, L=3000 мм G-16/30 | шт | 13 |
| 391 | Полоса сталева оцинкована 40х4 мм W- 40x4/ST | м | 267 |
| 392 | Пруток-катанка сталевий оцинкований діаметром 8 мм W-08/ST | м | 588 |
| 393 | Пряжки К-405 | 100шт | 0,6962 |
| 394 | Кабельний ввод з метричною різьбою, для кабелів діаметром 15-18 мм PG 21 | шт | 4 |
| 395 | Скоба будівельна К853 | 100шт | 0,0195 |
| 396 | Скоби будівельні | кг | 4 |
| 397 | Труби полівінілхлоридні | т | 0,00476 |
| 398 | Комплект затискачів, розподільних блоків N+PE | шт | 2 |
| 399 | З'єднувальний комплект | шт | 2 |
| 400 | DIN-рейка перфорована TS35х7,5 | м | 1 |
| 401 | Пластиковий тримач дроту з металевою основою Н-019 | шт | 201 |
| 402 | Тримач кониковий прямий з пластиком Н- 041 | шт | 94 |
| 403 | З'єднувач для дроту універсальний С-011 | шт | 54 |
| 404 | Затискач для дроту до жолоба С-061 | шт | 120 |
| 405 | Фальцевий затискач С-093 | шт | 15 |
| 406 | З'єднувач пруток-полоса з розділовою пластиною C-035 | шт | 13 |
| 407 | Антикорозійна стрічка, шириною 50 мм G-115 | шт | 3 |
| 408 | Блискавкоприймач з металевою основою, L=3000мм М-06/30 | шт | 1 |
| 409 | Вазелін технічний | т | 0,00007 |
| 410 | Клей БМК5 | кг | 0,692 |
| 411 | Фарба емалева МО-1 | т | 0,012059 |
| 412 | Лак спиртовий | т | 0,0002 |
| 413 | Лак електроізолювальний N318 | т | 0,00004 |
| 414 | Припой ПОС-18 | т | 0,00113235 |
| 415 | Пропан-бутан технічний | м3 | 2,98725 |
| 416 | Світильник круглий накладного монтажу зі світлопропускним захисним елементом з полікарбонату, IP54, з цоколем Е27, без лампи НББ64-100-018 УХЛ4 Селена-32 | шт | 12 |
| 417 | Світлодіодна лампа, Е27, 20Вт, 1800Лм, 220В | шт | 42 |
| 418 | Розетка однофазна накладного монтажу із захисним контактом, 16А, 230В, IP44 WDE000643 | шт | 64 |
| 419 | Вимикач одноклавішний накладного монтажу, з підсвічуванням, 16А, 230В, IP44 WDE000614 | шт | 5 |
| 420 | Незалежний розчіплювач на застібці ZP- ASA/230 | шт | 1 |
| 421 | Вимикач автоматичний 1-полюсний 6А PL6- C6/1 | шт | 6 |
| 422 | Вимикач автоматичний 1-полюсний 16А PL6-C16/1 | шт | 5 |
| 423 | Вимикач автоматичний 1-полюсний 20А PL6-C20/1 | шт | 1 |
| 424 | Вимикач автоматичний 3-полюсний 16А PL6-C16/3 | шт | 1 |
| 425 | Вимикач автоматичний 3-полюсний 25А PL6-C25/3 | шт | 2 |
| 426 | Вимикач автоматичний 3-полюсний 32А PL6-C32/3 | шт | 1 |
| 427 | Вимикач автоматичний диференційний 16А/30мА PFL6-16/1N/C/003 | шт | 3 |
| 428 | Вимикач автоматичний диференційний 20А/30мА PFL6-20/1N/C/003 | шт | 2 |
| 429 | Герметик силіконовий | шт | 27,28 |
| 430 | Фарба аерозольна | шт | 27,28 |
| 431 | Піна монтажна професійна | л | 62,856745 |
| 432 | Герметик силіконовий | л | 31,072 |
| 433 | Кріплення для умивальника | шт | 2 |
| 434 | Рама монтажна К-RM-4 | шт | 1 |
| 435 | Дросель-клапан діаметром 200 мм | шт | 12 |
| 436 | Дросель-клапан діаметром 250 мм | шт | 1 |
| 437 | Дросель-клапан діаметром 315 мм | шт | 1 |
| 438 | Клапан зворотній діаметром 3/4" | шт | 1 |
| 439 | Фільтр касетний G4 діаметром 400 мм КФ 400 | шт | 1 |
| 440 | Сифон для умивальника | шт | 2 |
| 441 | Кран кульовий діаметром 1/2" ВЗ | шт | 4 |
| 442 | Кран кульовий діаметром 3/4" ВЗ | шт | 2 |
| 443 | Кран кульовий з напівзгоном діаметром 3/4" ВЗ | шт | 3 |
| 444 | Корпус металевий навісний 400х400х200 мм, з монтажною панеллю, IP54, з замком та універсальним ключем для електротехнічних шаф | шт | 2 |
| 445 | Корпус металевий навісний 600х400х200 мм, з монтажною панеллю, IP54, з кабельним введенням зверху, з кабельним фланцем з піногуми, з замком під універсальний ключ для електротехнічних шаф | шт | 1 |
| 446 | Лампа сигнальна світлодіодна, d22, 230В, зелена AD22DS(LED) | шт | 3 |
| 447 | Тримач маркування пластиковий, d22 DM11X25 | шт | 3 |
| 448 | Щит навісний металевий, 48 модулів, IP30, білий, із комплектом розподільних блоків N+PE, з замком для замикання на ключ BF- O-2/48-C | шт | 1 |
| 449 | Коробка розподільна накладного монтажу, 85х85х40 мм IMT35092 | шт | 12 |
| 450 | Коробка розподільна накладного монтажу, 100х100х50мм, IP55 IB006 | шт | 6 |
| 451 | Кабель вогнестійкий мідний (N)HXH FE 180/E30 3х1,5 мм2 | 1000м | 0,06936 |
| 452 | Кабель мідний ВВГнгд-1 3х1,5 мм2 | 1000м | 0,19476 |
| 453 | Кабель мідний ВВГнгд-1 3х2,5 мм2 | 1000м | 0,11212 |
| 454 | Кабель мідний ВВГнгд-1 5х1,5 мм2 | 1000м | 0,00816 |
| 455 | Кабель мідний ВВГнгд-1 5х2,5 мм2 | 1000м | 0,03162 |
| 456 | Кабель мідний ВВГнгд-1 5х4,0 мм2 | 1000м | 0,0306 |
| 457 | Кабель нагрівальний DEVIsafe 20T 33 м | 1000м | 0,066 |
| 458 | Кабель нагрівальний DEVIsafe 20T 101 м | 1000м | 0,202 |
| 459 | Кабель нагрівальний DEVIsafe 20T 194 м | 1000м | 0,194 |
| 460 | Кабель гнучкий мідний КГВ-1 5х4,0 мм2 | 1000м | 0,0306 |
|  | Енергоносiї машин, врахованих в складi загальновиробничих витрат |  |  |
| 461 | Електроенергія | кВт-год | 539,9016 |
| 462 | Мастильні матеріали | кг | 5,4217 |
| 463 | Гідравлічна рідина | кг | 0,5324 |
| 464 | Дрова | м3 | 2,2706 |
|  | IV. Устаткування |  |  |
| 465 | Перемикач навантаження, I-0-II, 3-полюсний, 63А OT63F3C | шт | 1 |
| 466 | Терморегулятор системи криготанення з блоком живлення 24В DEVIreg 850 III (140F1084) | шт | 1 |
| 467 | Контактор модульний со світловою сигналізацією, 230В, 20А, 1НО Z-RE230/S | шт | 3 |
| 468 | Модульний світловий індикатор, 230В, зелений Z-EL/G230 | шт | 3 |
| 469 | Вилка трифазна з заземлюючим контактом 3P+N+E 32А, 400В, IP67 DIS2183237 | шт | 1 |
| 470 | Датчик вологості та температури покрівельний DEVIreg 850 (140F1086) | шт | 1 |
| 471 | Ручка для встановлення на дверях корпусу OHBS2AJE011 | шт | 1 |
| 472 | Стрижень подовжуваючий OXS6X120 | шт | 1 |
| 473 | Шафа місцевого управління ШМУ-1 | шт | 1 |
|  | Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин |  |  |
|  | Електроенергія | кВт-год | 1548,223 |
|  | Стиснене повітря | м3 | 32813,294 |
|  | Мастильні матеріали | кг | 101,671 |
|  | Гідравлічна рідина | кг | 4,815 |
|  | Дрова | м3 | 2,271 |
|  | Бензин | л | 182,76 |
|  | Дизельне паливо | л | 1242,179 |