Додаток №1

до  Оголошення про закупівлю

ІНФОРМАЦІЯ

про  необхідні  технічні,  якісні та кількісні характеристики  предмета  закупівлі:

ДК 021:2015: 31710000-6 — Електронне обладнання (Світлодіод RED (120 шт.); Світлодіод BLUE (120 шт.); Світлодіод WHITE (120 шт.)) (31712341-2 — Світлодіоди)

Вимоги до технічних характеристик предмета закупівлі:

1. Світлодіод RED – 120 шт.

| № п/п | Параметри (вимога замовника) | Опис (Технічні характеристики) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Колір світла | Червоний (Домінуюча довжина хвилі в діапазоні: 600-700nm) |
| 2 | Пікова довжина хвилі в діапазоні | 650-670nm |
| 3 | Максимальний струм | 1,5 А |
| 4 | Напруга живлення | до 4 В |
| 5 | Розмір основи корпусу | 3,45 (±0,3) x 3,45 (±0,3) мм |
| 6 | Потужність випромінювання при струмі 0,35 мА | 0,4 Вт |

2. Світлодіод BLUE – 120 шт.

| № п/п | Параметри (вимога замовника) | Опис (Технічні характеристики) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Колір світла | Синій (Домінуюча довжина хвилі в діапазоні: 440-460nm) |
| 2 | Пікова довжина хвилі в діапазоні | 445-455nm |
| 3 | Максимальний струм | 2 А |
| 4 | Напруга живлення | до 4 В |
| 5 | Розмір основи корпусу | 3,45 (±0,3) x 3,45 (±0,3) мм |
| 6 | Потужність випромінювання при струмі 0,35 мА | 0,6 Вт |

3. Світлодіод WHITE – 120 шт.

| № п/п | Параметри (вимога замовника) | Опис (Технічні характеристики) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Корельована колірна температура | 3000 К |
| 2 | Індекс кольоропередачі | не менше 70 |
| 3 | Максимальний струм | 2 А |
| 4 | Напруга живлення | до 4 В |
| 5 | Розмір основи корпусу | 3,45 (±0,3) x 3,45 (±0,3) мм |
| 6 | Світловий потік при струмі 0,35 мА | 122 Лм |

Гарантую_________________________ (підпис)

Умови постачання

- Товар постачається автотранспортом Учасника за його рахунок на умовах DDP за адресою: проспект Науки, 41,  м.Київ, Голосіївський район, 03028.

- Товар, що пропонується учасником, повинен бути новим.

_______________________              ____________                ______________

(назва посади Учасника)                               (підпис)                                       (П.І.Б.)