Додаток 3

до тендерної документації на закупівлю товару:

Комунальний вакуумний пилосос

код ДК 021:2015 - 16160000-4 – Садова техніка різна

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ ТА ДОКУМЕНТИ, ЯКІ ПІДТВЕРДЖУЮТЬ ВІДПОВІДНІСТЬ ЗАПРОПОНОВАНОГО ТОВАРУ ВИМОГАМ ЗАМОВНИКА

ВИМОГИ:

- Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати вимогам технічного завдання (або еквівалент але не гірше), встановленим у даному Додатку. Учасник повинен  підтвердити відповідність запропонованого ним товару вказаним технічним вимогам, характеристикам.  У разі, якщо товар не відповідає технічним вимогам Замовника або Учасник не в змозі виконати умови поставки, які визначені Замовником, пропозиція відхиляється.

- Рік виробництва  – 2022-2023рр.

- Якість Товару повинна відповідати загальнообов’язковим вимогам, встановленим до нього нормами і правилами на території України, підтверджуватись сертифікатом відповідності, висновком державної санітарно-епідеміологічної експертизи або іншим подібним документом (ГОСТ, ДСТУ, ТУ тощо);

- Учасник визначає ціну з урахуванням усіх своїх витрат, податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, у тому числі на транспортування до місця поставки: 84182, Донецька область,  м. Миколаївка, вул. 50-річчя Слов’янської ТЕС,22.

- Технічні, кількісні та якісні вимоги:

| Вимоги замовника | Пропозиція Учасника |
| --- | --- |
| Загальні вимоги |
| Предмет закупівлі повинен бути новим, непошкодженим, повністю робочим та не перебувати раніше в експлуатації. Товар постачається в заводській тарі, з паспортом заводу (організації) – виробника (або інша технічна документація). Товар повинен містити маркування – ідентифікація товару, його походження, дата виробництва та інше. Гарантійний термін – не менше 1 року з початку експлуатації. Комунальний пилосос повинен мати можливість встановлення на причеп типу ПТС-4 або аналог. |  |
| Технічні вимоги |
| Довжина мм 2000±30 Ширина мм 1300±30 Висота мм 1500±30 Вага кг 100±5 Діаметр всмоктувальної труби мм 200 Довжина всмоктувальної труби мм 6000 (7000) Леза вентилятора шт 4 Висота викиду (не менш) мм 1240 Опірні колеса шт 4 Бензиновий двигун - так Витрати пального л/год. від 1,0 до 1,3 В комунальному пилососі для прибирання листя має бути шланг діаметром 200мм і довжиною 6м (7м), який дозволяв би рухатися на віддалені відстані, що давало б можливість обробляти площу по колу, радіусом в шість (сім) метрів від місця стоянки апарату. Шланг повинен всмоктувати сміття і листя, потім матеріал має надходити до подрібнюючих ножів, і далі – до крильчатки, що відкидає перероблену масу через патрубок. Агрегат обов'язково має бути забезпеченим двигуном внутрішнього згорання, комплектацією кріплення до задньої частини вантажівок та не менше ніж 4 опорними колесами. У комплекті бажано наявність (не обов’язково) додаткової всмоктувальної труби Ø 200мм, довжиною - 6000мм (7000мм). | Довжина мм Ширина мм Висота мм Вага кг Діаметр всмоктувальної труби мм Довжина всмоктувальної труби мм Леза вентилятора шт Висота викиду (не менш) мм Опірні колеса шт Бензиновий двигун - Витрати пального л/год. |  |

- Учасник у складі тендерної пропозиції повинен обов’язково надати:

  - Довідку в довільній формі про гарантійні терміни експлуатації на товар.

  - Копію технічного паспорту або інші документи, підтверджуючі технічні характеристики запропонованого товару.

  - Фото запропонованого товару.

  - Копії документів, що підтверджують співпрацю з виробником товару, у разі якщо Учасник не є виробником товару.

  - Сканкопію документу, підтверджуючого якість товару (сертифікат відповідності, висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи або інший подібний документ (ДСТУ, ТУ тощо).

В разі, якщо пропозиція учасника не відповідає Технічним вимогам тендерної документації, то пропозиція буде відхилена, як така, що не відповідає вимогам тендерної  документації .

В разі якщо в документації є посилання на конкретну торгівельну марку виробника, конструкцію або тип обладнання, слід читати з виразом «або еквівалент». Технічні характеристики еквіваленту не повинні бути гіршими.

_________________________ (ПІБ, підпис, відбиток печатки (на наявності)