ДОДАТОК № 2

до тендерної документації

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ №1

Код національного класифікатора України ДК 021:2015 “Єдиний закупівельний словник” - ДК 201:2015 –  32320000-2 - Телевізійне й аудіовізуальне обладнання

Відеостіна для системи відеоспостереження (придбання та встановлення)

1. Предмет закупівлі (товар): Відеостіна для системи відеоспостереження (придбання та встановлення)

2. Код  за ДК 201:2015 – 32320000-2 - Телевізійне й аудіовізуальне обладнання .

1. ЗАВДАННЯ

Система виведення зображення з камер відеонагляду (далі – відеостіна з роздільними зображеннями), повинна бути розміщена за адресою м.Червоноград, вул.Святого Володимира, 8-А, є складовою існуючої інтегрованої системи відеоспостереження та відеоаналітики (ІСВВ) Львівської області, встановленої на території Червоноградської територіальної громади. Завдання відеостіни з роздільними зображеннями - цілодобовий моніторинг та оперативний аналіз інформації від системи відеоспостереження встановленої на території Червоноградської територіальної громади.

Засоби відеоспостереження ІСВВ на території Червоноградської ТГ Червоноградського району Львівської області повинні бути включені до існуючої інтегрованої системи відеоспостереження та відеоаналітики у Львівській області, яка складається з наступних підсистем:

- Cloud-платформа збору, накопичення та обробки інформації;

- Програмне забезпечення обробки відеоінформації;

- Вузли відеоспостереження на трасах міжнародного та державного значення.

2. ПРИЗНАЧЕННЯ ВІДЕОСТІНИ З РОЗДІЛЬНИМИ ЗОБРАЖЕННЯМИ

Відеостіна з роздільними зображеннями призначена для виведення зображення з 128 камер відеонагляду на дисплеях в реальному часі.

Метою створення та функціонування відеостіни з роздільними зображеннями є вироблення інформаційного продукту для:

- забезпечення оперативного отримання відповідальними посадовими особами достовірної, в режимі реального часу, інформації;

- забезпечення швидкого реагування на реальні (потенційні) загрози для стабільного процесу життєдіяльності на території Червоноградської територіальної громади Львівської області;

- забезпечення збереження об’єктів комунальної власності Червоноградської територіальної громади;

- посилення контролю за дотриманням правил дорожнього руху на автомобільних дорогах, вулицях (дорогах) Червоноградської територіальної громади та профілактика аварійності;

- оперативного реагування відповідних органів при виявленні аварій, дорожньо-транспортних пригод, епідемій, епізоотій, епіфітотій, катастроф, пожеж, надзвичайних ситуацій, небезпечних подій, стихійних лих на території Червоноградської територіальної громади;

- попередження правопорушень у Червоноградській територіальній громаді та встановлення осіб, причетних до їх підготовки чи скоєння;

- прийняття своєчасних управлінських та інших рішень з метою усунення загроз життю та здоров’ю фізичних осіб і громадській безпеці, що виникли внаслідок вчинення кримінального або адміністративного правопорушення, виявлення та усунення передумов їх настання;

- забезпечення громадської безпеки і порядку на вулицях, площах, у парках, скверах, на стадіонах, вокзалах, на інших територіях загального користування;

- розшуку осіб, які переховуються від органів досудового розслідування, слідчого судді, суду, ухиляються від понесення кримінального покарання, пропали безвісти, та інших осіб у випадках, визначених законодавством України;

- вжиття заходів, необхідних для надання невідкладної, зокрема медичної, допомоги особам, які опинилися в ситуації, небезпечній для їхнього життя чи здоров'я;

Зазначене досягається шляхом уніфікації обладнання та програмного забезпечення, що використовується у конкретній інтегрованій системі відеоспостереження та відеоаналітики.

Предметом закупівлі є придбання системи виведення зображення з камер відеонагляду (відеостіна з роздільними зображеннями) із супутніми монтажними та пусконалагоджувальними послугами.

3. ІСНУЮЧА СИСТЕМА ВІДЕОСПОСТЕРЕЖЕННЯ ТА ВІДЕОАНАЛІТИКИ

До складу існуючої системи відеоспостереження та відеоаналітики Червоноградської територіальної громади входять:

- Зовнішня відеокамера оглядова – 67 шт., типу DS-2CD3056G2-IS (2,8 мм);

- Відеореєстратор – 8 шт., типу DS-7732NI-I4(B);

- Жорсткий диск 4TБ – 32 шт.;

- Карта пам’яті – 67 шт., типу HS-TF-L2/32G;

- Комутаційний бокс – 67 шт., типу DS-1280ZJ-S;

- Бокс для встановлення маршрутизатора в комплекті – 67 шт., типу КЕП 40.25.15-1.0.1.3724 IP54;

- Маршрутизатор – 67 шт., типу MikroTik RB960PGS;

- Маршрутизатор – 1 шт., типу Mikrotik CCR1009-7G-1C-1S+PC;

- Комутатор керований рівня 2 – 1 шт., типу Linksys LGS328C;

- Комутатор – 2 шт., типу KVM D-Link DKVM-410H;

- Шафа 19" 42U – 1 шт., типу CMS UA-MGSE42810PB.

4. ВИМОГИ ДО ОБЛАДНАННЯ

4.1. Відеостіна з роздільними зображеннями повинна забезпечувати:

- зовнішнє оглядове відеоспостереження з переглядом на 4-х дисплеях, або одній стіні;

- трансляцію до 128 потоків відео зображення у реальному часі з відеокамер до системи виведення зображення.

4.1.1. Розетка блочна з вимикачем 1U, 19", на 9 розеток, 10А, з індикатором, чорна, типу Kingda  або еквівалент – 1 шт., що відповідає стандартним вимогам за призначенням.

4.1.2. Відео декодер DS-6916UDI(B), або еквівалент – 1 шт., що відповідає наступним технічним вимогам:

- Декодування по каналу	до 24 Мп;

- Декодування загальне не менше 128 каналів;

- Роздільна здатність K: 3840 × 2160 (тільки пані порти); 1080p; 720p;

- Інтерфейси відео виходу	HDMI × 16, BNC × 8;

- Інтерфейси відео входу	VGA, DVI-I;

- Аудіо вихід	16;

- Аудіо вхід	1;

- Двостороння розмова	1 вх/ 1 вих;

- Інтерфейс зв'язку RJ45 × 2 (10/100/1000Mbps adaptive), оптичний × 2 (100 base-FX/1000 base-X) ;

- Живлення	100 - 240 В AC;

- Споживання	не більше 108 Вт;

- Робоча температура	-10 °C - 55 °C;

- Тривожні входи/виходи		8.

4.1.3. Кабель BASEUS Cafule 4KHDMI Male(5m), або еквівалент – 4 шт., що відповідає стандартним вимогам за призначенням.

4.1.4. Телевізор SAMSUNG UE55BU8000UXUA, або еквівалент – 4 шт., що відповідає наступним технічним вимогам:

- Тип телевізора	LED

- Smart TV	Так

- Роздільна здатність екрану	4K UHD 3840x2160

- Технології	Auto Motion Plus, Contrast Enhancer, Motion Xcelerator, Object Tracking Sound Lite, Q-Symphony

- Аудіосистема, Вт	20

- Діагональ екрана	55''

- Тип LED-підсвічування	Edge LED

- Тип матриці	VA

- Частота оновлення екрана, Гц	50

- Частота розгортки панелі	50

- Клас енергоспоживання	A

- Споживання електроенергії максимально: 135 Вт

- Цифровий тюнер	DVB-C, DVB-S2, DVB-T2CS2
ТВ-тюнер	Аналоговий і цифровий

- Бездротові інтерфейси	Bluetooth, Wi-Fi

- HDMI, шт	3

- Порт USB, шт	2

- Вихід на навушники (AUX) 3.5мм	Ні

- Wi-Fi Direct	Так

- Ethernet (LAN)	Так

- Слот CI/CI+:	Так

- Підтримувані формати відео	3GPP, ASF, AVI, FLV, H.263, H.264, H.265, M2TS, MKV, MP4, MPEG-4, TS, VC1, VOB, VP7, VP8, VP9, VRO, WEBM, WMV

- Підтримувані формати аудіо	AAC, aiff, ape, FLAC, M4a, midi, MP3, OGG, WAV, WMA

- Підтримувані формати фото	BMP, gif, JPEG, MPO, PNG

- Настінне кріплення VESA, мм	200 х 200

- Особливості	Samsung Health, Голосовий помічник, Інтелектуальне масштабування дозволу, Контрастність Mega Contrast, Регулювання HLG, Режим кіно, Режим режисера, Сервіс Workspace

- Голосове керування	Так

- HDR/HDR10	Так

4.1.5. Кабель вита пара 4х2х0,50 (U/UTP cat.5Е), або еквівалент – 20 м, що відповідає наступним технічним вимогам:

- Матеріал	мідь;

- Розмір (не менше) 	8 жил по 0,50 мм.

4.1.6 Кріплення настінне PIKO PTV-F40F, або еквівалент – 1 шт., що відповідає стандартним вимогам за призначенням.

5. ВИМОГИ ДО НАДАННЯ СУПУТНІХ ПОСЛУГ

Придбання відеостіни з роздільними зображеннями передбачає надання супутніх монтажних та пусконалагоджувальних послуг для виведення зображення з існуючих 67 камер відеонагляду (з можливістю розширення до 128), а саме:

5.1 Послуги з обстеження;

5.2 Монтаж відео декодера Hikvision DS-6916UDI(B);

5.3 Монтаж кабелю BASEUS Cafule 4KHDMI Male(5m) 4 шт;

5.4 Монтаж кріплення настінного PIKO PTV-F40F 4 шт;

5.5 Монтаж телевізора SAMSUNG UE55BU8000UXUA 4 шт;

5.6 Монтаж розетки блочної з вимикачем 1U, 19";

5.7 Монтаж кабелю вита пара 4х2х0,50 (U/UTP cat.5Е) не менше 20 м;

5.8 Налаштування системи вводу-виводу інформації на відеостіну (у.т.ч. відео декодера

DS-6916UDI(B) для 67 камер;

5.9 Налаштування телевізора SAMSUNG UE55BU8000UXUA 4 шт;

5.10 Налаштування вузла зв'язку відеонагляду, програмування комутаційного обладнання з метою доступу до кожної ІР камери з системи виведення зображення для 67 камер відеонагляду;

5.11 Випробування системи виведення зображення.

5.12 Організація каналу зв`язку 1 Гбіт/с для паралельної трансляції зображення з 67 відеокамер із місця встановлення реєстраторів системи відеоспостереження та відеоаналітики Червоноградської територіальної громади в м. Червоноград до обласної платформи збору, обробки та накопичення відеоданих ГУНП в м. Львів

5.13 Налаштування вузла зв'язку відеонагляду, програмування комутаційного обладнання з метою трансляції зображення з 67 камер до обласної платформи збору, накопичення та обробки  інформації ГУНП м. Львів.

6. ВИМОГИ ДО ЯКОСТІ

На підтвердження відповідності предмета закупівлі встановленим Замовником вимогам, Учасник повинен надати належним чином завірену копію сертифікату, дійсного на дату подачі пропозиції, виданого органом з сертифікації систем менеджменту, який підтверджує, що система менеджменту якості Учасника перевірена і відповідає вимогам стандарту ISO 9001:2015.

7. ВИМОГИ ДО ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ

Агрегати, машини та механізми, що використовуються під час поставки товарів/надання послуг/виконання робіт, за технічними і функціональними характеристиками повинні відповідати основним вимогам державної політики України в галузі захисту довкілля, їх експлуатація повинна здійснюватись відповідно до вимог чинного природоохоронного законодавства.

*всі посилання на торговельну марку, фірму, патент, джерело його походження або виробника, конкретне місце походження чи спосіб виробництва, тощо в технічному завданні слід читати як «або еквівалент»

___________________________________________________________________________

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи учасника, завірені печаткою.