# Подається на фірмовому бланку (у разі наявності) за підписом керівника або уповноваженої особи та завіряється печаткою підприємства

# ДОДАТОК 3

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

# Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі «Конструкційні матеріали за кодом ДК 021:2015 - 44110000-4 (емульсія бітумна ЕКШ-60)»

Кожен Учасник повинен представити в своїй пропозиції таблицю відповідності технічних вимог Замовника (загальних, технічних та організаційних положень) з коментарем кожного пункту - до технічних характеристик товару, що пропонується Учасником в наступній формі:

| № | Технічні вимоги Замовника | Підтвердження вимоги учасником |
| --- | --- | --- |
| 1. КІЛЬКІСНІ ПОЛОЖЕННЯ |
| 1.1. | Обсяг закупівлі складає: 1,8 т. Назва одиниці закупівлі Кількість, т Бітумна емульсія ЕКШ-60 1,8 |  |
| 1.2. | Умови відвантаження – постачання товару на підставі заявки замовника. Строк поставки до 30.04.2024 року(включно). Місце поставки: Київська обл., м. Славутич, вул.. Військових будівельників, 11, транспортом Поставщика; Всі витрати, пов'язані з відвантаженням Товару, здійснюються за рахунок Учасника |  |
| 1.3. | Відповідність процесу виробництва емульсії ДСТУ Б В.2.7-129:2013 повинно підтверджуватись наданням учасниками в складі тендерної пропозиції копії атестату виробництва. |  |
| 2. ЯКІСНІ ПОЛОЖЕННЯ ДЛЯ БІТУМНОЇ ЕМУЛЬСІЇ ЕКШ -60 |
| 2.1 | Товар повинен відповідати ДСТУ Б В.2.7-129:2013. Відповідність товару ДСТУ має бути підтверджено наданням в пропозиції Учасника копії сертифікату відповідності разом з протоколом випробовувань, паспорту якості та висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи. |  |
| 2.2 | Рецептурний склад Товару має відповідати типу та марці, що є предметом торгів. Постачання у металевих бочках по 200 кг. |  |
| 2.3 | Постачальник повинен забезпечити контроль якості кожної партії товару, що постачається та своєчасну заміну неякісного товару якісним. У разі виникнення суперечностей щодо якості товару спір вирішується у порядку, передбаченому чинним законодавством України. |  |
| 2.4 | Товар повинен відповідати діючим стандартам та вимогам щодо безпеки та охорони довкілля. |  |
| 2.5 | Учасник повинен надати інформацію про підприємство-виробника Товару (найменування та його адреса), якщо він не є виробником. |  |
| 2.6 | Виробник має бути сертифікований згідно ISO 9001 та ISO 14001, на підтвердження чого Учасник надає завірені виробником скановані копії сертифікатів ISO 9001 та ISO 14001. Документи повинні бути дійсними на дату подання пропозиції. |  |