Додаток 2

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

Приблизний розрахунок на пільгове перевезення  вчителів по закладах освіти Бродівської міської ради рейсовими автобусами (оплата – 50% )

| № | Назва маршруту | Орієнтовна кількість вчителів | Кількість днів на місяць |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пониквянський ЗЗСО І-ІІІ ст | 5 | 22 |
|  | м. Броди – с.Суходоли-с.Боратин-с. Суходоли -с.Пониква-с.Підгір’я-с.Переліски-с. Підгір’я - с. Пониква - м. Броди |  |  |
| 2 | Боратинський ЗЗСО І-ІІ ст | 9 | 22 |
|  | м. Броди – с.Суходоли-с.Боратин-с. Суходоли -с.Пониква-с.Підгір’я-с.Переліски-с. Підгір’я - с. Пониква - м. Броди |  |  |
| 3 | Голосковицький ЗЗСО І-ІІ ст | 9 | 22 |
|  | м.Броди – с.Пониковиця –с. Голосковичі –м. Броди |  |  |
| 4 | Підгір’янський ЗЗСО І ст | 1 | 22 |
|  | м. Броди – с.Суходоли-с.Боратин-с. Суходоли -с.Пониква-с.Підгір’я-с.Переліски-с. Підгір’я - с. Пониква - м. Броди |  |  |
|  | Разом | 24 |  |

Автобус за своєю конструкцією та обладнанням повинен бути пристосований для перевезення школярів і відповідати національному стандарту України ДСТУ 7013:2009 «Автобуси спеціальні для перевезення школярів. Технічні вимоги».

Автобус повинен бути обладнаний автономною закритою системою обігрівання салону, що забезпечують підтримування на висоті 60 см від підлоги температури не менше ніж плюс 15 °С за температури зовнішнього повітря до мінус 25 °С. Ці умови повинні досягатися не пізніше як через 30 хвилин після запускання системи обігрівання.

Автобус з обох сторін повинен бути обладнаний зовнішніми дзеркалами заднього виду з електропідігріванням. Праве дзеркало повинне забезпечувати водієві з його робочого місця можливість візуального контролю за процесом входу та виходу школярів щонайменше від рівня дороги до поверхні сходинок.

Автобус повинен бути обладнаний одним або кількома внутрішніми дзеркалами для спостерігання за пасажирами, що забезпечують оглядовість як водієві, так і (за потреби) особам, які супроводжують школярів.

Підлога автобуса повинна бути рівна, без підставок під сидіння та сходинок у проході між сидіннями.

Проходи повинні бути покриті матеріалом, що перешкоджає ковзанню.

Сидіння для пасажирів і супроводу дітей повинні бути м’якими.

Сидіння для школярів в автобусі встановлюють так, що школярі сиділи обличчям у напрямі руху автобуса вперед, а спільна середня вертикальна площина перерізу подушки та спинки сидіння була паралельна повздовжній осі автобуса.

Під подушками сидінь для школярів повинні бути обладнані багажники для шкільних портфелів (ранців, рюкзаків тощо), при цьому для ніг пасажирів повинно лишатися достатньо місця.

Конструкція багажника повинна забезпечувати можливість завантажувати портфель (ранець) з боку передньої сторони подушки сидіння та унеможливлювати його випадіння під час руху автобуса.

В автобусі повинні бути інструкції: «Інструкція з пожежної безпеки та евакуації», «Правили перевезення школярів спеціалізованими автобусами», «Правила поведінки в автобусі». Салон автобуса повинен бути обладнаний засобами для утримування примірників інструкцій.

На робочому місці водія і біля одного з місць супровідних осіб повинні бути передбачені місця для встановлення медичної аптечки та вогнегасника. Місця для встановлення медичної аптечки та вогнегасника повинні бути розташовані так, щоб:

- забезпечити легкий доступ до вогнегасників та медичних аптечок;

- не допускати потрапляння на них прямого сонячного проміння та прямого потоку тепла від систем опалювання салону та робочого місця водія;

- встановлений на місце кріплення вогнегасник не створював перешкоди для пасажирів і водія під час здійснювання перевезень, а також під час евакуювання.

Примітка. Автобус повинен бути оснащений щонайменше двома медичними аптечками та двома вогнегасниками..

Усі пасажирські сидіння повинні бути обладнанні інтегрованими підголівниками згідно з ДСТУ UN/ECE R 25-03.

На лівому та правому боці автобуса повинні бути нанесені написи «Шкільний автобус».

Спереду і ззаду на кузов автобуса повинні бути нанесені розпізнавальні знаки:

«Діти».

«Обмеження максимальної швидкості» з цифровою величиною обмеження максимальної швидкості – 70».

Зміст, розміри та розташування розпізнавальних знаків повинні відповідати вимогам «Правил дорожнього руху України»

Приблизний розрахунок на пільгове перевезення  учнів по закладах освіти Бродівської міської ради рейсовими автобусами (безкоштовний проїзд)

| № | Назва маршруту | Орієнтовна кількість учнів | Кількість днів на місяць |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пониквянський ЗЗСО І-ІІІ ст | 47 | 22 |
|  | м. Броди – с.Суходоли-с.Боратин-с. Суходоли -с.Пониква-с.Підгір’я-с.Переліски-с. Підгір’я - с. Пониква - м. Броди |  |  |
| 2 | Підгір’янський ЗЗСО І ст | 4 | 22 |
|  | м. Броди – с.Суходоли-с.Боратин-с. Суходоли -с.Пониква-с.Підгір’я-с.Переліски-с. Підгір’я - с. Пониква - м. Броди |  |  |
|  | Разом | 51 |  |