Додаток 1 до  тендерної документації

Технічне завдання:

Надати послуги з поточного ремонту шляхопроводу №5 на                                     об’їзній дорозі, відновлення пошкоджених деформаційних швів:

| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Розділ 1. Демонтажні роботи |  |  |
| 1 | Розбирання асфальтобетонних покриттів та основ | м3 | 22,93 |
| 2 | Розбирання монолітних залізобетонних покриттів | м3 | 8,43 |
| 3 | Демонтаж деформаційного перекритого шва із ковзним листом спряження прогонових конструкцій мостів на автомобільних дорогах (зворотні матеріали: брухт металевий) | т | 8,333 |
| 4 | Перевезення металоконструкцій важкого та легкого типів транспортом загального призначення на відстань до 15 км | т | 8,0 |
| 5 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди | м3 | 31,37 |
| 6 | Перевезення сміття до 15 км | т | 59,833 |
|  | Розділ 2. Монтажні роботи |  |  |
| 7 | Підготовка бетонних поверхонь елементів транспортних споруд, що підлягають ремонту | м2 | 80,2 |
| 8 | Захист бетонних поверхонь елементів транспортних споруд від корозії антикорозійними матеріалами (Sika Mono Top 910 N) | м2 | 80,5 |
| 9 | Свердління кільцевими алмазними свердлами із застосуванням охолоджувальної рідини в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 160 мм діаметром 20 мм | шт. | 3200 |
| 10 | Встановлення анкерних болтів (гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметром 18 мм; хімічний анкер HILTI HIT-RE 500) | т | 2,613 |
| 11 | Улаштування заповненого деформаційного шва спряження прогонових конструкцій мостів на автомобільних дорогах (гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметром 16 мм; листи латунні,марка Л85,холоднокатані,товщина 1 мм; сталь листова б-14 мм; сталь штабова полоса 4х40; прокат кутовий рівнополичковий 125х125х12; сумiшi бетонні В35, W6, F200; праймер Техноніколь-03 –; бітумно-каучукова стикувальна стрічка СтройБанд N 10х30 мм; мастика резинова бітумна) | м | 80,0 |
| 12 | Улаштування покриттів товщиною 10 см (суміші асфальтобетонні гарячі (дорожні) (аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1) | м2 | 86,7 |

У разі, якщо в технічному завданні міститься посилання на конкретну торгівельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип, джерело походження або виробник, вважати доданим до кожного з них вираз: «або еквівалент».

Необхідність посилання на конкретну торгову марку (виробника, тощо) обумовлена тим, що використання означених матеріалів/комплектуючих за їх якісними та технічними характеристиками сприятиме підвищенню якості поточного ремонту та подовженню терміну експлуатації споруди.

При розрахунку договірної ціни може застосовуватись коефіцієнт 1,2 - при виконанні послуг на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій або на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу.

Забезпечення надання послуг матеріальними ресурсами здійснюється учасником. Металеві вироби, які непридатні для подальшого використання, здати в металобрухт та здійснити повернення коштів, отриманих від здачі в металобрухт.

Місце надання послуг: м. Кривий Ріг, шляхопровід №5 на об’їзній дорозі.

Термін надання послуг: до 01.10.2023 року.

При наданні послуг учасник забезпечує ведення наступних документів:

- акти на приховані роботи;

- виконавчі схеми.

Послуги надаються відповідно до п.6.3.3.1 ГБН Г.1-218-182:2011, а їх якість повинна забезпечити експлуатацію об’єкту протягом 2-х років гарантійного терміну від дати підписання актів наданих послуг.