ДОДАТОК 2 до Оголошення

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

Поточний ремонт споруд цивільного захисту (укриття в підвальному приміщенні спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 27 імені Дмитра Іваха м.Хмельницького по вул. Львівське шосе, 47/4), «код ДК 021:2015 – 45450000-6 «Інші завершальні будівельні роботи»

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ:

| 1. Назва предмету закупівлі | Поточний ремонт споруд цивільного захисту (укриття в підвальному приміщенні спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 27 імені Дмитра Іваха м.Хмельницького по вул. Львівське шосе, 47/4), «код ДК 021:2015 – 45450000-6 «Інші завершальні будівельні роботи» |
| --- | --- |
| 2. Кількість товару (обсяг надання послуг, виконання робіт) | 1 послуга |
| 3. Місце поставки товару (надання послуг, виконання робіт) | 29016, м.Хмельницький вул. Львівське шосе, 47/4 |
| 4. Строк поставки товару (надання послуг, виконання робіт) | До 25.08.2022 року. |
| 5. Опис окремої частини або частин предмета закупівлі (лота), щодо яких можуть бути подані тендерні пропозиції | Предмет закупівлі не ділиться на частини (лоти). Тендерні пропозиції мають бути подані учасниками стосовно предмета закупівлі в цілому. |

Запропоновані учасником закупівлі послуги повинні відповідати наступним вимогам:

- Учасник повинен надати наступні послуги:

| № ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | п.1 табл.Б .Виконання ремонтно-будівельних робіт в приміщеннях будинків, будівель, що експлуатуються, звільнених від меблів, устаткування та інших предметів |  |  |
|  | Зовнішні мережі |  |  |
| 1 | Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну | м3 | 2,01 |
| 2 | Пробивання прорізів у бетонних стінах та перегородках | м3 | 2,51 |
| 3 | Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2 підвищеної вологості, що сильно налипає на стінках і зубах ковша, який знаходиться на відстані до 2 м від поверхні комунікацій або предметів, що заважають, а також об'єму грунту, що знаходиться від наземного предмета, що заважає (дерев, стовпів, тощо) у межах вильоту стріли екскаватора | м3 | 25,31 |
| 4 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 | м3 | 28 |
| 5 | Улаштування піщаної основи під трубопроводи | м3 | 4,2 |
| 6 | Пісок природний, рядовий | м3 | 4,62 |
| 7 | Укладання трубопроводів із азбестоцементних безнапірних труб діаметром 150 мм | м | 14,5 |
| 8 | Укладання трубопроводів із азбестоцементних безнапірних труб діаметром 200 мм | м | 7,25 |
| 9 | Приєднання каналізаційних трубопроводів до існуючої мережі в мокрих грунтах | шт | 4 |
| 10 | Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група грунту 1 | м3 | 49,25 |
| 11 | Ущільнення грунту пневматичними трамбівками, група грунтів 1, 2 | м3 | 28 |
| 12 | Улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 40 мм -70 мм з межею міцності на стискання понад 98,1 МПа (1000 кг/см2) | м2 | 1,62 |
| 13 | Улаштування одношарових асфальтобетонних покриттів доріжок та тротуарів із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші товщиною 3 см | м2 | 16,2 |
| 14 | На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-46-1 | м2 | 16,2 |
| 15 | Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1 | т | 1,3527 |
| 16 | Труба SDR41-SN4 (середній тип) 160х4,0/2,0м | шт | 8 |
| 17 | Труба SDR41-SN4 (середній тип) 200х4,9/2м | шт | 4 |
| 18 | Коліно 160/45* | шт | 4 |
| 19 | Коліно 200/45* | шт | 2 |
| 20 | Редукція 160х110 | шт | 3 |
| 21 | Редукція 200/160 | шт | 1 |
|  | Внутрішні мережі |  |  |
| 22 | Пробивання прорізів у бетонних стінах та перегородках | м3 | 0,57 |
| 23 | Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм | шт | 4 |
| 24 | Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 10-20мм | м3 | 2,15 |
| 25 | Ревізія ПВХ, D=160мм | шт | 3 |
| 26 | Коліно ПП 110/45х | шт | 6 |
| 27 | Трійник ПП 110/30х | шт | 1 |
| 28 | Труба ПП 110/1,0м | шт | 6 |
| 29 | Муфти ПП/110 мм | шт | 4 |

2. Учасник визначає ціну, з урахуванням податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, а також витрат на страхування, транспортування, завантажування, розвантажування та інших витрат, визначених законодавством.

3. Для повного розуміння обсягу та специфіки робіт (послуг), учасник у період уточнень повинен обстежити об’єкт, що є предметом закупівлі. На підтвердження огляду, учасник надає у складі своєї пропозиції Акт огляду об’єкта, із зазначенням дати огляду та підписом Замовника.

4. По завершенню поточного ремонту споруд цивільного захисту (укриття в підвальному приміщенні спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 27 імені Дмитра Іваха м.Хмельницького по вул. Львівське шосе, 47/4), учасник, який за результатами проведення спрощеної закупівлі буде визнаний Переможцем, повинен надати Замовнику наступні документи:

- Акт приймання виконаних будівельних робіт (Форма КБ-2в);

- Довідка про вартість виконаних будівельних робіт (Форма КБ-3);

- Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису;

- Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису;

- Локальний кошторис на будівельні роботи;

- Договірна ціна.

На підтвердження даної вимоги, учасник у складі своєї пропозиції надає лист-гарантію про надання відповідних документів.

«З умовами технічного завдання ознайомлені, з вимогами до постачання погоджуємось»

| _________________________ Керівник організації – учасника спрощеної закупівлі або інша уповноважена посадова особа | ___________________________ (підпис) МП (за наявності) | __________________ (ініціали та прізвище) |
| --- | --- | --- |