Додаток №3

До тендерної документації

Інформація про характер і необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Капітальний ремонт будівлі та приміщень Синевирської сільської ради за адресою: с. Синевир, буд. 1066, Хустського району, Закарпатської області для влаштування Центру надання адміністративних послуг

(назва об’єкта будівництв)

Реєстраційний номер Проектної документації PD01:5394-4817-1364-4714

Класи наслідків (відповідальності) об’єктів СС1 Сукупний показник СС1

Склад роботи.

Сейсмічність району будівництва - 7 балів. Капітальному ремонту підлягає частина приміщень триповерхової без підвалу будівлі, прямокутної форми в плані із загальними розмірами в осях 18,13 х 11,93 м. Робочим проектом капітального ремонту передбачено:

- ·  часткове перепланування приміщень 1-го поверху;

- ·  ремонт опорядження приміщень;

- ·  заміну дверей;

- ·  розширення вхідних сходів з влаштуванням пандусу та навісу;

- ·  заміну електричних мереж та освітлення;

- ·  влаштування сантехнічних приладів;

- ·  влаштування системи вентиляції;

- ·  заміну системи опалення;

- ·  влаштування системи пожежної сигналізації.

Планувальними рішеннями в будівлі передбачено розташувати

на 1-му поверсі: хол, чотири кабінети, інформаційну зону/зону очікування/ фронт-офіс, бек-офіс, сходову клітину, туалет універсальний, туалет.

на 2-му поверсі: сходову клітину, дев’ять кабінетів, архів; на 3-му поверсі: сходову клітину, коридор, десять кабінетів.

Фундаменти (пандус) – монолітні бетонні (бетон класу С12/15)

Стойки навісу, конструкції пандусу – сталеві зі сталевого прокатного профілю.

Крокви, балки – дерев’яні. Покриття навісу – профнастил.

Технічна специфікація

| Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кіль- кість |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм | 100м2 | 0,0175 |
| Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2 | грати | 3 |
| Решітка вентиляційна Р150 | шт | 2 |
| Решітка гравітаційна зовнішня РГФ200 | шт | 1 |
| Установлення клапанів перекидних діаметром до 1000 мм | клапан | 1 |
| Клапан зворотний Вентс 150 | шт | 1 |
| Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т | шт | 1 |
| Вентилятор канальний типу Вентс 150 КВО | шт | 1 |
| Монтаж вініпластових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку | 100м | 1,05 |
| Труба ПВХ гнучка діам. 20 мм | м | 105 |
| Монтаж вініпластових труб для електропроводки діаметром понад 32 мм до 50 мм, укладених в борознах під заливку | 100м | 0,01 |
| Труба ПВХ гнучка діам. 32 мм | м | 1 |
| Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби | 100м | 1,06 |
| Прокладання коробів пластикових | 100м | 0,12 |
| Короб ПВХ 30х40мм | м | 12 |
| Затягування одного проводу перерізом до 3х4 мм2 в електротехнічний плінтус | 100м | 0,12 |
| Прокладання проводів при схованій проводці в борознах | 100м | 4,46 |
| Кабель ВВГ нг 4х10 | м | 13,26 |
| Кабель ВВГ нг 3х2,5 | м | 281,52 |
| Кабель ВВГ нг 3х1,5 | м | 255 |
| Кабель ВВГ нг 2х1,5 | м | 25,5 |
| Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт | 100шт | 0,22 |
| Світильник світлод. вбуд. 36 Вт Юпітер LED панель ДВО20У-36-011 | шт | 22 |
| Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп понад 2 до 4 шт | 100шт | 0,03 |
| Світильник світлод.Селена LED-3 20 Вт, ДББ37У-20 У3 | шт | 1 |
| Світильник світлод. накладний 12 Вт Сіріус, SM-5В-12 | шт | 2 |
| Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п. | 100шт | 0,09 |
| Світильник настінний світлод. Селена-32 А 12 Вт, ДББ64В-12-033 | шт | 1 |
| Світильник авар. освітлення 8 Вт з автономним джерелом з стрічкою напрямку руху | шт | 2 |
| Світильник авар. освітлення 8 Вт з автономним джерелом | шт | 5 |
| Світильник авар. освітлення 8 Вт з автономним джерелом EXIT | шт | 1 |
| Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних | 100шт | 0,06 |
| Вимикач 1-кл. для схованої установки | шт | 6 |
| Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних | 100шт | 0,02 |
| Вимикач 2-кл. для схованої установки | шт | 2 |
| Рамка 9-на | шт | 1 |
| Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці | 100шт | 0,22 |
| Розетка 2-х полюсна з з/з 250 В, 10 А | шт | 8 |
| Розетка 2-місна 250 В, 10 А | шт | 12 |
| Розетка 3-місна 250 В, 10 А | шт | 2 |
| Установлення блоків з кількістю установлюваних апаратів [вимикачів і штепсельних розеток] до 4 | 100шт | 0,04 |
| Підлогова башточка на 12 модулів в к-ті зі штепсельними розетками 250 В, 10 А BUS 12 ДКС 09090 | шт | 4 |
| Коробка розгалудж. | шт | 30 |
| Коробка установ. | шт | 16 |
| Коробка монтажна приборна 2-місна | шт | 12 |
| Коробка монтажна приборна 3-місна | шт | 2 |
| Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні | шт | 1 |
| Шафа, DIN-рейка, замок, нульова шина та заземлююча | шт | 1 |
| Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А | 100шт | 0,14 |
| Вимикач автоматичний ,10А 1р | шт. | 3 |
| Диференційний автомат 16 А | шт | 11 |
| Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А | 100шт | 0,02 |
| Вимикач автоматичний 3-полюсний Ін=40 А ВА-2001 | шт | 1 |
| Вимикач автоматичний ВА-2001 3р 32 А | шт | 1 |
| Монтаж електропечі потужністю до 1 кВт | шт | 8 |
| Електроконвектор типу ATLANTIC F129 CMG-BD1 потужн. 0,5 кВт | шт | 2 |
| Електроконвектор типу ATLANTIC F129 CMG-BD1 потужн. 1,0 кВт | шт | 1 |
| Електроконвектор типу ATLANTIC F129 CMG-BD1 потужн. 1,5 кВт | шт | 4 |
| Обклеювання стін полівінілхлоридною декоративно-оздоблювальною самоклейною плівкою | 100м2 | 0,02 |
| Пінофол для відстінної ізоляції т. 10 мм | м2 | 2,1 |
| ---- заземлення --- |  |  |
| Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 | 100 м3 | 0,144 |
| Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1 | 100 м3 | 0,144 |
| Заземлювач вертикальний з кутової сталі розміром 50х50х5 мм | 10 шт | 0,8 |
| Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2 | 100 м | 0,45 |
| Затискач плашковий ПС 1-1 | шт | 1 |
| Роздiл 1. Демонтажні роботи |  |  |
| Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток | 100м2 | 0,4 |
| Розбирання цегляних перегородок | 1 м3 | 3,46 |
| Знімання сухої штукатурки (панелей) | 100м2 | 0,28 |
| (Демонтаж) Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм | 100м2 | 0,34 |
| Знімання дверних полотен | 100 м2 | 0,0761 |
| Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | 100 шт | 0,03 |
| Розбирання чистої підшивки стель із струганих дощок | 100 м2 | 0,19 |
| Розбирання непоштукатуреної обшивки каркасно-обшивних дерев'яних стін (вагонки) | 100 м2 | 0,72 |
| Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби | 100м2 | 1,87 |
| Роздiл 2. Перегородки |  |  |
| Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар без ізоляції у житлових і громадських будівлях | 100м2 | 0,21 |
| Дюбелi | шт | 53 |
| Профiль холодногнутий стиковий | м | 50,61 |
| Профiль холодногнутий направляючий | м | 17,43 |
| Стрічка армувальна | м | 35,7 |
| Листи гіпсокартонні для перегородок, товщина 12 мм | м2 | 44,1 |
| Шпаклівка Фюгенфюллер | кг | 12,81 |
| Саморізи | шт | 910 |
| Роздiл 3. Прорізи |  |  |
| Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах | 100м2 | 0,0189 |
| Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах | 100м2 | 0,0618 |
| Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах | 100м2 | 0,0827 |
| Блоки дверні металопластикові | м2 | 16,34 |
| Крiплення дверей | шт | 53 |
| Піна монтажна | л | 2,39 |
| Роздiл 4. Підлоги |  |  |
| ---- Тип І ------ |  |  |
| Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ товщиною 5 мм | 100м2 | 2,12 |
| Грунтовка для вбираючих бетонних і цементно-піщаних основ Thomsit R 777 | кг | 41,76 |
| Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit СN 69 | кг | 1908 |
| Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | 100м2 | 2,12 |
| Плитки керамiчнi для пiдлог | м2 | 216,24 |
| Кольоровий шов 2-5мм Ceresit СЕ 33 СУПЕР | кг | 86,07 |
| Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit СМ 11 | кг | 1378 |
| Улаштування плінтусів шириною 50 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші | 1 м2 | 7,3 |
| Плитки керамiчнi для пiдлог | м2 | 7,6 |
| Кольоровий шов 2-5мм Ceresit СЕ 33 СУПЕР | кг | 3,33 |
| Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit СМ 11 | кг | 37,96 |
| ---- Тип ІІ ------ |  |  |
| Ущільнення грунту щебенем | 100м2 | 0,2 |
| Улаштування підстильного шару щебеневого | м3 | 2 |
| Улаштування підстильного шару бетонного | м3 | 2 |
| Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В7,5 | 100м3 | 0,0204 |
| Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції | 100м2 | 0,2 |
| Гідроізоляційна суміш Ceresit полімерцементна CR 65 | кг | 40 |
| Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит або матів мінераловатних або скловолокнистих | 100м2 | 0,2 |
| Плити з пінопласту ексрудованого т. 50 мм | м2 | 20,4 |
| Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2 | 100м2 | 0,2 |
| На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати | 100м2 | 0,2 |
| Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В10 | 100м3 | 0,0102 |
| Армування стяжки дротяною сіткою | 100м2 | 0,2 |
| Сітка для армування стяжки | м2 | 22 |
| Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ товщиною 5 мм | 100м2 | 0,54 |
| Грунтовка для вбираючих бетонних і цементно-піщаних основ Thomsit R 777 | кг | 10,64 |
| Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit СN 69 | кг | 486 |
| Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2 | 100м2 | 0,54 |
| Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах | 100м | 0,11 |
| Шурупи з дюбелями | шт | 16 |
| ----- Влаштуваня тактильної плитки ---- |  |  |
| Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | 100м2 | 0,0999 |
| Плитка тактильна попереджувальна 300х300 | шт | 63 |
| Плитка тактильна направляюча 300х300 | шт | 48 |
| Клей для поліуретанової тактильної плитки однокомпонентний 0,47 г (туба під пістолет) | шт | 9 |
| Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit СМ 11 | кг | 1378 |
| Роздiл 5. Внутрішнє опорядження |  |  |
| Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону | 100м2 | 0,7 |
| Готування важких опоряджувальних цементно-вапняних розчинів, склад 1:1:6 | 100м3 | 0,0131 |
| Улаштування каркасу підвісних стель | 100м2 | 1,07 |
| Профiль металевий поперчний (24/35) | м | 304,95 |
| Профіль металевий основний напрямний | м | 101,65 |
| Кутник металевий пристінний | м | 115,6 |
| Підвіс прямий | шт | 86 |
| Дюбелi | шт | 318 |
| Укладання плит стельових в каркас стелі | 100м2 | 0,9908 |
| Плити "Армстронг" | м2 | 104,034 |
| Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів | 100м2 | 0,13 |
| Стрічка ущільн. | м | 11,7 |
| Дюбелi | шт | 31 |
| Профіль UD | м | 11,7 |
| Профіль СD | м | 33,15 |
| З'єднувач профілів | шт | 22 |
| Підвіси | шт | 9 |
| Саморізи | шт | 203 |
| Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами. | 100 м2 | 0,13 |
| Саморізи | шт | 273 |
| Листи гiпсокартоннi | м2 | 7,875 |
| Листи гiпсокартоннi вологостійкі | м2 | 5,775 |
| Шпаклівка | кг | 4,6 |
| Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою | 100м2 | 0,13 |
| Шпаклівка мінеральна | кг | 23,4 |
| Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | 100м2 | 0,13 |
| Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою | 100м2 | 2,33 |
| Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 | 100м2 | 2,33 |
| Шпаклівка мінеральна | кг | 838,8 |
| Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | 100м2 | 2,33 |
| Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | 100м2 | 0,18 |
| Плитка облицювальна | м2 | 18,18 |
| Клеюча суміш для керамічної плитки | кг | 93,6 |
| Кольоровий шов | кг | 8,2 |
| ----- Укоси ---- |  |  |
| Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою | 100м2 | 0,234 |
| Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 | 100м2 | 0,234 |
| Шпаклівка мінеральна | кг | 84,24 |
| Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | 100м2 | 0,234 |
| Роздiл 6. Вхідні група |  |  |
| Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 | 100 м3 | 0,02 |
| Улаштування основи під фундаменти | 100 м3 | 0,003 |
| Улаштування бетонної підготовки | 100м3 | 0,0015 |
| Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В7,5 | 100м3 | 0,00153 |
| Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских | 100м3 | 0,022 |
| Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В15 | 100м3 | 0,0223 |
| Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 мм | т | 0,0372 |
| Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | 100м2 | 0,12 |
| Плитки керамiчнi для пiдлог | м2 | 12,24 |
| Кольоровий шов 2-5мм Ceresit СЕ 33 СУПЕР | кг | 4,87 |
| Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit СМ 11 | кг | 78 |
| Роздiл 7. Навіс |  |  |
| Улаштування крокв | м3 | 0,23 |
| Улаштування прокладної пароізоляції в один шар | 100м2 | 0,12 |
| Плівка пароізоляційна | м2 | 13,2 |
| Улаштування покрівель із профнастилу | 100м2 | 0,12 |
| Профнастил оцинкований | м2 | 12,48 |
| Саморізи | шт | 73 |
| Цвяхи | шт | 67 |
| Карнизна планка | м | 7 |
| Вітрова планка | м | 4 |
| Планка примикання | м | 7 |
| Вогнезахист дерев'яних конструкцій ферм, арок, балок, крокв, мауеpлатів | м3 | 0,23 |
| Вогнезахист дерев'яних конструкцій лат під покрівлю, покриттів та настилів по фермах | 100м2 | 0,12 |
| Улаштування підшивки стель сталлю покрівельною оцинкованою по дереву | 100 м2 | 0,12 |
| Профнастил оцинкований | м2 | 12,6 |
| Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів | 100м | 0,11 |
| Труби водостічні | м | 3 |
| Кріплення труб | шт | 3 |
| Підвісні жолоби | м | 8 |
| Кріплення жолобів | шт | 14 |
| Лійки | шт | 1 |
| З'єднувач лійки | шт | 8 |
| Коліно водост. 45 град. | шт | 3 |
| Заглушка | шт | 2 |
| Поворот жолоба | шт | 2 |
| Роздiл 8. Інші роботи |  |  |
| Установлення металевих огорож без поручня | 100м | 0,07 |
| Огорожа з готових елементів | пм | 7 |
| Навантаження сміття вручну | 1 т | 8,588 |
| Перевезення сміття до 10 км | т | 8,588 |
| Прилад ПС на 4 променiв | шт | 1 |
| ПКП Тірас-4П | комплект | 1 |
| Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні | шт | 8 |
| Сповіщувач пожежний димовий СПД-3.0 | шт | 6 |
| Сповіщувач пожежний димовий СПД-3.0 (резерв) | шт | 1 |
| Модуль цифрового автодозвону (комунікатор) МЦА-GSM | комплект | 1 |
| Блок безперебійного живлення ББЖ 1205 | шт | 1 |
| Сповiщувач ПС ручний електроконтактний, магнiтоконтактний у нормальному виконаннi | шт | 2 |
| Сповіщувач пожежний ручний SPR-1 | шт | 2 |
| Сповіщувач пожежний ручний SPR-1 (резерв) | шт | 1 |
| Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п. | 100шт | 0,02 |
| Табло світлозвукове "Вихід" ОСЗ-12 | шт | 2 |
| Установлення міліцейського ліхтаря | шт | 1 |
| Оповіщувач зовнішній світлозвуковий Джміль-1 | комплект | 1 |
| Аккумулятор АВР 7-12L | шт | 1 |
| Прокладання коробів пластикових | 100м | 0,03 |
| Короб ПВХ 20х20мм | м | 3 |
| Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг | 100 м | 0,03 |
| Провід дво-, трижильний під штукатурку по стінах або у борознах | 100 м | 0,72 |
| Кабель монтажних шлейфів ПС 8х0,4 | 1000м | 0,052 |
| Кабель вогнетривкий 1х2х0,8 | 1000м | 0,018 |
| Кабель (N) HXH FE 180/E30 3х1,5 | 1000м | 0,005 |
| Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм | 100м | 0,11 |
| Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 20х1,9 мм | м | 6 |
| Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 20х3,4 мм | м | 5 |
| Хомут із шурупом діам. 20 мм | шт | 11 |
| Кран кутовий d 15 мм | шт | 6 |
| Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм | 100м | 0,055 |
| Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 25х2,8 мм | м | 3 |
| Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 25х4,2 мм | м | 2,5 |
| Хомут із шурупом діам. 25 мм | шт | 5 |
| Кран кульовий із поліпропілену діам. 25 мм | шт | 2 |
| Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену | 100м | 0,165 |
| Ізоляція трубопроводів Thеrmаflех діаметром 22 | м | 11 |
| Ізоляція трубопроводів Thеrmаflех діаметром 28 | м | 5,5 |
| Установлення поливальних кранів діаметром 20 мм | шт | 1 |
| Роздiл 2. Каналізація |  |  |
| Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм | 100м | 0,04 |
| Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм | м | 4 |
| Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм | 100м | 0,04 |
| Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110 мм | м | 4 |
| Прочистка d 110 мм | шт | 1 |
| Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води | 10к-т | 0,2 |
| Умивальник | шт | 1 |
| Умивальник для МГН | шт | 1 |
| Змiшувач до умивальника | комплект | 2 |
| Сифон до умивальника | шт | 2 |
| Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком | 10к-т | 0,2 |
| Унiтаз | шт | 1 |
| Унітаз для МГН | компл | 1 |
| Гнучкий шланг для змивного бачка | шт | 2 |

* У разі, коли у переліку предмету закупівлі зазначено вказівку на виробника товару чи матеріалу або його складових, торгову марку, комерційне найменування, то учасник має право за власним вибором пропонувати на тендер зазначений товар, або його еквівалент. Якщо учасник пропонує інший товар (аналог або еквівалент) ніж передбачений цією документацію, даний товар за своїми властивостями повинен повністю відповідати товару, що є предметом закупівлі за усіма показниками.

Для підтвердження відповідності учасника технічним, якісним та кількісним характеристикам предмета закупівлі, мають бути надані наступні документи :

|  | ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1. Місце виконання робіт: с. Синевир, буд. 1066, Хустського району, Закарпатської області

2. До вартості пропозиції не включаються будь-які витрати, понесені учасником у процесі здійснення процедури закупівлі та витрати, пов’язані з укладанням договору, у тому числі і ті, що пов’язані з оформленням забезпечення пропозиції, про що Учасником надається гарантійний лист. Вартість робіт, обладнання та матеріалів фіксована на період дії Договору. Витрати на утримання будівельного майданчику несе Учасник із власних коштів і вони не можуть бути предметом оскарження.

3. На надані роботи повинні застосовуватися заходи із захисту довкілля, передбачені законодавством України, про що Учасником надається гарантійний лист.

4. Договірна ціна визначається твердою.

5. Вартість пропозиції Учасника означає суму, за яку Учасник передбачає виконати замовлення на виконання всіх видів робіт, передбачених в відомості обсягу робіт Замовника. Вартість пропозиції, за яку Учасник згоден виконати замовлення, розраховується виходячи з обсягів капітального ремонту на підставі нормативної потреби в трудових і матеріально-технічних ресурсах, та поточних цін на них. Вартість пропозиції слід визначати відповідно до вимог щодо технології виконання робіт з капітального ремонту, використання конкретних матеріалів і конструкцій, якості ремонту, термінів закінчення капітального ремонту з дотриманням діючих норм і правил виконання будівельних робіт, експлуатації будівельної техніки і безпечних умов праці.

Договірна ціна робіт з будівництва складається Учасником на основі відомості обсягів робіт (Додаток №4 технічні, якісні та кількісні характеристики), згідно вимог нормативних документів у сфері ціноутворення у будівництві.

Розрахунок договірної ціни, що надається у складі тендерної пропозиції, має бути оформлений у відповідності з Кошторисними нормами України «Настанова  з визначення  вартості будівництва», затверджених наказом Міністерства розвитку громад та  територій України  від  01.11.2021 року № 281  на усі роботи, зазначені у Додатку № 4, підсумковою відомістю ресурсів та пояснювальною запискою до договірної ціни. Розрахунок цінової пропозиції також подається у вигляді інформаційної моделі (програмний комплекс АВК-5 або ТК-ИСС або сумісний з ними програмний комплекс).

До складу цієї ціни Учасник включає прямі, загальновиробничі витрати на будівництво об’єкту, кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій та прибуток, кошти на сплату податків, збори, обов'язкові платежі та інші витрати.

Договірна ціна, за яку Учасник згоден виконати замовлення, розраховується виходячи з обсягів робіт на підставі нормативної потреби в трудових і матеріально-технічних ресурсах, необхідних для здійснення проектних рішень по об`єкту замовлення.

6. Роботи та матеріальні ресурси, що використовуються для їх виконання, повинні відповідати вимогам ДСТУ, ДБН та іншим нормативно-правовим актам і нормативним документам у галузі будівництва, проектній документації та умовам Договору.

Витрати на відвідування будівельного майданчику несе Учасник із власних коштів що не підлягають компенсації та не можуть бути предметом оскарження.

З метою контролю за відповідністю робіт та матеріальних ресурсів установленим вимогам, Замовник (уповноважений представник) забезпечує здійснення технічного нагляду за будівництвом у порядку, встановленому законодавством.

З метою контролю за відповідністю будівельно-монтажних робіт проектній документації, Замовник (уповноважений представник) забезпечує здійснення авторського нагляду протягом усього періоду будівництва, шляхом укладення договору з відповідальним розробником проектної документації (генеральним проектувальником).

Авторський нагляд під час виконання робіт на ОБ’ЄКТІ здійснюється в порядку, встановленому законодавством.

Замовник здійснює контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами виконання робіт, відповідно до частини першої статті 849 Цивільного кодексу України та у порядку, передбаченому Договором.

Приймання-передача виконаних робіт по ОБ’ЄКТУ проводиться, відповідно до чинних нормативно-правових актів, які підтверджуватимуть прийняття закінченого ОБ’ЄКТУ в експлуатацію.

Прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкту здійснюється на підставі вимог постанови КМУ № 461 від 13.04.2011 року (із змінами) та відповідності побудованого (реконструйованого) або відремонтованого об'єкта проектній документації, вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил.

Передача виконаних робіт (ОБ’ЄКТА будівництва) Підрядником і приймання їх Замовником оформлюється актом про виконані роботи (№ КБ-2в «Акт приймання виконаних будівельних робіт», № КБ-3 «Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати» з обов’язковим попереднім оформленням виконавчої технічної документації, актів на закриття прихованих робіт, виконавчих схем поверхів, фото тощо.

Підрядник гарантує якість закінчених робіт і змонтованих конструкцій, досягнення показників, визначених у проектній документації, та можливість їх експлуатації ОБ’ЄКТА будівництва протягом гарантійного строку.

Гарантійний строк експлуатації ОБ’ЄКТА будівництва становить 10 років від дня його прийняття Замовником, про що Учасник надає довідку щодо гарантування належної якості пропонованих робіт із зазначенням гарантійного терміну робіт.

Підрядник протягом трьох років після закінчення гарантійного строку експлуатації ОБ’ЄКТА відповідає за дефекти, що призвели до руйнування, аварій, обвалів на ОБ’ЄКТІ, якщо Замовник об’єктивно не міг виявити ці дефекти при прийманні ОБ’ЄКТА чи протягом періоду гарантійного строку експлуатації ОБ’ЄКТА.

Гарантійний строк продовжується на час, протягом якого ОБ’ЄКТ не міг експлуатуватися внаслідок недоліків, які виникли з вини Генпідрядника.

7. При виконанні робіт необхідно забезпечити:

- умови дотримання нормативних рівнів впливу можливих шкідливих чинників на довкілля, а також забезпечити санітарно-гігієнічні умови утримання населених пунктів;

- необхідні протипожежні заходи, дотримання правил охорони праці, умови санітарно-гігієнічного режиму на об’єкті;

- забезпечити систематичне, а після завершення – остаточне прибирання об’єкта від будівельного сміття, не допускаючи його накопичення в період виконання будівельно-монтажних робіт.

8. Для підтвердження відповідності пропозиції технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам Замовника, Учасник у складі пропозиції повинен надати:

- гарантійний лист, в якому Учасник гарантує Замовнику виконати роботи якісно у кількості та терміни встановлені Замовником, а також необхідно зазначити що будівельні матеріали та вироби, від яких залежить якість будівельної продукції, будуть відповідати вимогам проектів, ДБН, ДСТУ та інших нормативно-правових актів у сфері будівництва. Гарантійний лист повинен мати посилання на номер оприлюдненого на веб-порталі Уповноваженого органу оголошення про проведення процедури закупівлі;