Додаток 1 до ТД

Державне підприємство 
«Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом»

ВП «Південноукраїнська АЕС»

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗГІ з ремонту

________________В. ЯНКУЛ

«____»______________2023 р.

Технічна специфікація до предмету закупівлі
Капітальний ремонт зовнішньої частини оболонки РВ енергоблоку №1

ТСдоПЗ(р).23.0937.0073 - 2023

ПОГОДЖЕНО					РОЗРОБЛЕНО

Начальник ЕРП					Ст. майстер РБЦ ЕРП

_____________С. ШПИРКО			_______________Д. УКОЛОВ

«_____»________2023 р.				«_____»________2023 р.

Головний технолог ЕРП

_____________ В. КРИВОРУЧКО

«_____»________2023 р.

Начальник СВНтаПБ

_____________ О. КОКОЗА

«_____»________2023 р.

Начальник РЦ 1

_____________ С. МАРТИЩЕНКО

«_____»________2023 р.

Начальник ВТС

_____________С. ХАРІЧЕВ

«_____»________2023 р.

Начальник РБЦ ЕРП

_______________А. МУРЗОВ

«_____»________2023 р.

ЗМІСТ

|  |  | Арк. |
| --- | --- | --- |
|  | Скорочення та позначення | 3 |
|  | Повна назва робіт | 4 |
| 2 | Вид робіт, належність об’єкта виконання робіт до СВБ | 4 |
| 3 | Стан об’єкта надання робіт | 4 |
| 4 | Опис і технічні характеристики робіт | 6 |
| 5 | Вимоги до виконання робіт | 6 |
| 6 | Вимоги до звітної документації | 6 |
| 7 | Термін виконання робіт | 6 |

- Додаток 1 до ТСдоПЗ  ПО-032-1-см1100с/1 «Локальний кошторис на будівельні роботи на фарбування металоконструкцій оболонки РВ енергоблока 1»;

- Додаток 2 до ТСдоПЗ  ПО-032-1-см1103с/1 «Локальний кошторис на будівельні роботи на блок 1. РВ.ПВР на фарбування зовнішнього фасада гермооболонки.» (Додаток 2 до ТСдоПЗ);

- Додаток 3 до ТСдоПЗ  ПО-032-1-см1311с «Локальний кошторис на антикоризійне покриття оболонки РВ енергоблока №1»;

- Додаток 4 до ТСдоПЗ мовою оригіналу ПО-113-ППР150 «Блок 1.РО.ППР на окраску наружного фасада гермооболочки»;

- Додаток 5 до ТСдоПЗ  мовою оригіналу ПО-113-ППР 150- ПЗ  «Южно – Украинская АЭС. Блок 1.РО. ППР на окраску наружного фасада гермооболочки»;

- Додаток 6 ТСдоПЗ 	мовою оригіналу ПО-113-ППР150.ВР «Блок 1.РО.ППР на окраску наружного фасада гермооболочки»;

- Додаток 7 ТСдоПЗ мовою оригіналу ПО-040-194-АС1Вр«Окраска металлоконструкций оболочки РО энергоблока №1 » Ведомость объемов  строительных работ.

- Додаток 8 ТСдоПЗ мовою оригіналу ПО-040-195-АС1Вр «Антикоррозионное покрытие оболочки РО энергоюлока №1 . Строительная часть» Ведомость объемов  строительных работ.

СКОРОЧЕННЯ ТА ПОЗНАЧЕННЯ

| ТСдоПЗ | Технічна специфікація до предмета закупівлі |
| --- | --- |
| СВБ | Системи важливі для безпеки |
| НТД | Нормативно-технічна документація |

1	Повна назва робіт

Капітальний ремонт зовнішньої частини оболонки РВ енергоблоку №1.

2	Вид робіт, належність об’єкта  виконання робіт до СВБ

Капітальний ремонт зовнішньої частини оболонки РВ енергоблоку №1.

Клас безпеки за мовою оригіналу НП 306.2.141-2008  «Общие положения безопасности атомных станций» - 4Н (об’єкт  не належить до СВБ).

3	Стан об’єкта надання робіт

Стан об’єкта надання робіт – незадовільнений.

# Згідно 2 п.5.4, п.5.5, п.5.6 актів «Про загальний весняний технічний огляд виробничих будівель та споруд ВП ЮУАЕС»:

# від 29.05.2019 № АК.0.0037.11340;

# від 29.05.2020 № АК.0.0037.11837;

# від 28.05.2021 № АК.0.0037.12312;

# від 14.07.2022 № АК.0.0037.12777.

# 4	Опис і технічні характеристики робіт

4.1	Основною метою робіт є капітальний ремонт зовнішньої частини оболонки РВ енергоблоку №1, що забезпечить виконання вимог правил ГКД 34.20.507-2003 (у редакції 2019 року)  та забезпечення безпечної та надійної експлуатації виробничих будівель і споруд ВП ПАЕС.

4.2	Ремонтні роботи та їх документаційне забезпечення повинні виконуватися з урахуванням вимог діючих нормативних документів у т.ч:

- ДСТУ 2925-94   «Якість продукції.  Оцінювання якості.  Терміни  та визначення»;

## ДСТУ 3021-95 «Випробування і контроль якості продукції. Терміни та визначення»;

## ДСТУ 3278-95   «Система  розроблення  та  поставлення  продукції на  виробництво. Основні терміни та визначення»;

- ДСТУ 9027:2020    «Системи управління якістю.   Настанови   щодо  вхідного контролю продукції»;

- ГКД 34.20.507-2003. «Технічна експлуатація електричних станцій та мереж. Правила» (у редакції 2019 р.);

- мовою оригіналу СОУ НАЕК 109:2016 «Эксплуатация технологического комплекса. Мониторинг строительных конструкций АЭС. Общие положения»;

- ГКД 34.20.661-2003 «Правила організації технічного обслуговування та ремонту обладнання, будівель і споруд електростанцій та мереж» (у редакції 2019 р.);

- мовою оригіналу МУ 34-70-116-85 «Методические указания по диагностике строительных конструкций производственных зданий и сооружений энергопредприятий»;

- ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва».

4.3 Роботи виконуються відповідно до проектно – кошторисної документації розробленої проектним відділом ВП ПАЕС, а саме:

- ПО-032-1-см1100с/1 «Локальний кошторис на будівельні роботи на фарбування металоконструкцій оболонки РВ енергоблока 1» (Додаток 1 до ТСдоПЗ);

- ПО-032-1-см1103с/1 «Локальний кошторис на будівельні роботи на блок 1. РВ.ПВР на фарбування зовнішнього фасада гермооболонки.» (Додаток 2 до ТСдоПЗ);

- ПО-032-1-см1311с «Локальний кошторис на антикоризійне покриття оболонки РВ енергоблока №1». (Додаток 3 до ТСдоПЗ).

4.4	Етапи виконання робіт визначаються відповідно до розробленого у встановленому порядку Замовником і узгодженим з Виконавцем графіка ремонту і нижче зазначених документів:

- мовою оригіналу ПО-113-ППР150 «Блок 1.РО.ППР на окраску наружного фасада гермооболочки»(Додаток 4 до ТСдоПЗ);

- мовою оригіналу ПО-113-ППР 150- ПЗ  «Южно – Украинская АЭС. Блок 1.РО. ППР на окраску наружного фасада гермооболочки» (Додаток 5 до ТСдоПЗ);

мовою оригіналу ПО-113-ППР150.ВР «Блок 1.РО.ППР на окраску наружного фасада гермооболочки»(Додаток 6 до ТСдоПЗ);

˗	 мовою оригіналу ПО-040-194-АС1Вр«Окраска металлоконструкций оболочки РО энергоблока №1 » Ведомость объемов  строительных работ. (Додаток 7 до ТСдоПЗ);

- мовою оригіналу ПО-040-195-АС1Вр «Антикоррозионное покрытие оболочки РО энергоюлока №1 . Строительная часть» Ведомость объемов  строительных работ 
 (Додаток 8 до ТСдоПЗ).

Обсяги ремонтних робіт можуть уточнюватися або коригуватися Замовником.

  - Гарантійний, безремонтний термін експлуатації становити не менше 
36 місяців.

  - Клас наслідків (відповідності) будинків, будівель, споруд, лінійних 
об’єктів – СС1.

4.7 Вимоги щодо застосування основних будівельних матеріалів

- Дані роботи виконуються з використанням матеріалу Підрядника. В вартість робіт входить вартість будівельних матеріалів відповідно до проектно – кошторисної документації.

- Всі матеріали повинні мати технічний паспорт, сертифікат або декларацію, висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи, протокол пожежних випробувань, що засвідчує відповідність даної партії матеріалу діючій НТД. А також, повинні відповідати встановленому для них терміну придатності (термін зберігання) за умови, що зберігання матеріалів здійснювалося відповідно до вимог НТД на відповідний матеріал.

- Всі матеріали, що закуповуються для виконання вищезазначених робіт повинні пройти вхідний контроль відповідно до вимог ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва», СОУ НАЕК 038:2021 «Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для ВП Компанії» .

- Допускається застосування еквівалента/аналога матеріалів для виконання вищезазначених робіт, за умови відповідності технічним характеристикам матеріалів вказаних проекті. У разі застосування Підрядником еквівалент/аналог матеріалів не вказаних в локальних кошторисах, початок виконання робіт буде тільки після узгодження, застосування  наданих матеріалів, проектним відділом ВП ПАЕС.

- Зміни в проекти на виконання робіт відбуваються за рахунок Підрядника.

5	Вимоги до виконання робіт

5.1 Підрядник повинен надати:

- Довідку складену в довільній формі, підписану уповноваженою особою Підрядника  щодо зобов'язання на гарантійний безремонтний термін експлуатації не менше 36 місяців.

- Декларацію відповідності матеріально-технічної бази роботодавця вимогам законодавства з питань охорони праці або діючий дозвіл на :

- роботи верхолазні.

5.2 Забезпечення безпеки, якості виконання робіт

- Підрядник повинен дотримуватися внутрішнього розпорядку 
ВП ПАЕС, норм, правил охорони праці, правил пожежної безпеки та техногенної безпеки, а також вимог фізичного захисту, організаційно-розпорядчих документів, що діють на підприємстві Замовника.

- Учасник до подання тендерної пропозиції повинен мати допуск персоналу до особливих робіт відповідно до «Порядку проведення спеціальної перевірки для надання фізичним особам допуску до виконання особливих робіт на ядерних установках з ядерними матеріалами, радіоактивними відходами, іншими джерелами іонізуючого випромінювання», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.1997р. №1471 (зі змінами).

- Перед початком виконання даних робіт Підрядник повинен 
надіслати нижчезазначені листи на адресу Замовника: ДП «НАЕК «Енергоатом» 
ВП «Південноукраїнська АЕС» промзона, м.Южноукраїнськ, Миколаївська область, Україна, 55001 оформлені на Генерального директора, а саме:

- Лист про надання працівникам Підрядника права бути відповідальними особами за нарядами, розпорядженнями (з переліком атестованих працівників, які можуть бути призначені керівниками робіт, виконавцями робіт, членами бригади).

- Лист з переліком персоналу Підрядника на право бути відповідальними за безпечне проведення робіт вантажопідіймальними кранами, знімними вантажозахоплювальними пристроями та тарою. А також на право бути стропальниками під час виконання робіт по переміщенню вантажів вантажопідіймальними кранами та машинами.

- Лист з переліком персоналу для отримання перепустки на територію 
ВП ПАЕС із зазначенням номера наказу і категорії допуску до особливих робіт.

6	Вимоги до звітної документації

Після завершення виконання робіт Підрядник повинен передати 
Замовнику звітну документацію відповідно до вимог ГКД 34.20.661-2003, а саме:

- проектно-кошторисну документацію, виконавчі креслення, відомість дефектів і об’єми робіт, кошториси;

- журнал виконання робіт;

- акти проміжного виконання робіт;

- акти прихованих робіт;

- сертифікати, паспорти, декларації на використані в процесі ремонту матеріали і вироби.

7	Термін надання робіт

Роботи будуть виконуватись в ІІІ –ІV кварталах  2023 по 15.12.2023 року.