ДОДАТОК 1

Технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі:

Азот рідкий – Код ДК 021:2015 – 24110000-8 Промислові гази

(Азот рідкий – ДК 021:2015: 24111800-3 Рідкий азот)

№ п\п Найменування товару Од. вим. Кількість Технічні характеристики 1. Азот рідкий тон 9 Без кольору та запаху; Об'ємна частка азоту не менше 99,6% ; Об'ємна частка кисню, ррm 1,6; Вміст масла, механічних домішок та вологи згідно ТУ п.7.4; Азот рідкий підвищеної чистоти першого сорту, згідно ТУ У 20.1-35253290-001 2018; Об'єм азоту в ємності 6 тон; Ємність ТРЖК 6 тон.

Особливі вимоги до предмету закупівлі:

1. Місце поставки товару: 			03028 м. Київ. Проспект Науки. 47

Інститут ядерних досліджень.

- Строк поставки товару:			не більше 10-ти календарних днів з дати отримання

письмової заявки Постачальником від Замовника.

- Інші вимоги до предмету: 		Доставка Товару Замовнику виконується

транспортом Постачальника.

Ємність ТРЖК в яку зливається рідкий азот є

власністю Замовника. Водій – експедитор

присутній при зливі рідкого азоту в ємність

Замовника.

4. Разом з Товаром Постачальник

надає Замовникові наступні

документи					- видаткову накладну на Товар (оригінал), в якій

вказується найменування та об'єм;

- товарно-транспортну накладну на Товар (оригінал);

- копію сертифікату про якість, що виданий

виробником Товару, який підтверджує технічні

характеристики поставленого Товару.

- Відповідність вимогам нормативно-технічної документації, передбаченої для даного виду товару.

- Наявність сертифікату відповідності пожежної безпеки; висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи (надати в складі пропозиції).

- У разі постачання неякісного товару Продавець зобов’язується замінити його на якісний протягом п’яти днів.