Додаток 1

Інформація

про необхідні технічні та якісні характеристики предмета закупівлі

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

ДК 021:2015, код 34220000-5 – Причепи, напівпричепи та пересувні контейнери (Розкидач піску РП-3 або еквівалент)

| Технічні характеристики |
| --- |
| Кількість – 1 одиниця |
| Стан | новий, такий що не був у експлуатації. |
| Об’єм, м3 | не менше 3 |
| Вантажопідйомність, кг | не більше 4 500 |
| Власна вага, кг | не більше 1 300 |
| Габарити кузова, ДхШхВ, м | не більше 3,4х1,95х0,7 |
| Габарити напівпричепа ДхШхВ, м | не більше 5,1х1,95х2,1 |
| Колеса | не менше 11,5/80-15,3 |
| Навантаження на дишло, кг | не більше 1 000 |
| Наявність опори дишла | Механічний ручний домкрат |
| Робоча ширина | до 4 м |
| Висота завантаження, м | 1,8 |
| Привід механізмів (робочих органів) | Гідравлічний, від гідросистеми трактора |
| Подача піску (ПСС) | Прутково-планчатий транспортер |
| Розкидальна тарілка з лопастями | Гідравлічний привід |
| Регулювання розкидання (ПСС) | Обертанням розкидальної тарілки на 20° (вліво/вправо) |
| Регулювання норми розкидання ПСС | За допомогою регулятора потоку тиску масла в системі |
| Наявність гальм | Пневматична гальмівна система |
| Дорожнє освітлення | Встановлена система дорожнього освітлення |
| Необхідна потужність трактора | від 60 к.с. |
| Завантаження матеріалу в кузов | Через встановлену захисну решітку |

Кількість – 1штука;

Рік виготовлення – 2022-2023р.р.;

Гарантійний період – 12 місяців.

Запропоновані учасником характеристики мають бути аналогічними або бути кращими, ніж вказані в зазначеній вище інформації про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі. Якщо пропозиція учасника не відповідає Технічним вимогам документації, то пропозиція буде відхилена, як така що не відповідає вимогам документації торгів.

| Замовник здійснює закупівлю товарів, ступінь локалізації виробництва яких дорівнює чи перевищує: у 2023 році - 15 відсотків. |
| --- |
| Вимога до учасників встановлена згідно Порядку підтвердження ступеня локалізації виробництва товарів | Замовник визначає в тендерній документації на закупівлю предмета закупівлі, внесеного до переліку, вимогу щодо наявності в учасника процедури закупівлі сертифіката відповідності системи управління якістю у виробництві вимогам ДСТУ ISO 9001:2015 або ДСТУ EN ISO 9001:2018 (EN ISO 9001:2015, IDT; ISO 9001:2015, IDT), або національних стандартів, якими їх замінено, виданого акредитованим органом з оцінки відповідності. Учасник процедури закупівлі на таку вимогу замовника в тендерній документації подає у складі тендерної пропозиції копію сертифіката відповідності системи управління якістю у виробництві вимогам ДСТУ ISO 9001:2015 або ДСТУ EN ISO 9001:2018 (EN ISO 9001:2015, IDT; ISO 9001:2015, IDT), або національних стандартів, якими їх замінено, виданого акредитованим органом з оцінки відповідності. |
| Предметом закупівлі, є колісні транспортні засоби, замовник визначає в тендерній документації вимогу | Наявності в учасника процедури закупівлі сертифіката відповідності транспортних засобів або обладнання чи сертифіката відповідності щодо індивідуального затвердження, в якому зазначено ідентифікаційний номер (VIN) колісного транспортного засобу з його міжнародним ідентифікаційним кодом (WMI) виробника колісного транспортного засобу в Україні та місцезнаходження виробника колісного транспортного засобу в Україні. Учасник процедури закупівлі на таку вимогу замовника в тендерній документації подає у складі тендерної пропозиції сертифікат відповідності транспортних засобів або обладнання чи сертифікат відповідності щодо індивідуального затвердження, в якому зазначено ідентифікаційний номер (VIN) колісного транспортного засобу з його міжнародним ідентифікаційним кодом (WMI) виробника колісного транспортного засобу в Україні та місцезнаходження виробника колісного транспортного засобу в Україні. |

У складі пропозиції учасник повинен надати:

- Технічну характеристику товару.

- Порівняльну таблицю у випадку надання еквіваленту.

- Інформацію в довільній формі про гарантійне обслуговування не менше 12 місяців з моменту передачі товару.

- Гарантійний лист, що при поставці товару, учасник  передбачає необхідні заходи із захисту довкілля: здійснює діяльність з додержанням вимог екологічної безпеки, правил, нормативів, стандартів що регулюють діяльність учасника в сфері охорони довкілля від забруднення та інших шкідливих впливів; використовує сертифіковані матеріали; в разі необхідності, компенсує шкоду заподіяну забрудненням або іншим негативним  впливом  на навколишнє середовище.3

5.  Учасники, які є виробниками товару, повинні надати:

- гарантійний лист (оригінал) від свого імені, який підтверджує можливість постачання товару замовнику згідно з умовами тендерної документації.

Учасники, які є офіційними представниками, дилерами, дистриб'юторами виробника товару, повинні надати:

- копію дилерського договору між виробником і Учасником.

6.       Згідно  з  пунктом  29-1  частини  першої  статті  1  Закону  України  «Про  публічні  закупівлі»  ступінь  локалізації  виробництва – це  показник  місцевої  складової  у  питомій  вазі  вартості  сировини,  матеріалів,  вузлів,  агрегатів,  деталей,  складових  частин  і  комплектуючих  виробів,  робіт,  послуг  та  інших  складових  вітчизняного  виробництва  у  собівартості  товару,  що  є  предметом  закупівлі.

Законом  тимчасово,  з  2023 року  строком  на  10  років, встановлюються  такі  особливості  здійснення  процедур  закупівлі,  якщо  вартість  предмета  закупівлі  дорівнює  або  перевищує 200 тисяч  гривень:

- замовник  здійснює  закупівлю  товарів,  визначених  підпунктом  2  цього  пункту,  виключно  якщо  їх  ступінь  локалізації  виробництва  дорівнює  чи  перевищує: у  2023 році – 15 відсотків.

Ступінь  локалізації  виробництва  визначається  самостійно  виробником  товару,  що  ї  предметом  закупівлі,  та  підтверджується  Уповноваженим  органом  у  порядку,  встановленому  Кабінетом  Міністрів  України,  за  формулою:

СЛ = (1 – (МВ+ІВ) / С) х 100%

де  СЛ – ступінь  локалізації  виробництва;

МВ – митна  вартість  сировини,  матеріалів,  вузлів,  агрегатів,  деталей,  складових  частин  і  комплектуючих  виробів,  робіт,  послуг  та  інших  складових,  імпортованих  на  митну  території  України  виробником  для  виробництва  товару,  що  є  предметом  закупівлі,  гривень;

ІВ  - вартість  імпортованих  сировини, матеріалів,  вузлів, агрегатів,  деталей,  складових  частин  і  комплектуючих  виробів,  робіт,  послуг  та  інших  складових,  придбаних  окремо  та/або  у  складі  продукції  для  виробництва  товару,  що  є  предметом  закупівлі,  у  постачальника – резидента  України,  без  урахування  податку  на  додану  вартість,  гривень;

С – собівартість  товару,  що  є  предметом  закупівлі,  гривень;

Перелік  товарів  з  підтвердженим  ступенем  локалізації  оприлюднюється  на  веб-порталі  та  офіційному  сайті  Мінекономіки.

Сформований  перелік  товарів з  підтвердженим  ступенем  локалізації є  автоматичним  підтвердженням  Мінекономіки  ступеня  локалізації.

Підтвердження  виробником  відповідності  товару  критерію  локалізації  для  закупівель  2023 року  здійснюються  в  поточному  році.

Для  підтвердження  відповідного  ступеню  локалізації  Учаснику  необхідно  надати  у  складі  тендерної  пропозиції  інформацію  про  наявність  запропонованого  товару  в  переліку  із  відповідним  ступенем  локалізації,  який  формує  та  веде  Уповноважений  орган  або  вказати  безпосередньо посилання  на  відповідний  товар.