Додаток № 3

до тендерної документації

# Інформація про необхідні технічні, якісні, кількісні характеристики предмета закупівлі — технічні вимоги до предмета закупівлі

# Зміни

# ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

# (назва предмета закупівлі)

| Назва предмета закупівлі | Автомобіль типу JAC T8 4*4 PICK UP |
| --- | --- |
| Код ДК 021:2015 | 34130000-7 «Мототранспорті вантажні засоби » |
| Кількість поставки товару | 4 шт. |
| Місце поставки товару | Миколаївська область, Первомайський район, смт Врадіївка, вул. Незалежності, 91 |
| Строк поставки товару | до 30.05.2024 року |

Якість товару: Учасник повинен поставити Замовнику товар, якість якого відповідає технічним нормам, що діють у виробника товару, але в будь-якому разі з дотриманням норм діючого законодавства України щодо поставки аналогічних товарів.

Предмет закупівлі повинен бути новим і таким, що не був в експлуатації, технічно справним, комплектуючі та матеріали – такі, що не були у вживанні та експлуатації, про що учасник у складі тендерної пропозиції надає гарантійний лист. Рік виготовлення автомобіля – не раніше 2023 року.

Гарантія на автомобіль повинна становити не менше 3 років або не менше 100 000 км пробігу (залежно від того, що настане раніше).

Із автомобілем, що буде постачатись, повинна додаватись супутня документація виробника: посібник по експлуатації, сервісна книжка тощо, а також пакет документів, необхідний для реєстрації предмету закупівлі в органах (підрозділах) внутрішніх справ відповідно до законодавства. Супутня документація повинна бути виконана українською мовою. У разі, якщо оригінал супутньої документації складений іншою мовою, він обов’язково має супроводжуватись автентичним перекладом українською мовою.

Учасник в складі тендерної пропозиції повинен надати:

- документальне підтвердження відповідності товару технічними та якісними характеристикам у довільній формі, з детальним описом основних технічних характеристик товару,  назви (марки, моделі); виробника товару, країни походження товару;

- копії сертифікатів відповідності продукції на автомобіль, які відповідають чинному законодавству України (якщо наявність таких сертифікатів передбачено чинним законодавством)

- гарантійний лист учасника або заводу-виробника або офіційного дилера/дистриб’ютора заводу-виробника предмету закупівлі, що пропонується про підтвердження поставки, гарантійних термінів обслуговування та гарантійних термінів експлуатації.

Технічні характеристики автомобіля типу JAC T8 4*4 PICK UP, вимоги щодо

засобів активної і пасивної безпеки та комплектації:

| № з/п | Найменування функції, характеристики або параметра | Технічні характеристики, які вимагаються |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тип кузова | Пікап |
| 2 | Тип двигуна | Дизель (Common Rail+EGR+DOC*DPF |
| 3 | Колір | Сірий |
| 4 | Рік випуску (не раніше) | 2023 |
| 5 | Кабіна | Подвійна кабіна |
| 6 | Допустима повна маса, кг | 2870 |
| 7 | Кількість дверей | 4 |
| 8 | Кількість сидінь (з водієм) | 5 |
| 9 | Довжина, мм | 5325 |
| 10 | Ширина без/із зовнішніми дзеркалами, мм | 1880 / 2060 |
| 11 | Висота базового автомобіля, мм | 1830 |
| 12 | Колісна база, мм | 3090 |
| 13 | Тип палива | Дизель |
| 14 | Відповідність екологічним нормам (не менше) | Євро-5 |
| 15 | Максимальна потужність, к.с. (не менше) | 136 |
| 16 | Кліренс, мм | 220 |
| 17 | Розмір вантажного відсіку: Д х Ш х В | 1520х1520х470 |
| 18 | Вантажопідйомність пікапа, кг | 900 |
| 19 | Об’єм двигуна, см3 (не менше) | 1999 |
| 20 | Колісна формула | 4х4 |
| 21 | Коробка перемінних передач | механічна |
| 22 | Кількість передач (не менше) | 6 |
| 23 | Привід | повний привід |
| 24 | Максимальний крутний момент, Нм/ при об./хв | 210/2000-4500 |
| 25 | Передні гальм/задні гальма | Дискові |
| 26 | Шини передні/задні | 265/60R18 |
| 27 | Мінімальний радіус повороту, м | 6,2 |
| 28 | Передній/задній звис, мм | 950/1285 |
| 29 | Максимальний нахил, мм | 30 |
| 30 | Кількість циліндрів, розташування | 4-х рядне |
| 31 | Максимальна швидкість, км/год | 150 |
| 32 | Паливний бак, л | 76 |
| 33 | Витрата палива, л | 9,0 |
| 34 | Міжсервісний інтервал, км | 10 000 (перші 2 ТО кожні 5т.км, потім кожні 10т.км) |
| 35 | Гарантія | 3 роки/100 000 км (що настане раніше) |

- ЕBD електронна система розподілу гальмівних зусиль

- ABS антиблокувальна система гальм

- передні подушки безпеки водія та переднього пасажира

- литі диски

- галогенні фари

- регулювання фар за висотою

- передні протитуманні фари

- задній протитуманний ліхтар

- задній звуковий парктронік

- центральний замок

- ліхтар заднього ходу

- бортовий комп’ютер

- шумоізоляція капота

- гідравлічна опора капота

- електричні дзеркала

- електричний підігрів дзеркал

- антитравматична підніжка

- мультифункціональне кермо

- регулювання кермової колонки

- електро склопідйомники

- кондиціонер

- тканинний салон

- магнітола (6 динаміків, USB, Bluetooth)

Додаткові умови:

1. При виготовленні автомобіля мають застосовуватись заходи із захисту довкілля.

2. Автомобіль повинен бути у виконанні, передбаченому нормативно-технічною документацією виробника і готовим до експлуатації, повинен відповідати вимогам нормативно-правових актів України щодо допуску транспортних засобів до експлуатації.

3. Автомобіль не повинен бути під заставою або арештом.

4. Передача автомобіля здійснюється по акту приймання-передачі та згідно переліку комплектності автомобіля.

5. Якість товару повинна відповідати вимогам ДСТУ та нормативним вимогам із захисту довкілля.

У разі, якщо у технічних вимогах міститься посилання на конкретні торговельну марку чи фірму,  патент,  конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника − читати "або еквівалент". У разі надання еквіваленту, що відповідає, або є кращим за вказані в Додатку показники (параметри) зазначити повні параметри еквіваленту, в окремому листі.

При невідповідності даних технічних вимог в цілому та/або по окремим пунктам, або відсутності відповідності пунктів технічних вимог опису технічних та функціональних можливостей обладнання, Замовник залишає за собою право відхилити пропозицію Учасника, згідно пункту 44 Особливостей.

До ціни пропозиції не включаються будь-які витрати, понесені учасником у процесі здійснення процедури закупівлі та укладення договору про закупівлю.

Витрати учасника, пов’язані з підготовкою та поданням пропозиції, не відшкодовуються (в тому числі й у разі відміни торгів чи визнання торгів такими, що не відбулися).

Дані технічні вимоги, оформляються на фірмовому бланку за підписом керівника або уповноваженого представника (підприємства, установи, організації) та скріплюються мокрою печаткою (у разі наявності).

Примітка: Походження товару повинно відповідати вимогам Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про пропозиції щодо застосування персональних, спеціальних, економічних та інших обмежувальних заходів» від 11.09.2014 № 829-р (зі змінами), постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» від 12.10.2022 № 1178, Рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14.05.2020 «Про застосування, скасування і внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (cанкцій)», затверджених Указом Президента України від 14.05.2020 № 184/2020, Закону України «Про санкції» від 14.08.2014 № 1644-VII (зі змінами) та Митному кодексу України від 13.03.2012 № 4495-VI (зі змінами), згідно з якими замовникам забороняється здійснювати публічні закупівлі товарів, робіт і послуг у громадян Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран (крім тих, що проживають на території України на законних підставах); юридичних осіб, утворених та зареєстрованих відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран; юридичних осіб, утворених та зареєстрованих відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків (далі - активи), якої є Російська Федерація/Республіка Білорусь/Ісламська Республіка Іран, громадянин Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран (крім тих, що проживають на території України на законних підставах), або юридичних осіб, утворених та зареєстрованих відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран, крім випадків коли активи в установленому законодавством порядку передані в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, а також замовникам забороняється здійснювати публічні закупівлі товарів походженням з Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран, за винятком товарів походженням з Російської Федерації/Республіки Білорусь, необхідних для ремонту та обслуговування  товарів, придбаних до набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 "Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування”.

«З умовами технічного завдання ознайомлені, з вимогами погоджуємось»

Дата: «___» ________________ 20___ року

_____________________________________________________________________

[Підпис] 	[прізвище, ініціали, посада уповноваженої особи учасника]

М.П. (у разі наявності печатки)