Додаток № 1

Інформація

про необхідні технічні та якісні характеристики предмета закупівлі

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

Капітальний ремонт фасаду будівлі КНП «Гніздичівська АЗПСМ» Гніздичівської селищної ради по вул. Грушевського, 69 в смт. Гніздичів Стрийського району Львівської області» (код ДК 021:2015 – 45453000 – 7 – «Капітальний ремонт і реставрація»)

Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі повинні передбачати необхідність застосування заходів  із  захисту довкілля.

В ціну пропозиції необхідно включити вартість всіх будівельних матеріалів, конструкцій, виробів та обладнання, які необхідні для виконання наступних робіт.

В місцях де технічна специфікація містить посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами, біля кожного такого посилання вважати вираз «або еквівалент». Таким чином вважається, що до кожного посилання додається вираз «або еквівалент».

| № п/п | Найменування робіт та витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Роздiл 1. Демонтажні роботи |  |  |  |
| 1 | Розбирання монолітних бетонних сходів та площадок | м3 | 6,5 |  |
| 2 | Розбирання прямої частини дерев'яних поручнів | м | 10 |  |
| 3 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | шт | 3 |  |
| 4 | Знімання дверних полотен | м2 | 8,2 |  |
| 5 | Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | шт | 3 |  |
| 6 | Знімання засклених віконних рам | м2 | 6,5 |  |
| 7 | Розбирання облицювання стін з штучного каменю | м2 | 77,2 |  |
| 8 | Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі | м | 61 |  |
| 9 | Розбирання водостічних труб з готових ПВХ елементів з землі та помостів, з подальшим використанням | м | 16 |  |
| 10 | (Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т | т | 0,84 |  |
| 11 | Навантаження сміття вручну | т | 20,07 |  |
| 12 | Перевезення сміття до 10 км | т | 20,07 |  |
|  | Роздiл 2. Тепло-гідроізоляція фундаментів, влаштування вимощення |  |  |  |
| 13 | Розробка ґрунту вручну в траншеях шириною до 2 м, глибиною до 3 м, з кріпленнями, група ґрунту 2 | м3 | 211 |  |
| 14 | Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів рулонними матеріалами в 1 шар | м2 | 300 |  |
| 15 | Утеплення цоколю плитами екструдованого пінополістиролу товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі | м2 | 120,5 |  |
| 16 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 | м3 | 211 |  |
| 17 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2 | м3 | 49,7 |  |
| 18 | Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску | м3 | 9,94 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 19 | Улаштування верхнього шару двошарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 20-40 мм з межею міцності на стиск до 68,6 МПа [700 кг/см2] | м2 | 99,4 |  |
| 20 | На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 18-23-9, 18-23-10, 18-23-11 | м2 | -99,4 |  |
| 21 | Установлення бетонних поребриків на бетонну основу | м | 99,6 |  |
| 22 | Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ] | м2 | 99,4 |  |
|  | Роздiл 3. Віконні та дверні заповнення |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 23 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | м2 | 1,53 |  |
| 24 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | м2 | 4,76 |  |
| 25 | Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів | м | 58,1 |  |
| 26 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах | м2 | 1,89 |  |
| 27 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах | м2 | 5,94 |  |
|  | Роздiл 4. Зовнішні опоряджувальні роботи |  |  |  |
| 28 | Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м | м2 | 732 |  |
| 29 | Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі | м2 | 459,9 |  |
| 30 | Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 50 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі | м2 | 60,3 |  |
| 31 | Утеплення фасадів плитами екструдованого пінополістиролу товщиною 20 мм з опорядженням декоративним розчином. Укоси, ширина до 300 мм | м2 | 44,04 |  |
| 32 | Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих металевих поверхонь грат та огорож | м2 | 1,5 |  |
| 33 | Декоративне штукатурення фасадів | м2 | 52,2 |  |
| 34 | Грунтування простих фасадів під фарбування акриловими фарбами з землі та риштувань | м2 | 52,2 |  |
| 35 | Фарбування фасадів з риштувань по підготовленій поверхні акриловими фарбами | м2 | 52,2 |  |
| 36 | Улаштування підшивки карнизів чистих при кам'яних стінах по кроквяних ногах | м2 | 13,1 |  |
| 37 | Очищення вручну стельових поверхонь підшивки карнизів від олійної, перхлорвінілової фарби | м2 | 31,8 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 38 | Фарбування підшивки карнизу емаллю по дереву з підготовленням поверхні | м2 | 44,9 |  |
|  | Роздiл 5. Інші роботи |  |  |  |
| 39 | Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею | т | 0,121 |  |
| 40 | Установлення металевих огорож з поручнями з твердолистяних порід | м | 4,5 |  |
| 41 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 4,92 |  |
| 42 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 | м2 | 4,92 |  |
| 43 | Підливання бетону товщиною шару 20 мм/сходи | м2 | 26,7 |  |
| 44 | На кожні 10 мм зміни товщини шару підливання бетону додавати або виключати | м2 | 26,7 |  |
| 45 | Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші | м2 | 26,7 |  |
| 46 | Улаштування з полівінілхлоридних настінних жолобів | м | 29 |  |
| 47 | Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів, в тому числі з використанням раніше демонтованих | м | 33 |  |
| 48 | Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів | м2 | 11,5 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 49 | Розбирання лат [решетування] з брусків з прозорами | м2 | 11,5 |  |
| 50 | Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з металопроіфілю | м2 | 11,5 |  |
| 51 | Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м | м2 | 11,5 |  |
| 52 | Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі понад 1,5 до 2,5 м2 | грати | 2 |  |
| 53 | Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі понад 1 до 1,5 м2 | грати | 4 |  |
| 54 | Установлення металевог каркасу приямків | т | 0,055 |  |
| 55 | Улаштування екранування кришок каналів і приямків листами полікарбонату товщиною 6 мм | м2 | 2,4 |  |

Учасник процедури закупівлі повинні надати в складі своєї пропозиції документи, які підтверджують відповідність  пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим замовником, а саме:

1.1. Технічне завдання на фірмовому бланку Учасника з написом «згідні з технічним завданням» на кожній сторінці технічного завдання.

1.2. Копію ліцензії на провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів. У випадку, якщо роботи відповідно до законодавства не підлягають ліцензуванню, Учасник надає лист-пояснення.

1.3.  Копію декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці для наступних робіт з підвищеної небезпеки, а саме:

- роботи, що виконуються на висотi понад 1,3 метри;

  - Гарантійний лист про гарантійний термін на виконані роботи (не менше 10 років).

1.5. Документальне підтвердження відповідності робіт тендерної документації* включає в себе:

-	договірну ціну;

-    пояснювальну записку;

-	локальні кошториси (мають бути складені відповідно до технічного завдання з урахуванням будівельного технологічного процесу);

-	відомість ресурсів;

-	підтверджуючі розрахунки за статтями витрат договірної ціни.

*Примітка: документи мають  розраховані учасниками в програмному комплексі, який рекомендованому Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (Мінбудом) для використання учасниками будівництва та мають   подані Учасником в складі тендерної пропозиції шляхом завантаження в систему у вигляді окремого електронного файлу у форматі PDF, та додатково в програмному забезпечені АВК або у програмному комплексі, який взаємодіє з ним в частині передачі кошторисної документації та розрахунків договірних цін.