Додаток 2

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДК 021:2015 ДК 021:2015:38430000-8: Детектори та аналізатори

Електроаспіратор АSA - 4S (1-2-5-10)

| № | Найменування товару | Кількість |
| --- | --- | --- |
| 1. | Електроаспіратор АSA - 4S (1-2-5-10) або аналог | 2 |

ASA-4S (1-2-5-10) 4-х канальний електроаспіратор для стаціонарних постів (4 канала одночасного відбору) з живленням від мережі 220 В 50 Гц, оснащений 4-ма ротаметрами (Р1, Р2, Р5, Р10) та таймером, що програмується для роботи без участі оператора по заданій добовій програмі.

Аспіратор характеризує практично безшумна робота, плавне та точне регулювання витрат в кожному каналі, інформативне та просте управління.

Електроаспіратор ASA-4S (1-2-5-10) є самою популярною моделлю цього ряду аспіраторів оскільки має оптимальне поєднання ротаметрів та оптимальну ціну.

Ця модель дозволяє проводити відбір повітря через всі типи поглинальних патронів в т.ч. сорбційні трубки підвищеного опору (при витратах повітря до 1 л/хв).

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Назва моделі                                            ASA-4S (1-2-5-10)

Макс. суммарна витрата повітря               18 л/хв

Варіанти ел. живлення                           230В 50Гц

Кількість каналів                                     4 шт.

Кількість таймерів                                   1 шт.

Час відбору за замовченням                    7.00, 13.00, 19.00, 1.00

Макс. розрідження в каналі

1 канал: - 500 мм. вод. ст.

2 канал: - 500 мм. вод. ст.

3 канал: - 500 мм. вод. ст.

4 канал: - 500 мм. вод. ст.

Ротаметри

1 канал: Р1 (0,1-1 л/хв)

2 канал: Р2 (0,1-2 л/хв)

3 канал: Р5 (1-5 л/хв)

4 канал: Р10 (1-10 л/хв)

Вага                                                        4,8 кг

Габарити                                                 400х300х300 мм

Стаціонарні електроаспіратори серії ASA  виробляються в зручному, удароміцному, елегантному кейсі.

Повірений добовий таймер суттєво спрощує роботу з аспіратором, достатньо задати необхідний час відбору та виставити необхідні витрати повітря по ротаметру, таймер самостійно зупинить відбір. Ротаметри, які застосовуються в наших приладах повірені та мають похибку 5%, виробляються самостійно нашим підприємством.

Використання з'єднувальних силіконових трубок дозволяє запобігти негерметичності з'єднань і проблеми з прилипанням і тріщинам на трубках на протязі всього терміну експлуатації аспіратора (рекомендовані внутрішні діаметри 4 мм, 6 мм і 8 мм).

Вологовідділювачі, які встановлено на кожному каналі захищають внутрішню частину аспіратора від випадкового потрапляння рідини під час відбору. Вхідні штуцери кожного каналу мають універсальне під'єднання під будь-які діаметри силіконових трубок, які використовуються нами.

Наявність сертифікату калібрування.