Додаток № 2 до Оголошення

про  проведення спрощеної  закупівлі

Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

1. До ціни  пропозиції включаються наступні витрати:

- податки і збори, обов’язкові платежі, що сплачуються або мають бути сплачені згідно з чинним законодавством;

- витрати на поставку товару до місця поставки (передачі) товару;

- навантаження, розвантаження спецтранспортом Учасника;

- інші витрати, передбачені для товару даного виду згідно з чинним законодавством.

2. До розрахунку ціни пропозиції не включаються будь-які витрати, понесені учасником у процесі здійснення процедури закупівлі та витрати, пов’язані з укладанням договору.

3. Строк (термін) поставки (передачі) товару: до 15.09.2022 р.

4. Місце поставки (передачі) товару: Вінницька область, Вінницький район, с.Фронтівка, вул.Центральна, 22  (Фронтівський ліцей)

5. Товар має бути новим, виготовлений не пізніше 2021 року.

6.Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі повинні відповідати встановленим/зареєстрованим діючим нормативним актам діючого законодавства (державним стандартам (технічним умовам)), які передбачають застосування заходів із захисту довкілля.

7. Товар повинен бути виготовлений у відповідності зі стандартами, показниками і

параметрами, що діють на території України, затвердженими на даний вид продукції.

8. Кількість, обсяг поставки та інші характеристики товару:

| Найменування параметрів та одиниця виміру | Вимоги щодо параметрів | Запропоноване Учасником |
| --- | --- | --- |
| Модель котла |  |  |
| Потужність котла (номінальна), кВт | 150 |  |
| Кількість контурів | Одно контурний |  |
| Орієнтована опалювальна площа, м2 | До 1500 |  |
| Товщина сталі, мм | 5 |  |
| Площа конвективної частини, м2 | 16,2 |  |
| Об’єм води у котлі,л | 430 |  |
| Об’єм камери завантаження, літр | 780 |  |
| Використовуване паливо | Дрова,кам’яне вугілля |  |
| Робочий тиск води,МПа: |  |  |
| -номінальний | 0,1 |  |
| -робочий | 0,2 |  |
| Розмір камери завантаження, мм | Довжина,мм | 835 |  |
|  | Ширина, мм | 870 |  |
|  | висота, мм | 1130 |  |
| Максимальне електричне споживання, потужність,Вт | 105 |  |
| Необхідна сила тяги,ПА | 50 |  |
| Висота димоходу, м., не менше | 14 |  |
| Приєднувальні розміри,мм | До системи опалення, D внутрішній | 65 |  |
|  | До димоходу | 220х308 |  |
| Діаметр труб димоходу, мм | 280 |  |
| Габаритні розміри, мм | Довжина (глибина) | 2086 |  |
|  | Ширина | 1122 |  |
|  | Висота | 1952 |  |
| Маса,кг, не більше | 1276 |  |

| Комплектація |  |
| --- | --- |
| Найменування | Кількість | Запропоноване Учасником |
| Котел | 1 шт. |  |
| Блок автоматики | 1 шт. |  |
| Вентилятор | 1 шт. |  |
| Комплект чистки котла | 1 шт. |  |
| Паспорт | 1 шт |  |
| Інструкція по експлуатації | 1 шт. |  |

Інформація про відповідність запропонованого предмету закупівлі технічним вимогам тендерної документації повинна бути підтверджена:

Учасник у складі тендерної пропозиції повинен вказати марку котла та надати документи на підтвердження відповідності товару вимогам нормативних документів.

Надати паспорт якості або сертифікат якості, або сертифікат відповідності, який підтверджує якість та відповідність продукції, чинний на момент подання пропозиції.

Гарантійний термін предмету закупівлі повинен становити не менше 3 років з дня введення в експлуатацію. Постачальник під час укладення договору надає належним чином оформлені гарантійні талони.

Постачальник за свій рахунок забезпечує обслуговування, ремонт та при необхідності заміну обладнання протягом терміну гарантії.

На підтвердження можливості поставки Товару, Учасником у складі тендерної пропозиції подається авторизаціний лист від Постачальника / Продавця, у якому такий Постачальник / Продавець підтверджує можливість поставки Учасникові Товар за наведеними технічними параметрами і характеристиками у встановлений строк. Авторизаційний лист повинен містити посилання на Марку і модель Товару, найменування Замовника та посилання на ідентифікатор закупівлі, в рамках якої цей авторизаційний лист виданий.

На недоброякісний Товар складається акт і Товар повертають Постачальнику. Якщо поставлений Товар не буде відповідати своїм якісним характеристикам, Постачальник повинен замінити Товар своїми силами та за свій рахунок протягом 5 робочих днів.

Усі посилання на конкретні марки чи виробника або на конкретний процес, що

характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки,

патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва – читати як вираз

«або аналог».

Але запропоновані товари не повинні бути гіршими технічними характеристиками за ті, що

вказав замовник.