Додаток №2

до оголошення про проведення

спрощеної процедури закупівлі

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

Предмет закупівлі: «код ДК 021:2015: 45454000-4 «Реконструкція» («Реконструкція системи киснепостачання комунального некомерційного підприємства «Хмельницький обласний госпіталь ветеранів війни» Хмельницької обласної ради по вул. Визволителів, 3 в с. Ружичанка, Хмельницького району, Хмельницької області (коригування))»

Клас наслідків (складності) – СС1

| № п/п | Найменування робіт | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Демонтаж існуючих кранів кисневих | шт | 90 |  |
| 2 | Дюбель, 6х80 | шт | 250 |  |
| 3 | Монтаж кранів кисневих із зволожувачем | шт | 90 |  |
| 4 | Кран кисневий із зволожувачем | шт | 90 |  |
| 5 | Монтаж вентиля магiстрального | шт | 7 |  |
| 6 | Кран магістральний | шт | 7 |  |
| 7 | Припой П-14 | шт | 0,4 |  |
| 8 | Паяння стиків труб мідних | місце | 30 |  |
| 9 | Пульт на 8 гілок | шт | 1 |  |
| 10 | Монтаж пульта регулювання (кисневого) | шт | 1 |  |
| 11 | Перевірка та пневматичне випробування існуючих кранів під високим та низьким тиском | випробув | 1 |  |
| 12 | Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка ПОС61 | т | 0,0000516 |  |
| 13 | Пропан-бутан технічний | м3 | 3,66 |  |
| 14 | Кисень технічний газоподібний | м3 | 23,55 |  |
| 15 | Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А | т | 0,0003 |  |

*В місцях, де технічна  специфікація  містить посилання на конкретні торговельну марку чи фірму,  патент,  конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, то читати його разом з виразом «або еквівалент».

* Крім того, Учасник повинен виконувати роботи/надавати послуги, що передбачені в технічному завданні, з матеріалів, які повинні бути якісними та відповідати вимогам встановлених ДСТУ, ГОСТ, національних стандартів та чинному законодавству. На підтвердження Учасник надає згоду  на  обслуговування/усунення  недоліків  в  гарантійний  період – 3 роки  з дати  підписання  Акту;