Додаток № 2

Технічні вимоги Замовника до товару

| № з/п | Найменування товару | Од. виміру | К-сть | Технічні вимоги Замовника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кондиціонер Samurai SMA-07HRDN1 С (або аналог, крім товару виробленого в РФ) з установкою | шт. | 2 | Площа обслуговування - до 20 м2 Тип кондиціонера – спліт –система Тип установки - настінний Тип компресора - інверторний Управління - пульт Коефіцієнт енергоефективності охолодження – не менше 5.8 Коефіцієнт енергоефективності обігріву – не менше 3.9. Споживання (макс.) холод – не більше 0,66 кВт. Споживання (макс.) тепло – не більше 0,61 кВт Робота на тепло / холод Хладоген: R410A Напруга електроживлення - 220-240 В. Підключення: внутрішнє Внутрішній блок: Тип блока: настінний. Рівень шуму: низький Зовнішній блок: Рівень шуму дБ (А) : низький Додаткові характеристики: Робота на обігрів до -15℃, низький рівень шуму, самодіагностика, автоматичне розморожування, захист від обдування холодним повітрям, самоочистка, авторестарт, нічний режим, клас А +. |
| 2 | Кондиціонер Samurai SMA-09HRDN1 С (або аналог, крім товару виробленого в РФ) з установкою | шт. | 3 | Площа обслуговування - до 25 м2 Тип кондиціонера – спліт –система Тип установки - настінний Тип компресора - інверторний Управління - пульт Коефіцієнт енергоефективності охолодження – не менше 5.7 Коефіцієнт енергоефективності обігріву – не менше 3.9. Споживання (макс.) холод – не більше 0,79 кВт. Споживання (макс.) тепло – не більше 0,73 кВт Робота на тепло / холод Хладоген: R410A Напруга електроживлення - 220-240 В. Підключення: внутрішнє Внутрішній блок: Тип блока: настінний. Рівень шуму: низький Зовнішній блок: Рівень шуму дБ (А) : низький Додаткові характеристики: Робота на обігрів до -15℃, низький рівень шуму, самодіагностика, автоматичне розморожування, захист від обдування холодним повітрям, самоочистка, авторестарт, нічний режим, клас А +. |

Поставка та монтаж товару здійснюється на протязі 10 (десяти) робочих днів з моменту надання заявки Замовником (письмово або в телефонному режимі). Поставка та монтаж товару здійснюється за рахунок та засобами Постачальника.

Відповідно до Постанови КМУ №426 від 09.04.2022 «Про застосування заборони ввезення товарів з Російської Федерації» введено торгове ембарго проти Російської Федерації та заборонено імпорт на митну територію України товарів з РФ, накладено заборону на будь-які торговельні операції з РФ. Тому товар виробництва РФ не розглядається.

- У разі надання еквіваленту товару, додатково у складі пропозиції надати таблицю – порівняння відповідності предмету закупівлі. Характеристики запропонованого товару мають бути відповідними або кращими, ніж у технічних вимогах Замовника.)

учасник може здійснити огляд об'єкту та зробити всі необхідні заміри технічних  показників для формування своєї цінової пропозиції в разі виникнення необхідності здійснення замірів, учасник повинен звертатись до посадової особи замовника, уповноваженої здійснювати зв'язок з учасниками з технічних питань

(Підпис уповноваженої особи (керівника), завірений печаткою (за наявності)

______________(___________)  м.п.