Додаток № 3

до тендерної документації

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, у тому числі відповідна технічна специфікація (ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ):

Заходи з енергозбереження. Капітальний ремонт теплових мереж від ТК-422

по вул. Нахімова до ТК-444 по вул. Трамвайна у м. Кривий Ріг,

Дніпропетровська область

В місцях де технічне завдання містить посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, до таких посилань застосовується вираз  «або еквівалент»*

(*еквівалент – «рівнозначний», «рівноцінний» предмет або кількість, що відповідає іншим предметам або кількостям, може замінювати або виражати їх)

1. Загальна частина:

1.1. Мета проведення робіт: Заходи з енергозбереження. Капітальний ремонт теплових мереж від ТК-422 по вул. Нахімова до ТК-444 по вул. Трамвайна у м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область.

1.2. Місцезнаходження: Металургійний район, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область.

1.3. Предмет закупівлі: Заходи з енергозбереження. Капітальний ремонт теплових мереж від ТК-422 по вул. Нахімова до ТК-444 по вул. Трамвайна у м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область, ДК 021:2015: 45453000-7 – Капітальний ремонт і реставрація.

1.4. Дані про розробника проекту: ФОП КУРІННИЙ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ, шифр проєкту 18138-ТМ.

1.5. Вид будівництва: Капітальний ремонт.

1.6. Джерело фінансування: Бюджетні кошти.

2. Обсяг робіт:

2.1. Обсяг будівельних робіт з капітального ремонту теплових мереж Заходи з енергозбереження. Капітальний ремонт теплових мереж від ТК-422 по вул. Нахімова до ТК-444 по вул. Трамвайна у м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область зазначений у «Відомості обсягів робіт».

2.2. Ознайомитися з проєктною документацією «Заходи з енергозбереження. Капітальний ремонт теплових мереж від ТК-422 по вул. Нахімова до ТК-444 по вул. Трамвайна у м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область» Учасник має можливість за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, провулок Квітки Цісик, 9, каб. 14.

3. Вимоги до якості виконання робіт:

3.1. Підрядник повинен виконати обсяг робіт згідно з:

3.1.1. Проєктною документацією, затвердженою Замовником;

3.1.2. Нормативною документацією, а саме:

- ДСТУ-Н Б В.2.5-66:2012 «Настанова з будівництва, монтажу та контролю якості теплових мереж»;

- Порядок виконання підготовчих та будівельних робіт, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 466;

- ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва»;

- Порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 461;

- ДБН В.2.5-39:2008 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі та споруди. Теплові мережі»;

- Правилами пожежної безпеки в компаніях, на підприємствах та в організаціях енергетичної галузі України, затверджених наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 26.09.2018 № 491;

- Правилами пожежної безпеки в Україні, затверджено наказом Міністерства
внутрішніх справ України від 30.12.2014  № 1417;

- НПАОП 40.1-1.01-97 «Правила безпечної експлуатації електроустановок (ДНАОП 1.1.10-1.01-97)»;

- Правилами охорони праці під час виконання робіт на висоті, затверджено наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду 
від 27.03.2007 № 62;

- Правилами охорони праці під час експлуатації тепломеханічного обладнання електростанцій, теплових мереж і тепловикористовувальних установок, затверджено наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 02.12.2013 № 892;

- Правилами охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском, ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Міністерства соціальної політики України від 05.03.2018 № 333;

- Правилами охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання, ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства
соціальної політики України від 19.01.2018  № 62;

- ДБН Б.2.2-5:2011 Планування та забудова міст, селищ і функціональних територій. Благоустрій територій. Зі Змінами № 1, № 2 та № 3;

- Кошторисні норми України. Настанова з визначення вартості будівництва. З урахуванням Змін № 1, № 2, № 3, № 4.

3.2. Будівельні роботи мають відповідати сучасним вимогам щодо технології виконання робіт.

4. Вимоги до розрахунку вартості робіт:

4.1. Кошторисна документація вартості будівництва повинна бути розроблена відповідно до «Відомості обсягів робіт», згідно з Кошторисними нормами України «Настанова з визначення вартості будівництва», затвердженими наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01.11.2021 № 281 зі Змінами № 1,2,3 (далі-Настанова) і надана в електронному вигляді у форматі інформаційного блоку даних (ІБД) і форматах xlsx або docx.

4.2. Учасник процедури закупівлі повинен надати у складі тендерної пропозиції:

- Договірну ціну;

- Локальні кошториси;

- Підсумкову відомість ресурсів;

- Розрахунок загальновиробничих витрат;

- Розрахунок адміністративних витрат;

- Розрахунок прибутку;

- Розрахунки інших витрат Учасника (в разі необхідності);

- Інформаційну Модель Договірної Ціни (*IMD).

5. Вимоги до Учасника:

5.1. Учасник у складі своєї пропозиції повинен надати оригінал або завірену копію чинної ліцензії та оригінал або завірену копію дозвільного документа на виконання земляних робіт, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних комунікацій чи під водою, та на зварювальні, газополум’яні, а також наплавочні і паяльні роботи, що виконуються із застосуванням відкритого полум’я.

5.2. Учасник надає чинний сертифікат на систему менеджменту щодо протидії корупції 
ISO 37001:2016.

5.3. Учасник надає чинний сертифікат на систему управління якістю ДСТУ EN ISO 9001:2018 або ДСТУ ISO 9001:2015.

5.6. Довідку в довільній формі за підписом уповноваженої особи Учасника щодо дотримання заходів із захисту довкілля із зазначенням цих заходів. Для підтвердження застосування заходів із захисту довкілля під час надання послуг, учасником надається копія чинного договору, укладеного між Учасником та підприємством, яке здійснює експлуатацію полігону, для захоронення ТПВ, які будуть утворюватися в процесі виконання робіт на спеціально відведених місцях чи на об’єктах поводження з відходами, дійсний на строк виконання робіт.

6. Термін виконання робіт:

Роботи виконуються згідно з Графіком виконання робіт, але не пізніше 15 жовтня 2024 року.

7. Гарантійний строк:

7.1. Гарантійний строк на виконані роботи** повинен становити десять років від дати підписання Замовником та Підрядником Акту готовності об’єкту до експлуатації.

** «Гарантійний строк на виконані роботи» – це період часу, протягом якого Підрядник гарантує досягнення об’єктом будівництва визначених у проектній документації показників та можливість експлуатації об’єкта, і несе відповідальність за дефекти, виявлені в цей період. «Гарантійний строк на виконані роботи» поширюється на все, що становить результат роботи, якщо інше не встановлено договором та Тендерною документацією.

7.2. Гарантійний строк на обладнання** встановлюється згідно з гарантійними зобов’язаннями заводів-виробників відповідного обладнання, але у будь-якому разі становлять не менше 24 місяців з дати підписання Сторонами Акта готовності об’єкта до експлуатації, а у разі е підписання такого Акта – з дати підписання Сторонами останнього Акта приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в за Договором.

ВІДОМІСТЬ ОБСЯГІВ РОБІТ

Заходи з енергозбереження. Капітальний ремонт теплових мереж від 
ТК-422 по вул. Нахімова до ТК-444 по вул. Трамвайна у м. Кривий Ріг,

Дніпропетровська область

| № п/п | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | будівельні роботи |  |  |  |
|  | Демонтажні роботи |  |  |  |
| 1 | Демонтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т (нерухомі опори) | т | 4,7651 |  |
| 2 | Розбирання монолітних бетонних фундаментів | м3 | 13,68 |  |
| 3 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,4 м3. | т | 32,832 |  |
| 4 | Перевезення сміття до 30 км | т | 32,832 |  |
|  | Нерухома опора, що розміщується в теплових камерах МАХ шириною 2,5 м |  |  |  |
| 5 | Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.] | т | 0,7737 |  |
| 6 | Установлення стальних конструкцій, що залишаються в тілі бетону | т | 0,7737 |  |
| 7 | Улаштування бетонних підпірних стін і стін підвалів, бетон класу С12/15 | м3 | 1,02 |  |
|  | Нерухома опора, що розміщується в теплових камерах МАХ шириною 4 м |  |  |  |
| 8 | Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.] | т | 3,9033 |  |
| 9 | Установлення стальних конструкцій, що залишаються в тілі бетону | т | 3,9033 |  |
| 10 | Улаштування бетонних підпірних стін і стін підвалів, бетон класу С12/15 | м3 | 3,06 |  |
|  | Нерухома опора, що розміщується в лотках |  |  |  |
| 11 | Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.] | т | 1,2784 |  |
| 12 | Установлення стальних конструкцій, що залишаються в тілі бетону | т | 1,2784 |  |
| 13 | Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною понад 300 мм до 500 мм, бетон класу С12/15 | м3 | 9,6 |  |
| 14 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 179,92 |  |
| 15 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (за 2 рази) | м2 | 179,92 |  |
|  | теплові мережі |  |  |  |
|  | Демонтажні роботи |  |  |  |
| 16 | Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом | м3 | 22,3 |  |
| 17 | Розбирання щебеневих покриттів та основ | м3 | 100,064 |  |
| 18 | (Демонтаж) Улаштування тротуарів із бетонних плит із заповненням швів цементним розчином (зі збереженням) | м2 | 40 |  |
| 19 | (Демонтаж) Укладання плит перекриття каналів площею до 5 м2 (зі збереженням) | шт | 382 |  |
| 20 | (Демонтаж) Укладання плит перекриття камер площею до 5 м2 (41шт зі збереженням) | шт | 59 |  |
| 21 | (Демонтаж) Улаштування непрохідних однолоткових каналів, що перекриваються або обпираються на плити (лотки разом з плитами перекриття -150шт) | м3 | 288,36 |  |
| 22 | Очищення лотків від сміття | м3 | 100 |  |
| 23 | Водовідлив з камер | м3 | 16 |  |
| 24 | Очищення камер від сміття | м3 | 13 |  |
| 25 | Установлення люка | шт | 53 |  |
|  | Демонтаж труб виконати разом з запірною арматурою |  |  |  |
| 26 | Прокладання трубопроводів діаметром 50 мм у прохідному каналі при умовному тиску теплоносія 1,6 Мпа та температурі 150 градусів С | м | 80 |  |
| 27 | Прокладання трубопроводів діаметром 80 мм у прохідному каналі при умовному тиску теплоносія 1,6 Мпа та температурі 150 градусів С | м | 80 |  |
| 28 | Прокладання трубопроводів діаметром 100 мм у прохідному каналі при умовному тиску теплоносія 1,6 Мпа та температурі 150 градусів С | м | 160 |  |
| 29 | Прокладання трубопроводів діаметром 150 мм у прохідному каналі при умовному тиску теплоносія 1,6 Мпа та температурі 150 градусів С | м | 100 |  |
| 30 | Прокладання трубопроводів діаметром 200 мм у непрохідному каналі при умовному тиску теплоносія 1,6 Мпа та температурі 150 градусів С | м | 276 |  |
| 31 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів у непрохідних каналах при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см2], температурі 150 град.С, діаметр труб 300 мм | м | 2 700 |  |
| 32 | Протягування у футляр сталевих труб діаметром 300 мм | м | 40 |  |
| 33 | Установлення сальникових компенсаторів з труб діаметром 300 мм | шт | 40 |  |
| 34 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. | т | 872,432 |  |
| 35 | Перевезення сміття до 30 км | т | 872,432 |  |
|  | Земляні роботи |  |  |  |
| 36 | Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 у відвал, група ґрунту 2 | м3 | 4 947,05 |  |
| 37 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 [доробка вручну, розробленого механiзованим способом] | м3 | 136 |  |
| 38 | Засипання траншей та котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 2 | м3 | 4 947,05 |  |
| 39 | Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2 | м3 | 136 |  |
| 40 | Звалювання з кореня дерев м'яких порід, діаметр стовбура до 16 см | шт | 8 |  |
| 41 | Звалювання з кореня дерев м'яких порід, діаметр стовбура понад 16 см до 24 см | шт | 7 |  |
| 42 | Звалювання з кореня дерев м'яких порід, діаметр стовбура понад 24 см до 32 см | шт | 5 |  |
| 43 | Звалювання з кореня дерев твердих порід, діаметр стовбура більше 32 см | шт | 11 |  |
|  | Теплові мережі |  |  |  |
|  | _лотки |  |  |  |
| 44 | Улаштування непрохідних однолоткових каналів, що перекриваються або обпираються на плити | м3 | 288,36 |  |
| 45 | Укладання плит перекриття лотків площею до 5 м2 (раніше демонтовані) | шт | 382 |  |
| 46 | Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону | м2 | 2 412 |  |
|  | _теплова камера |  |  |  |
| 47 | Укладання плит перекриття камери площею до 5 м2 (раніше демонтовані) | шт | 41 |  |
| 48 | Укладання плит перекриття камери площею до 5 м2 | шт | 18 |  |
| 49 | Установлення люка | шт | 53 |  |
|  | Прокладання трубопроводів |  |  |  |
| 50 | Доустановлення сталевих фасонних частин на мережах теплопостачання, діаметр труб 100 - 150 мм | т | 0,28 |  |
| 51 | Прокладання трубопроводів діаметром 100 мм у прохідному каналі при умовному тиску теплоносія 1,6 Мпа та температурі 150 градусів С | м | 160 |  |
| 52 | Прокладання трубопроводів діаметром 150 мм у прохідному каналі при умовному тиску теплоносія 1,6 Мпа та температурі 150 градусів С | м | 100 |  |
| 53 | Доустановлення сталевих фасонних частин на мережах теплопостачання, діаметр труб 50 - 80 мм | т | 0,0408 |  |
| 54 | Прокладання трубопроводів діаметром 50 мм у прохідному каналі при умовному тиску теплоносія 1,6 Мпа та температурі 150 градусів С | м | 80 |  |
| 55 | Прокладання трубопроводів діаметром 80 мм у прохідному каналі при умовному тиску теплоносія 1,6 Мпа та температурі 150 градусів С | м | 80 |  |
| 56 | Доустановлення сталевих фасонних частин на мережах теплопостачання, діаметр труб 200 - 300 мм | т | 0,3122 |  |
| 57 | Прокладання трубопроводів діаметром 200 мм у непрохідному каналі при умовному тиску теплоносія 1,6 Мпа та температурі 150 градусів С | м | 276 |  |
| 58 | Прокладання трубопроводів у непрохідних каналах при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см2], температурі 150 град.С, діаметр труб 300 мм | м | 2 700 |  |
| 59 | Протягування у футляр сталевих труб діаметром 300 мм | м | 40 |  |
| 60 | Установлення сальникових компенсаторів з труб діаметром 300 мм | шт | 40 |  |
| 61 | Установлення засувок або клапанів стальних для гарячої води і пари діаметром 300 мм | шт | 4 |  |
| 62 | Установлення засувок або клапанів сталевих діаметром 100 мм для гарячої води та пари | комплект | 5 |  |
|  | _засувка ф100 -11шт передбачено КБ22-36-3 |  |  |  |
| 63 | Установлення засувок або клапанів сталевих діаметром 200 мм для гарячої води та пари | комплект | 6 |  |
| 64 | Установлення засувок або клапанів сталевих діаметром 150 мм для гарячої води та пари | комплект | 8 |  |
| 65 | Установлення засувок або клапанів сталевих діаметром 80 мм для гарячої води та пари | комплект | 8 |  |
| 66 | Приварювання фланців діаметром 50 мм до сталевих трубопроводів | шт | 20 |  |
| 67 | Установлення сталевих засувок та клапанів зворотних діаметром 50 мм (4шт для зливу) | шт | 12 |  |
| 68 | Ізоляція трубопроводів діаметром 57 мм матами мінераловатними прошивними в обкладках, виробами мінераловатними з гофрованою структурою, товщина ізоляційного шару 80 мм | м | 80 |  |
| 69 | Улаштування пароізоляційного шару з склопластику теплоізоляційного фольгованого на трубопроводах діаметром 57 мм при товщині ізоляційного шару 80 мм | м | 80 |  |
| 70 | Ізоляція трубопроводів діаметром 89 мм матами мінераловатними прошивними в обкладках, виробами мінераловатними з гофрованою структурою, товщина ізоляційного шару 80 мм | м | 80 |  |
| 71 | Улаштування пароізоляційного шару з склопластику теплоізоляційного фольгованого на трубопроводах діаметром 89 мм при товщині ізоляційного шару 80 мм | м | 80 |  |
| 72 | Ізоляція трубопроводів діаметром 108 мм матами мінераловатними прошивними в обкладках, виробами мінераловатними з гофрованою структурою, товщина ізоляційного шару 80 мм | м | 160 |  |
| 73 | Улаштування пароізоляційного шару з склопластику теплоізоляційного фольгованого на трубопроводах діаметром 108 мм при товщині ізоляційного шару 80 мм | м | 160 |  |
| 74 | Ізоляція трубопроводів діаметром 159 мм матами мінераловатними прошивними в обкладках, виробами мінераловатними з гофрованою структурою, товщина ізоляційного шару 80 мм | м | 100 |  |
| 75 | Улаштування пароізоляційного шару з плівки поліетиленової на трубопроводах діаметром 159 мм при товщині ізоляційного шару 80 мм | м | 100 |  |
| 76 | Ізоляція трубопроводів діаметром 219 мм матами мінераловатними прошивними в обкладках, виробами мінераловатними з гофрованою структурою, товщина ізоляційного шару 80 мм | м | 276 |  |
| 77 | Улаштування пароізоляційного шару з плівки поліетиленової на трубопроводах діаметром 219 мм при товщині ізоляційного шару 80 мм | м | 276 |  |
| 78 | Ізоляція трубопроводів діаметром 325 мм матами мінераловатними прошивними в обкладках, виробами мінераловатними з гофрованою структурою, товщина ізоляційного шару 80 мм | м | 2 700 |  |
| 79 | Улаштування пароізоляційного шару з склопластику теплоізоляційного фольгованого на трубопроводах діаметром 325 мм, товщина ізоляційного шару 80 мм | м | 2 700 |  |
| 80 | Улаштування контрольної трубки | шт | 6 |  |
| 81 | Нанесення дуже посиленої антикорозійної бітумно-гумової [бітумно-полімерної] ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 50 мм | м | 12 |  |
| 82 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (зварні шви) | м2 | 31 |  |
| 83 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021/за 2 рази (зварні шви) | м2 | 31 |  |
|  | _монтаж враховано в прокладінні трубопроводу опори пофарбовані |  |  |  |
|  | ____Ремонт теплової камери |  |  |  |
| 84 | Просте штукатурення поверхонь стін всередені будівлі вапняним розчином по каменю та бетону всередині будівлі | м2 | 690 |  |
| 85 | Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою | м2 | 150 |  |
| 86 | Забивання отворів та гнізд у бетонних стінах, площа забиття 0,2 м2 | м3 | 18,4 |  |
| 87 | Заповнення вертикальних швів стінових панелей цементним розчином | м шва | 500 |  |
| 88 | Заповнення горизонтальних швів стінових панелей цементним розчином | м шва | 90 |  |
| 89 | Ремонт цегляної кладки стін окремими місцями | м3 | 7,3 |  |
| 90 | Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піщано-гравійної суміші, жорстви | м3 | 4,8 |  |
| 91 | Улаштування тротуарів із бетонних плит із заповненням швів цементним розчином (раніше демонтована) | м2 | 40 |  |
| 92 | Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піщано-гравійної суміші, жорстви | м3 | 85,04 |  |
| 93 | Улаштування нижнього шару покриття за товщини 10 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 7 м | м2 | 257,7 |  |
| 94 | Улаштування нижнього шару покриття за товщини 10 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником, за зміни товщини на кожні 0,5 см додавати до норм 27-26-1 - 27-26-4 (7 см) | м2 | -257,7 |  |
| 95 | Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піщано-гравійної суміші, жорстви | м3 | 10,224 |  |
| 96 | Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 7 м | м2 | 85,2 |  |

** «Гарантійним строком на обладнання є строк, протягом якого Учасник зобов’язаний безкоштовно усунути всі неполадки та дефекти обладнання».

* У ВІДОМІСТЯХ ОБСЯГІВ РОБІТ за об'єктом «Заходи з енергозбереження. Капітальний ремонт теплових мереж від ТК-422 по вул. Нахімова до ТК-444 по вул. Трамвайна у м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область» ТЕХНІЧНОГО ЗАВДАННЯ містить посилання на конкретну марку, оскільки капітальний ремонт теплових мереж виконується відповідно до проєкту «Заходи з енергозбереження. Капітальний ремонт теплових мереж від ТК-422 по вул. Нахімова до ТК-444 по вул. Трамвайна у м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область» розробником проєкту ФОП КУРІННИЙ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ.

Примітки:

а) учасники не надають документи, які не передбачені при здійсненні діяльності чинним законодавством;

б) у разі якщо тендерною документацією вимагається надання документів, що не передбачені в діяльності Учасника, він надає довідку або лист-роз’яснення у довільній формі із зазначенням відповідного факту та з посиланням на нормативні документи, що його підтверджують;

в) відповідальність за достовірність і зміст довідок, листів-роз’яснень, інформації тощо, складених в довільній формі, несуть Учасники;

г) всі документи, що складаються Учасником (форми, довідки, листи-роз’яснення, інформація тощо) мають бути оригіналами, містити посаду, прізвище та ініціали, підпис уповноваженої особи, посвідчений відбитком печатки* Учасника, крім надання документів (матеріалів та інформації) у формі електронного документа через електронну систему закупівель із накладанням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, відповідно до вимог Закону України «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги»;

д) в разі надання документів (матеріалів та інформації) у формі електронного документа через електронну систему закупівель документи надаються із накладанням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, відповідно до вимог Закону України «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги»;

е) на всіх копіях документів (крім оригіналів документів, які видаються сторонніми організаціями, та нотаріально завірених копій), що подаються в окремих файлах у складі тендерної пропозиції, повинно бути зазначено «Згідно з оригіналом», посада, прізвище та ініціали, підпис уповноваженої особи, посвідчений відбитком печатки* Учасника та дата засвідчення копії;

є) у разі перенесення дати розкриття тендерних пропозицій зазначені документи залишаються чинними, якщо вони були дійсними на дату розкриття, зазначену в оголошенні про проведення торгів.