ДОДАТОК 8

Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі: Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О251509 Прилуки – Сергіївка – Білошапки – Линовиця на ділянці км 49+475 – км 55+275 (код за ДК 021:2015 - 45233000-9 «Будівництво, влаштовування фундаменту та покриття шосе, доріг») (ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ)

1.1.

Клас наслідків (відповідальності) – СС2.

1.2. ВІДОМІСТЬ ОБСЯГІВ РОБІТ (BoQ)

Міжнародна система вимірювання дорожніх робіт та послуг CESMM4

По об’єкту: «Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О251509 Прилуки – Сергіївка – Білошапки – Линовиця на ділянці км 49+475 – км 55+275 (код за ДК 021:2015 - 45233000-9 «Будівництво, влаштовування фундаменту та покриття шосе, доріг»)»

| Кодовий номер | Назва (короткий опис) | Одиниця виміру | Обсяг | Вартість за одиницю, грн | Загальна вартість, грн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Об'єкт 01-01 Освоєння траси і підготовчі роботи |  |  |  |  |
|  | Локальний кошторис 01-01-01 на Рубка дерев |  |  |  |  |
| D210.1 | Звалювання дерев м'яких порід з кореня, діаметр стволів до 16 см | шт | 36 |  |  |
| Z100.1 | Обробка деревини м'яких порід, крім модрини, одержаної від звалювання лісу, діаметр стовбурів до 16 см | шт | 36 |  |  |
| Z100.2 | Трелювання деревини на відстань до 300 м тракторами потужністю 59 кВт [80 к.с.], діаметр стовбурів до 20 см | шт | 36 |  |  |
| D210.2 | Звалювання дерев м'яких порід з кореня, діаметр стволів до 20 см | шт | 13 |  |  |
| Z100.3 | Обробка деревини м'яких порід, крім модрини, одержаної від звалювання лісу, діаметр стовбурів до 20 см | шт | 13 |  |  |
| Z100.4 | Трелювання деревини на відстань до 300 м тракторами потужністю 59 кВт [80 к.с.], діаметр стовбурів до 20 см | шт | 13 |  |  |
| D210.3 | Звалювання дерев м'яких порід з кореня, діаметр стволів до 24 см | шт | 15 |  |  |
| Z100.5 | Обробка деревини м'яких порід, крім модрини, одержаної від звалювання лісу, діаметр стовбурів до 24 см | шт | 15 |  |  |
| Z100.6 | Трелювання деревини на відстань до 300 м тракторами потужністю 59 кВт [80 к.с.], діаметр стовбурів до 30 см | шт | 15 |  |  |
| D210.4 | Звалювання дерев м'яких порід з кореня, діаметр стволів до 28 см | шт | 23 |  |  |
| Z100.7 | Обробка деревини м'яких порід, крім модрини, одержаної від звалювання лісу, діаметр стовбурів до 28 см | шт | 23 |  |  |
| Z100.8 | Трелювання деревини на відстань до 300 м тракторами потужністю 59 кВт [80 к.с.], діаметр стовбурів до 30 см | шт | 23 |  |  |
| D210.5 | Звалювання дерев м'яких порід з кореня, діаметр стволів до 32 см | шт | 21 |  |  |
| Z100.8 | Обробка деревини м'яких порід, крім модрини, одержаної від звалювання лісу, діаметр стовбурів до 32 см | шт | 21 |  |  |
| Z100.9 | Трелювання деревини на відстань до 300 м тракторами потужністю 59 кВт [80 к.с.], діаметр стовбурів понад 30 см | шт | 21 |  |  |
| D210.6 | Звалювання дерев м'яких порід з кореня, діаметр стволів понад 32 см | шт | 112 |  |  |
| Z100.10 | Обробка деревини м'яких порід, крім модрини, одержаної від звалювання лісу, діаметр стовбурів понад 32 см | шт | 112 |  |  |
| Z100.11 | Трелювання деревини на відстань до 300 м тракторами потужністю 59 кВт [80 к.с.], діаметр стовбурів понад 30 см | шт | 112 |  |  |
| D210.7 | Звалювання дерев твердих порід і модрини з кореня, діаметр стовбурів до 16 см | шт | 691 |  |  |
| Z100.12 | Обробка деревини твердих порід і модрин, одержаної від звалювання лісу, діаметр стовбурів до 16 см | шт | 691 |  |  |
| Z100.13 | Трелювання деревини на відстань до 300 м тракторами потужністю 59 кВт [80 к.с.], діаметр стовбурів до 20 см | шт | 691 |  |  |
| D210.8 | Звалювання дерев твердих порід і модрини з кореня, діаметр стовбурів до 20 см | шт | 78 |  |  |
| Z100.14 | Обробка деревини твердих порід і модрин, одержаної від звалювання лісу, діаметр стовбурів до 20 см | шт | 78 |  |  |
| Z100.15 | Трелювання деревини на відстань до 300 м тракторами потужністю 59 кВт [80 к.с.], діаметр стовбурів до 20 см | шт | 78 |  |  |
| D210.9 | Звалювання дерев твердих порід і модрини з кореня, діаметр стовбурів до 24 см | шт | 45 |  |  |
| Z100.16 | Обробка деревини твердих порід і модрин, одержаної від звалювання лісу, діаметр стовбурів до 24 см | шт | 45 |  |  |
| Z100.17 | Трелювання деревини на відстань до 300 м тракторами потужністю 59 кВт [80 к.с.], діаметр стовбурів до 30 см | шт | 45 |  |  |
| D210.10 | Звалювання дерев твердих порід і модрини з кореня, діаметр стовбурів до 28 см | шт | 20 |  |  |
| Z100.18 | Обробка деревини твердих порід і модрин, одержаної від звалювання лісу, діаметр стовбурів до 28 см | шт | 20 |  |  |
| Z100.19 | Трелювання деревини на відстань до 300 м тракторами потужністю 59 кВт [80 к.с.], діаметр стовбурів до 30 см | шт | 20 |  |  |
| D210.11 | Звалювання дерев твердих порід і модрини з кореня, діаметр стовбурів до 32 см | шт | 19 |  |  |
| Z100.20 | Обробка деревини твердих порід і модрин, одержаної від звалювання лісу, діаметр стовбурів до 32 см | шт | 19 |  |  |
| Z100.21 | Трелювання деревини на відстань до 300 м тракторами потужністю 59 кВт [80 к.с.], діаметр стовбурів понад 30 см | шт | 19 |  |  |
| D210.12 | Звалювання дерев твердих порід і модрини з кореня, діаметр стовбурів понад 32 см | шт | 16 |  |  |
| Z100.22 | Обробка деревини твердих порід і модрин, одержаної від звалювання лісу, діаметр стовбурів понад 32 см | шт | 16 |  |  |
| Z100.23 | Трелювання деревини на відстань до 300 м тракторами потужністю 59 кВт [80 к.с.], діаметр стовбурів понад 30 см | шт | 16 |  |  |
| D310.1 | Корчування пнів у ґрунтах природного залягання викорчовувачами-збирачами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням пнів до 5 м, діаметр пнів до 24 см | пнів | 878 |  |  |
| D310.2 | Додавати на кожні наступні 10 м переміщення пнів [понад 5 м] при корчуванні пнів у ґрунтах природного залягання викорчовувачами-збирачами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.], діаметр пнів до 24 см (к=1,5) | пнів | 878 |  |  |
| D310.3 | Корчування пнів у ґрунтах природного залягання викорчовувачами-збирачами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням пнів до 5 м, діаметр пнів до 32 см | пнів | 83 |  |  |
| D310.4 | Додавати на кожні наступні 10 м переміщення пнів [понад 5 м] при корчуванні пнів у ґрунтах природного залягання викорчовувачами-збирачами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.], діаметр пнів до 32 см (к=1,5) | пнів | 83 |  |  |
| D310.5 | Корчування пнів у ґрунтах природного залягання викорчовувачами-збирачами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням пнів до 5 м, діаметр пнів понад 32 см | пнів | 128 |  |  |
| D310.6 | Додавати на кожні наступні 10 м переміщення пнів [понад 5 м] при корчуванні пнів у ґрунтах природного залягання викорчовувачами-збирачами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.], діаметр пнів понад 32 см (к=1,5) | пнів | 128 |  |  |
| D310.7 | Оббивання землі з викорчуваних пнів викорчовувачами-збирачами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.], діаметр пнів до 24 см | пнів | 878 |  |  |
| D310.8 | Оббивання землі з викорчуваних пнів викорчовувачами-збирачами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.], діаметр пнів понад 24 см | пнів | 211 |  |  |
| E220.1 | Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2 | м3 | 762 |  |  |
| E532.1 | Перевезення ґрунта самоскидами на вiдстань 10 км | т | 1219,2 |  |  |
| E512.1 | Засипання підкорінних ям бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] | ям | 1096 |  |  |
| A330.1 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,4 м3. | т | 460,32 |  |  |
| A330.2 | Перевезення будівельного сміття самоскидами на вiдстань 10 км | т | 460,32 |  |  |
| A330.3 | Навантаження дров екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,4 м3. | т | 350 |  |  |
|  | Дрова (зворотні матеріали) | м3 | 500 |  |  |
| A330.4 | Перевезення лісоматеріалів транспортом загального призначення з напівпричіпом на вiдстань 10 км | т | 350 |  |  |
| A330.1 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,4 м3. | т | 53,2 |  |  |
| A330.2 | Перевезення будівельного сміття самоскидами на вiдстань 10 км | т | 53,2 |  |  |
|  | Локальний кошторис 01-01-02 на Розчищення площі від чагарнику |  |  |  |  |
| D110.1 | Зрізування середнього чагарника і дрібнолісся у ґрунтах природного залягання кущорізами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.] | га | 7 |  |  |
| D110.2 | Згрібання зрізаного або викорчуваного середнього чагарника і дрібнолісся чагарниковими граблями на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням до 20 м | га | 7 |  |  |
| A330.5 | Навантаження сміття вручну | т | 1,32 |  |  |
| A330.2 | Перевезення будівельного сміття самоскидами на вiдстань 10 км | т | 1,32 |  |  |
|  | Локальний кошторис 01-01-03 на Фрезерування існуючого покриття |  |  |  |  |
| R470.1 | Холодне фрезерування асфальтобетонного покриття фрезою шириною фрезерування 2 м при глибині фрезерування 5 см | м2 | 6865 |  |  |
| A330.6 | Перевезення асфальту, шлакобетону тощо самоскидами на вiдстань 28 км | т | 838,63 |  |  |
|  | Матеріал від фрезерування (зворотні матеріали) | т | 838,63 |  |  |
|  | Локальний кошторис 01-01-04 на Мережі АТ «Чернігівобленерго» |  |  |  |  |
|  | Розділ 1. Демонтажні роботи |  |  |  |  |
| Z711.1 | (Демонтаж) Підвішування проводів [1 провод при 20 опорах на 1 км лінії] для ВЛ 0,38 кВ за допомогою механізмів (к=0,6) | км | 1,532 |  |  |
| Z771.1 | (Демонтаж) Улаштування відгалужень від ВЛ 0,38 кВ до будівель за допомогою механізмів, кількість проводів у відгалуженні - 2 (к=0,6) | шт | 2 |  |  |
| R800.1 | (Демонтаж) Установлення залізобетонних одностоякових опор з одним підкосом для ВЛ 0,38 кВ і 6-10 кВ [із траверсами] (к=0,8) | опоpа | 3 |  |  |
| R800.2 | (Демонтаж) Установлення залізобетонних одностоякових опор для ВЛ 0,38 кВ і 6-10 кВ [із траверсами] (к=0,8) | опоpа | 8 |  |  |
| R800.3 | (Демонтаж) Розвезення по трасі залізобетонних стояків опор для ВЛ 0,38 кВ (к=0,8) | шт | 14 |  |  |
| A330.7 | Перевезення збірного залізобетону довжиною від 6,6 до 12 м транспортом загального призначення на вiдстань 10 км | т | 10,5 |  |  |
| R800.4 | (Демонтаж) Розвезення по трасі матеріалів [траверси, деталі кріплення, штирі, ізолятори та ін.] для ВЛ 0,38 кВ (к=0,6) | т | 0,2925 |  |  |
| A330.8 | Перевезення санітарно-технічного, електротехнічного та іншого устаткування транспортом загального призначення на вiдстань 10 км | т | 0,2925 |  |  |
|  | Розділ 2. Монтажні роботи |  |  |  |  |
| R800.5 | Розвезення по трасі залізобетонних стояків опор для ВЛ 0,38 кВ | шт | 5 |  |  |
| R800.6 | Установлення залізобетонних одностоякових опор для ВЛ 0,38 кВ і 6- 10 кВ [із траверсами][ /iз гаками-скобами або гаками-кронштейнами/] (к(труд)=0,84) | опоpа | 5 |  |  |
|  | Стояк СВ95-2 | шт | 5 |  |  |
|  | Кронштейн УЗ | шт | 1 |  |  |
| Z711.2 | Підвішування самоутримних ізольованих проводів напругою від 0,4 кВ до 1 кВ з використанням автогідропідіймача при кількості опор 5 одиниць на 100 м [4 прольоти по 25 м] | м | 295 |  |  |
|  | Провід самоутримний ізольований з алюмінієвою струмопровідною жилою AsXSn 4x25 мм2 | м | 309 |  |  |
| Z771.2 | Улаштування відгалужень від ВЛ 0,38 кВ до будівель за допомогою механізмів, кількість проводів у відгалуженні - 2 | шт | 3 |  |  |
|  | Провід самоутримний ізольований з алюмінієвою струмопровідною жилою AsXSn 2x16 мм2 | м | 9 |  |  |
| Z780.1 | Гак стінний одинарний | шт | 1 |  |  |
|  | Гак універсальний CSC 16uz | шт | 19 |  |  |
|  | Бандажна стрічка IF 207 | м | 30 |  |  |
|  | Скріпка CF 20 | шт | 30 |  |  |
|  | Затискач натяжний магістральний GUKo1 | шт | 12 |  |  |
|  | Затискач натяжний магістральний GUKo2 | шт | 4 |  |  |
|  | Затискач підтримуючий магістральний PSP 120 | шт | 3 |  |  |
|  | Обмежувач перенапруг TTD 151 F PROTECT 50 | шт | 18 |  |  |
|  | Затискач для повторних заземлень TND 151 | шт | 10 |  |  |
|  | Затискач одностороньо-проколюючий NTD 151 | шт | 16 |  |  |
|  | Затискач проколюючий абонентський TTD 151 | шт | 6 |  |  |
|  | Хомут CCD 9-62 | шт | 8 |  |  |
|  | Провід А16 | т | 0,00164 |  |  |
|  | Затискач плашковий ПС-1-1 | шт | 23 |  |  |
|  | Кінцевий ковпачок GPE 3 | шт | 8 |  |  |
| E220.2 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 | м3 | 5,46 |  |  |
| E510.1 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 | м3 | 5,46 |  |  |
| Z760.1 | Монтаж заземлювача із 1 електрода для ВЛ 0,38-10 кВ | шт | 9 |  |  |
|  | Сталь кругла гарячека Ф 16 мм | кг | 14,22 |  |  |
| Z760.2 | Монтаж шин заземленння опор ВЛ 0,38- 10 кВ | м шин | 22,2 |  |  |
|  | Сталь кругла гарячека Ф 10 мм | кг | 13,7 |  |  |
|  | Затискач плашковий ПС-1-1 | шт | 3 |  |  |
| Z760.3 | Замірювання електричного опору контуру заземлення опори | опора | 3 |  |  |
|  | Локальний кошторис 01-01-05 на Зовнішнє електроосвітлення |  |  |  |  |
|  | Розділ 1. Демонтажні роботи |  |  |  |  |
| Z711.3 | (Демонтаж) Підвішування самоутримних ізольованих проводів напругою від 0,4 кВ до 1 кВ з використанням автогідропідіймача при кількості опор 5 одиниць на 100 м [4 прольоти по 25 м] (к=0,6) | м | 672 |  |  |
| Z780.2 | (Демонтаж) Установлення світильників з люмінесцентними або ртутними лампами (к=0,6) | шт | 10 |  |  |
| R800.2 | (Демонтаж) Установлення залізобетонних одностоякових опор для ВЛ 0,38 кВ і 6-10 кВ [із траверсами] (к=0,8) | опоpа | 5 |  |  |
|  | Розділ 2. Монтажні роботи |  |  |  |  |
| R800.5 | Розвезення по трасі залізобетонних стояків опор для ВЛ 0,38 кВ | шт | 12 |  |  |
| R800.6 | Установлення залізобетонних одностоякових опор для ВЛ 0,38 кВ і 6- 10 кВ [із траверсами][ /iз гаками-скобами або гаками-кронштейнами/] (к(труд)=0,84) | опоpа | 12 |  |  |
|  | Стояк СВ95-2 | шт | 12 |  |  |
| Z711.3 | Підвішування самоутримних ізольованих проводів напругою від 0,4 кВ до 1 кВ з використанням автогідропідіймача при кількості опор 5 одиниць на 100 м [4 прольоти по 25 м] (в т.ч. 619 м, отриманого від демонтажу) | м | 679 |  |  |
|  | Провід самоутримний ізольований з алюмінієвою струмопровідною жилою AsXSn 2x25 мм2 | м | 63 |  |  |
|  | Гак GHSO 16 | шт | 6 |  |  |
|  | Бандажна стрічка IF 207 | м | 30 |  |  |
|  | Скріпка CF 20 | шт | 30 |  |  |
|  | Затискач натяжний магістральний GUKp2 | шт | 6 |  |  |
|  | Затискач проколюючий абонентський TTD 151 | шт | 8 |  |  |
|  | Хомут CCD 9-62 | шт | 6 |  |  |
|  | Провід А16 | т | 0,00013 |  |  |
|  | Затискач плашковий ПС-1-1 | шт | 3 |  |  |
| Z780.2 | Установлення світильників з люмінесцентними або ртутними лампами | шт | 10 |  |  |
| E220.2 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 | м3 | 10,92 |  |  |
| E510.1 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 | м3 | 10,92 |  |  |
| Z760.1 | Монтаж заземлювача із 1 електрода для ВЛ 0,38-10 кВ | шт | 18 |  |  |
|  | Сталь кругла гарячекатана Ф 16 мм | кг | 28,44 |  |  |
| Z760.2 | Монтаж шин заземленння опор ВЛ 0,38- 10 кВ | м шин | 44,4 |  |  |
|  | Сталь кругла гарячекатана Ф 10 мм | кг | 27,39 |  |  |
|  | Затискач плашковий ПС-1-1 | шт | 6 |  |  |
| Z760.3 | Замірювання електричного опору контуру заземлення опори | опора | 6 |  |  |
|  | Об'єкт 02-01 Земляне полотно |  |  |  |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-01 на Земляне полотно |  |  |  |  |
|  | Розділ 1. Земляне полотно |  |  |  |  |
| E210.1 | Зняття рослинного шару ґрунту бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні до 10 м, група ґрунту 2 | м3 | 2607 |  |  |
| E560.1 | Зрізання насипу до низу дорожнього одягу бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні до 10 м, група ґрунту 2 | м3 | 27239 |  |  |
| A330.8 | Навантаження ґрунту екскаваторами місткістю ковша 0,4 м3 на автомобілі- самоскиди, група ґрунту 1 | м3 | 19562 |  |  |
| A330.9 | Перевезення ґрунта самоскидами на вiдстань 1 км | т | 31299,2 |  |  |
| A330.8 | Навантаження ґрунту екскаваторами місткістю ковша 0,4 м3 на автомобілі- самоскиди, група ґрунту 1 | м3 | 7329 |  |  |
| A330.9 | Перевезення ґрунта самоскидами на вiдстань 1 км | т | 11726,4 |  |  |
| A330.8 | Навантаження ґрунту екскаваторами місткістю ковша 0,4 м3 на автомобілі- самоскиди, група ґрунту 1 | м3 | 348 |  |  |
| A330.9 | Перевезення ґрунта самоскидами на вiдстань 1 км | т | 556,8 |  |  |
| E722.1 | Ущільнення ґрунту причіпними котками на пневмоколісному ходу масою 25 т за перший прохід по одному сліду при товщині шару 35см | м3 | 24548 |  |  |
| E722.2 | Ущільнення ґрунту причіпними котками на пневмоколісному ходу масою 25 т за кожний наступний прохід по одному сліду при товщині шару 35 см (к=7) | м3 | 24548 |  |  |
| E722.3 | Полив водою ущільнювального ґрунту в насипах | м3 | 12274 |  |  |
| E712.1 | Планування площ механізованим способом, група ґрунту 2 | м2 | 37178 |  |  |
| E712.2 | Планування укосів і полотна насипів механізованим способом, група ґрунтів 2 | м2 | 41466 |  |  |
| E830.1 | Укріплення зовнішньої сторони узбіччя із засіванням трав | м2 | 17382 |  |  |
| E621.1 | Зворотне переміщення рослинного ґрунту бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні до 10 м, група ґрунту 2[ [ранiше розпушених грунтiв]] (к=0,85) | м3 | 2607 |  |  |
| E621.2 | На кожні наступні 10 м переміщення ґрунту, розробленого бульдозером потужністю 59 кВт, група ґрунту 2, додавати | м3 | 2607 |  |  |
| E722.4 | Полив посівів трав водою | м2 | 17382 |  |  |
|  | Об'єкт 03-01 Штучні споруди |  |  |  |  |
|  | Локальний кошторис 03-01-01 на Ремонт з.б. мосту через струмок біля с.Бубнівщина на ПК517+19 Г-8,30+0, 73+0,76 |  |  |  |  |
|  | Розділ 1. Підготовчі роботи |  |  |  |  |
| D540.1 | Демонтаж металевого огородження , методом різання | м | 21 |  |  |
| A330.10 | Перевезення металоконструкцій важкого типу транспортом загального призначення на вiдстань 28 км | т | 1,5 |  |  |
|  | Брухт металевий (зворотні матеріали) | т | 1,5 |  |  |
| D520.1 | (Демонтаж) Встановлення стріловими кранами на опори автодорожніх мостів залізобетонних прогонових будов балкових довжиною до 12 м (к=0,8) | балка | 2 |  |  |
| D562.1 | (Демонтаж) Розбирання відкосних стінок мосту з бутового каменю, бетону, металу (к=0,8) | м3 | 10 |  |  |
| A330.11 | Перевезення матеріалів за допомогою ручного візка з навантаженням накладанням і розвантаженням перевертанням | т | 17 |  |  |
| D110.3 | Розчищення русла від накиду бутового каменю у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3 | м3 | 40 |  |  |
| E542.1 | Додаткове переміщення до 10 м бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] | м3 | 40 |  |  |
| D110.4 | Зрізування середнього чагарника і дрібнолісся у торф'яних і перезволожених ґрунтах кущорізами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.] | га | 0,12 |  |  |
| D110.5 | Згрібання зрізаного або викорчуваного середнього чагарника і дрібнолісся чагарниковими граблями на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням до 20 м | га | 0,12 |  |  |
| A330.12 | Навантаження матеріалів на транспортні засоби вручну, зручні і накидні вантажі | т | 0,3 |  |  |
| A330.2 | Перевезення будівельного сміття самоскидами на вiдстань 10 км | т | 0,3 |  |  |
| D520.2 | Демонтаж плит укріплення відкосу насипу на вході (к=0,8) | м3 | 3,5 |  |  |
| A330.2 | Перевезення будівельного сміття самоскидами на вiдстань 10 км | т | 8,75 |  |  |
| F720.1 | Демонтаж фундаментних блоків (к=0,8) | м3 | 15 |  |  |
| A330.2 | Перевезення будівельного сміття самоскидами на вiдстань 10 км | т | 34,5 |  |  |
| E643.1 | Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 (Відсипка земляної берми в руслі на вході L=18,90м) | м3 | 60 |  |  |
|  | Розділ 2. Влаштування котловану |  |  |  |  |
| E120.1 | Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 | м3 | 68,27 |  |  |
| E542.2 | Переміщення ґрунту в купи бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 2 | м3 | 68,27 |  |  |
| E542.3 | Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту [понад 10 м] бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] , група ґрунтів 2 (к=4) | м3 | 68,27 |  |  |
| E550.1 | Розроблення ґрунту (водонасиченого) у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0, 25 м3, група ґрунтів 2[ /в'язкого грунту пiдвищеної вологостi, що сильно налипає на зуби i стiнки ковша/] (к(труд)=1,1, к(ЕММ)=1,1) | м3 | 15,31 |  |  |
| E542.2 | Переміщення ґрунту в купи бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 2 | м3 | 15,31 |  |  |
| E542.3 | Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту [понад 10 м] бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] , група ґрунтів 2 (к=4) | м3 | 15,31 |  |  |
| G540.1 | Улаштування прошарку з армуючого геокомпозитного матеріалу | м2 | 325,81 |  |  |
| R130.1 | Улаштування щебенево-піщаної основи із суміші С-7 | м3 | 57,2 |  |  |
| L310.1 | Улаштування основи піщаної | м3 | 26,37 |  |  |
| L330.1 | Улаштування щебеневої подушки під портал виходу | м3 | 4 |  |  |
| H520.1 | Улаштування монолітних фундаментів | м3 | 3,56 |  |  |
| G560.1 | Установлення арматурних сіток в монолітних фундаментах | т армат. | 0,14926 |  |  |
| H520.2 | Улаштування з монолітного залізобетону шафових стінок та крил стоянів | м3 | 3,18 |  |  |
|  | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, класс А-¦¦¦, діаметр 12 мм | т | 0,40332 |  |  |
|  | Гарячекатана арматурна стальгладка, класс А-1, діаметр 8 мм | т | 0,036 |  |  |
| L330.3 | Улаштування щебеневої подушки під портал входу | м3 | 0,36 |  |  |
| H520.3 | Улаштування монолітних фундаментів | м3 | 5 |  |  |
| G560.1 | Установлення арматурних сіток в монолітних фундаментах | т армат. | 0,27824 |  |  |
|  | Швелери №6,5 | т | 0,03009 |  |  |
| Z511.1 | Укладання водопропускних труб з гофрованого металу | м | 16,29 |  |  |
|  | Металева гофрована конструкція (МГК) MultiPlate MP L-15, довжиною 16,29м (3,12х2,06) | шт | 1 |  |  |
| G611.1 | Улаштування бетонного заповнення простору між трубою та існуючим мостом | м3 | 55,3 |  |  |
| E722.1 | Влаштування засипки з піску | м3 | 86,75 |  |  |
| E722.2 | Полив водою ущільнювального ґрунту в насипах | м3 | 43,4 |  |  |
| G540.1 | Улаштування прошарку з армуючого геокомпозитного матеріалу (к=2) | м2 | 114 |  |  |
| E730.1 | Влаштування шару геомембрани | м2 | 46 |  |  |
| R160.1 | Влаштування геотекстилю | м2 | 92 |  |  |
|  | Розділ 3. Укріплювальні роботи |  |  |  |  |
| F720.1 | Улаштування лотка в трубі з монолітного бетону В20,F200 | м3 | 3,5 |  |  |
|  | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 5 мм | т | 0,18746 |  |  |
| L330.2 | Улаштування основи щебеневої | м3 | 4,977 |  |  |
| F720.2 | Укріплення русла на вході та виході монолітним бетоном В20,F200 | м3 | 5,9724 |  |  |
| G560.2 | Установлення арматурних сіток і каркасів вручну, маса елемента до 20 кг | т | 0,26312 |  |  |
|  | Розділ 4. Укріплення насипу на виході |  |  |  |  |
| E712.3 | Планування площ ручним способом, група ґрунтів 2 | м2 | 30 |  |  |
| L330.2 | Улаштування основи щебеневої | м3 | 3 |  |  |
| F720.3 | Улаштування монолітного бетону В20, F200 | м3 | 3,6 |  |  |
| G560.2 | Установлення арматурних сіток і каркасів вручну, маса елемента до 20 кг | т | 0,1233 |  |  |
| F720.4 | Улаштування монолітного упору В20, F200 | м3 | 0,75 |  |  |
|  | Розділ 5. Укріплення насипу на вході |  |  |  |  |
| X420.1 | Встановлення габіонних ящиків з розмірами до 2 м х 3 м х 0,3 м з завантаженням каменем | м3 | 10,8 |  |  |
| X420.2 | Встановлення габіонних ящиків з розмірами до 2 м х 1 м х 1 м з завантаженням каменем | м3 | 16 |  |  |
| X420.3 | Встановлення габіонних ящиків з розмірами до 2 м х 3 м х 0,3 м з завантаженням каменем | м3 | 10,8 |  |  |
| R160.1 | Влаштування геотекстилю | м2 | 17 |  |  |
| E550.1 | Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 (Розбирання земляної берми) | м3 | 60 |  |  |
| E522.1 | Розрівнювання ґрунту бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 2 | м3 | 60 |  |  |
|  | Розділ 6. Обстановка дороги |  |  |  |  |
| F720.5 | Улаштування фундаменту під перильну огорожу з монолітного бетону В20,F200 | м3 | 1 |  |  |
| X100.1 | Встановлення перильного огородження | т | 0,33 |  |  |
| X177.1 | Улаштування однобічного металевого бар'єрного огородження на металевих стояках вручну з використанням для засипки бетонної суміші, відстань між стояками 2 м | м | 24 |  |  |
|  | Локальний кошторис 03-01-02 на Ремонт з.б. труби на ПК498+33 довжиною 12, 23м та діаметром 1,00м |  |  |  |  |
|  | Розділ 1. . |  |  |  |  |
| D110.6 | Очищення русла в грунтах І групи вручну | м3 | 4 |  |  |
| D110.7 | Очищення труби від замулення в грунтах І групи вручну | м3 | 2 |  |  |
| E522.1 | Розрівнювання ґрунту бульдозерами потужнiстю 59 кВт при перемiщеннi до 10 м, група ґрунту 1 | м3 | 6 |  |  |
| G611.2 | Замонолічування швів труби монолітним бетоном В20,F200 | м3 | 0,2 |  |  |
| F612.1 | Ремонт оголовків цементним розчином товщиною 0,02м вручну | м2 | 2,8 |  |  |
|  | Розділ 2. Укріплюючі роботи |  |  |  |  |
| E522.2 | Розробка ґрунту бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні до 10 м, група ґрунту 1 | м3 | 7 |  |  |
| E712.1 | Планування площ механізованим способом, група ґрунту 2 | м2 | 39,2 |  |  |
| F720.6 | Улаштування бетонних монолітних упорів, бетон В20,F200 | м3 | 1,1 |  |  |
| F720.7 | Укріплення укосів із монолітного бетону В20 товщиною 10 см на щебеневій основі товщиною 0,10м | м2 | 22 |  |  |
| F720.8 | При укріпленні укосів земляного полотна монолітними бетонними плитами товщиною понад 10 см додавати на кожний 1 см зміни товщини плити (к=2) | м2 | -22 |  |  |
| L330.2 | Улаштування основи щебеневої | м3 | 1,18 |  |  |
| F720.8 | Укріплення вхідного русла із монолітного бетону В20,F200 | м3 | 0,944 |  |  |
| L330.2 | Улаштування основи щебеневої | м3 | 0,54 |  |  |
| F720.9 | Укріплення вихідного русла із монолітного бетону В20,F200 | м3 | 0,648 |  |  |
| F720.10 | Монолітний шар (Асфальтові планки) | м3 | 0,4 |  |  |
| E522.1 | Розрівнювання ґрунту бульдозерами потужнiстю 59 кВт при перемiщеннi до 10 м, група ґрунту 1 | м3 | 7 |  |  |
| E522.2 | На кожні наступні 10 м переміщення ґрунту, розробленого бульдозером потужністю 59 кВт, група ґрунту 1, додавати (к=4) | м3 | 7 |  |  |
|  | Локальний кошторис 03-01-03 на Ремонт з.б. труби на ПК509+39 довжиною 15, 14м та діаметром 1,00м |  |  |  |  |
|  | Розділ 1. . |  |  |  |  |
| D110.6 | Очищення русла в грунтах І групи вручну | м3 | 5 |  |  |
| D110.7 | Очищення труби від замулення в грунтах І групи вручну | м3 | 3 |  |  |
| E522.1 | Розрівнювання ґрунту бульдозерами потужнiстю 59 кВт при перемiщеннi до 10 м, група ґрунту 1 | м3 | 8 |  |  |
| G611.2 | Замонолічування швів труби монолітним бетоном В20,F200 | м3 | 0,24 |  |  |
| F612.1 | Ремонт оголовків цементним розчином товщиною 0,02м вручну | м2 | 2,8 |  |  |
|  | Розділ 2. Укріплюючі роботи |  |  |  |  |
| E522.2 | Розробка ґрунту бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні до 10 м, група ґрунту 1 | м3 | 7 |  |  |
| E712.1 | Планування площ механізованим способом, група ґрунту 2 | м2 | 39,2 |  |  |
| F720.6 | Улаштування бетонних монолітних упорів, бетон В20,F200 | м3 | 1,1 |  |  |
| F720.7 | Укріплення укосів із монолітного бетону В20 товщиною 10 см на щебеневій основі товщиною 0,10м | м2 | 22 |  |  |
| F720.8 | При укріпленні укосів земляного полотна монолітними бетонними плитами товщиною понад 10 см додавати на кожний 1 см зміни товщини плити (к=2) | м2 | -22 |  |  |
| L330.2 | Улаштування основи щебеневої | м3 | 1,18 |  |  |
| F720.8 | Укріплення вхідного русла із монолітного бетону В20,F200 | м3 | 0,944 |  |  |
| L330.2 | Улаштування основи щебеневої | м3 | 0,54 |  |  |
| F720.9 | Укріплення вихідного русла із монолітного бетону В20,F200 | м3 | 0,648 |  |  |
| F720.10 | Монолітний шар (Асфальтові планки) | м3 | 0,4 |  |  |
| E522.1 | Розрівнювання ґрунту бульдозерами потужнiстю 59 кВт при перемiщеннi до 10 м, група ґрунту 1 | м3 | 7 |  |  |
| E522.2 | На кожні наступні 10 м переміщення ґрунту, розробленого бульдозером потужністю 59 кВт, група ґрунту 1, додавати (к=4) | м3 | 7 |  |  |
|  | Локальний кошторис 03-01-04 на Ремонт з.б. труби на ПК512+38 довжиною 12, 50м та діаметром 1,00м |  |  |  |  |
|  | Розділ 1. . |  |  |  |  |
| D110.6 | Очищення русла в грунтах І групи вручну | м3 | 10 |  |  |
| D110.7 | Очищення труби від замулення в грунтах І групи вручну | м3 | 9 |  |  |
| E522.1 | Розрівнювання ґрунту бульдозерами потужнiстю 59 кВт при перемiщеннi до 10 м, група ґрунту 1 | м3 | 19 |  |  |
| G611.2 | Замонолічування швів труби монолітним бетоном В20,F200 | м3 | 0,2 |  |  |
| F612.1 | Ремонт оголовків цементним розчином товщиною 0,02м вручну | м2 | 2,8 |  |  |
|  | Розділ 2. Укріплюючі роботи |  |  |  |  |
| E522.2 | Розробка ґрунту бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні до 10 м, група ґрунту 1 | м3 | 7 |  |  |
| E712.1 | Планування площ механізованим способом, група ґрунту 2 | м2 | 39,2 |  |  |
| F720.6 | Улаштування бетонних монолітних упорів, бетон В20,F200 | м3 | 1,1 |  |  |
| F720.7 | Укріплення укосів із монолітного бетону В20 товщиною 10 см на щебеневій основі товщиною 0,10м | м2 | 22 |  |  |
| F720.8 | При укріпленні укосів земляного полотна монолітними бетонними плитами товщиною понад 10 см додавати на кожний 1 см зміни товщини плити (к=2) | м2 | -22 |  |  |
| L330.2 | Улаштування основи щебеневої | м3 | 1,18 |  |  |
| F720.9 | Укріплення вхідного русла із монолітного бетону В20,F200 | м3 | 0,944 |  |  |
| F720.10 | Улаштування основи щебеневої | м3 | 0,54 |  |  |
| E522.1 | Укріплення вихідного русла із монолітного бетону В20,F200 | м3 | 0,648 |  |  |
| E522.2 | Монолітний шар (Асфальтові планки) | м3 | 0,4 |  |  |
| L330.2 | Розрівнювання ґрунту бульдозерами потужнiстю 59 кВт при перемiщеннi до 10 м, група ґрунту 1 | м3 | 7 |  |  |
| F720.9 | На кожні наступні 10 м переміщення ґрунту, розробленого бульдозером потужністю 59 кВт, група ґрунту 1, додавати (к=4) | м3 | 7 |  |  |
|  | Локальний кошторис 03-01-05 на Ремонт з.б. труби на ПК524+15 довжиною 13, 19м та діаметром 1,00м |  |  |  |  |
|  | Розділ 1. . |  |  |  |  |
| D110.6 | Очищення русла в грунтах І групи вручну | м3 | 11 |  |  |
| D110.7 | Очищення труби від замулення в грунтах І групи вручну | м3 | 10 |  |  |
| E522.1 | Розрівнювання ґрунту бульдозерами потужнiстю 59 кВт при перемiщеннi до 10 м, група ґрунту 1 | м3 | 21 |  |  |
| G611.2 | Замонолічування швів труби монолітним бетоном В20,F200 | м3 | 0,21 |  |  |
| F612.1 | Ремонт оголовків цементним розчином товщиною 0,02м вручну | м2 | 2,8 |  |  |
|  | Розділ 2. Укріплюючі роботи |  |  |  |  |
| E522.2 | Розробка ґрунту бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні до 10 м, група ґрунту 1 | м3 | 7 |  |  |
| E712.1 | Планування площ механізованим способом, група ґрунту 2 | м2 | 39,2 |  |  |
| F720.6 | Улаштування бетонних монолітних упорів, бетон В20,F200 | м3 | 1,1 |  |  |
| F720.7 | Укріплення укосів із монолітного бетону В20 товщиною 10 см на щебеневій основі товщиною 0,10м | м2 | 22 |  |  |
| F720.8 | При укріпленні укосів земляного полотна монолітними бетонними плитами товщиною понад 10 см додавати на кожний 1 см зміни товщини плити (к=2) | м2 | -22 |  |  |
| L330.2 | Улаштування основи щебеневої | м3 | 1,18 |  |  |
| F720.9 | Укріплення вхідного русла із монолітного бетону В20,F200 | м3 | 0,944 |  |  |
| F720.10 | Улаштування основи щебеневої | м3 | 0,54 |  |  |
| E522.1 | Укріплення вихідного русла із монолітного бетону В20,F200 | м3 | 0,648 |  |  |
| E522.2 | Монолітний шар (Асфальтові планки) | м3 | 0,4 |  |  |
| L330.2 | Розрівнювання ґрунту бульдозерами потужнiстю 59 кВт при перемiщеннi до 10 м, група ґрунту 1 | м3 | 7 |  |  |
| F720.9 | На кожні наступні 10 м переміщення ґрунту, розробленого бульдозером потужністю 59 кВт, група ґрунту 1, додавати (к=4) | м3 | 7 |  |  |
|  | Локальний кошторис 03-01-06 на Ремонт з.б. труби на ПК534+42 довжиною 12, 20м та діаметром 1,00м |  |  |  |  |
|  | Розділ 1. . |  |  |  |  |
| D110.6 | Очищення русла в грунтах І групи вручну | м3 | 8 |  |  |
| D110.7 | Очищення труби від замулення в грунтах І групи вручну | м3 | 7 |  |  |
| E522.1 | Розрівнювання ґрунту бульдозерами потужнiстю 59 кВт при перемiщеннi до 10 м, група ґрунту 1 | м3 | 15 |  |  |
| G611.2 | Замонолічування швів труби монолітним бетоном В20,F200 | м3 | 0,19 |  |  |
| F612.1 | Ремонт оголовків цементним розчином товщиною 0,02м вручну | м2 | 2,8 |  |  |
|  | Розділ 2. Укріплюючі роботи |  |  |  |  |
| E522.2 | Розробка ґрунту бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні до 10 м, група ґрунту 1 | м3 | 7 |  |  |
| E712.1 | Планування площ механізованим способом, група ґрунту 2 | м2 | 39,2 |  |  |
| F720.6 | Улаштування бетонних монолітних упорів, бетон В20,F200 | м3 | 1,1 |  |  |
| F720.7 | Укріплення укосів із монолітного бетону В20 товщиною 10 см на щебеневій основі товщиною 0,10м | м2 | 22 |  |  |
| F720.8 | При укріпленні укосів земляного полотна монолітними бетонними плитами товщиною понад 10 см додавати на кожний 1 см зміни товщини плити (к=2) | м2 | -22 |  |  |
| L330.2 | Улаштування основи щебеневої | м3 | 1,18 |  |  |
| F720.9 | Укріплення вхідного русла із монолітного бетону В20,F200 | м3 | 0,944 |  |  |
| F720.10 | Улаштування основи щебеневої | м3 | 0,54 |  |  |
| E522.1 | Укріплення вихідного русла із монолітного бетону В20,F200 | м3 | 0,648 |  |  |
| E522.2 | Монолітний шар (Асфальтові планки) | м3 | 0,4 |  |  |
| L330.2 | Розрівнювання ґрунту бульдозерами потужнiстю 59 кВт при перемiщеннi до 10 м, група ґрунту 1 | м3 | 7 |  |  |
| F720.9 | На кожні наступні 10 м переміщення ґрунту, розробленого бульдозером потужністю 59 кВт, група ґрунту 1, додавати (к=4) | м3 | 7 |  |  |
|  | Локальний кошторис 03-01-07 на Ремонт з.б. труби на ПК546+38 довжиною 11, 96м та діаметром 1,00м |  |  |  |  |
|  | Розділ 1. . |  |  |  |  |
| D110.6 | Очищення русла в грунтах І групи вручну | м3 | 8 |  |  |
| D110.7 | Очищення труби від замулення в грунтах І групи вручну | м3 | 7 |  |  |
| E522.1 | Розрівнювання ґрунту бульдозерами потужнiстю 59 кВт при перемiщеннi до 10 м, група ґрунту 1 | м3 | 15 |  |  |
| G611.2 | Замонолічування швів труби монолітним бетоном В20,F200 | м3 | 0,19 |  |  |
| F612.1 | Ремонт оголовків цементним розчином товщиною 0,02м вручну | м2 | 2,8 |  |  |
|  | Розділ 2. Укріплюючі роботи |  |  |  |  |
| E522.2 | Розробка ґрунту бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні до 10 м, група ґрунту 1 | м3 | 7 |  |  |
| E712.1 | Планування площ механізованим способом, група ґрунту 2 | м2 | 39,2 |  |  |
| F720.6 | Улаштування бетонних монолітних упорів, бетон В20,F200 | м3 | 1,1 |  |  |
| F720.7 | Укріплення укосів із монолітного бетону В20 товщиною 10 см на щебеневій основі товщиною 0,10м | м2 | 22 |  |  |
| F720.8 | При укріпленні укосів земляного полотна монолітними бетонними плитами товщиною понад 10 см додавати на кожний 1 см зміни товщини плити (к=2) | м2 | -22 |  |  |
| L330.2 | Улаштування основи щебеневої | м3 | 1,18 |  |  |
| F720.9 | Укріплення вхідного русла із монолітного бетону В20,F200 | м3 | 0,944 |  |  |
| F720.10 | Улаштування основи щебеневої | м3 | 0,54 |  |  |
| E522.1 | Укріплення вихідного русла із монолітного бетону В20,F200 | м3 | 0,648 |  |  |
| E522.2 | Монолітний шар (Асфальтові планки) | м3 | 0,4 |  |  |
| F720.9 | Розрівнювання ґрунту бульдозерами потужнiстю 59 кВт при перемiщеннi до 10 м, група ґрунту 1 | м3 | 7 |  |  |
| F720.9 | На кожні наступні 10 м переміщення ґрунту, розробленого бульдозером потужністю 59 кВт, група ґрунту 1, додавати (к=4) | м3 | 7 |  |  |
|  | Об'єкт 04-01 Дорожній одяг |  |  |  |  |
|  | Локальний кошторис 04-01-01 на Дорожній одяг |  |  |  |  |
|  | Розділ 1. Дорожній одяг |  |  |  |  |
| R131.1 | Улаштування основ та покриттів з піщано-гравійних сумішей оптимального гранулометричного складу двошарових, нижній шар товщиною 12 см | м2 | 8967 |  |  |
| R131.2 | На кожний 1 см зміни товщини шару основи та покриття з піщано-гравійних сумішей додавати або виключати до норм 18-22-1, 18-22-2, 18-22-3 (к=5) | м2 | 8967 |  |  |
| R480.1 | Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піщано- гравійної суміші, жорстви | м3 | 1980,02 |  |  |
| R131.3 | Улаштування основ та покриттів з піщано-гравійних сумішей оптимального гранулометричного складу двошарових, верхній шар товщиною 10 см | м2 | 44033 |  |  |
| R131.4 | На кожний 1 см зміни товщини шару основи та покриття з піщано-гравійних сумішей додавати або виключати до норм 18-22-1, 18-22-2, 18-22-3 (к=2) | м2 | 44033 |  |  |
| R731.1 | Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів | м | 2051 |  |  |
|  | Камені бортові БР100.30.18 | шт | 2051 |  |  |
| R300.1 | Розливання бітумної емульсії 1,2л/м2 | т | 51,169 |  |  |
| R352.1 | Улаштування покриття з гарячих асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником при ширині смуги до 3,5 м [нижнього шару товщиною 70 мм]. | м2 | 42641 |  |  |
| R300.2 | Розливання бітумної емульсії 0,4л/м2 | т | 16,732 |  |  |
| R352.2 | Улаштування покриття з гарячих асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником [верхнього шару товщиною 50 мм]. | м2 | 41829 |  |  |
|  | Локальний кошторис 04-01-02 на Присипні узбіччя |  |  |  |  |
| R480.2 | Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи (Улаштування присипних узбіч) | м3 | 7329 |  |  |
|  | Об'єкт 05-01 Будівлі та споруди дорожньої та автотранспортної служб |  |  |  |  |
|  | Локальний кошторис 05-01-01 на Улаштування автопавільйонів на 5 осіб |  |  |  |  |
|  | Розділ 1. Улаштування автопавільйонів на 5 осіб |  |  |  |  |
| E550.2 | Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група ґрунтів 1 | м3 | 8 |  |  |
| E712.3 | Планування площ ручним способом, група ґрунтів 1 | м2 | 33 |  |  |
| L330.3 | Улаштування щебеневих подушок | м3 | 3,3 |  |  |
| H540.1 | Укладання в одноповерхових будівлях і спорудах плит покриття довжиною до 6 м, площею до 20 м2, при масі кроквяних і підкроквяних конструкцій до 10 т, при висоті будівель до 25 м | шт | 2 |  |  |
| H530.2 | Установлення в одноповерхових будівлях панелей зовнішніх стін довжиною до 7 м, площею до 10 м2 при висоті будівель до 25 м | шт | 2 |  |  |
| H530.2 | Установлення в одноповерхових будівлях панелей зовнішніх стін довжиною до 7 м, площею до 10 м2 при висоті будівель до 25 м | шт | 2 |  |  |
| H530.2 | Установлення в одноповерхових будівлях панелей зовнішніх стін довжиною до 7 м, площею до 10 м2 при висоті будівель до 25 м | шт | 2 |  |  |
| H540.1 | Укладання в одноповерхових будівлях і спорудах плит покриття довжиною до 6 м, площею до 20 м2, при масі кроквяних і підкроквяних конструкцій до 10 т, при висоті будівель до 25 м | шт | 2 |  |  |
| G832.1 | Установлення закладних деталей вагою до 5 кг | т | 0,237 |  |  |
| F710.1 | Улаштування стяжок цементних | м2 | 30,72 |  |  |
| Z113.1 | Улаштування покрівель плоских чотиришарових із рулонних покрівельних матеріалів на бітумній мастиці | м2 | 30,72 |  |  |
| M400.1 | Виготовлення дрібних індивідуальних листових конструкцій масою до 0,5 т [бачки, воронки, жолоби, лотки та ін.] | т | 0,0605 |  |  |
| M700.1 | Монтаж збірних елементів фриза з металочерепиці | м2 | 16 |  |  |
| M700.2 | Монтаж літер | щит | 18 |  |  |
| F710.2 | Просте штукатурення цементним розчином по каменю і бетону стін вручну | м2 | 80,04 |  |  |
| F710.3 | Просте штукатурення цементно- вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стель вручну | м2 | 17,3 |  |  |
| V733.1 | Грунтування бетонних i обштукатурених поверхонь грунт-шпаклiвкою ЕП-00-10, перший шар (стін) | м2 | 80,04 |  |  |
| V733.2 | Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь ґрунт-шпаклівкою ЕП-00-10, перший шар[ /роботи із захисту стельових поверхонь від корозії/] (к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1, к(мат)=1,1) | м2 | 17,3 |  |  |
| V530.1 | Просте фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 80,04 |  |  |
| V530.1 | Просте фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 17,3 |  |  |
| G484.1 | Улаштування стовпiв бетонних | м3 | 0,096 |  |  |
| G832.1 | Установлення закладних деталей вагою до 5 кг | т | 0,23128 |  |  |
| O410.1 | Улаштування лави з дерев'яних брусків | м3 | 0,254 |  |  |
| V527.1 | Поліпшене фарбування колером олійним по дереву | м2 | 3 |  |  |
| V310.1 | Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ХВ-1120 за два рази | м2 | 1 |  |  |
|  | Об'єкт 07-01 Облаштування та приналежності дороги |  |  |  |  |
|  | Локальний кошторис 07-01-01 на Улаштування з’їздів |  |  |  |  |
| E210.1 | Зняття рослинного шару ґрунту бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні до 10 м, група ґрунту 2 | м3 | 160 |  |  |
| E712.1 | Планування площ механізованим способом, група ґрунту 2 | м2 | 2022 |  |  |
| R131.1 | Улаштування основ та покриттів з піщано-гравійних сумішей оптимального гранулометричного складу двошарових, нижній шар товщиною 12 см | м2 | 2022 |  |  |
| R131.2 | На кожний 1 см зміни товщини шару основи та покриття з піщано-гравійних сумішей додавати або виключати до норм 18-22-1, 18-22-2, 18-22-3 (к=5) | м2 | 2022 |  |  |
| R480.1 | Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піщано- гравійної суміші, жорстви | м3 | 59,42 |  |  |
| R131.3 | Улаштування основ та покриттів з піщано-гравійних сумішей оптимального гранулометричного складу двошарових, верхній шар товщиною 10 см | м2 | 1932 |  |  |
| R131.4 | На кожний 1 см зміни товщини шару основи та покриття з піщано-гравійних сумішей додавати або виключати до норм 18-22-1, 18-22-2, 18-22-3 (к=2) | м2 | 1932 |  |  |
| R300.1 | Розливання бітумної емульсії 1,2л/м2 | т | 2,242 |  |  |
| R352.1 | Улаштування покриття з гарячих асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником при ширині смуги до 3,5 м [нижнього шару товщиною 70 мм]. | м2 | 1868 |  |  |
| R300.2 | Розливання бітумної емульсії 0,4л/м2 | т | 0,732 |  |  |
| R352.2 | Улаштування покриття з гарячих асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником [верхнього шару товщиною 50 мм]. | м2 | 1831 |  |  |
| R352.3 | Згін покриття з асфальтобетонної суміші із застосуванням укладальників асфальтобетону | т | 20,74 |  |  |
| E712.1 | Планування площ механізованим способом, група ґрунту 2 | м2 | 1069 |  |  |
| R480.2 | Планування укосів і полотна насипів механізованим способом, група ґрунтів 2 | м2 | 733 |  |  |
| R480.3 | Улаштування пiдстильних та вирiвнювальних шарiв основи iз щебеню фр.20-40мм (Укріплення торця) | м3 | 14,4 |  |  |
| E830.1 | Укріплення зовнішньої сторони узбіччя із засіванням трав | м2 | 1069 |  |  |
| E722.4 | Полив посівів трав водою | м2 | 1069 |  |  |
| E621.1 | Зворотне переміщення рослинного ґрунту бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні до 10 м, група ґрунту 2[ [ранiше розпушених грунтiв]] (к=0,85) | м3 | 160 |  |  |
|  | Локальний кошторис 07-01-02 на Заїзних кишень |  |  |  |  |
| E731.1 | Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів | м | 80 |  |  |
|  | Камені бортові БР100.30.18 | шт | 80 |  |  |
| E712.1 | Планування площ механізованим способом, група ґрунту 2 | м2 | 180 |  |  |
| R131.1 | Улаштування основ та покриттів з піщано-гравійних сумішей оптимального гранулометричного складу двошарових, нижній шар товщиною 12 см | м2 | 180 |  |  |
| R131.2 | На кожний 1 см зміни товщини шару основи та покриття з піщано-гравійних сумішей додавати або виключати до норм 18-22-1, 18-22-2, 18-22-3 (к=5) | м2 | 180 |  |  |
| R131.3 | Улаштування основ та покриттів з піщано-гравійних сумішей оптимального гранулометричного складу двошарових, верхній шар товщиною 10 см | м2 | 180 |  |  |
| R131.4 | На кожний 1 см зміни товщини шару основи та покриття з піщано-гравійних сумішей додавати або виключати до норм 18-22-1, 18-22-2, 18-22-3 (к=2) | м2 | 180 |  |  |
| R300.1 | Розливання бітумної емульсії 1,2л/м2 | т | 0,216 |  |  |
| R352.1 | Улаштування покриття з гарячих асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником при ширині смуги до 3,5 м [нижнього шару товщиною 70 мм]. | м2 | 180 |  |  |
| R300.2 | Розливання бітумної емульсії 0,4л/м2 | т | 0,072 |  |  |
| R352.2 | Улаштування покриття з гарячих асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником [верхнього шару товщиною 50 мм]. | м2 | 180 |  |  |
|  | Локальний кошторис 07-01-03 на Улаштування посадкових майданчиків |  |  |  |  |
| R731.2 | Установлення бетонних поребриків на бетонну основу | м | 48 |  |  |
|  | Камені бетонні бортові БР100.20.8 | шт | 48 |  |  |
| E320.1 | Улаштування дорожніх корит напівкоритного профілю з застосуванням автогрейдерів, глибина корита до 250 мм | м2 | 80 |  |  |
| R121.1 | Улаштування основ пiд тротуари товщиною 12 см iз щебеню | м2 | 80 |  |  |
| R372.1 | Улаштування двошарових асфальтобетонних покриттів доріжок та тротуарів, верхній шар із піщаної асфальтобетонної суміші товщиною 3,0 см | м2 | 80 |  |  |
| R372.2 | На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 18-46- 3, 18-46-4 (к=4) | м2 | 80 |  |  |
|  | Локальний кошторис 07-01-04 на Улаштування тротуарів |  |  |  |  |
|  | Розділ 1. Улаштування тротуарів |  |  |  |  |
| R731.2 | Улаштування дорожніх корит напівкоритного профілю з застосуванням автогрейдерів, глибина корита до 250 мм | м2 | 3631 |  |  |
| E320.1 | Улаштування основ пiд тротуари товщиною 12 см iз щебеню | м2 | 3631 |  |  |
| R121.1 | Установлення бетонних поребриків на бетонну основу | м | 1991 |  |  |
|  | Камені бетонні бортові БР100.20.8 | шт | 1991 |  |  |
| R372.1 | Улаштування двошарових асфальтобетонних покриттів доріжок та тротуарів, верхній шар із піщаної асфальтобетонної суміші товщиною 3,0 см | м2 | 3631 |  |  |
| R372.2 | На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 18-46- 3, 18-46-4 (к=2) | м2 | 3631 |  |  |
|  | Локальний кошторис 07-01-05 на Дорожні знаки |  |  |  |  |
| E210.1 | Зняття рослинного шару ґрунту бульдозерами потужнiстю 59 кВт при перемiщеннi до 10 м, група ґрунту 2 | м3 | 69,3 |  |  |
| F330.13 | Навантаження ґрунту екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 на автомобілі- самоскиди, група ґрунту 1 | м3 | 348 |  |  |
| A330.9 | Перевезення ґрунта самоскидами на вiдстань 1 км | т | 556,8 |  |  |
| F330.14 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2 | м3 | 382 |  |  |
| E722.5 | Ущільнення ґрунту поливом водою основи площі, що ущільнюється | м2 | 191 |  |  |
| E712.3 | Планування площ ручним способом, група ґрунту 1 | м2 | 462 |  |  |
| E840.1 | Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну | м2 | 462 |  |  |
| E621.2 | Насування раніше зрізаного грутну бульдозерами потужнiстю 59 кВт при перемiщеннi до 10 м, група ґрунту 2[ [ранiше розпушених грунтiв]] (к=0,85) | м3 | 69,3 |  |  |
| R800.1 | Встановлення трубчастих сталевих опор дорожніх знаків з влаштуванням бетонних фундаментів | опора | 130 |  |  |
|  | Стояки металеві діам. 40мм | м | 287 |  |  |
|  | Стояки металеві діам. 53мм | м | 192 |  |  |
| R811.1 | Встановлення вручну щитів дорожніх знаків або табличок до них з кріпленням на одній опорі | щит | 209 |  |  |
| R811.2 | Встановлення вручну щитів дорожніх знаків з кріпленням на двох опорах | щит | 4 |  |  |
|  | Металеві щитки дорожніх знаків 1.1 | шт | 4 |  |  |
|  | Металеві щитки дорожніх знаків 1.2 | шт | 4 |  |  |
|  | Металеві щитки дорожніх знаків 1.4.3 | шт | 12 |  |  |
|  | Металеві щитки дорожніх знаків 1.4.6 | шт | 36 |  |  |
|  | Металеві щитки дорожніх знаків 1.4.7 | шт | 36 |  |  |
|  | Металеві щитки дорожніх знаків 1.23.2 | шт | 4 |  |  |
|  | Металеві щитки дорожніх знаків 1.39 | шт | 6 |  |  |
|  | Металеві щитки дорожніх знаків 2.1 | шт | 13 |  |  |
|  | Металеві щитки дорожніх знаків 2.3 | шт | 24 |  |  |
|  | Металеві щитки дорожніх знаків 3.25 | шт | 8 |  |  |
|  | Металеві щитки дорожніх знаків 3.26 | шт | 8 |  |  |
|  | Металеві щитки дорожніх знаків 5.38.1 | шт | 8 |  |  |
|  | Металеві щитки дорожніх знаків 5.38.2 | шт | 8 |  |  |
|  | Металеві щитки дорожніх знаків 5.45.1 | шт | 2 |  |  |
|  | Металеві щитки дорожніх знаків 5.45.2 | шт | 2 |  |  |
|  | Металеві щитки дорожніх знаків індивідуального проектування 5.49 | м2 | 2,62 |  |  |
|  | Металеві щитки дорожніх знаків індивідуального проектування 5.50 | м2 | 2,62 |  |  |
|  | Металеві щитки дорожніх знаків 5.68 | шт | 12 |  |  |
|  | Металеві щитки дорожніх знаків 7.2.1 | шт | 14 |  |  |
|  | Металеві щитки дорожніх знаків 7.8 | шт | 5 |  |  |
|  | Локальний кошторис 07-01-06 на Огородження |  |  |  |  |
| X177.1 | Улаштування однобічного металевого бар’єрного огородження установкою для забивання стояків, з відстанню між стояками 2 м | м | 770 |  |  |
| X177.2 | Улаштування однобічного металевого бар'єрного огородження на металевих стояках вручну з використанням для засипки бетонної суміші, відстань між стояками 2 м | м | 277 |  |  |
| R800.2 | Встановлення напрямних пластикових стовпчиків | ст | 80 |  |  |
|  | Локальний кошторис 07-01-07 на Розмітка |  |  |  |  |
| R820.1 | Розмічання проїзної частини самохідною маркірувальною машиною | км | 17,887 |  |  |
| R824.1 | Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки по типу 1.1, 1.4, 1.10.2 маркірувальною машиною (1.1, біла) | км | 1,375 |  |  |
| R824.2 | Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки по типу 1.2, 1.3 маркірувальною машиною (1.2, біла) | км | 11,683 |  |  |
| R825.1 | Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки маркірувальною машиною (1.5, біла) | км | 3,054 |  |  |
| R825.2 | Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки по типу 1.6, 1.8 маркірувальною машиною (1.6, біла) | км | 1,057 |  |  |
| R825.3 | Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки по типу 1.7, 1.10.1 маркірувальною машиною (1.7, біла) | км | 0,63 |  |  |
| R820.2 | Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки маркірувальною машиною (1.11, біла) | км | 0,04 |  |  |
| R820.3 | Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки маркірувальною машиною (1.13, біла) | м2 | 4,48 |  |  |
| R825.4 | Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки 1.14.1, 1.14.2 маркірувальною машиною (1.14.1, біла) | м2 | 58 |  |  |
| R820.4 | Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки маркірувальною машиною (1.20, біла) | м2 | 6,75 |  |  |
|  | Локальний кошторис 07-01-08 на Улаштування системи автономного освітлення пішохідних переходів |  |  |  |  |
| M700.3 | Установлення в готові гнізда із закладенням анкерних болтів довжиною понад 1 м | т | 0,177 |  |  |
|  | Металоконструкції індивідуальні (КРП-1.5-650-28-300) | т | 0,177 |  |  |
| G560.2 | Установлення арматурних сіток і каркасів вручну, маса елемента понад 20 кг до 50 кг | т | 0,297 |  |  |
|  | Металоконструкції індивідуальні (КРП-1.5-650-28-300) | т | 0,297 |  |  |
| M700.4 | Установлення опор з металевих труб вагою до 0,25 т | опора | 6 |  |  |
|  | Опора металева оцинкована висотою 8м ОВОГ-103/220/4 | шт | 6 |  |  |
| M410.1 | Конструкції металеві | т | 0,81 |  |  |
|  | Металоконструкції індивідуальні (Оголовок Ог1) | т | 0,576 |  |  |
|  | Металоконструкції індивідуальні (Антивандальний захист Аз1) | т | 0,144 |  |  |
|  | Металоконструкції індивідуальні (Рама сонячних панелей РСП1 з кріпленням ящика) | т | 0,165 |  |  |
|  | Металоконструкції індивідуальні (Кронштейн КрСв-3 з кріпленням ящика) | т | 0,09 |  |  |
|  | Металоконструкції індивідуальні (Кронштейн КрСф-3) | т | 0,138 |  |  |
|  | Металоконструкції індивідуальні (Хомут Х31 (х31-в та Х31-н) | т | 0,018 |  |  |
|  | Металоконструкції індивідуальні (Кронштейн світильника Кр4) | т | 0,018 |  |  |
|  | Металізація закладних та анкерних виробів та випусків арматури | т | 8,1042 |  |  |
| M700.5 | Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і ширина до 600х600 мм | шт | 6 |  |  |
| Z781.1 | Встановлення сонячних фотоелементів та акумуляторних батарей | шт | 24 |  |  |
|  | Акамулятор Ventura GPL 12-55 | шт | 12 |  |  |
|  | Сонячний модуль (полікрістал) YL 280 12 BB-29bb | шт | 12 |  |  |
|  | Бокс монтажний навісний BOX Wall - BW-5.5, 5.4 Light (500*550*400mm) | шт | 6 |  |  |
| Z781.2 | Встановлення контролерів | шт | 6 |  |  |
|  | Контроллер MPPT 2075, 12-24V 20A | шт | 6 |  |  |
|  | Кабельний з'єднувач МС-4 PV-ZH203 тройник | шт | 12 |  |  |
|  | Кабельний з'єднувач МС-4 PV-ZH202, 6 мм | шт | 12 |  |  |
| Z781.3 | Установлення свiтильникiв світлодіодних | шт | 6 |  |  |
|  | Світильник світлодіодний LED-12-30-24V | шт | 6 |  |  |
| Z712.1 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг | м | 72 |  |  |
|  | Кабель для сонячних систем Altek 4 мм, чорний | м | 72 |  |  |
|  | Наконечники кабельні для опресування мідні SC 16-8 | шт | 24 |  |  |
| Z781.4 | Світлофор з кількістю ламп до трьох, що установлюється на конструкції на стіні або колоні [при роботi на висотi понад 2 до 8 м]] (к(труд)=1,05) | шт | 6 |  |  |
|  | Світлофор Т7.4-АТ-24В | шт | 6 |  |  |
|  | Кабель мідний трижильний ПВС, перерізом 3х4 мм2 | км | 0,174 |  |  |
|  | Об'єкт 08-01 Організація дорожнього руху в місцях проведення дорожніх робіт |  |  |  |  |
|  | Локальний кошторис 08-01-01 на Улаштування об’їздів під час виконання робіт (довжина захватки 500 м) |  |  |  |  |
| R811.1 | Встановлення дорожніх знаків на дерев'яних брусах без бетонування, ІІ група ґрунту | опора | 228 |  |  |
| D550.1 | Розбирання дорожних знакiв на дерев'яних брусах, ІІ група ґрунту (к=0,8) | опора | 228 |  |  |
| R821.5 | Встановлення вручну щитів дорожніх знаків або табличок до них з кріпленням на одній опорі | щит | 27 |  |  |
|  | Щитки дорожніх знаків 1.5.2; 1.5.3; 1.37, 1.39 | шт | 10 |  |  |
|  | Щитки дорожніх знаків 2.5, 3.29, 4.7, 4.8 | шт | 9 |  |  |
|  | Щитки дорожніх знаків 2.6 | шт | 1 |  |  |
|  | Щитки дорожніх знаків 7.1.1, 7.2.1, 7.21.1 | шт | 7 |  |  |
| D540.1 | Зняття вручну щитів дорожніх знаків або табличок до них (к=0,7) | щит | 27 |  |  |
|  | Брухт металевий (зворотні матеріали) | т | 0,14 |  |  |
| R811.2 | Встановлення вручну щитів дорожніх знаків з кріпленням на двох стояках (інформаційне панно) | щит | 6 |  |  |
|  | Щитки дорожніх знаків прямокутної форми зі сторонами 2250х910мм (М=30,5кг/шт) | шт | 2 |  |  |
|  | Щитки дорожніх знаків прямокутної форми зі сторонами 2400х1200мм (М=42,9кг/шт) | шт | 2 |  |  |
|  | Щитки дорожніх знаків прямокутної форми зі сторонами 2850х1200мм (М=50,9кг/шт) | шт | 2 |  |  |
| D540.2 | Розбирання вручну щитів дорожніх знаків з кріпленням на двох стояках (к=0,7) | щит | 6 |  |  |
|  | Брухт металевий (зворотні матеріали) | т | 0,2486 |  |  |
| R800.3 | Перенесення напрямних конусів вручну на відстань 10 м | т | 0,18 |  |  |
| R800.4 | На кожні наступні 10 м переміщення додавати до РВР 5-10-1 (к=49) | т | 0,18 |  |  |
| R800.5 | Перенесення бар'єру поперечного вручну на відстань 10 м | м3 | 1,2 |  |  |
| R800.6 | На кожні наступні 10 м переміщення додавати до РВР 5-10-5 (к=49) | м3 | 1,2 |  |  |
| R800.5 | Перенесення бар'єру огороджувального вручну на відстань 10 м (к=49) | м3 | 0,6 |  |  |
| R800.6 | На кожні наступні 10 м переміщення додавати до РВР 5-10-5 (к=49) | м3 | 0,6 |  |  |
| R800.7 | Влаштування тимчасового огородження з водоналивних блоків | м | 600 |  |  |
| R800.8 | Знімання тимчасового огородження з водоналивних блоків (к=0,8) | м | 600 |  |  |

1.3. У договірній ціні слід передбачити кошти на покриття ризику в сумі  -                           1 947 556,00 гривень (без ПДВ) та кошти на покриття додаткових витрат, пов’язаних з інфляційними процесами в сумі – 4 959 910,00 гривень (без ПДВ).

1.4. Мінімальна кількість техніки, що необхідна для виконання робіт згідно технічного завдання

| Мінімальна кількість техніки, що необхідна для виконання робіт згідно технічного завдання |
| --- |
| № | Назва механізму | Кількість, шт |
| 1 | Екскаватор | 3 |
| 2 | Автомобілі самоскиди | 2 |
| 3 | Кран на автомобільному ходу | 2 |
| 4 | Автогрейдер | 2 |
| 5 | Каток | 5 |
| 6 | Бульдозер | 3 |
| 7 | Асфальтоукладальник | 2 |
| 8 | Маркірувальна машина | 1 |
| 9 | Машина для холодного фрезерування | 1 |
| 10 | Автогудронатор | 1 |
| 11 | Машини поливайно-мийні | 2 |
|  | Всього : | 24 |

1.5. Учасник обов’язково має підтвердити відповідність Учасника міжнародним системам шляхом подання:

- копії чинного на кінцеву дату подання тендерних пропозицій сертифікату на систему управління якістю ISO 9001:2015 на будівництво доріг і автострад, мостів, тунелів;

- копії звіту про аудит або іншого документу, що підтверджує проведення аудиту, складеного органом стандартизації, метрології та сертифікації або іншим акредитованим органом по сертифікації (якщо дата реєстрації сертифікату ISO 9001:2015 не пізніше, ніж один рік від дати складання звіту) або копії звіту про наглядовий аудит/технічний нагляд або інший документ, що підтверджує проведення аудиту, дата затвердження якого в органах стандартизації, метрології та сертифікації або іншому акредитованому органі – не пізніше, ніж за один рік до дати проведення електронного аукціону (якщо дата реєстрації сертифікату ISO 9001:2015 пізніше, ніж один рік від дати складання звіту);

- копії чинного на кінцеву дату подання тендерних пропозицій сертифікату на систему екологічного менеджменту ISO 14001:2015 на будівництво доріг і автострад, мостів, тунелів;

- копії звіту про аудит або іншого документу, що підтверджує проведення аудиту, складеного органом стандартизації, метрології та сертифікації або іншим акредитованим органом по сертифікації (якщо дата реєстрації сертифікату ISO 14001:2015 не пізніше, ніж один рік від дати складання звіту) або копії звіту про наглядовий аудит/технічний нагляд або інший документ, що підтверджує проведення аудиту, дата затвердження якого в органах стандартизації, метрології та сертифікації або іншому акредитованому органі – не пізніше, ніж за один рік до дати проведення електронного аукціону (якщо дата реєстрації сертифікату ISO 14001:2015 пізніше, ніж один рік від дати складання звіту);

- копії чинного на кінцеву дату подання тендерних пропозицій сертифікату на систему управління охороною здоров’я та безпекою праці ISO 45001:2018 на будівництво доріг і автострад, мостів, тунелів;

- копії звіту про аудит або іншого документу, що підтверджує проведення аудиту, складеного органом стандартизації, метрології та сертифікації або іншим акредитованим органом по сертифікації (якщо дата реєстрації сертифікату ISO 45001:2018 не пізніше, ніж один рік від дати складання звіту) або копії звіту про наглядовий аудит/технічний нагляд або інший документ, що підтверджує проведення аудиту, дата затвердження якого в органах стандартизації, метрології та сертифікації або іншому акредитованому органі – не пізніше, ніж за один рік до дати проведення електронного аукціону (якщо дата реєстрації сертифікату ISO 45001:2018 пізніше, ніж один рік від дати складання звіту).

Компетентність органу який проводив сертифікацію вищевказаних систем управління учасника має бути підтверджена Національним агентством з акредитації України. На підтвердження надати відповідний документ, в якому вказано сферу акредитації.

1.6.  З метою дотримання Закону України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014        № 1700-VII, учасник повинен використовувати систему управління щодо протидії корупції. Для підтвердження необхідно надати в складі тендерної пропозиції копію діючого сертифікату ДСТУ/ISO 37001, що засвідчує використання учасником систему управління щодо протидії корупції, та звіт про аудит або інший документ, що підтверджує проведення аудиту та чинність сертифікату на момент його подання, складеного органом стандартизації, метрології та сертифікації або іншим акредитованим органом по сертифікації.

1.7. Сканкопію сертифікату/свідоцтва  внутрішнього аудитора системи управління якістю у відповідності до вимог стандарнтів  ДСТУ EN ISO 9001:2018 (ЕN ISO 9001:2015, IDT; ISO 9001:2015, IDT); ДСТУ ISO 14001:2015 (ISO 14001:2015, IDT); ДСТУ ISO 45001:2019 (ISO 45001:2018, IDT), згідно положень ДСТУ ISO 19011:2019  виданого на керівника чи працівника Учасника.