Додаток №2

до тендерної документації

ПРЕДМЕТ ЗАКУПІВЛІ

код ДК 021:2015: 44160000-9: Магістралі, трубопроводи, труби, обсадні труби, тюбінги та супутні вироби (труби поліетиленові водопровідні)

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ:

1. Строки постачання: до 31.12.2024 року. Доставка товару проводиться згідно заявок Замовника з понеділка по п'ятницю (крім вихідних та святкових днів) та передається уповноваженому представнику Замовника.

Технічні характеристики:

Труби поліетиленові для мереж водопостачання повинні відповідати ДСТУ ЕN 12201-2:2018

Системи трубопровідних систем для водопостачання, дренажу та каналізації під тиском.

Поліетилен (ПЕ). Труби (ЕN 12201-2:2011+Al:2013. ЮТ)

Документи, які необхідно надати для підтвердження технічних та якісних характеристик предмету закупівлі:

Для труб водопровідних напірних з поліетилену ПЕ-100 SDR-11 (1,6МПа), які виготовлені за ДСТУ ЕN 12201-2:2018.

- Документ про якість (паспорт або сертифікат якості тощо) оформлений виробником на партію/ї раніше виготовленої продукції по заявленому в предметі закупівлі типорозміру поліетиленових труб.

- Протоколи приймально - здавальних та періодичних випробувань (на типорозмір/ри труби заявленому в предметі закупівлі) за 2022 або 2023 календарний рік.

- Сертифікат відповідності щодо підтвердження органом з сертифікації відповідності поліетиленових водопровідних труб вимогам ДСТУ ЕN 12201-2:2018;

- Протокол сертифікаційних випробувань у відповідності до розділу «На підставі» чинного сертифікату відповідності на водопровідну трубу.

- Сертифікат про відповідність системи вимірювань ДСТУ ISO 10012:2005 випробувальної лабораторії виробника.

- Документ, що засвідчує наявність відділу технічного контролю (ВТК) у виробника.

- Сертифікат на систему управління якістю, яка діє на підприємстві виробника щодо її відповідності вимогам ДСТУ ISO 9001:2015 та якщо з моменту видачі сертифікату минуло більше року, звіт за результатами щорічного технічного нагляду за сертифікованою системою якості.

- Документ про підтвердження уповноваженою організацією відповідності екологічних характеристик труб екологічним критеріям програми екологічного маркування І типу згідно ДСТУ ISO 14024:2018 для виробів із полімерних матеріалів.

- Сертифікат на систему екологічного управління, яка діє на підприємстві виробника щодо її відповідності вимогам ДСТУ ISO 14001:2015.

- Якщо учасник не є виробником продукції – скановану копію документу, що підтверджує стосунки із виробником (дилерський договір або сертифікат дистриб’ютора, дилера або лист про представництво його інтересів, в якому обов’язково зазначаються стосунки виробника з учасником). Такий документ повинен бути дійсним на весь термін постачання продукції та обов’язково містити гарантії виробника щодо якості продукції.

| № | Найменування товару | Од. виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Труба Ø25 х 2.3 ПЕ-100 вода SDR-11 (1.6 MПа) | м/п | 1700 |
| 2 | Труба Ø32 х 3.0 ПЕ-100 вода SDR-11 (1.6 МПа) | м/п | 1400 |
| 3 | Труба Ø40 х 3.7 ПЕ-100 вода SDR- 11 (1.6 МПа) | м/п | 1500 |
| 4 | Труба Ø50 х 4.6 ПЕ100 вода SDR-11 (1.6 МПа) | м/п | 2000 |