ДОДАТОК  2

до тендерної документації

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі — технічні вимоги до предмета закупівлі

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

ЄЗС ДК 021-2015  35120000-1 Системи та пристрої нагляду та охорони

| № п/п | Найменування товару | Од вим. | Кіл-ть | Технічні вимоги |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Технічний відеоендоскоп IRIS40-6020Q | шт | 1 | Призначення: Для зручного та ефективного огляду вентиляційних каналів, меблів, ніш в конструкціях, ніш радіаторів опалення, простору за підвісними стелями та ін. Дозволяє оглядати важкодоступні місця – вентиляційні канали, меблі, ніші в конструкціях, ніші радіаторів опалення, простір за підвісними стелями та ін. Керована камера з круговою артикуляцією забезпечує можливість огляду у всіх напрямках, а світлодіодна підсвітка з 7 рівнями яскравості дозволяє оглядати місця з різним рівнем освітлення. Глибина чіткості камери налаштована на більший діапазон відстаней, відповідно до потреб пошукових задач. Довжина зонду 2 м та товщина 6 мм дозволяють проникати в найменші щілини та досягати самих віддалених місць при проведенні пошукових робіт. Окрім пошукових робіт підходить для багатьох інших задач – в виробництві, сервісі, ремонті, будівництві, та ін. Може бути цінним інструментом в таких сферах: автомобільна промисловість (виробництво, сервіс) авіація (обслуговування двигунів та ін.) енергетика (обслуговування обладнання, турбін та ін.) обробка металів (виробництво металевих частин, деталей та ін.) трубна промисловість обслуговування спеціального транспорту, цистерн та ін. обслуговування промислових та побутових систем обігріву (бойлери, котли та ін.) хімічне виробництво, фармацевтика та ін. Характеристики Професійна система для огляду важкодоступних місць, ніш та пустот Важлива складова набору для пошуку закладних пристроїв Керована камера з дистальним кінцем, що забезпечує всі напрямки артикуляції (360 градусів) та відхилення до 160 градусів Камера високої роздільної здатності 720P Глибина чіткості камери налаштована на великий діапазон відстаней Світлодіодна підсвітка з 7 ступенями яскравості Титановий зонд високої надійності, стійкий до мастила та води Дисплей 3.5″ Функція фото та відео фіксації на флеш-карту Відеовихід для перегляду зображення на зовнішньому екрані Вмонтована акумуляторна батарея з ресурсом 3 години Зручна магнітна підставка-тримач. Дозволяє зручно ставити дисплейний блок на горизонтальну поверхню або на будь-яку металеву поверхню Система швидкого під’єднання зонду забезпечує можливість легкого обслуговування В комплекті кейс для транспортування Специфікація Документація ЗОНД Тип Гнучкий з артикуляцією Діаметр 6 мм Довжина 2 м Матеріал захисної оболонки Вольфрам Артикуляція Чотиристороння, 360° Тип керування артикуляцією Механічне Глибина відхилення артикуляції До 160° в кожній площині Довжина рухомої частини (з камерою) 67 мм Довжина камери 19 мм Відстань відхилення кінцевої частини камери при куті повороту 90° 50 мм Рівень захисту IP67 КАМЕРА Кількість пікселів 1000000 Глибина чіткості (depth of view) 10-100 мм - максимальна Більше 100 мм - достатня Кут огляду (field of view) 70° Тип камери Кольорова Тип підсвітки Світлодіодна Яскравість підсвітки 20000 Lx Кількість рівнів яскравості підсвітки 7 ДИСПЛЕЙ Діагональ 3.5" Роздільна здатність 640 х 480 Висока яскравість (робота при денному світлі) Так Налаштування яскравості 3 рівня ЗАПИС ТА ВІДТВОРЕННЯ Носій Карта TF Роздільна здатність відеозапису 1280х720 або 960х720 пікселів Роздільна здатність фото 1280х720 або 960х720 пікселів Формат файлу відеозапису MP4 Формат файлу фото JPEG, BMP Перегляд записів Так ЖИВЛЕННЯ Акумуляторна батарея Вбудована літієва батарея, 4.2В, 3200 мА*г Ресурс батареї 3 години Можливість роботи під час заряджання Так Джерело зарядки USB СИСТЕМА Відеовихід Mini HDMI Роз’єм заряджання MicroUSB Вага дисплейного блоку (без зонду) 0.51 кг Розмір дисплейного блоку (без зонду) 24.5 х 13 х 10 см Рівень захисту дисплейного блоку IP55 Діапазон робочої температури -10…+60 С Діапазон температури зберігання -20…+60 С Додаткові функції · Збільшення до 4 разів (zoom) · Накладання дати на запис · Перевертання зображення на дисплеї на 90/180/270 градусів · Фотофіксація під час запису відео Габарити в упаковці 43 х 35 х 16 см Вага в упаковці 3.5 кг Комплект постачання Транспортувальний кейс – 1 Зонд з поворотною камерою, довжина 2 м, діаметр 6 мм – 1 Дисплейний блок з підставкою та вмонтованим акумулятором – 1 Зарядний пристрій 220В – USB 5В – 1 Кабель MicroUSB – 1 Кабель HDMI – 1 TF-карта 8 Гб (в дисплейному блоку) – 1 USB-зчитувач карт TF – 1 Викрутка – 1 |

Товар, який постачається, повинен бути новим, без дефектів, термін та умови його зберігання не порушені. Дата виробництва товару: не раніше 1 січня 2022 р. Гарантія якості товару, що поставляється, встановлюється протягом гарантійного терміну, установленого виробником товару. Гарантійні терміни  повинні бути не менше, ніж передбачено стандартами, технічними умовами на дану продукцію.

В разі виявлення дефектів товарів  під час гарантійного терміну, що виникли не з вини Покупця, Постачальник забезпечує безкоштовну заміну Товару. На недоброякісний Товар складається акт і Товар повертають Постачальнику. Якщо поставлений Товар не буде відповідати своїм якісним характеристикам, Постачальник повинен замінити Товар своїми силами та за свій рахунок протягом 5 робочих днів.

Товар (упаковка) повинен містити маркування відповідно до стандартів виробника, що дає можливість ідентифікувати товар, його походження, дату виробництва. Товар повинен бути упакований належним чином, що забезпечує його збереження при перевезенні та зберіганні. Упаковка повинна бути безпечною при експлуатації, перевезенні та вантажно-розвантажувальних роботах.

Учасник гарантує надання документів, які засвідчують якісні, технічні характеристики товару, його походження (сертифікати відповідності/якості, паспорти якості тощо). Товар повинен відповідати вимогам охорони праці, екології.

Гарантійний лист, що товар є новим (таким, що не був в експлуатації), у комплекті з керівництвами з експлуатації українською мовою, гарантійними талонами, тощо;

Гарантія на товар не менше, ніж 24 місяців (надати гарантійний лист). За жодних умов, Учасник не може перекладати відповідальність за поломки та несправності на будь-яких третіх осіб. Треті особи можуть нести відповідальність за поломки і несправності перед Учасником, але не перед Замовником;

Якість товару повинна повністю відповідати діючим в Україні державним стандартам та технічним умовам встановленим для кожного виду товару, і підтверджуватись документами, передбаченими діючим законодавством (в тому числі сертифікатами, виданими органами Держстандарту України - на товари, що підлягають обов’язковій сертифікації). Висновок СЕС на товар обов’язково;