Додаток 2

до тендерної документації

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

Пристрій фіскальний автоматичного контрольного пункту, код 30140000-2 «Лічильна та обчислювальна техніка» за ДК 021:2015

| № з/п | Найменування товару* | Одиниця виміру | Кількість | Виробник товару** | Країна походження товару*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пристрій фіскальний автоматичного контрольного пункту | шт | 100 | ** | *** |

Опис: товар призначений для виконання фіскальних функцій по обліку кількості проходів пасажирів за банківськими картками, разовими квитками з QR-кодом та іншими платіжними засобами, що експлуатується у складі автоматичних контрольних пунктів (далі – АКП) на станціях метрополітену м. Києва та закуповується з метою уніфікації.

ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Основні характеристики товару:

1.1. Експлуатаційні:

1.1.1. Живлення товару здійснюється від лінії напруги живлення послідовного інтерфейсу SPI або зовнішнього джерела живлення напругою 10-12 В.

1.1.2. Умови експлуатації товару:

- верхня робоча температура – +45(С;

- нижня робоча температура – 0(С;

- відносна вологість повітря – 95% при температурі +25(С.

1.1.3. Ступінь захисту – ІР ______________ (чітко зазначається учасником ступінь захисту, яка повинна бути не нижче ІР42).

1.1.4. Кількість денних звітів товару становить ______________ (зазначається учасником кількість денних звітів, яка повинна бути не менше 2700).

1.1.5. Періодичність технічного обслуговування товару становить 1 раз на __ місяців (чітко зазначається учасником періодичність технічного обслуговування товару, яка повинна бути не частіше 1 разу на 6 місяців).

1.1.6. Термін служби товару становить ______________ років з дати ведення товару в експлуатацію (чітко зазначається учасником термін служби товару, який повинен бути
не менше 7 років).

1.2. Конструктивні:

1.2.1. Товар призначений для встановлення в АКП типів: АКП-73, АКПМ-В, Каскад-15, LOTTol.

1.2.2. Опломбування кожуха товару засобами контролю здійснюється встановленням засобів контролю в місцях стику шасі і кришки кожуха. Опломбування здійснюється після монтажу товару в АКП.

1.2.3. Підключення товару до АКП здійснюється за допомогою наступних інтерфейсів:

- фізичного інтерфейсу для всіх типів АКП;

- інтерфейсу SPI для АКП типів: АКП-73, АКПМ-В, Каскад-15;

- інтерфейсу RS-232 для АКП типу LOTTol.

1.2.4. Параметри зовнішніх сигналів фізичного інтерфейсу товару:

- вхідні сигнали прийому засобів оплати проїзду – негативні одиночні імпульси рівнів TTL тривалістю 20 мс (по кожному каналу);

- вхідний сигнал дозволу роботи товару – негативний потенціал рівню TTL;

- вихідний сигнал дозволу проходу пасажира через АКП – негативний одиночний імпульс рівнів TTL тривалістю 20 мс;

- вихідний сигнал працездатності товару - негативний потенціал рівню TTL.

1.2.5. Передача інформації від товару до інформаційного еквайєра Державної фіскальної служби України (далі – ДФС) здійснюється по мережі Ethernet.

1.2.6. Кількість розрядів індикатора товару становить: 2 рядки по 8 символів.

1.3. Функціональні:

1.3.1. Кожна одиниця товару виконує фіскальні функції відповідно до вимог наступних  нормативно-правових актів:

    - Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» від 06.07.1995 №265/95-ВР (зі змінами та доповненнями);

    - Вимог щодо реалізації фіскальних функцій в автоматизованих контрольних пунктах проходу пасажирів у метрополітен, затверджених протокольним рішенням Державної комісії з питань впровадження електронних систем і засобів контролю та управління товарним і грошовим обігом від 27.06.2002р. №13;

    - Порядку технічного обслуговування та ремонту реєстраторів розрахункових операцій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.05.2004 №601 (зі змінами та доповненнями);

    - Положення про форму та зміст розрахункових документів/електронних розрахункових документів, Порядку подання звітності, пов’язаної із використанням книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок), Інструкції щодо заповнення Звіту про використання книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок) за формою № ЗВР-1, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 21.01.2016 №13 (зі змінами та доповненнями);

    - Вимог щодо створення контрольної стрічки в електронній формі у реєстраторах розрахункових операцій, програмних реєстраторах розрахункових операцій та модемів для передачі даних, Порядку передачі інформації від реєстраторів розрахункових операцій, програмних реєстраторів розрахункових операцій дротовими або бездротовими каналами зв’язку до органів Державної податкової служби України, Порядку функціонування Системи обліку даних реєстраторів розрахункових операцій, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 08.10.2012 №1057 (зі змінами та доповненнями).

1.3.2. Запис інформації в фіскальну пам’ять товару та наступна видача сигналу дозволу проходу здійснюється за умови наявності вхідного сигналу на фізичному інтерфейсі товару та його підтвердженні по інтерфейсу:

- SPI для АКП типів: АКП-73, АКПМ-В, Каскад-15;

- RS-232 для АКП типу LOTTol.

1.3.3. Типи засобів оплати проїзду, що обробляються товаром:

    - канал 1 – жетон (або інший засіб оплати разового проїзду);

    - канал 2 – транспортна безконтактна картка (всі види багаторазових проїзних квитків);

    - канал 3 – пільгова безконтактна картка (або інший носій, що дає дозвіл на пільговий прохід);

    - канал 4 – банківська безконтактна картка (або інший електронний пристрій, що працює за банківськими технологіями).

1.3.4. Інтерфейс користувача товару уніфікований та відповідає зазначеному в експлуатаційній документації на наявні пристрої фіскальні автоматичних контрольних пунктів (далі – ПФАКП), що експлуатуються на метрополітені м. Києва – «Пристрій фіскальний автоматизованого контрольного пункту «КСТ-01». Настанова з експлуатації» 3915991.109.00.00 НЕ.

1.3.5. Додатково товар забезпечує:

- ведення накопичувальних лічильників кількості засобів оплати проїзду окремо за їх типами. Ємність лічильників – вісім десяткових розрядів;

- можливість зчитування значень накопичувальних лічильників за допомогою індикатора товару та передача в пристрій керування АКП за його запитами по інтерфейсах:

- SPI для АКП типів: АКП-73, АКПМ-В, Каскад-15;

- RS-232 для АКП типу LOTTol.

2. Програмне забезпечення:

2.1. Програмне забезпечення серверу Z-звітів (далі – ПЗ) ПФАКП постачається разом з товаром та входить до вартості товару.

2.2. ПЗ сумісне для роботи з наявними ПФАКП, що експлуатуються на метрополітені
м. Києва.

2.3. Основні функції ПЗ:

2.3.1. Збір, довготермінове зберігання та багаторазовий доступ до даних розрахункових документів та щоденних фіскальних звітних чеків (щоденних Z-звітів) в електронній формі, які створюються ПФАКП в процесі проходу пасажирів через АКП на станціях метрополітену м. Києва.

2.3.2. Неможливість зміни даних документів «Кількість проходів по формам оплати» та щоденних фіскальних звітних чеків (щоденних Z-звітів) в електронній формі.

2.3.3. Формування на підставі отриманих електронних копій документів «Кількість проходів по формам оплати» з ПФАКП юридично значущих звітів про кількість проходів за 4 типами засобів оплати проїзду.

2.3.4. Приймання даних з ПФАКП із забезпеченням визначення джерела походження даних та захисту даних від підміни та несанкціонованого перегляду.

2.3.5. Обробка множинних підключень ПФАКП.

2.3.6. Збір наступних даних з ПФАКП: документи по кількості проходів за 4 типами засобів оплати проїзду, фіскальні звітні чеки, службові документи, технічні логи.

2.3.7. Формування за результатами отриманих даних звітів за визначений період.

2.3.8. Можливість експорту даних в облікову систему.

2.3.9. Адміністрування користувачів, розподіл прав доступу.

2.4. Реалізація інтерфейсу користувача:

2.4.1. В якості інтерфейсу користувача використовується WEB-сторінка з ідентифікацією користувача (логін та пароль).

2.4.2. Список доступної інформації основного меню:

- перегляд інформації про всі підключені ПФАКП;

- перегляд інформації по кількості переданих фіскальних даних;

- перегляд інформації за датою останньої передачі даних до серверу ДФС.

2.4.3. Список доступної інформації по ПФАКП:

- отримані останні дані;

- отримані документи: кількість Z-звітів, кількість технічних логів;

- список Z-звітів по ПФАКП у розрізі місяців з розбивкою за датою;

- візуалізація детальної інформації вмісту Z-звіту;

- візуалізація перегляду документів «Кількість проходів по формі оплати «ЖЕТОН»» у розрізі днів місяця за вибраним ПФАКП;

- візуалізація перегляду документів «Кількість проходів по формі оплати «БЕЗКОН.КАРТКА»» у розрізі днів місяця за вибраним ПФАКП;

- візуалізація перегляду документів «Кількість проходів по формі оплати «ПІЛЬГ.КАРТКА»» у розрізі днів місяця за вибраним ПФАКП;

- візуалізація перегляду документів «Кількість проходів по формі оплати «БАНК.КАРТКА»» у розрізі днів місяця за вибраним ПФАКП;

- пошук фіскальних звітних документів: по заводському номеру, за період;

- формування звіту за період: по заводському номеру, за період, за номерами Z-звітів.

2.4.4. Список доступної звітності:

перегляд інформації та формування звітних документів про підсумкову кількість проходів

- за 4 формами оплати на підставі Z-звітів: за зміну, за місяць, за період, у розрізі ПФАКП, станцій, узагальнюючий.

2.4.5. Додаткові функції:

- перегляд технічних логів;

- пошук документів за період.

3. Супутні послуги:

3.1. Встановлення ПЗ здійснюється Постачальником та входять до вартості товару.

4. Умови поставки:

4.1. Товар постачається новим, раніше не використовуваним, без механічних пошкоджень та виготовленим не раніше ______ року (зазначається учасником рік виготовлення, який повинен бути не раніше 2022 року).

4.2. Паковання товару забезпечує його збереження від механічних пошкоджень, атмосферних опадів під час транспортування, зберігання та проведення вантажно-розвантажувальних робіт.

4.3. Кожна одиниця товару  супроводжується паспортом виробника, що засвідчує якість товару.

4.4. Кожна партія товару супроводжується ____________(учасником зазначається вид експлуатаційного документа який буде надано під час поставки: керівництво/інструкція/настанова з/по/щодо експлуатації).

5. Гарантійні зобовʼязання:

5.1. Гарантійний строк на товар становить ___ ( ___________ ) місяців з дати прийняття товару Замовником (зазначається учасником гарантійний строк на товар, який повинен бути не менше 12 (дванадцяти) місяців).

Посада, підпис, ім’я та прізвище уповноваженої особи учасника

Примітки:

1. Дана технічна специфікація встановлює сукупність основних умов (технічних, якісних та інших) до закупівлі та постачання товару, відповідність яким підтверджується учасником в тендерній пропозиції (за інформацією (умовами, вимогами), формою та змістом технічної специфікації Замовника), та враховується під час підготовки специфікації до договору поставки, що є його невід’ємною частиною.

2. Ознайомлення учасників з експлуатаційним документом, зазначеним в підпункті 1.3.4. технічної специфікації, можливе в робочі дні: Пн.-Чт. з 800 до 1700, Пт. з 800 до 1545 за адресою:
м. Київ, вул. Велика Васильківська, 22, к. 503, тел. (044) 238-45-03.

3. До символів (зірочок), зазначених в таблиці технічної специфікації Замовника:

* - зазначається учасником найменування товару (за наявності: тип, марка або інше), що пропонується до постачання;

** зазначається учасником найменування виробника із зазначенням організаційно-правової форми (товариство з обмеженою відповідальністю, приватне підприємство тощо);

*** - зазначається учасником країна походження товару. Країною походження товару вважається країна, в якій товар був повністю вироблений або підданий достатній переробці відповідно до критеріїв, встановлених Митним кодексом України. Зазначення Російської Федерації та/або Республіки Білорусь не допускається.

4. Символи (зірочки) та інформація (умови, вимоги), що зазначені в технічній специфікації Замовника курсивом, є уточнюючими та повинні враховуватись учасником під час підготовки технічної специфікації до тендерної пропозиції, але безпосередньо в технічній специфікації учасника та/або під час укладання договору - не враховуються (не зазначаються).