Додаток 2 до тендерної документації

ОРІЄНТОВНІ ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

Спеціальна аварійно-рятувальна машина легкого типу САРМ-Л

У разі, коли в описі предмета закупівлі містяться посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, то разом з цим враховувати вираз "або еквівалент".

Якщо Учасником пропонується еквівалент товару до того, що вимагається Замовником, додатково у складі тендерної пропозиції Учасник надає таблицю, складену в довільній формі, яка у порівняльному вигляді містить відомості щодо основних технічних та якісних характеристик товару, що вимагається Замовником до основних технічних та якісних характеристик еквівалентного товару, що пропонується Учасником. При цьому якість запропонованого еквівалента товару має відповідати якості, що заявлена в технічній специфікації Замовника. Таблиця повинна містити точну назву товару, яка пропонується учасником.

| № з/п | Характеристика | Параметри товару |
| --- | --- | --- |
| I. | Шасі та двигун: | Здатен до безперервного витримування його конструктивної допустимої маси за передбачуваних умов використання без пошкодження |
| 1 | Тип та компонування кузова | Повнопривідний “пікап”, 5-місний, 4-х дверний |
| 2 | Колісна формула | 4 х 4 – повний привід |
| 3 | Робочий принцип двигуна, паливо | Запалювання від стиснення, дизельне |
| 4 | Максимальна потужність двигуна, к.с. | Не менше 154 к.с. Потужність двигуна забезпечує рух автомобіля з максимальною швидкістю 130 км/год. з дозволеною максимальною масою |
| 5 | Трансмісія | Автоматична коробка перемикання передач (АКПП) / механічна 6-ти ступенева |
| 6 | Об’єм паливного баку, л | Не менше 75 л. Місткість паливного баку забезпечує пробіг САРМ-Л дорогами загального користування на відстань не менше 500 км без дозаправки. |
| 7 | Максимальна технічно припустима повна маса, кг | Не менше 2 850 кг. |
| 8 | Вантажопідйомність, кг | Не менше 800 кг. |
| 9 | Габаритні розміри (ДхШхВ) мм | Не менше 5 200х 1815х1780 |
| 10 | Габарити вантажного відсіку, по підлозі (ДхШхВ) мм | Не менше1 520х1470х475 |
| 11 | Гальмівна система | Передні дискові гальма, задні барабанні, стоянкове гальмо |
| 12 | Кліренс, мм | Не менше 200 мм. |
| 13 | Напруга бортової електричної мережі, В | 12 В |
| 14 | Засоби буксирування | Спереду з мінімально допустимими навантаженнями 3,3 тони та ззаду (механічним причіпним пристроєм), що забезпечують можливість буксирування САРМ-Л з дозволеною максимальною масою. |
| 15 | Електрична лебідка | Обладнане електричною лебідкою. Тягове зусилля лебідки (максимальне) – не менеше 5,4 тон, із металевим тросом, в комплекті з блоком-поліспаста, стропою (довжина не менше 9м) та захисними рукавичками (1 пара). Лебідка закріплена на суцільнометалевій конструкції та встановлена відповідно до рекомендацій виробника обладнання. На САРМ-Л передбачено розміщення в передній частині автомобіля, вологозахищеної розетки для підключення пульту управління лебідки. |
| 16 | Шини, диски коліс | не менше радіусом R16. |
| 17 | Вимоги безпеки | Подушки безпеки водія та переднього пасажира, ремені безпеки всіх пасажирів, наявні системи ABS, EBD, захист двигуну, радіатора та редуктора. |
| 18 | Підсилювач керма | Наявний підсилювач керма |
| 19 | Кондиціонер / клімат конроль | Наявний кондиціонер / клімат контроль |
| 20 | Бризковики | Наявні бризковики задніх та передніх коліс |
| 21 | Додатково | - (4 шт.) шини зимової гуми та розміру в межах допустимих допусків заводу-виробника; - комплект чохлів на всі сидіння; - комплект килимків в салоні авто. |
| II | Кабіна особового складу | Закрита, суцільнометалева, салонного типу, обладнана 4-ма дверима з вікнами. 2 місця для сидіння у першому ряді сидінь кабіни. Конструкція кабіни особового складу створює загальний салон та єдину просторову герметичну конструкцію, із загальним об'ємом, що забезпечує можливість оперативної посадки і висадки, зручність і безпеку розміщення особового складу; кількість місць для сидіння другого ряду — 3. Всі двері кабіни, які відкриваються на кут 70° та більше, після повного відкривання залишаються у цьому положенні, забезпечена можливість блокування дверей, підлога, що розміщується у кабіні має не слизьку поверхню; у Кабіні передбачено прокладання електричних мереж для підключення живлення засобів зв'язку (біля місця водія), а саме: - автомобільної радіостанції; На кабіні встановлюється антена для автомобільної радіостанції, частотний діапазон якої (403-470МГц або 136-174 МГц) буде узгоджуватись із Замовником перед відвантаженням продукції, від якої прокладений коаксіальний кабель у кабіну (біля місця водія) для підключення антени до автомобільної радіостанції; |
| III | Додаткове електрообладнання (електричне устаткування): | Електричні мережі мають чіткі позначення і мають таку будову, щоб під'єднання до джерела не відповідної електричної напруги та полярності було не можливо. В кабіні особового складу забезпечене освітлення, достатнє для читання карт. При підключенні додаткового електроустаткування та одночасної роботи всього спеціального обладнання САРМ-Л забезпечений баланс потужності джерел живлення при максимальній кількості включених споживачів у всьому діапазоні умов експлуатації, включаючи найбільш несприятливе їх поєднання (зима, ніч і т.д.) у польових умовах без використання зовнішнього джерела електричного струму. Електрична мережа передбачає можливість зарядки акумуляторних батарей САРМ-Л (включаючи акумуляторні батареї всього спеціального обладнання) від мережі 220 В під час стоянки та від бортової мережі під час використання САРМ-Л без використання зовнішнього джерела струму. Для цього в електричну мережу САРМ-Л включається: - додатковий вологозахищений зарядний пристрій (вхідна напруга 220В), який монтується на базовому шасі; - перетворювач напруги 12В/220В, інвертор з чистою синусоїдою, з номінальною потужністю 1000 Вт з вмонтованим приладом захисту від пониження напруги; - зовнішній вологозахищений роз'єм для підключення до мережі 220 В та кабель підключення до мережі 220 В (довжиною 5м.) з запобіжником. Система додаткового електрообладнання забезпечує освітлення відсіків для устаткування. |
| IV | Система подачі сигналів пріоритету | Сигнально-гучномовний пристрій (СГП) Тип - сигнально-гучномовна балка з гучномовцем. Матеріал панелі - надміцний полікарбонат. Основа панелі – алюміній. Діапазон робочих температур - від -40 до +50°С. Розміри: довжина – не більше 1520 мм; ширина — не більше 310 мм.; висота з установкою — не більше150 мм.; Клас захисту — не нижче IP 66 Потужність – не менше 100 Вт Основа - алюмінієва балка з програмним блоком та гучномовцем. Тип LED - Gen3RD Комплектація: блок управління, шт. – 1 Проблискові маячки синього кольору. Тип - імпульсної дії, розміщені на передній панелі кабіни - 2 од., та 2 позаду. Клас захисту — не нижчеIP 66; Всі (4 шт.) стробоскопи підключені до блоку управління, блок управління розміщений в робочій зоні водія. |
| V | Фарбування, кольорографічна схема, розпізнавальні знаки, написи | Виконані відповідно до ДСТУ 3849-2018 «Дорожній транспорт. Кольорографічні схеми, розпізнавальні знаки, написи та спеціальні сигнали транспортних засобів оперативних і спеціальних служб. Загальні вимоги». Кольорографічне пофарбування виконується флуоресцентною та рефлективною плівкою. На САРМ-Л наноситься напис “ОПЕРАТИВНО-РЯТУВАЛЬНА”. Макет кольорографічного пофарбування попередньо узгоджується із Замовником. Якість кольорографічного пофарбування та лакофарбового покриття відповідають вимогам діючих норм. Зовнішні металеві поверхні забарвлені в два шари по ґрунту (грунт-фарба не використовується). |
| VI | Вантажний відсік для аварійно-рятувального обладнання | Конструктивно САРМ-Л складається з шасі, кабіни особового складу та вантажного відсіку (який обладнано кунгом) для перевезення аварійно-рятувального обладнання. Обладнання, яким комплектується САРМ-Л, розміщено всередині вантажного відсіку. Габаритні розміри вантажного відсіку не перевищують габаритні розміри кабіни особового складу (за шириною та висотою) та базового шасі (за довжиною) без урахування встановленого додаткового обладнання (сигнально-гучномовна установка, антена, тощо). Вантажний відсік має відкидні бокові двері, що відкриваються вгору з можливістю замикання, задні двері відкриваються вгору з можливістю замикання на ключ. Всі двері фіксуються у відкритому положенні. Вантажний відсік обладнується внутрішнім LED освітленням. Все обладнання, згідно Переліку комплектації, яке встановлюється у вантажному відсіку для перевезення аварійно-рятувального обладнання, розміщено у відсіках на стелажах (полицях) з рухомими та нерухомими направляючими, до яких забезпечено вільний доступ через двері вантажного відсіку. Все устаткування індивідуально розміщено і закріплено за допомогою легкознімних фіксаторів (посилені гумові кріплення, синтетичні смуги (шириною 20-50мм кожна) кожна із кріпленням металевою застібкою (пружинний замок-фіксатор) чи із кріпленнями типу Fastex чи Velcro, гумовими пасами, тощо). Висувні платформи обладнані обмежувачами та фіксаторами. Кріпильні механізми забезпечують надійне кріплення усього обладнання під час пересування автомобіля, незалежно від рельєфу місцевості. Конструкція вантажного відсіку забезпечує високу стійкість до крутильних динамічних навантажень і вібрацій. |

Комплектація:

| Найменування та Параметри | Од. виміру | Кількість |
| --- | --- | --- |
| 1. Обладнання, яке встановлюється в кабіні особового складу в зоні обслуговування водія та переднього пасажира |
| 1.1 Навігатор з вбудованим відеореєстратором та картою пам’яті (тип – microSDHC, об’єм пам’яті 32Гб, Class 10) Розмір екрану – не менше 7 дюймів; Роздільна здатність основної камери – не менше 1920х1080; Наявність GPS-модуля; Оперативна пам'ять – не менше 512 Мб Навігатор з вбудованим відеореєстратором підключений до бортової мережі САРМ-Л. | комплект | 1 |
| 1.2 Планшет удароміцний та вологозахищений Діагональ – не менше 8 дюйм; Оперативна пам'ять – не менше 4 ГБ; Кількість ядер процесору - не менше 2; Вбудована пам'ять — не менше 64 ГБ; Ступінь захисту: не нижче IP 65 Можливість збільшення внутрішньої пам’яті за допомогою флеш-накопичувача до 128 Гбайт; Базова (стандартна) температура використання: від -10 до +55 градусів Цельсія Комплектація: Планшет, чохол-сумка, АКБ -1 шт. (у складі виробу), комплект зарядного пристрою від мережі 220В –1шт | комплект | 1 |
| 1.3 Цифрова-аналогова автомобільна радіостанція | шт. | 1 |
| 1.4 Ліхтар індивідуальний вибухо-захисний Г-подібний з рухомою насадкою або еквівалент. Мінімальні характеристики: Тип лампи: LED; Тип елементів живлення: 3 од. АКБ типи AA Довжина: до 20 см.; Вага з батареєю: не менше 250 гp.; Мінімальний світловий потік мінімальний: 320 / 170 / 180 Люмен Час роботи мінімальний: 6 год./15 год./ 14 год. Дальність освітлення мінімальна: 130 м / 30 м / 120 м Сила світла мінімальна: 4400 Кд / 350 Кд / 4500 Кд Водонепроникність: IPх8 (занурення на 1 м протягом 30 хв.) Комплектність: Ліхтар, Акумулятор AA 1.5В ємністю не менше 800 мА/год 3 шт. із зарядним пристроєм. | шт. | 5 |
| 2. Обладнання, яке встановлюється у вантажному відсіку для перевезення аварійно-рятувального обладнання |
| 2.1 Мобільна освітлювальна установка в комплектації з АКБ, універсальним зарядним пристроєм (від бортової мережі), щоглою та ременем для транспортування. - вага освітлювальної системи – не більше 7,3 кг.; - максимальний світловий потік в економ режимі — не менше1400 Люмен; - максимальний світловий потік в інтенсивному режимі — не менше 5300 Люмен; - клас захисту – не нижче ІР 65; - час безперервної роботи без підзарядки в інтенсивному режимі – не менше 1 год. 50хв.; - час роботи без підзарядки в економному режимі — не менше 8 год; - висота щогли в розкладеному стані–не менше 210 см - Тип АКБ - літій іонний; Забезпечена зарядка акумуляторних батарей від бортової мережі САРМ-Л без використання зовнішнього джерела електричного струму. | комплект | 1 |
| 2.2 Ліхтар спеціальний груповий Характеристики: - Тип основної лампи - LED (4 штуки); - Тривалість безперервної роботи, інтенсивний/економний режим, год. - 3 години/ 11 годин; - Клас захисту — не нижче IP Х4; - Світловий потік, інтенсивний/економний режим – не менше 2207 Люмен / 463 Люмен; - Сила світла, інтенсивний/економний режим — не менше 51304 Кд / 10710 Кд; - Дальність освітлення, інтенсивний/ економний режим — не менше 453 м / 207 м; - Вага з АКБ — не більше 1,3 кг; - Тип елемента живлення - Lithium-Ion; Комплектація: - Ліхтар - 1 шт.; - Тримач ліхтаря з зарядним пристроєм – 1 шт.; - Ремінь плечовий - 1 шт.; Ліхтарі встановлюються в тримачах зарядних пристроїв від бортової мережі. Забезпечена зарядка акумуляторних батарей від бортової мережі САРМ-Л без використання зовнішнього джерела електричного струму. | шт. | 1 |
| 2.3 Аварійно-сигнальні ліхтарі для огородження місця надзвичайної ситуації Призначені для подання попереджувальних сигналів. - колір корпусу флуоресцентний жовтий / люмінесцентний помаранчевий; - 2 опори, що відкидаються, та забезпечують нерухомий стан; Автоматичне включення світлодіодного спалаху при розкладанні опор та можливість включення вбудованого світлодіодного безперервного світла, - Енергія спалаху — не менше 0,4 джоуля; - Швидкість спалаху — не менше 60 спалахів/на хвилину; - Можливість вимикання вручну та при складанні опор; Живлення — від внутрішнього акумулятора; Ліхтарі встановлюються в тримачах зарядних пристроїв від бортової мережі. Забезпечена зарядка акумуляторних батарей від бортової мережі САРМ-Л без використання зовнішнього джерела електричного струму. | шт. | 2 |
| 2.4 Складний огороджувальний конус із сигнальним ліхтарем. | шт. | 6 |
| 2.5 Комплект шабельної акумуляторної пилки Комплектація: Шабельна акумуляторна пилка – 1 шт. - зарядний пристрій 220 В (на 1 акумулятор) - 1 шт.; - акумулятор — не менше 2 шт.; Набір полотен з твердосплавним покриттям зубців — не менше 2шт. Склад набору полотен: - полотно довжиною не менше 150 мм.; - полотно довжиною не менше 230 мм.; Забезпечена зарядка 1 акумуляторної батареї від бортової мережі САРМ-Л без використання зовнішнього джерела електричного струму. | комплект | 1 |
| 2.6 Кутошліфувальна машинка акумуляторна - діаметр диску – не менше 125 мм - зарядний пристрій 220 В (на 1 акумулятор) - 1 шт.; - акумулятор (3 Аг.) - не менше 2 шт.; - кількість дисків — не менше 5 шт. Забезпечена зарядка 1 акумуляторної батареї від бортової мережі САРМ-Л без використання зовнішнього джерела електричного струму | комплект | 1 |
| 2.7 Стрічка огороджувальна червоно-біла загальною довжиною 500 метрів з комплектом металевих опор (10 штук). | шт. | 1 |
| 2.8 Вогнегасник порошковий типу ВП-5 або еквівалент Відповідає: ДСТУ 3675-98 «Пожежна техніка. Вогнегасники переносні. Загальні технічні вимоги і методи випробування» | шт. | 1 |
| 2.9 Первинні засоби пожежогасіння на основі води та піни Склад виробу: вогнегасник для гасіння пожеж А, В класу; кронштейн для монтажу в транспортному засобі – 1 шт.; рама з підвісною системою несучої конструкції оснащена поясним та плечовими ременями – 1 к-т; пістолет з шлангом високого тиску – 1 к-т; балон для вогнегасної речовини – 1 шт.; балон високого тиску на 300 бар – 1 шт.; Характеристики: місткість балону з речовиною для гасіння – не менше 9 л; місткість балону високого тиску на 300 бар – не менше 2 л; максимальна відстань подачі води – не менше 16 м; максимальна відстань в режимі розпилювання – не менше 6 метрів; | шт. | 1 |
| 2.10 Різак гідравлічний акумуляторний Ріжуча здатність відповідає вимогам таблиці 3 ДСТУ EN 13204:2018 за показниками, не гірше – 1J-2K-3K-4K-5K; Відстань між кінчиками розкритих лез — не менше 185 мм; Комплектація: різак – 1 шт.; АКБ – не менше 2 шт.; зарядний пристрій від мережі 220 В – 1 шт.; Вставки змінні до лез різака (в чохлі) - 1 пара. Забезпечена зарядка 1 акумуляторної батареї від бортової мережі САРМ-Л без використання зовнішнього джерела електричного струму. | шт. | 1 |
| 2.11 Розтискач гідравлічний акумуляторний Технічні характеристики відповідають Класифікації розтискача відповідно до таблиці 1 ДСТУ EN 13204:2018, не гірше - BS 50/805-20,9; Максимальна відстань розтискання — не менше 805мм. Комплектація: розтискач – 1 шт.; АКБ – не менше 2 шт.; зарядний пристрій від мережі 220 В – 1 шт. Забезпечена зарядка 1 акумуляторної батареї від бортової мережі САРМ-Л без використання зовнішнього джерела електричного струму | шт. | 1 |
| 2.12 Комбінований акумуляторний інструмент Ріжуча здатність відповідає вимогам таблиці 3 ДСТУ EN 13204:2018 за показниками, не гірше 1H 2G 3G 4H 5G; Діаметр сталевого прута, що перерізається, не менше — не менше 28 мм; Відстань розтискання, не менше — не менше 270 мм. Забезпечена зарядка 1 акумуляторної батареї від бортової мережі САРМ-Л без використання зовнішнього джерела електричного струму Комплектація: комбінований інструмент – 1 шт.; АКБ – 2 шт.; зарядний пристрій від мережі 220 В – 1 шт | шт. | 1 |
| 2.13 Домкрат телескопічний гідравлічний рятувальний акумуляторний Відповідає ДСТУ EN 13204:2018; Довжина в розкладеному стані — не менше 1170 мм Максимальне зусилля висування останнього штоку — не менше 99 кН; Комплектація: домкрат – 1 шт.; АКБ – не менше 2 шт.; зарядний пристрій від мережі 220 В – 1 шт. Забезпечена зарядка 1 акумуляторної батареї від бортової мережі САРМ-Л без використання зовнішнього джерела електричного струму | шт. | 1 |
| 2.14 Універсальна опора для гідравлічних аварійно-рятувальних домкратів. Універсальна кутова ступінчата опора для гідравлічних аварійно-рятувальних домкратів (1 шт.) Маса, кг – не більше 12,3; розміри, мм – не менше 450х273х146 | шт. | 1 |
| 2.15 Комплект для руйнування скла у валізі: Комплектація: - пилка з лезом для скла - 1 шт.; - пробійник для скла - 1 шт.; - захисні окуляри - 1 шт.; - пристрій для різання пасів безпеки - 1 шт.; - тримач для клейкої стрічки - 1 шт.; - валіза для транспортування - 1 шт.; Характеристики: маса комплекту з валізою для транспортування – не більше 5,8 кг; розміри валізи, мм. - 605 x 402 x 132. | комплект | 1 |
| 2.16 Комплект пневматичних підйомних подушок (робочий тиск 8,0 бар) Вантажопідйомність кожної подушки — не менше 20 т. Склад комплекту: - Кількість подушок 8,0 бар у комплекті — не менше 2 шт. - Редуктор тиску 200/300 бар із з'єднувачем для ручного з'єднання - 1шт.; - Подвійний блок керування з вбудованою функцією безпеки - 1 шт.; - Кількість шлангів для подачі повітря — не менше 2 шт.; - Балон для стисненого повітря – 1 шт. | комплект | 1 |
| 2.17 Багатофункціональний інструмент рятувальника для проникнення з різаком для листового металу на кінці. Характеристики: Вага — не більше 4,5 кг.; Довжина — не менше 770 мм. | шт. | 1 |
| 2.18 Багатофункціональний інструмент рятувальника для проникнення з цвяходером на кінці Характеристики: Вага —не більше 4,5 кг.; Довжина — не менше 770 мм. | шт. | 1 |
| 2.19 Комплект спеціалізованих блоків для стабілізації 3 пласких прямокутних елемента (різної висоти); 1 комбінований прямокутний елемент з регулюванням висоти; 2 клинця для регулювання висоти; 1 тримач з ручкою - матеріал всіх елементів вологостійка фанера - матеріал клинців тверді породи деревини - матеріал тримача вуглецева сталь з покриттям | комплект | 1 |
| 2.20 Бензопила Характеристики: - Потужність – не менше 4,4 кВт/6 к.с.; Додаткова комплектація: Додатковий ланцюг – 1 шт.; Масло для змащування ланцюга 1 л. – 1 шт. | комплект | 1 |
| 2.21 Комбінована каністра для приготування паливної суміші (об’єм для палива не менше 5 л/ об’єм для мастила не менше 3 л) На каністрі розміщене місце для інструментів (викрутка, ключ для свічок та іншого інструменту) | шт. | 1 |
| 2.22 Штурмова сокира рятувальника Обух плаский та має форму молота. Маса – не більше 4 кг.; Довжина загальна – не менше 930 мм; | шт. | 1 |
| 2.23 Лопата штикова професійна | шт. | 1 |
| 2.24 Лопата совкова професійна | шт. | 1 |
| 2.25 Кувалда з ручкою з фібергласу або еквівалент Маса — не більше 5 кг.; | шт. | 1 |
| 2.26 Ноші медичні | шт. | 1 |
| 2.27 Аптечка медична автомобільна типу АМА-2 або еквівалент з комплектацією згідно ДСТУ 3961-2000 зі змінами №2. | шт. | 1 |
| 2.28 Противідкатні упори | шт. | 2 |
| 2.29 Знак аварійної зупинки | шт. | 1 |
| 2.30 Трос буксирувальний Довжина – не менше 6 метрів; Тип троса - стрічковий; Дозволяє буксирування САРМ-Л з допустимою повною масою | шт. | 1 |

Характеристики Товару:

- Гарантійний термін на Товар повинен складати не менше ніж: 3 років або 100 000 км. пробігу в залежності від того що настане раніше.

- Учасник забезпечує передпродажну підготовку, введення техніки в експлуатацію  (вартість цих послуг враховується в ціну пропозиції).

- Автомобіль повинен бути новим та не раніше ніж  2023 року випуску.

- Автомобіль не повинен знаходитися під заставою або під арештом.

- Якість Товару повинна відповідати вимогам ДСТУ та нормативним вимогам із захисту довкілля.

- Одночасно з Товаром Постачальник надає Покупцеві документи для проведення реєстрації в сервісному центрі МВС України згідно чинного законодавства України.

Інші вимоги до учасника:

Відповідно підпункту 4 пункту 6-1 Прикінцевих та перехідних положень Закону, у разі здійснення замовником закупівлі робіт чи послуг, якщо виконання таких робіт чи надання послуг передбачає набуття замовником у власність товарів, визначених цим пунктом, процедури закупівлі таких робіт чи послуг здійснюються з урахуванням особливостей, встановлених цим пунктом. Абзацом 9 підпункту 1 пункту 6-1 Прикінцевих та перехідних положень Закону ступінь локалізації виробництва визначається самостійно виробником такого товару та підтверджується Уповноваженим органом у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Замовник перевіряє інформацію про запропонований Учасником товар у Переліку товарів з підтвердженим ступенем локалізації виробництва, який формується та ведеться Уповноваженим органом відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 2 серпня 2022 р. № 861 (далі - Перелік).

У разі невідповідності наданої Учасником інформації даним про товар у вказаному Переліку, та відсутності підстав для незастосування ступеню локалізації виробництва, тендерна пропозиція Учасника відхиляється Замовником як така, що не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації.

З урахуванням порядку підтвердження ступеню локалізації виробництва товарів, затвердженого ПКМУ від 02.08.2022 р. №861 (зі змінами):

Замовник визначає в тендерній документації на закупівлю предмета закупівлі, внесеного до переліку, вимогу щодо надання учасником процедури закупівлі сертифіката відповідності системи управління якістю у виробництві вимогам ДСТУ ISO 9001:2015 або ДСТУ EN ISO 9001:2018 (EN ISO 9001:2015, IDT; ISO 9001:2015, IDT) щодо виробника, продукція якого пропонується таким учасником, або національних стандартів, якими їх замінено, виданого акредитованим відповідно до законодавства органом з оцінки відповідності.

Учасник процедури закупівлі на таку вимогу замовника в тендерній документації подає у складі тендерної пропозиції:

копію сертифіката відповідності системи управління якістю у виробництві вимогам ДСТУ ISO 9001:2015 або ДСТУ EN ISO 9001:2018 (EN ISO 9001:2015, IDT; ISO 9001:2015, IDT) щодо виробника, продукція якого пропонується таким учасником, або національних стандартів, якими їх замінено, виданого акредитованим відповідно до законодавства органом з оцінки відповідності.

Замовник визначає в тендерній документації вимогу щодо надання учасником процедури закупівлі сертифіката типу обладнання (або сертифікат типу транспортного засобу) чи сертифіката відповідності транспортних засобів або обладнання, чи сертифіката відповідності щодо індивідуального затвердження, в якому зазначено місцезнаходження виробника колісного транспортного засобу в Україні, виданого органом із сертифікації для індивідуального затвердження колісних транспортних засобів, партій частин та обладнання, який відповідно до законодавства призначений Мінінфраструктури, чи свідоцтво про присвоєння міжнародного ідентифікаційного коду виробника (WMI), що входить в структуру ідентифікаційного номера колісного транспортного засобу (VIN), виданого національною організацією України, уповноваженою на ведення реєстрації та присвоєння міжнародного ідентифікаційного коду виробника (WMI).

Учасник процедури закупівлі на таку вимогу замовника в тендерній документації подає у складі тендерної пропозиції:

сертифікат типу обладнання (або сертифікат типу транспортного засобу) чи сертифікат відповідності транспортних засобів або обладнання, чи сертифікат відповідності щодо індивідуального затвердження, в якому зазначено місцезнаходження виробника колісного транспортного засобу в Україні, виданий органом із сертифікації для індивідуального затвердження колісних транспортних засобів, партій частин та обладнання, який відповідно до законодавства призначений Мінінфраструктури, чи свідоцтво про присвоєння міжнародного ідентифікаційного коду виробника (WMI), що входить в структуру ідентифікаційного номера колісного транспортного засобу (VIN), виданого національною організацією України, уповноваженою на ведення реєстрації та присвоєння міжнародного ідентифікаційного коду виробника (WMI).

З метою дотримання законодавства про захист економічної конкуренції, учасник може враховувати еквівалент або аналог за умов повної відповідності технічних характеристикам, тому  всі посилання на конкретну марку, виробника, фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, слід читати з виразом «або еквівалент».