Додаток 2

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

Предмет закупівлі:

Лот №1 Гравійно-піщана суміш, Лот №2 Щебінь гравійний

Код за ДК 021:2015 - 14210000-6 Гравій, пісок, щебінь і наповнювачі

Загальна очікувана вартість закупівлі – 444000,00 грн. з ПДВ

Лот №1 Гравійно-піщана суміш.

Код за ДК 021:2015 - 14210000-6 Гравій, пісок, щебінь і наповнювачі

Кількість – 500 м3

Очікувана вартість закупівлі  -  300000,00 грн з ПДВ

|  | Параметри | Вимоги Замовника | Пропозиція Учасника |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Місце відвантаження товару | Не більше 50 км від меж м.Стрия |  |
|  | Відповідність ДСТУ | ДСТУ 9177-2:2022 |  |
|  | Морозостійкість | Мрз-15 |  |
|  | Вміст домішок | не більше 15%, глини не більще 3,5% |  |
|  | Радіаційна якість | 1 клас |  |

За кожним найменуванням товару, Учасником може бути запропонований еквівалент, який за своїми якісними та фізичними характеристиками обов’язково повинен відповідати (або бути кращим)  характеристикам, які  наведені  в технічних вимогах  Замовника.

В складі тендерної пропозиції Учасник подає документи, які свідчать про якість запропонованого товару: паспорт якості або сертифікат відповідності виробника або інший документ,  що підтверджує якість товару ,протоколи випробувань,  які мають бути дійсними на дату розкриття  тендерної пропозиції  і  завірені Учасником у встановленим законодавством порядку.

В складі тендерної пропозиції Учасник  подає гарантійний лист про те, що:

- Якість товару  відповідає  ДСТУ 9177-2:2022 .

- Товар не  вміщує сторонніх забруднюючих домішок у вигляді рослинного ґрунту, деревини, каміння, шматків металу тощо, видимих неозброєним оком.

- Доставка товару  здійснюється транспортом та за рахунок Постачальника.

- Товар буде поставлятись до  22  грудня  2023  року партіями, кількість  в партії   буде визначати Замовник, згідно заявки в усній або письмовій формі. Відвантаження товару не пізніше ніж на третій  день після отриманого замовлення.

- В день поставки товару, на кожну партію товару   Постачальником будуть надані     видаткова,  товарно-транспортна   накладна,  документ,  що підтверджує якість товару, дійсні на момент поставки.

- При виявленні Замовником невідповідності якості товару, будь-чого іншого, що може якимось чином вплинути на його якісні характеристики   –  Постачальник  гарантує  заміну неякісного товару протягом 3-х робочих днів і за рахунок постачальника.

- Учасник погоджується з умовами оплати, яка  здійснюється  після поставки товару, в безготівковій формі, шляхом перерахування   коштів на розрахунковий рахунок Постачальника  здійснюється  протягом 30 календарних днів з дати отримання видаткової накладної при наявності бюджетного фінансування.

- Якщо пропозиція Учасника   не відповідає   технічним вимогам предмета закупівлі , вона буде відхилена як така, що не відповідає технічним вимогам тендерної документації.

Лот №2 Щебінь гравійний

Код за ДК 021:2015 - 14210000-6 Гравій, пісок, щебінь і наповнювачі

Кількість –200 м3

Очікувана вартість закупівлі  - 144000,00 грн. з ПДВ

|  | Параметри | Вимоги Замовника | Пропозиція Учасника |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Місце відвантаження товару . | Не більше 50 км від меж м.Стрия |  |
| 2 | Відповідність ДСТУ | ДСТУ Б.В.2.7-75-98 |  |
| 3 | Фракція | 20-40мм |  |
| 4 | Вміст домішок | не більше 0,6% |  |
| 5 | Питома вага | не менше 2,5 г/см3 |  |
| 6 | Морозостійкість | Мрз-15 |  |
| 7 | Радіаційна якість | І клас |  |

За кожним найменуванням товару, Учасником може бути запропонований еквівалент, який за своїми якісними та фізичними характеристиками обов’язково повинен відповідати (або бути кращим)  характеристикам, які  наведені  в технічних вимогах  Замовника.

В складі тендерної пропозиції Учасник подає документи, які свідчать про якість запропонованого товару: паспорт якості або сертифікат відповідності виробника або інший документ,  що підтверджує  якість товару, протоколи випробувань,  які мають бути дійсними на дату розкриття  тендерної пропозиції і  завірені Учасником у встановленим законодавством порядку.

В складі тендерної пропозиції Учасник  подає гарантійний лист про те, що:

- Якість товару  відповідає ДСТУ   Б В.2.7-75-98.

- Товар не  вміщує сторонніх забруднюючих домішок у вигляді рослинного ґрунту, деревини, каміння, шматків металу тощо, видимих неозброєним оком.

- Доставка товару  здійснюється транспортом та за рахунок Постачальника.

- Товар буде поставлятись до  22 грудня  2023  року партіями, кількість  в партії   буде визначати Замовник, згідно заявки в усній або письмовій формі. Відвантаження товару не пізніше ніж на третій  день після отриманого замовлення.

- В день поставки товару, на кожну партію товару   Постачальником будуть надані     видаткова,  товарно-транспортна   накладна,   документ,  що підтверджує  якість товару,  дійсні на момент поставки.

- При виявленні Замовником невідповідності якості товару, будь-чого іншого, що може якимось чином вплинути на його якісні характеристики   –  Постачальник  гарантує  заміну неякісного товару протягом 3-х днів і за рахунок постачальника.

- Учасник погоджується з умовами оплати, яка  здійснюється  після поставки товару, в безготівковій формі, шляхом перерахування   коштів на розрахунковий рахунок Постачальника  здійснюється  протягом 30 календарних днів з дати отримання видаткової накладної при наявності бюджетного фінансування.

- Якщо пропозиція Учасника   не відповідає   технічним вимогам предмета закупівлі , вона буде відхилена як така, що не відповідає технічним вимогам тендерної документації.