# Додаток 2

до тендерної документації

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

Експертне обстеження ланцюгів тягових ескалаторів тунельних, код 71310000-4 «Консультаційні послуги у галузях інженерії та будівництва» за ДК 021:2015

| № з/п | Найменування послуги | Од. виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Експертне обстеження ланцюгів тягових ескалаторів тунельних | послуга | 1 |

Опис: Послуга надається для ланцюгів тягових ескалаторів тунельних з метою визначення їх залишкового ресурсу експлуатації, визначення умов і строку подальшої безпечної експлуатації з урахуванням режиму їх роботи та пасажирського навантаження, визначення потреби у проведенні ремонту або необхідності повної заміни.

1. Об’єкт надання послуги – ланцюги тягові роликові пластинчасті, нерозбірні із суцільними та порожнистими валиками, що перебували в експлуатації та мають видовження, що перевищує нормовані значення, встановлені Настановою з капітального ремонту ескалаторів (далі – Нр-ЕС-001-07).

2. Перелік ланцюгів тягових, що підлягають обстеженню, та їх основні технічні характеристики:

| № з/п | Найменування відрізка ланцюга тягового, що підлягає експортному обстеженню, номер ескалатора, його тип, місце розташування | Основні технічні характеристики ланцюгів тягових |
| --- | --- | --- |
|  |  | Загальна довжина ланцюгів тягових, пог.м | Крок ланцюга, мм | Номінальна довжина відрізка між центрами крайніх отворів (виконання), мм | Визначена гранична довжина відрізка для встановлення під час капітального ремонту* (виконання), мм | Руйнівне навантаження, не менше, кН |
| 1 | Ланцюг тяговий 35.ЛТ.02А.00.000, ескалатор №1 в/н типу ЛТ-4, станція «Шулявська» | 173,964 | 133 | 1596 (4Т) 789 (2Т) | 1604,1 (4Т) 802,0 (2Т) | 450 |
| 2 | Ланцюг тяговий 35.ЛТ.02А.00.000. ескалатор №1 в/н типу ЛТ-4, станція «Хрещатик» - ІІ | 264,936 |  |  |  |  |
| 3 | Ланцюг тяговий 35.ЕМ.01А.00.000, ескалатор №2 типу ЭМ-4, станція «Вокзальна» | 408,240 | 135 | 1620 (4Т) | 1627,0 (4Т) | 1080 |
| 4 | Ланцюг тяговий 35.ЛП.02А.00.000, ескалатор №1 типу ЛП-6И, станція «Берестейська» | 72,800 | 100 | 3200 (8Т), 2800 (7Т) | 3215,5 (8Т), 2813,5 (7Т) | 210 |
| 5 | Ланцюг тяговий 35.ЛП.02А.00.000, ескалатор №2 типу ЛП-6И, станція «Берестейська» | 72,800 |  |  |  |  |
| 6 | Ланцюг тяговий 35.ЕТ.06А.00.000, ескалатор №1 типу ЕТК-215, станція «Деміївська» | 77,600 | 100 | 3200 (8Т), 2800 (7Т) | 3216,0 (8Т), 2814,0 (7Т) | 230 |
| 7 | Ланцюг тяговий 35.ЕТ.06А.00.000, ескалатор №2 типу ЕТК-215, станція «Деміївська» | 77,600 |  |  |  |  |
| 8 | Ланцюг тяговий 35.ЕТ.06А.00.000, ескалатор №3 типу ЕТК-215, станція «Деміївська» | 77,600 |  |  |  |  |
| 9 | Ланцюг тяговий 35.ЕТ.06А.00.000, ескалатор №4 типу ЕТК-215, станція «Деміївська» | 77,600 |  |  |  |  |
| 10 | Ланцюг тяговий 35.ЕТ.04А.00.000, ескалатор №2 типу ЭТ-3, станція «Либідська» | 194,400 | 200 | 1600 (4Т), 1200 (3Т) | 1607,0 (4Т), 1205,2 (3Т) | 700 |
| 11 | Ланцюг тяговий 35.ЕТ.04А.00.000, ескалатор №2 типу ЭТ-3, станція «Палац Спорту» - І | 397,600 |  |  |  |  |
| 12 | Ланцюг тяговий 35.ЛТ.02А.00.000, ескалатор №3 типу ЛТ-5, станція «Майдан Незалежності»-ІІ | 115,200 | 133 | 1596 (4Т) | 1604,1 (4Т) | 450 |
| 13 | Ланцюг тяговий 35.ЛТ.02А.00.000, ескалатор №4 типу ЛТ-5, станція «Майдан Незалежності»-ІІ | 115,200 |  |  |  |  |

* відповідно до вимог Нр-ЕС-001-07.

3. Склад послуги:

3.1. Розроблення, узгодження із Замовником та затвердження Програми робіт з експертного обстеження ланцюгів тягових ескалаторів тунельних (далі – Програма).

3.2. Вивчення документації на ланцюги тягові, що надана Замовником відповідно до переліку, визначеного Програмою.

3.3. Аналіз умов та режимів експлуатації ланцюгів тягових з урахуванням режиму роботи ескалаторів тунельних та пасажирського навантаження.

3.4. Проведення огляду ланцюгів тягових після їх демонтажу та очищення.

3.5. Обстеження з використанням візуально-оптичного методу неруйнівного контролю.

3.6. Вибір критеріїв граничного технічного стану.

3.7. Здійснення розрахунково-аналітичних процедур оцінки та прогнозування технічного стану, у тому числі, розрахунок максимально-допустимих видовжень ланцюгів тягових, що виключають збільшення зазорів між сходинами сходового полотна ескалатора понад регламентовані граничні значення, встановлені вимогами НПАОП 0.00-1.06-77 «Правила будови та безпечної експлуатації ескалаторів» (далі – НПАОП 0.00-1.06-77).

3.8. Визначення залишкового ресурсу ланцюгів тягових кожного типу ескалатора.

4. Передумови надання послуги:

4.1. Протягом 30 (тридцяти) робочих днів з моменту укладення договору Виконавець узгоджує із Замовником та затверджує Програму, розроблену на підставі документів (їх електронних копій), наданих Замовником за запитом (переліком) Виконавця;

4.2. Перед замовленням послуги (до початку проведення капітального ремонту ескалатора) Замовник здійснює:

- заміри суміжних зазорів між сходинами по усій довжині сходового полотна, з оформленням результатів актом;

- демонтаж сходового полотна ескалатора (тягових ланцюгів та східців), очищення та мийку тягових ланцюгів;

- випробування тягових ланцюгів робочим та подвійним робочим навантаженням, з оформленням результатів протоколом;

- випробування зразку (зразків) тягових ланцюгів, відповідно до вимог п.п.4.6 НПАОП 0.00-1.06-77 руйнівним навантаженням, з оформленням результатів протоколом.

5. Надання послуги:

5.1. Замовлення послуги здійснюється Замовником після затвердження Програми, згідно з п.п.4.1 цієї технічної специфікації.

5.2. Послуга надається Виконавцем на підставі письмової заявки (замовлення) Замовника, до якої(якого) додаються документи, зазначені у п.п.4.2 цієї технічної специфікації.

6. Результати надання послуги:

6.1. За результатами наданої послуги Виконавцем складається висновок експертного обстеження ланцюгів тягових кожного ескалатора окремо (у двох примірниках), який містить:

- викладення підстав для проведення експертного обстеження;

- мету проведення експертного обстеження;

- Програму робіт з експертного обстеження ланцюгів тягових ескалаторів тунельних;

- загальні відомості про ланцюги тягові;

- відомості про експертну організацію та фахівців, що проводили експертне обстеження;

- відомості про розглянуті в процесі експертного обстеження технічні, експлуатаційні, організаційно-методичні документи;

- результати експертного обстеження;

- висновки із зазначенням залишкового ресурсу або гранично можливого строку безпечної експлуатації ланцюгів тягових із дотриманням вимог НПАОП 0.00-1.06-77;

- рекомендації щодо умов безпечної експлуатації ескалатора з використанням ланцюгів тягових, яким продовжено строк безпечної експлуатації.

Примітка:

Дана технічна специфікація встановлює (містить) сукупність основних умов (технічних, якісних та інших) до надання послуги, враховується учасником під час підготовки тендерної пропозиції, підтверджується листом-згодою, враховується під час укладання договору та є основою під час підготовки специфікації до договору, що є його невід’ємною частиною (додатком).