Додаток 1

Технічна специфікація

про необхідні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі: «Капітальний ремонт - благоустрій пішохідної зони на вул. Львівській в м.Тернополі»

| № п/п | Обґрунту-вання (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 2 | 4 | 5 |
| На благоустрій Капітальний ремонт - благоустрій пішохідної зони на вул. Львівській в м.Тернополі (обмежені умови в забудованій частині міста) |
|  |  | Демонтаж дорожнього покриття |  |  |
| 1 | РН18-1-5 | Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом | 100м3 | 0,363 |
| 2 | РН18-49-1 к дем.=0,8 | (Демонтаж) Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ] | 100м2 | 1,4 |
| 3 | РН20-41-1 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. | 100 т | 0,938 |
| 4 | С331-34-3 | Перевезення будівельного сміття самоскидами на вiдстань 20 км | т | 93,8 |
| 5 | РН18-2-1 | Розбирання бортових каменів | 100м | 2,06 |
| 6 | РН20-41-1 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. | 100 т | 0,053 |
| 7 | С331-34-3 | Перевезення будівельного сміття самоскидами на вiдстань 20 км | т | 5,3 |
|  |  | Бордюр та поребрик |  |  |
| 8 | РН1-9-10 | Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2 | 100 м3 | 0,2835 |
| 9 | С311-10 | Перевезення ґрунту до 10 км | т | 45,36 |
| 10 | РН16-40-2 | Улаштування щебеневої основи | м3 | 10,26 |
| 11 | РН18-29-2 | Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів | 100м | 0,18 |
| 12 | & С1426- 11709-21 | Каменi бетоннi бортовi БР100.30.15 | шт | 18 |
| 13 | РН18-30-1 | Установлення бетонних поребриків на бетонну основу | м | 535 |
| 14 | & С1416- 8685-4-1 варіант 1 | Поребрик БР100.20.8. | шт | 535 |
|  |  | Тип 1 (пішохідна зона) |  |  |
| 15 | РН18-12-7 | Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 250 мм | 100м2 | 7,255 |
| 16 | С311-10 | Перевезення ґрунту до 10 км | т | 208,944 |
| 17 | РН18-20-1 | Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску | 100м3 | 0,7255 |
| 18 | РН18-22-1 | Улаштування основ та покриттів з піщано-гравійних сумішей оптимального гранулометричного складу одношарових, товщиною 12 см | 100м2 | 7,255 |
| 19 | РН18-22-4 к=3 | На кожний 1 см зміни товщини шару основи та покриття з піщано-гравійних сумішей додавати або виключати до норм 18-22-1, 18-22-2, 18-22-3 | 100м2 | 7,255 |
| 20 | & С1421- 9610-1-М варіант 1 | Готова пiщано-щебенева сумiш N7, розмiр зерен понад 0 до 40 мм | м3 | 137,1195 |
| 21 | РН7-16-4 | Улаштування підстильного шару бетонного | м3 | 0,175 |
| 22 | РН18-49-1 | Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ] | 100м2 | 7,255 |
| 23 | С1421-9455- 3 варіант 1 | Щебiнь-висiвки, фракції 0-5мм | м3 | 39,71 |
| 24 | & С1426- 11789-В2 варіант 1 | Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 мм "Колор-мікс" | м2 | 729,22 |
| 25 | & С1426- 11785-1-М | Тактильна плитка 30х30 | шт | 40 |
| 26 | РН18-49-2 | Різання дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ] | 1м різу | 20 |
|  |  | Тип 2 (пішохідна зона) |  |  |
| 27 | РН18-12-7 | Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 250 мм | 100м2 | 1,405 |
| 28 | С311-10 | Перевезення ґрунту до 10 км | т | 60,696 |
| 29 | РН18-20-1 | Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску | 100м3 | 0,1405 |
| 30 | РН18-22-1 | Улаштування основ та покриттів з піщано-гравійних сумішей оптимального гранулометричного складу одношарових, товщиною 12 см | 100м2 | 1,405 |
| 31 | & С1421- 9610-1-М варіант 1 | Готова пiщано-щебенева сумiш N7, розмiр зерен понад 0 до 40 мм | м3 | 21,2436 |
| 32 | РН7-16-4 | Улаштування підстильного шару бетонного | м3 | 0,725 |
| 33 | РН18-49-1 | Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ] | 100м2 | 1,405 |
| 34 | С1421-9455- 3 варіант 1 | Щебiнь-висiвки, фракції 0-5мм | м3 | 6,93 |
| 35 | & С1426- 11789-В2 варіант 1 | Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 мм "Колор-мікс" | м2 | 127,26 |
| 36 | & С1426- 11785-1-М | Тактильна плитка 30х30 | шт | 163 |
| 37 | РН18-49-2 | Різання дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ] | 1м різу | 5 |
| 38 | РН16-77-1 | Підняття люків колодязів до проектних відміток | шт | 2 |
| 39 | РН16-53-1 | Установлення люка | шт | 2 |
| 40 | С113-754 | Люк чавунний для колодязів важкий | шт | 2 |
|  |  | Газон |  |  |
| 41 | РН18-97-4 | Підготовка ґрунту для влаштування партерного та звичайного газонів вручну з внесенням рослинної землі шаром 15 см | 100м2 | 1 |
| 42 | РН18-97-5 | На кожні 5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 18-97-3, 18-97-4 | 100м2 | -1 |
| 43 | РН1-9-9 | Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 1 | 100 м3 | 0,1 |
| 44 | С311-10 | Перевезення ґрунту до 10 км | т | 12 |
| 45 | РН18-97-6 | Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну | 100м2 | 1 |
|  |  | Влаштування обмежувальних стовпчиків |  |  |
| 46 | РН1-19-2 | Копання ям вручну глибиною до 1,5 м, група ґрунту 2 | 100 м3 | 0,008 |
| 47 | РН1-6-1 | Навантаження ґрунту вручну на автомобілі- самоскиди | 100 м3 | 0,008 |
| 48 | С311-10 | Перевезення ґрунту до 10 км | т | 1,28 |
| 49 | РН16-40-2 | Улаштування щебеневої основи | м3 | 0,12 |
| 50 | РН2-15-1 | Бетонування стовпчиків | 100 м3 | 0,006 |
| 51 | & С111- 1804-3 варіант 1 | Деталь закладна діам.76 | шт | 16 |
| 52 | РН20-12-2 | Монтаж стовпчиків для обмеження руху | 1т | 0,0432 |
| 53 | & С1633-89- 49 варіант 1 | Обмежувачі руху з нержавіючої сталі | шт | 16 |
|  |  | Прикрайовий ремонт |  |  |
| 54 | РН18-1-6 | Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну | 100м3 | 0,005 |
| 55 | РН20-41-1 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. | 100 т | 0,0105 |
| 56 | С331-34-3 | Перевезення будівельного сміття самоскидами на вiдстань 20 км | т | 1,05 |
| 57 | РН18-42-1 | Улаштування покриття товщиною 4 см з гарячих асфальтобетонних сумішей крупнозернистих вручну з ущільненням ручними котками | 100м2 | 0,1 |
| 58 | РН18-42-2 к=2 | На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-42-1 | 100м2 | 0,1 |
|  |  | Водовідвідний лоток |  |  |
| 59 | РН1-18-2 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 | 100 м3 | 0,03 |
| 60 | РН1-6-1 | Навантаження ґрунту вручну на автомобілі- самоскиди | 100 м3 | 0,03 |
| 61 | С311-10 | Перевезення ґрунту до 10 км | т | 4,8 |
| 62 | ПВ1-1-5 | Встановлення водовідвідних лотків BetoMax Basic і CompoMax Basic з шириною гідравлічного перерізу 200 мм | 100 м | 0,3 |
| 63 | & С113- 2422-8 | Лоток водовідвідний BetoMax DRIVE ЛВ- 20.26.21-Б з чавунною решіткою | шт | 30 |

Інженерно-будівельне проектування у частинні забезпечення експлуатації, забезпечення захисту від шуму щодо об’єктів будівництва класу наслідків (відповідальності) СС1 (середні наслідки)