Додаток 2

до тендерної документації

(Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі – технічна специфікація)

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

ДК 021:2015: 16700000-2 Трактори

(Колісний трактор Беларус 82.1 або еквівалент)

БЕЛАРУС 82.1.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАКТОРА

Спільні дані Маса експлуатаційна, кг 4000 Маса максимально допустима (повна), кг 6500 База, мм 2450 Габаритні розміри: довжина, мм 4130 Габаритні розміри: ширина, мм 1970 Габаритні розміри: висота, мм 2800 Колія по передніх колесах (min), мм 1430 Колія по передніх колесах (max), мм 1990 Колія по задніх колесах (min), мм 1350 Колія по задніх колесах (max), мм 2050 Дорожній просвіт, мм 465 Агротехнічний просвіт трактора під рукавами передніх і задніх напівосей, мм 645 Розміри шин передніх коліс 11,2-20 Розміри шин задніх коліс 15,5R38 Питомий тиск на грунт, кПа 140 Паливний бак металевий Ємкість паливного бака, л 130 Швидкість руху: транспортна, км/год max 34 Вантажопідйомність, кгc 3500 Двигун Марка ММЗ Модель Д-243 Тип 4-х тактний, дизельний, безнадувний Число циліндрів 4 Діаметр циліндра, мм 110 Хід поршня, мм 125 Робочий об'єм, л 4,75 Номінальна частота обертання, об/хв 2200 Потужність номінальна, кВт (к.с.) 60 (81) Максимальний момент, що крутить, Н.м 298 Коефіцієнт запасу моменту, що крутить % 15 Питома витрата палива при експлуатаційній потужності, г/кВт.ч 226 Електроустаткування Потужність генератора номінальна, кВт 1150 Номінальна напруга електроспоживачів бортової електромережі, В 12 Номінальна напруга системи електропуску, В 12 Трансмісія Коробка передач 9/2 механічна ступінчат Кількість передач вперед 18 Кількість передач назад 4 Редуктор Механічний, здвоюючий Передній міст Тип моста Портальний з диференціалом Тип колісного редуктора Конічний Тип диференціала Що само блокується Привід ПВМ Два карданні вали з проміжною опорою Задній міст Тип моста Складений Гальма Гальма Дискові, сухі Стоянки Дисковий, сухий, незалежний Пневмопривід управління гальмами причепів Однопровідний, що блокується з гальмами Кабіна Тип Уніфікована Отеплювач + Вал відбору потужності Задній ВОМ + - задній ВОМ незалежний I (при номінальній частоті двигуна), об/хв 540 - задній ВОМ незалежний II (при номінальній частоті двигуна), об/хв 1000 - задній ВОМ синхронний I, об/м шляхи 3,5 Рульове управління Тип гідропідсилювач Тип механізму повороту Гідроциліндр і рульова трапеція Гідронавісна система (ГНС) ГНС задня + - тип задньої ГНС Роздільно-агрегатна - вантажопідйомність на осі шарнірів нижньої тяги задньої ГНС, кгс 1800 Гідросистема Тип насоса Шестерінчастий Максимальний тиск, Мпа 20 Продуктивність насоса, л/мін 45 Ходова система Тип Колісна Колісна формула 4х4

У цій документації всі посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва або назву предмету закупівлі вживаються у значенні «…. «або еквівалент»»*.

* або еквівалент (технічні характеристики еквіваленту не повинні бути гіршими). У випадку надання учасником еквіваленту він має надати порівняльну таблицю.

- Обсяг закупівлі –  колісний трактор Беларус 82.1 (4*4) або еквівалент - 1 одиниця.

- Колісний трактор Беларус 82.1 (4*4) або еквівалент,  повиннен бути новий, такий, що не був у експлуатації, без слідів іржі, виготовлений в заводських умовах, з можливістю безперешкодної його реєстрації як спецавтотранспорту, в стандартному заводському виконанні, випуску не раніше 2021 року.

- Термін оплати: протягом 30 календарних днів з дня поставки товару Замовнику, але не пізніше 31 грудня 2022 року.

- Гарантійні умови: 12 місяців або 1000 мото-годин (за першою подією).

- Строк поставки протягом 20 календарних днів з моменту підписання договору, але не пізніше 31 жовтня 2022 року.

- Усі витрати на постачання товару покладаються на учасника.

- Товар має бути новим, таким, що не перебував до моменту відвантаження Замовнику в експлуатації за своїм функціональним призначенням;

- Товар має бути у зібраному і справному стані;

- Товар має бути без механічних пошкоджень і слідів корозії.

- Учасник зобов’язаний при постачанні Товару надати сертифікат відповідності на Товар.

- Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі тендерної пропозиції документи, які підтверджують відповідність тендерної пропозиції Учасника технічним, якісним, кількісним характеристикам згідно з Додатком 2 цієї тендерної документації.

- При невідповідності якості Товару, та (або) дефектів Товару, та (або) будь-чого іншого, що може якимось чином вплинути на якісні характеристики Товару - Учасник зобов’язаний замінити його неякісну частину за власний рахунок, сплативши всі супутні витрати по її заміні, про що учасником повинен бути складений відповідний гарантійний лист та наданий у складі тендерної пропозиції.

- Учасник  забезпечує здійснення  технічного нагляду, гарантійного та сервісного обслуговування техніки протягом  гарантійного терміну експлуатації.

Учасник погоджується, що в разі, якщо ним була надана недостовірна інформація, щодо відповідності запропонованого ним товару технічним вимогам Замовника, його пропозиція буде відхилена.

Примітка: Всі посилання згідно цього додатку та в тексті документації в цілому на конкретну марку, виробника, фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, тощо, слід читати у значенні «або еквівалент». Еквівалент товару або його складової частини – вживається у значенні, як рівнозначний товар або його складова частини, що виражається в наявності однозначних співвідношень між технічними та якісними характеристиками до предмету закупівлі, що визначені Замовником згідно вимог цієї документації, але обов’язково не гірші.

З метою безперешкодної реєстрації товару в органах державної реєстрації транспортних засобів , учасник-переможець разом з товаром повинен передати наступні документи:

- сертифікат відповідності на товар (або належним чином завірену копію сертифікату);

- оригінал сертифікату якості на товар завірений печаткою заводу-виробника;

- інструкцію з експлуатації та сервісну книжку на товар;

- інші документи, необхідні для проведення реєстрації товару.