# Додаток 2

до тендерної документації

# Технічне завдання

# «код ДК 021:2015 - 31120000-3 – «Генератори» (Генератори з установкою та монтажем)»

# ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ:

1. Товар повинен бути новим (таким, що не був у використанні), виготовленим у 2023 році.

2. Всі основні компоненти товару повинні бути оригінальними, заміна компонентів на не неоригінальні забороняється.

3. Транспортні послуги та інші витрати (пакування, страхування та інші витрати, сплату податків і зборів тощо) повинні здійснюватися за рахунок Постачальника.

4. Доставка товарів здійснюється транспортом постачальника, завантажувально-розвантажувальні роботи за рахунок постачальника. Поставка товару здійснюється на адресу Замовника, безпосередньо у приміщення, визначене Замовником.

5. Гарантійний термін експлуатації предмету закупівлі складає не менше 12 місяців, з моменту введення в експлуатацію. Дана вимога застосовується як до обладнання в цілому, так і окремих складових частин.

6. Товар має бути запакований заводську тару/упаковку та таким чином, щоб не допустити його псування під час транспортування до прийняття Замовником.

7. На виконання пункту 131 Порядку підтвердження ступеня локалізації виробництва товарів, що затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 02 серпня 2022 року № 861 Замовник визначає в тендерній документації на закупівлю предмета закупівлі, внесеного до переліку, вимогу щодо наявності в учасника процедури закупівлі сертифіката відповідності системи управління якістю у виробництві вимогам ДСТУ ISO 9001:2015 або ДСТУ EN ISO 9001:2018 (EN ISO 9001:2015, IDT; ISO 9001:2015, IDT), або національних стандартів, якими їх замінено, виданого акредитованим органом з оцінки відповідності.

8. Строк поставки до 31.12.2023 року.Зобов’язання (платіжні) виникатимуть виключно при наявності відповідного бюджетного призначення (бюджетного асигнування). Обсяги закупівлі товарів можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків.

9. Учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати опис товару, відомості про виробника, документальне підтвердження повної відповідності технічних характеристик запропонованого товару, з технічними характеристиками замовленого товару з обов’язковим відображенням у таблиці порівняльних характеристик.

10. Учасник на підтвердження технічних і якісних характеристик, у складі пропозиції повинен надати копію декларації відповідності на товар (або інший документ, що підтверджує його технічні та якісні характеристики), що пропонується учасником.

11. Учасник надає ліцензію або дозвіл на виконання електромонтажу.

12. Учасник у складі тендерної пропозиції надає гарантійний лист про спроможність поставки товару без отримання попередньої оплати.

13. Відповіднодо підпункту 1 пункту 6-1 Прикінцевих та перехідних положень Закону замовник здійснює закупівлю товару, визначених підпунктом 2 цього пункту, виключно якщо їх ступінь локалізації виробництва дорівнює чи перевищує 15 %.

Згідно з абзацом 9 підпункту 1 пункту 6-1 Прикінцевих та перехідних положень Закону ступінь локалізації виробництва визначається самостійно виробником такого товару та підтверджується Уповноваженим органом у порядку, встановленому Кабінетом МіністрівУкраїни.

Таким порядком є Порядок підтвердження локалізації виробництва товарів, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 02.08.2022 № 861.

На підтвердження даної вимоги Учасник має надати довідку у довільній формі щодо ступеня локалізації товару із зазначенням ID  товару, який присвоєно електронною системою закупівель (Замовник самостійно перевіряє інформацію щодо ступеня локалізації товару, який є предметом закупівлі, у переліку товарів з підтвердженим ступенем локалізації за посиланням https://prozorro.gov.ua/search/products?local_share=10).

Замовником вимагається наявність в учасника процедури закупівлі сертифіката відповідності системи управління якістю у виробництві вимогам ДСТУ ISO 9001:2015 або ДСТУ ENISO 9001:2018 (ENISO 9001:2015, IDT; ISO 9001:2015, IDT), або національних стандартів, якими їх замінено, виданого акредитованим органом з оцінки відповідності.

На підтвердження цієї вимоги Учасник процедури закупівлі подає у складі тендерної пропозиції копію сертифіката відповідності системи управління якістю у виробництві вимогам ДСТУ ISO 9001:2015 або ДСТУ ENISO 9001:2018 (ENISO 9001:2015, IDT; ISO 9001:2015, IDT), або національних стандартів, якими їх замінено, виданого акредитованим органом з оцінки відповідності.

- Вимоги щодо установки генераторів:

- підключеннягенераторів до існуючих мереж будівель;

- здійснити пусконалагодження обладнання на місцях його безпосередньої експлуатації;

- виконатитестові запуски та перевіркуроботи.

Установка та монтаж генераторів мають виконуватися кваліфікованими робітниками з відповідною освітою у відповідності до діючих в Україні державних норм, стандартів і правил, підтвердження про кваліфікацію робітників надати у вигляді диплому вищої або технічної освіти (електрика та будівельника). Пусконалагодження має за мету введення змонтованого обладнання у безпечну експлуатацію та прийняття його на гарантію з подальшою схемою надійності електропостачання об’єкту.

Для надання установки та монтажу учасник використовує власні витратні матеріали. У вартість поставки товару на етапі подання комерційної пропозиції учасником має бути включена вартість всіх матеріалів, виробів, конструкцій, що будуть застосовуватися в процесі установки.

Якість всіх матеріалів, виробів, конструкцій, що будуть застосовуватися в процесі надання установки та монтажу, повинні відповідати вимогам відповідних норм і стандартів, діючим на території України.

До пропозиції Учасником надається кошторисний розрахунок на товар та роботи, який розроблено на підставі державних і галузевих нормативів (норм).

Проїзд до місця поставки товару та зворотній від’їздздійснюється силами та за рахунок Постачальника.

Учасник повинен гарантувати якість і надійність установки та монтажу електричного обладнання.

Генератор має бути готовий до використання: заправка бензином для тестових і пускових робіт та олива відповідно до технічного паспорту.

Постачальник повинен:

- здійснити установку та монтаж, якістьякихвідповідає порядку та умовамвизначенимдіючомузаконодавствуУкраїни;

- дотримуватись правил технікибезпеки та охоронипрацівідповідно до Закону України «Про охоронупраці», а такожнесеповнувідповідальність за безпечневиконанняпослуги, дотримання правил, норм і інструкцій з охоронипраці і пожежноїбезпеки;

- розробити по кожному об’єкту проект проведення альтернативного джерелаживлення – бензинового генератора до існуючоїабоальтернативноїмережіживлення суду;

- підготуватипам’ятку/інструкціющодовикористання генератора та провести навчаннявідповідальної особи суду;

- надати протягом 12 місяців з введення в експлуатацію генератора методичну, технічну та консультативну допомогу щодо експлуатації генератора.

Генератори встановлюються за адресами місцевих загальних судів Тернопільської області, що додаються, у місцях погоджених з керівниками апарату судів та з дотриманням правил пожежної/електробезпеки.

Комплекс робіт по встановленню генераторів погоджується по кожному об’єкту з керівником апарату суду.

Вартість установки та монтажу по кожному об’єкту може відрізнятися, однак, загальна сума за поставлений товар, інше обладнання та виконання робіт не може бути більшою за суму договору.

Генератор встановлюється в суді для забезпечення безперебійної роботи суду (під час планових, аварійних відключень централізованого електропостачання), а саме:

- для підтримання в робочому стані котлів опалення;

- забезпечення освітлення в суді;

- забезпечення електроживлення серверів суду;

- забезпечення роботи комп’ютера та необхідної офісної техніки в канцелярії суду;

- забезпечення роботи комп’ютера, звукозаписувальної техніки в залі (залах) судового засідання.

Остаточний перелік споживачів альтернативної електричної енергії визначає керівник апарату суду за погодженням з головою суду.

Включення генератора відбувається, за умови тривалого відключення центрального електропостачання, з дозволу голови суду, керівника апарату суду або особи, яка його заміщає, з дотриманням інструкції та правил безпеки.

Введення в дію генератора здійснюється наказом голови суду/керівника апарату суду.

Контроль за роботою генератора, введення в діюроботи генератора покладається на відповідального працівника суду, який визначається наказом голови суду, керівника апарату суду.

15. Загальний гарантійний термін напоставлений Продавцем та прийнятий Покупцем Товар становить 12 місяців, з дати підписання Сторонами Акту приймання-передачі обладнання. На підтвердження даної вимоги, Учасник надає підписаний та завірений печаткою (у разі наявності) гарантійний лист щодо відповідності вимогам, вказаним у даному пункті.

У разі виявлення недоліків (дефектів) в гарантійний період (12 місяців) з дати підписання Сторонами Акту приймання-передачі обладнання, Покупець надає Продавцю перелік зауважень (невідповідностей, недоліків, доопрацювань), які Продавець повинен негайно усунути та доопрацювати в строк 3 (трьох) діб від дати отримання повідомлення від Покупця. На підтвердження даної вимоги, Учасник надає підписаний та завірений печаткою (у разі наявності) гарантійний лист щодо відповідності вимогам, вказаним у даному пункті.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

| Резервна потужність (кВт) | 7,5 кВт |
| --- | --- |
| Номінальна потужність (кВт) | 7 кВт |
| Об’єм двигуна | не менше 450 см куб. |
| Тип альтернатора | Синхронний |
| Кількість фаз | Однофазний (220) |
| Напруга | 220 |
| Частота | 50 Гц |
| Охолодження | Повітряне |
| Паливо | Бензин |
| Каністра 20л металева | 16шт |
| Тип двигуна | Одноциліндровий, 4-тактний |
| Обсяг паливного бака (л) | 20л і більше |
| Витрати палива при 60 % навантаженні (л/год) | Не більше 2,2 л/год |
| Коефіцієнт потужності | 1 |
| Індикатор та датчик рівня масла | так |
| Розетка 12V DC | так |
| Перемикач режиму роботи Автоматичний/Ручний | так |
| Автоматичний вимикач навантаження | так |
| Захист від перевантаження | так |
| Розетка силова 16А | 1 шт. |
| Розетка силова 32А | 1 шт. |
| Роз’єм для підключення в автоматичному режимі | так |
| Заземлення | так |
| Комплектація | Інструкція, свічний ключ, вилка 16А, вилка 32А, розетка для підключення в автоматичному режимі, комплект кабелів 12V з зажимами «крокодил» |
| Лічильник мотогодин | так |
| Можливість виведення на панель індикації показників напруги, частоти | так |
| Тип запуску | Ручний/автоматичний/електростарт |
| Тип установки | Пересувний |
| Вага з повною заправкою | До 100 кг |
| Рівень шуму | Не більше 97 дБ |
| Моторесурс генератора | Не менше 2000 мотогодин |
| Ступінь захисту | Не менше ІР 23 |
| Гарантія | Не менше 12 місяців |

Примітка: всі посилання на конкретну марку, виробника, фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, слід читати з виразом „або еквівалент”.

Місце поставки генераторів

| №п/п | Назва місцевих загальних судів Тернопільської області | Адреси місцевих загальних судів Тернопільської області | Контактна особа | Кількість(шт) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бережанський районний суд | 46001, Тернопільськаобл.,м. Бережани, вул.Банкова 2 (03548)23636 | Палуб’як Світлана Миронівна | 1 |
| 2 | Борщівський районний суд | 48702, Тернопільськаобл.,м. Борщів, вул.Я.Кондри,2 (03541)21199 | Матушак Світлана Михайлівна | 1 |
| 3 | Бучацький районний суд | 48400, Тернопільська обл., м.Бучач, вул.Міцкевича,11 (03544)21867 | Ляхович Андрій Степанович | 1 |
| 4 | Гусятинськийрайонний суд | 48200, Тернопільська обл., м. Гусятин, провул.Героїв Майдану, 7 (03557)22955 | Турецька Христина Михайлівна | 1 |
| 5 | Заліщицькийрайонний суд | 48664, Тернопільська обл., м. Заліщики, вул.Лисенка,1 (03554)22439 | Бурик Олег Манолійович | 1 |
| 6 | Збаразький районний суд | 47300, Тернопільська обл., м. Збараж, вул. Грушевського,13 (03550)21365 | Гавіловська Галина Степанівна | 1 |
| 7 | Зборівський районний суд | 47200, Тернопільська обл., м.Зборів, вул. Б.Хмельницького, 4 (03540)21738 | Василик Ольга Василівна | 1 |
| 8 | Козівський районний суд | 47600, Тернопільська обл., м.Козова, вул.Соборна, 2 (03547)21291 | Скобель Світлана Василівна | 1 |
| 9 | Кременецький районний суд | 47003, Тернопільська обл., м.Кременець, вул.В.Чорновала, 7 (03546)22479 | Гаскевич Світлана Любомирівна | 1 |
| 10 | Лановецький районний суд | 47400, Тернопільська обл., м.Ланівці, вул.Шкільна ,7 (03549)21861 | Гачок Тетяна Іванівна | 1 |
| 11 | Монастириський районний суд | 48300, Тернопільська обл., м.Монастириська, вул.Шкільна, 4 (03555)21381 | Лагутіна Марія Богданівна | 1 |
| 12 | Підволочиський районний суд | 47800, Тернопільська обл., м.Підволочиськ, вул.Залізнична, 1 (03543)22576 | Качуряк Дмитро Павлович | 1 |
| 13 | Підгаєцький районний суд | 48021, Тернопільська обл., м.Підгайці, вул.Міцкевича 26»З» (03542)21747 | Голіят Тетяна Зіновіївна | 1 |
| 14 | Теребовлянський районний суд | 48100, Тернопільська обл., м.Теребовля, вул.Кн.Василька,116 (03551)21998 | Чех Марія Євгенівна | 1 |
| 15 | Чортківський районний суд | 48005, Тернопільська обл., м.Чортків, вул.Бандери, 13 (03552)23533 | Грузінська Наталія Сергіївна | 1 |
| 16 | Шумський районний суд | 48100, Тернопільська обл., м.Шумськ, вул.І.Франка, 28 (03558)21250 | Поліщук Ліна Клавдіївна | 1 |