Додаток 1 до оголошення

Державне підприємство 
«Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом»

ВП «Південноукраїнська АЕС»

ЗАТВЕРДЖУЮ

Головний інженер

________________ М. ФЕОФЕНТОВ

« ___ » __________ 2022 р.

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

на надання послуг з доочищення водопровідної питної води

Южноукраїнськ – 2022

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Повна назва послуг:

Доочищення питної води. Установка і обслуговування систем зворотнього осмосу для забезпечення персоналу ВП ПАЕС водою належної якості, принцип дії яких заснований на пропусканні води під тиском через пори напівпроникної мембрани, внаслідок чого з води видаляються 98-99% розчинених в ній домішок та солей.

1.2. Замовник послуг:

ДП «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» Відокремлений підрозділ «Південноукраїнська АЕС» (далі ДП «НАЕК «Енергоатом» ВП ПАЕС). Адреса:               м. Южноукраїнськ, Миколаївська обл., Україна, 55001, ВП ПАЕС.

1.3 Підстава для надання послуг:

Дотримання п.3.3, п. 5.21 Колективного договору ДП «НАЕК «Енергоатом».

1.4 Об'єкт послуг:

Вода з системи міського водопостачання.

2 СКЛАД ПОСЛУГ

2.1. Виконавець зобов’язаний виконати монтаж системи з доочистки водопровідної питної води, призначеної для використання у сфері господарсько - питного водопостачання з метою знесолювання і очищення розчинених домішок у воді на молекулярному рівні в точках забору води:

- машинна зала блока №1, відмітка 8.4, вісь 1;

- машинна зала блока №2, відмітка 17.4, вісь 26;

- машинна зала блока №3, відмітка 15, вісь 1;

- повномасштабний тренажер бл. № 4 (ПМТ бл. №4);

- хол будівлі управління будівництва центрального диспетчерського пункту (УБ ЦДП).

2.2. Послуги з доочищення водопровідної питної води надаються Виконавцем за допомогою системи зворотнього осмосу. Виконавець для надання послуги використовує власні або взяті в оренду установки зворотнього осмосу, обладнання, механізми, тощо.  Технічне обслуговування та ремонт установки зворотнього осмосу виконується за рахунок Виконавця.

3 ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО НАДАННЯ ПОСЛУГ

3.1. Виконавець, що здійснює монтаж і наладку установок, повинен проводити технічне обслуговування та заміну витратних матеріалів даних установок за свій рахунок.

3.2. Виконавець повинен забезпечити приладами обліку місця, де встановлені установки доочистки водопровідної питної води.

3.3. Замовник забезпечує Виконавця місцями підключення установок до ел. мережі і каналізації.

3.4. Виконавець повинен застосувати заходи із захисту довкілля у випадках та в порядку, передбаченому діючим законодавством.

3.5. Надання послуг та їх завершення повинні виконуватись у відповідності до вимог правил охорони праці, які визначають та направлені на запобігання нещасних випадків, створення належних, безпечних та здорових умов праці для службових та технічних працівників, а також організаційних заходів, які забезпечують безпечне надання послуг.

3.6. Персонал Виконавця повинен дотримуватися правил внутрішньооб’єктового режиму і пропускної системи (ПВРіПС), правил фізичного захисту (ПФЗ), правил пожежної безпеки (ППБ), правил і норм з охорони праці (ПНОП), що діють на об'єкті Замовника.

4 КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ ВОДИ

4.1. Питна вода має бути чиста, досконало прозора, без осаду, зайвих домішок та запахів.

Виконавець, який надає послуги з доочистки води, повинен мати висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи на очищену, за допомогою  установок, воду.

4.2. Окрім цього питна вода, яку пропонує Виконавець, має відповідати Державним санітарним нормам та правилам: «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» (ДСанПіН 2.2.4-171-10).

4.3. Очищена питна вода повинна відповідати вимогам ДСТУ 7525:2014 «Вода питна. Вимоги та методи контролювання якості» або ТУ У 11.0-3159116814-001:2016 «Вода очищена».

5 ГАРАНТІЇ БЕЗПЕКИ

В процесі надання послуг з доочищення питної води, представники Виконавця повинні  дотримуватися вимог Правил технічної експлуатації, протипожежної безпеки, охорони праці й навколишнього середовища.

6 ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ, УЗГОДЖЕННЯ І ПРИЙМАННЯ НАДАНИХ ПОСЛУГ

6.1. Щомісячно Виконавець надає Замовнику акт здачі-приймання наданих послуг (на паперовому носії у кількості 3-х примірників);

6.2. Приймання послуг здійснюється Замовником відповідно до умов цього технічного завдання комісійно на ВП ПАЕС.

6.3. Послуги вважаються наданими після підписання Замовником і Виконавцем акта здачі-приймання наданих послуг.

ЗГІЕОтаСКУ                                                                    Володимир ЧУМАК

Начальник ЦДТУ                                                            Костянтин КАРАКУЦ