Додаток 2

до  оголошення про проведення спрощеної закупівлі

Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі

Код 021:2015:45260000-7: Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи Єдиний закупівельний словник ДК 021:2015 (Поточний ремонт покрівлі за адресою: 65014 м. Одеса, Лідерсівський бульвар, 17)

| № п/п | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Розбирання парапетів з листової сталі | м | 25,1 |  |
| 2 | Розбирання водостічних труб з землі та помостів | м | 8 |  |
| 3 | Очищення покрівлі від сміття | т | 0,22 |  |
| 4 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь від олійної, перхлорвінілової фарби | м2 | 53 |  |
| 5 | Очищення поверхонь щітками | м2 | 10 |  |
| 6 | Знежирення поверхонь розчином, перший шар | м2 | 63 |  |
| 7 | Ґрунтування бетонних поверхонь ґрунтовкою, перший шар | м2 | 70,5 |  |
| 8 | Улаштування обмазувальної пароізоляції в один шар | м2 | 70,5 |  |
| 9 | Улаштування склосітки на підлогу | м2 | 63 |  |
| 10 | Додавати на кожний наступний шар обмазувальної пароізоляції | м2 | 70,5 |  |
| 11 | Обклеювання армувальною стрічкою | м | 35 |  |
| 12 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | м2 | 63 |  |
| 13 | Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів (матеріал після зняття) | м | 8 |  |
| 14 | Улаштування з листової сталі брандмауерів, парапетів | м | 25,1 |  |
| 15 | Установлення воронок діаметром 100 мм | шт | 1 |  |
| 16 | Навантаження сміття вручну | т | 0,256 |  |
| 17 | Перевезення сміття до 25 км | т | 0,256 |  |

1. Матеріали, необхідні для виконання робіт, повинні відповідати вимогам державних стандартів, що ставлять вимоги до таких видів матеріалів.

2. Підрядник забезпечує регулярне прибирання об’єкту від сміття, що утворилося в процесі виконання робіт, та від техніки, механізмів, матеріалів, а також після закінчення виконання робіт.

3. Виконані роботи та застосовані при цьому матеріали, обладнання та конструкції повинні відповідати усім чинним на момент виконання таких робіт санітарним, протипожежним та іншим нормам та правилам для такого роду об’єктів.

4. Підрядник повинен здійснювати замовлення, постачання, приймання, розвантажування, складування, збереження та подачу на майданчик матеріалів, виробів і конструкцій, виконувати контроль за їх якістю та комплектацією. Всі матеріали та конструкції, які застосовуються при будівництві, повинні відповідати вимогам якості, діючим на території України.

5.Учасник визначає ціни, з урахуванням всіх видів та обсягів робіт, що повинні бути виконані. Ціна пропозиції повинна включати всі витрати Учасника, зокрема сплату податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, вартість матеріалів, страхування, інші витрати.

6.Якщо пропозиція учасника містить не всі види робіт або зміну обсягів та складу робіт згідно з документацією спрощеної закупівлі, ця пропозиція вважається такою, що не відповідає умовам документації закупівлі, та відхиляється замовником.

7. Умови виконання робіт:  роботи виконуються в будівлі, що експлуатується.

8. Учасником надається чинний Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки, передбачений Постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 №1107 або декларація відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці для виконання робіт підвищеної небезпеки що зазначені в додатку 8, що мають відношення до предмету закупівлі, (виданий Учаснику або субпідряднику, у разі залучення):

- роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра.

9. Учасником надається скан-копія оригіналу (завірена копія) Ліцензії Державної архітектурно-будівельної інспекції України з додатком. Ліцензія повинна бути діючою на весь період виконання робіт, що є предметом закупівлі.

10. Учасником надається Копія наказу про призначення відповідального працівника за дотримання охорони праці на підприємстві та копію посвідчення інженера з охорони праці, для безпечного виконання будівельних робіт.

11. Учасником має бути подана кошторисна документація (відсканована у форматі PDF, розроблена в програмному комплексі АВК-5 або іншому, сумісному з АВК-5 програмному комплексі, та додатково, інформаційну модель формату IMD, bdcu), пропечатана та підписана організацією-учасником і підписом та печаткою сертифікованого інженера-проектувальника у частині кошторисної документації у складі:

- договірна ціна;

- пояснювальна записка;

- підсумкова відомість ресурсів;

- зведений кошторисний розрахунок;

- локальні кошториси;

- розрахунок загальновиробничих витрат;

- розрахунок адміністративних витрат;

- розрахунок кошторисного прибутку;

- календарний графік виконання робіт.

Ціна пропозиції, за яку учасник згоден виконати замовлення, розраховується виходячи з обсягів робіт на підставі нормативної потреби в трудових і матеріально-технічних ресурсах, необхідних для здійснення проектних рішень по об`єкту замовлення.

При складанні ціни пропозиції (договірної ціни) на виконання робіт, вартість матеріальних ресурсів приймається підрядником за найменшою (при всіх рівних характеристиках) ціною на підставі проведеного претендентом аналізу цін на ринку будівельних матеріалів в регіоні.

В ціні пропозиції учасник визначає вартість усіх запропонованих до виконання робіт з урахуванням послуг, що виконуються субпідрядними організаціями, використання устаткування.

12. Учасником має бути надано Довідку  за  формою про наявність механізмів та обладнання, необхідних для виконання робіт, визначених у технічному завданні. Довідка має містити найменування обладнання, кількість, термін експлуатації та інформацію щодо права користування (власне, орендоване тощо).

13. Учасником має бути надано Довідка про основний інженерно-технічний персонал та робітників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід для виконання умов договору. Довідка має містити інформацію щодо ПІБ працівників, посаду, стаж роботи за фахом, форми трудових відносин (основне місце роботи або сумісництво), інформацію про ступінь освіти, освітньо-кваліфікаційний рівень, спеціальність працівників.

14. Має бути надан Акт, щодо здійснення Учасником у період уточнень огляду об`єкту експлуатації в присутності представника Замовника (підписаний Замовником).