ДОДАТОК  2

до тендерної документації

ІНФОРМАЦІЯ

ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

«Легковий автомобіль»

(ДК 021:2015 код 34110000-1 - Легкові автомобілі)

1. Гарантія на автомобіль надається не менше ніж на 36 місяці або не менше ніж на 100 000 км пробігу з моменту поставки та прийняття такого автомобіля замовником.

2. Автомобіль повинен постачатись у комплекті з запасним колесом, знаком аварійної зупинки, стандартним набором інструментів, що включає домкрат, колісний ключ тощо.

3. Автомобіль повинен бути новим, виготовленим в 2022 році, технічно справним, комплектуючі та матеріали – такі, що не були у вживанні та експлуатації, про що учасник у складі пропозиції надає гарантійний лист.

4. При виготовленні автомобіля мають застосовуватись заходи із захисту довкілля.

5. Автомобіль повинен бути у виконанні, передбаченому нормативно-технічною документацією виробника і готовим до експлуатації, повинен відповідати вимогам нормативно-правових актів України щодо допуску транспортних засобів до експлуатації.

6. Автомобіль, що буде постачатись, повинна додаватись супутня документація виробника: посібник по експлуатації, сервісна книжка тощо. Супутня документація повинна бути виконана українською мовою. У разі, якщо оригінал супутньої документації складений іншою мовою , він обов’язково має супроводжуватись автентичним перекладом українською мовою.

7. Покупець власними силами, засобами  та за власний рахунок відповідно до умов даного Договору, зобов’язується отримати товар, за адресою Постачальника.

8. Автомобіль повинен бути новим та таким, що не використовувався.

9. Надання копій сертифікату колісного транспортного засобу, який відповідає чинному законодавству України.

10. Автомобіль не повинен бути під заставою або арештом.

11. Передача автомобіля здійснюється по акту приймання-передачі та згідно переліку комплектності автомобіля.

12. Якість товару повинна відповідати вимогам ДСТУ та нормативним вимогам із захисту довкілля.

13. Автомобіль повинен постачатися з комплектом гумових килимків.

| Найменування товару | Технічні характеристики та комплектація |
| --- | --- |
| «Легковий автомобіль» (ДК 021:2015 код 34110000-1 - Легкові автомобілі) | Рівень комплектації: ZEN Варіант виконання: універсал Двигун: 1,5 дизель ( 95 к. с.) Тип кузову: пасажирський Тип приводу: передній Кількість місць: 5 місць Трансмісія: МКПП6 Рік випуску: 2022 Колір кузову: Білий Базове обладнання: Світлодіодні денні ходові вогні C-shape в передніх фарах Система курсової стійкості ESP + Система допомоги при старті на підйомі HAS + Система стабілізації руху при розгойдуванні причепа TSA Гальмівна система ABS з електронною системою розподілу гальмівних зусиль EBV Фронтальна подушка безпеки водія Фронтальна подушка безпеки пасажира з функцією деактивації Центральний замок з дистанційним керуванням Ключ з 3-ма кнопками Триточкові ремені безпеки з регулюванням по висоті водія та пасажира Триточкові ремені безпеки 2-го ряду сидінь Датчик паска безпеки водія Повнорозмірне запасне колесо Адаптація для поганих доріг: сталевий захист піддону картера двигуна, антигравійна обробка днища, захисні щитки на гальмівні диски, посилений захист від пилу та вологи Дорожній набір засобів безпеки (сумка-органайзер, аптечка, вогнегасник, знак аварійної зупинки, трос буксирувальний, світловідбиваючі жилети, робочі рукавиці) Кондиціонер салону Електросклопідіймачі для передніх дверей Електродзеркала заднього огляду з обігрівом Круїз-контроль Датчик світла (автоматичне увімкнення ближнього світла при настанні сутінок) Полиця для речей над вітровим склом Тканинна багажна поличка Регулювання керма за висотою Закритий ящик для рукавичок Аудіосистема Radio Connect R&Go: 4 динаміки, радіо, MP3, Bluetooth, USB, AUX Додаткова розетка 12В зверху в ніші біля водія + 3 USB Еко-режим Бортовий комп'ютер Повітроводи для 2-го ряду сидінь Засклені ліві зсувні двері з кватиркою Засклені праві зсувні двері з кватиркою Задні засклені двері, що відкриваються на 180° з обігрівом та склоочисником Такелажні петлі на підлозі (4од.) Максимальний пластиковий бічний захист багажного відділення Фільтр тонкої очистки пального з датчиком води (дизельний двигун) Протисажний фільтр вихлопної системи (дизельний двигун) Стандартне сидіння водія Стандартне сидіння пасажира Тримісне сидіння другого ряду: спинки складаються 1/3-2/3, а сидіння складаються до першого ряду, збільшуючи багажне відділення Три підголівники 2-го ряду сидінь Кишені на спинці передніх сидінь Задній ряд сидінь з кріпленням ISOFIX Оббивка сидінь CHIKU: тканина і штучна шкіра Передній та задній бампери пофарбовані в колір кузова Ручки дверей та дзеркала пофарбовані в колір кузова Чорна блискуча планка з логотипом на решітці радіатора Сріблясті захисні накладки на нижній частині переднього та заднього бамперів Захисні бокові молдинги чорного кольору Кольорова гамма інтер'єру Чорний Титан Cталеві диски 15" (розмір шин: 185/65 R15) Повнорозмірні ковпаки коліс KIJARO Фронтальна подушка безпеки пасажира з функцією деактивації Круїз-контроль Датчик світла Аудіосистема Radio Connect R&Go: 4 динаміки, радіо, MP3, Bluetooth, USB, AUX Тримісне сидіння другого ряду: спинки складаються 1/3, 2/3, а сидіння складаються до першого ряду, збільшуючи багажне відділення Гарантія 3 роки або 100 000 км Комплект килимків гумових салону Комплект зимової гуми Додаткова комплектація: Підготовка електропроводки для встановлення незаводської сигналізації Пакет "Оглядовість": Камера заднього огляду з заднім парктроніком (замовляється з EasyLink або з дзеркалом з монітором) Мультимедійна система EASY LINK з ємнісним сенсорним екраном 8": 6 динаміків, радіо, Bluetooth, USB, Eco- водіння, підтримка технологій реплікації смартфону Сидіння водія з регулюванням за висотою |

Уповноважена особа  Учасника           _____________________                Ініціали, прізвище

підпис

м. п.

Примітки:

- Фактом подання тендерної пропозиції учасник підтверджує відповідність своєї пропозиції технічним, якісним, кількісним, функціональним характеристикам до предмета закупівлі, у тому числі технічній специфікації (у разі потреби — планам, кресленням, малюнкам чи опису предмета закупівлі) та іншим вимогам до предмета закупівлі, що містяться в  тендерній документації та цьому додатку, а також підтверджує можливість поставки товару  відповідно до вимог, визначених згідно з умовами тендерної документації.

- У разі посилання у викладеній інформації на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип у найменуваннях за предметом закупівлі, джерело його походження або виробника, - слід вважати в наявності вираз «або еквівалент». Якщо учасник подає тендерну пропозицію на еквівалентний товар, то повинен надати порівняльну таблицю із зазначенням найменування товару, який зазначено в документації та запропонованого учасником еквіваленту.

- Еквівалентом вважатиметься товар, який за характеристиками та своїм призначенням відповідає вимогам, встановленим Замовником.

- У разі, якщо замовник вимагає маркування, протоколи випробувань та сертифікати повинні бути видані органами з оцінки відповідності, компетентність яких підтверджена шляхом акредитації або іншим способом, визначеним законодавством.

- Замовник здійснює закупівлю даного виду товару, оскільки вони за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідають потребам та вимогам замовника.