Додаток № 2 до Оголошення

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

ДК 021:2015:31620000-8 – Прилади звукової та візуальної сигналізації (Система оповіщення)

- Кількісні характеристики предмета закупівлі :

| № з/п | Найменування | Кількість (комплект) | Склад комплекту | Адреси поставки, монтажу та пусконалагодження* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплект обладнання для Димерської селищної ради | 6 | Мікрофон – 1шт, Модуль оповіщення про повітряну тривогу - 1шт, Система підсилювання звуку -1шт, із монтажем та підключенням | смт Димер: вул. Соборна вул. Соборна вул. Шевченка вул. Гоголя вул. Народна с.Каменка |
| 2 | Комплект обладнання для Сухолуцького старостинського округа | 2 | Мікрофон – 1шт, Модуль оповіщення про повітряну тривогу - 1шт, Система підсилювання звуку -1шт, із монтажем та підключенням | с.Толокунь: вул. Шкільна с.Сухолуччя: вул. Миру |
| 3 | Комплект обладнання для Глібівського старостинського округа | 2 | Мікрофон – 1шт, Модуль оповіщення про повітряну тривогу - 1шт, Система підсилювання звуку -1шт, із монтажем та підключенням | с.Глібівка: вул. Соборна с.Ясногородка: вул. Колективна |
| 4 | Комплект обладнання для Демидівського старостинського округа | 3 | Мікрофон – 1шт, Модуль оповіщення про повітряну тривогу - 1шт, Система підсилювання звуку -1шт, із монтажем та підключенням | с.Демидів: вул. Київська вул. Річна вул. Фастова |
| 5 | Комплект обладнання для Катюжанського старостинського округа | 3 | Мікрофон – 1шт, Модуль оповіщення про повітряну тривогу - 1шт, Система підсилювання звуку -1шт, із монтажем та підключенням | с.Катюжанка: вул. Шевченка вул. Біла вул. Заводська |
| 6 | Комплект обладнання для Козаровицького територіального округа | 1 | Мікрофон – 1шт, Модуль оповіщення про повітряну тривогу - 1шт, Система підсилювання звуку -1шт, із монтажем та підключенням | с.Козаровичі: вул. Соборна |
| 7 | Комплект обладнання для Литвинівського територіального округа | 3 | Мікрофон – 1шт, Модуль оповіщення про повітряну тривогу - 1шт, Система підсилювання звуку -1шт, із монтажем та підключенням | с.Литвинівка: вул. Т.Шевченка вул. Червона Слобода с.Рикунь |

*Місця поставки, монтажу та підключення Товару можуть бути змінені Замовником в процесі поставки за організаційно-технічним обґрунтуванням.

- Технічні характеристики предмета закупівлі :

  - Модуль оповіщення

Призначення: для інформування та оповіщення громади.

- при включенні сигналу тривоги відтворити сигнал тривоги з текстом «Увага! Повітряна тривога! Всім пройти в укриття» не менше 4

хвилин;

- при включені сигналу відбою тривоги відтворити сигнал тривоги з текстом «Увага! Відбій повітряної тривоги» не менше 2 хвилин;

- для отримання даних використовувати канал мобільного інтернет зв’язку. Для цього використовується пакет Kyivstar та/або Life «SIM для пристроїв»

Працювати в 3 режимах:

- ручний – включення і виключення сигналів тривоги та відбою тривоги робить диспетчер;

- ручний дистанційний – включення і виключення сигналів тривоги та відбою тривоги робить диспетчер дистанційно за допомогою мобільного телефону;

- автоматичний – прилад самостійно отримує дані з серверу (хмари).

Основні технічні дані

| № п/п | Найменування параметру | Значення параметру |
| --- | --- | --- |
|  | Температурний режим роботи | -15℃ до +55℃ |
|  | Живлення | Не більше 12В, 250 мА |
|  | Частота роботи приладу | 850/900/1800/1900 МГц |
|  | Тип SIM-карти | Nano-SIM |
|  | Підтримка аудіоформатів | WAV, PCM, AMR, MP3 |

  - Мікрофон

Призначення: для інформування та оповіщення громади.

Мати вбудований звуковий сигнал, що сигналізує про ввімкнення мікрофону з регулятором рівня гучності цього сигналу.

Мати кнопку вкл/викл та світлодіодний індикатор живлення.

Основні технічні дані

| № п/п | Найменування параметру | Значення параметру |
| --- | --- | --- |
|  | Напруга | 9-12 В з блоком живлення у комплекті |
|  | Частотний діапазон | не гірше 90-16000Гц |
|  | Чутливість | не менше -40дБ |

  - Система підсилювання звука

Основні технічні дані

| № п/п | Найменування параметру | Значення параметру |
| --- | --- | --- |
|  | Загальна потужність | не менше 4780 ВТ |
|  | Частотний діапазон | не гірше 90 Гц-16 кГц |
|  | Максимальний рівень звукового тиску | не менше 115 дБ |
|  | Стандартний конструктив для стійки | 19 |
|  | Рівень захисту для компонентів системи, що будуть змонтовані ззовні приміщення | не гірше IP66 |
|  | РК дисплей на якому відображається робочий стан пристрою | є |
|  | Загальна споживана потужність в режимі навантаження | не більше 6120 Вт |
|  | USB порт для підключення накопичувача (не більше 16 Гб) з медіа файлами для програмування. Підтримувати програмування з USB накопичувачів | є |

  - У комплекті з обладнанням надається (при поставці): паспорт.

Примітка:У разі посилання в описі предмета закупівлі на конкретну торгівельну марку чи назву виробника, патент, на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання,  конструкцію або тип або конкретне місце походження чи спосіб виробництва — мається на увазі: «або еквівалент». Посилання в найменуванні обладнання на каталожний номер виробника, торговельну марку або тип тощо, обумовлено наданням Учаснику загального уявлення про технічні характеристики чи складові Товару.