ДОДАТОК 3

до оголошення про проведення спрощеної закупівлі

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

на закупівлю: «Акумулятор 6 СТ – 190 Аз; Акумулятор 6 СТ – 100 Аз; Акумулятор 6 СТ – 77 Аз», код ДК 021:2015 – 31430000-9 Електричні акумулятори (номенклатурна позиція – 31431000-6 Свинцево-кислотні акумуляторні батареї)

| № з/п | Вимоги замовника | Підтвердження вимог учасником (так/ні) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Загальні положення |
| 1.1. | Акумулятор 6 СТ – 190 Аз - 14 шт. Акумулятор 6 СТ – 100 Аз – 4 шт. Акумулятор 6 СТ – 77 Аз – 2 шт. |  |
|  | Характеристика акумуляторів |  |
|  | Акумулятор 6 СТ – 190 Аз |  |
|  | Тип | 6СТ-190 Аз Свинцево-кислотні |  |
|  | Клема | +, лівого або правового розташування |  |
|  | Пусковий струм, А | не менше 1200 |  |
|  | Номінальна напруга, V | 12 |  |
|  | Ємність, А/ч | 190 |  |
|  | Виконання | що обслуговується |  |
|  | Дата виготовлення, рік | не раніше 2022 |  |
|  | Стан | новий |  |
|  | Гарантійний строк | не менше 24 місяця |  |
|  | Акумулятор 6 СТ – 100 Аз |  |
|  | Тип | 6СТ-100 Аз Свинцево-кислотні |  |
|  | Клема | +, лівого або правового розташування |  |
|  | Пусковий струм, А | не менше 900 |  |
|  | Номінальна напруга, V | 12 |  |
|  | Ємність, А/ч | 100 |  |
|  | Виконання | що обслуговується |  |
|  | Дата виготовлення, рік | не раніше 2022 |  |
|  | Стан | новий |  |
|  | Гарантійний строк | не менше 24 місяця |  |
|  | Акумулятор 6 СТ – 77 Аз |  |
|  | Тип | 6СТ-77 Аз Свинцево-кислотні |  |
|  | Клема | +, лівого або правового розташування |  |
|  | Пусковий струм, А | не менше 720 |  |
|  | Номінальна напруга, V | 12 |  |
|  | Ємність, А/ч | 77 |  |
|  | Виконання | що обслуговується |  |
|  | Дата виготовлення, рік | не раніше 2022 |  |
|  | Стан | новий |  |
|  | Гарантійний строк | не менше 24 місяця |  |
| 2.Організаційні вимоги |
| 2.1. | Місце поставки товару – 29016, м. Хмельницький, вул. Ярослава Мудрого, 5 |  |
| 2.2. | Предмет закупівлі поставляється учасником-переможцем, за його рахунок. |  |
| 2.3. | Товар має бути новий, що раніше не використовувався. При невідповідності якості товару, постачальник зобов’язаний замінити товар. Всі витрати на повернення (заміну) неякісного Товару або Товару, що не відповідає замовленому, покладаються на Учасника |  |
| 2.4. | Учасник гарантує, що якість Товару, який закуповується, відповідає вимогам Замовника |  |
| 2.5. | Учасник гарантує, що предмет закупівлі (товар, тара, пакування) не завдаватиме шкоди навколишньому середовищу та передбачатиме заходи щодо захисту довкілля |  |
| 2.6. | Відтермінування платежу за товар, який закуповується до 90 календарних днів |  |
| 2.7. | Строк поставки: протягом 5-и банківських днів з дати заявки |  |

Примітка:

* Замовник не вимагає від учасників документальне підтвердження того, що пропоновані ними Товари за своїми екологічними чи іншими характеристиками відповідають вимогам, установленим у цій технічній специфікації.

** Якщо ця технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, таке посилання є необхідним та обґрунтованим. Після кожного такого посилання слід вважати наявний вираз «або еквівалент».

Посада, прізвище, ініціали, підпис Учасника (його Уповноваженої особи), завірені печаткою (за наявності).