ДОДАТОК  2

до тендерної документації

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі — технічні вимоги до предмета закупівлі

Крани, клапани та затвори

ДК 021:2015:  42130000-9 Арматура трубопровідна: крани, вентилі, клапани та подібні пристрої

Обладнання, зазначене в даному технічному завданні повинне відповідати чинним в Україні Законам, постановам, стандартам і нормам, а також задовольняти вимогам до технічних характеристик, конструкції, випробувань, упаковки.

У разі якщо найменування чи технічні характеристики мають посилання на конкретну торгівельну марку, фірму, патент або виробника читати у редакції «… або еквівалент».

| № з\п | Найменування | Один. виміру | Кіль-кість | Технічні, якісні характеристики | Технічні, якісні характеристики товару запропонованого учасником (заповнюється учасником при поданні тендерної пропозиції) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Клапан сідельний регулювальний трьохходовий VF3, DN50, PN16 з електроприводом VF3 AMV 435, 230В, 7,6 ВА | шт. | 2 | 1. Клапан сідельний регулювальний трьохходовий VF3 фланцевий ДУ50/50. Робоче середовище – вода; Температура робочого середовища: до +130 ºС; Умовний тиск: 1,6 МПа; Хід штоку: 15 мм; Відносний діапазон регулювання: 100:1; Коефіцієнт кавітації: не менше 0,4.; Витратна характеристика регулювання: хід A-AB – логарифмічна; хід B-AB – лінійна; Протікання (згідно стандарту IEC534): хід A-AB - 100% герметичність; хід B-AB ≤ 1,0% від kvs; Максимальний перепад тиску на регулювальному клапані при застосуванні на змішування потоків (на розділення потоків): 0,4 (0,1) МПа; Без електроприводу, шток клапана повинен знаходитись у крайньому верхньому положенні: нормально відкритий; |  |
|  |  |  |  | Матеріали основних деталей: корпус: сірий чавун EN-GJL-250 (GG-25), шток: сталь нержавіюча, конус (золотник): латунь, ущільнення: EPDM. Kvs – 40 м³/год; Фланцеве з`єднання EN 1092-2; 2. Електропривід для клапану сідельного регулювального трьохходового VF3 AMV 435. Напруга живлення: 220 В; Тип керуючого сигналу: імпульсний; Час руху штоку: 7,5/15 с/мм (з перемиканням); Хід штоку електроприводу: 20 мм; Ступінь захисту приводу: не нижчий IP 54. Електропривод повинен мати захисну функцію (силову контактну муфту), яка відключить привід при досягненні крайніх положень. Крайні позиції штока мають бути помічені або словами -«ВІДЧИНЕНО» і «ЗАЧИНЕНО». Привід повинен чітко відображати функції і напрями руху. |  |
| 2 | Клапан запобіжний пружинний кутовий пропорційний фланцевий Н111 DN100/100 PN16 | шт. | 4 | Клапан запобіжний пружинний кутовий пропорційний фланцевий ДУ100/100 Робоче середовище – вода Температура робочого середовища: до +250 ºС Умовний тиск: 1,6 МПа Матеріали основних деталей: корпус: сталь EN-1.0619, сідло, тарілка, напрямна, шток: сталь нержавіюча EN-1.4021, пружина: сталь нержавіюча EN-1.8159. Робочий тиск вхід/вихід: 0,6/0,6 МПа Діапазон початку відкриття: 0,65 МПа Фланцеве з`єднання ДСТУ EN 1092-1:2018; ДСТУ ISO 7005-1:2005 |  |
| 3 | Клапан запобіжний регульований DN32 PN16 (латунь, Арт.999H, код 199920100, IVR) | шт. | 4 | Клапан запобіжний кутовий регульований ДУ32 Робоче середовище – вода Температура робочого середовища: -10 до +200 ºС Умовний тиск: 1,0 МПа Матеріали основних деталей: корпус: латунь CB 753S - UNI EN 1982, затвор: латунь CW 614N - UNI EN 12164/98; капот: латунь CW 617N - UNI EN 12165/98; пружина: сталь; регулювальний болт: сталь. Різьбове з`єднання: 1 3/4"ВВ UNI ISO 228/1 |  |
| 4 | Клапан електромагнітний непрямої дії НЗ 3/4" для води | шт. | 1 | Клапан електромагнітний непрямої дії нормально закритий ДУ20 Робоче середовище – вода Температура робочого середовища: -10 до +140 ºС Умовний тиск: 2,5 МПа Напруга живлення котушки: 220 В Матеріали основних деталей: корпус та кришка: CW 617N - UNI EN 12165/98; арматурна трубка: сталь нержавіюча AISI серії 300, плунжер: сталь нержавіюча AISI серії 400, пружина: сталь нержавіюча AISI серії 300, мембрана: EPDM. Різьбове з`єднання: 3/4"ВВ UNI ISO 228/1 |  |
| 5 | Дисковий поворотний затвор «Баттерфляй» з ручкою міжфланцевий DN 200 PN 16 (чавун. диск, Арт.176N код 117680001N WAFER, IVR) | шт. | 1 | Дисковий поворотний затвор міжфланцевий ДУ 200 Робоче середовище – вода Температура робочого середовища: -20 до +120 ºС Умовний тиск: 1,6 МПа Матеріали основних деталей: корпус – чавун марки GJS-400 або вищої якості; ущільнення корпусу, сідло - EPDM; диск – чавун марки GJS-400, оцинкований (нікельований); шток, шарнір – нержавіюча сталь AISI 416 / SS416; втулка, ущільнення штока – карбонізований тефлон PTFE / Polymer; Керування - рукоятка Тип з'єднання - міжфланцеве |  |
| 6 | Дисковий поворотний затвор «Баттерфляй» з ручкою міжфланцевий DN 100 PN 16 (чавун. диск, Арт.176N код 117620001N WAFER, IVR) | шт. | 4 | Дисковий поворотний затвор міжфланцевий ДУ 100 Робоче середовище – вода Температура робочого середовища: -20 до +120 ºС Умовний тиск: 1,6 МПа Матеріали основних деталей: корпус – чавун марки GJS-400 або вищої якості; ущільнення корпусу, сідло - EPDM; диск – чавун марки GJS-400, оцинкований (нікельований); шток, шарнір – нержавіюча сталь AISI 416 / SS416; втулка, ущільнення штока – карбонізований тефлон PTFE / Polymer; Керування - рукоятка Тип з'єднання - міжфланцеве |  |
| 7 | Дисковий поворотний затвор «Баттерфляй» з ручкою міжфланцевий DN 80 PN 16 (чавун. диск, Арт.176N код 117620001N WAFER, IVR) | шт. | 1 | Дисковий поворотний затвор міжфланцевий ДУ 80 Робоче середовище – вода Температура робочого середовища: -20 до +120 ºС Умовний тиск: 1,6 МПа Матеріали основних деталей: корпус – чавун марки GJS-400 або вищої якості; ущільнення корпусу, сідло - EPDM; диск – чавун марки GJS-400, оцинкований (нікельований); шток, шарнір – нержавіюча сталь AISI 416 / SS416; втулка, ущільнення штока – карбонізований тефлон PTFE / Polymer; Керування - рукоятка Тип з'єднання - міжфланцеве |  |
| 8 | Кран кульовий фланцевий повнопрохідний 11с42п DN150/150 PN16 | шт | 8 | Кран кульовий повнопрохідний фланцевий ДУ 150/150 Робоче середовище – вода Температура робочого середовища: -20 до +130 ºС Умовний тиск: 1,6 МПа Матеріали основних деталей: корпус – сталь Ст.20 або вищої якості; куля – нержавіюча сталь 20Х17, AISI 304 або вищої якості; ущільнення кулі – фторопласт-Ф4К20 ГОСТ 10007; шток – нержавіюча сталь 20Х13, AISI 304 або вищої якості; ущільнення штока - EPDM, фторсілоксановий еластомер. Керування - рукоятка Фланцеве з`єднання ДСТУ EN 1092-1:2018; ДСТУ ISO 7005-1:2005 |  |
| 9 | Кран кульовий фланцевий повнопрохідний 11с42п DN80/80 PN16 | шт | 2 | Кран кульовий повнопрохідний фланцевий ДУ 80/80 Робоче середовище – вода Температура робочого середовища: -20 до +130 ºС Умовний тиск: 1,6 МПа Матеріали основних деталей: корпус – сталь Ст.20 або вищої якості; куля – нержавіюча сталь 20Х17, AISI 304 або вищої якості; ущільнення кулі – фторопласт-Ф4К20 ГОСТ 10007; шток – нержавіюча сталь 20Х13, AISI 304 або вищої якості; ущільнення штока - EPDM, фторсілоксановий еластомер. Керування - рукоятка Фланцеве з`єднання ДСТУ EN 1092-1:2018; ДСТУ ISO 7005-1:2005 |  |
| 10 | Кран кульовий фланцевий повнопрохідний 11с42п DN65/65 PN16 | шт | 14 | Кран кульовий повнопрохідний фланцевий ДУ 65/65 Робоче середовище – вода Температура робочого середовища: -20 до +130 ºС Умовний тиск: 1,6 МПа Матеріали основних деталей: корпус – сталь Ст.20 або вищої якості; куля – нержавіюча сталь 20Х17, AISI 304 або вищої якості; ущільнення кулі – фторопласт-Ф4К20 ГОСТ 10007; шток – нержавіюча сталь 20Х13, AISI 304 або вищої якості; ущільнення штока - EPDM, фторсілоксановий еластомер. Керування - рукоятка Фланцеве з`єднання ДСТУ EN 1092-1:2018; ДСТУ ISO 7005-1:2005 |  |
| 11 | Кран кульовий фланцевий повнопрохідний 11с42п DN50/50 PN16 | шт | 6 | Кран кульовий повнопрохідний фланцевий ДУ 50/50 Робоче середовище – вода Температура робочого середовища: -20 до +130 ºС Умовний тиск: 1,6 МПа Матеріали основних деталей: корпус – сталь Ст.20 або вищої якості; куля – нержавіюча сталь 20Х17, AISI 304 або вищої якості; ущільнення кулі – фторопласт-Ф4К20 ГОСТ 10007; шток – нержавіюча сталь 20Х13, AISI 304 або вищої якості; ущільнення штока - EPDM, фторсілоксановий еластомер. Керування - рукоятка Фланцеве з`єднання ДСТУ EN 1092-1:2018; ДСТУ ISO 7005-1:2005 |  |
| 12 | Кран кульовий в/в Ду50 вода (ричаг, Арт.954 код 195420007 EVERLAST, IVR) | шт. | 10 | Кран кульовий повнопрохідний ДУ 50 ГОСТ 21345-2005. Робоче середовище – вода Температура робочого середовища: -20 до 150 ºС Умовний тиск: 3,2 МПа Матеріали основних деталей : корпус: латунь CW 617N - UNI EN 12165/98, покриття – нікельований, шток: латунь CW 614N - UNI EN 12164/98, куля: латунь CW 617N - UNI EN 12165/98 покриття – хромована, ущільнення кулі: PTFE ущільнювальне кільце штока: NBR ущільнення сальника: PTFE Kvs – 265 м³/год Різьбове з`єднання: 2"ВВ |  |
| 13 | Кран кульовий в/в Ду40 вода (ричаг, Арт.954 код 195415007 EVERLAST, IVR) | шт. | 6 | Кран кульовий повнопрохідний ДУ 40 ГОСТ 21345-2005. Робоче середовище – вода Температура робочого середовища: -20 до +150 ºС Умовний тиск: 3,2 МПа Матеріали основних деталей: корпус: латунь CW 617N - UNI EN 12165/98, покриття – нікельований, шток: латунь CW 614N - UNI EN 12164/98, куля: латунь CW 617N - UNI EN 12165/98 покриття – хромована. ущільнення кулі: PTFE ущільнювальне кільце штока: NBR ущільнення сальника: PTFE Kvs – 170 м³/год Різьбове з`єднання: 1 1/2"ВВ |  |
| 14 | Кран кульовий в/з Ду32 вода (ричаг, Арт.956 код 195612007 EVERLAST, IVR) | шт. | 2 | Кран кульовий повнопрохідний ДУ 32 ГОСТ 21345-2005. Робоче середовище – вода Температура робочого середовища: -20 до +150 ºС Умовний тиск: 4,0 МПа Матеріали основних деталей: корпус: латунь CW 617N - UNI EN 12165/98, покриття – нікельований, шток: латунь CW 614N - UNI EN 12164/98, куля: латунь CW 617N - UNI EN 12165/98 покриття – хромована, ущільнення кулі: PTFE ущільнювальне кільце штока: NBR ущільнення сальника: PTFE Kvs – 100 м³/год Різьбове з`єднання: 1 1/4"ВЗ |  |
| 15 | Кран кульовий в/в Ду25 вода (ричаг, Арт.954 код 195410007 EVERLAST, IVR) | шт. | 5 | Кран кульовий повнопрохідний ДУ 25 ГОСТ 21345-2005. Робоче середовище – вода Температура робочого середовища: -20 до +150 ºС Умовний тиск: 4,0 МПа Матеріали основних деталей: корпус: латунь CW 617N - UNI EN 12165/98, покриття – нікельований, шток: латунь CW 614N - UNI EN 12164/98, куля: латунь CW 617N - UNI EN 12165/98, покриття – хромована, ущільнення кулі: PTFE ущільнювальне кільце штока: NBR ущільнення сальника: PTFE Kvs – 60 м³/год Різьбове з`єднання: 1"ВВ |  |
| 16 | Кран кульовий в/в Ду20 вода (ричаг, Арт.954 код 195407007 EVERLAST, IVR) | шт. | 3 | Кран кульовий повнопрохідний ДУ 20 ГОСТ 21345-2005. Робоче середовище – вода Температура робочого середовища: -20 до +150 ºС Умовний тиск: 5,0 МПа Матеріали основних деталей: корпус: латунь CW 617N - UNI EN 12165/98, покриття – нікельований, шток: латунь CW 614N - UNI EN 12164/98, куля: латунь CW 617N - UNI EN 12165/98, покриття – хромована, ущільнення кулі: PTFE ущільнювальне кільце штока: NBR ущільнення сальника: PTFE Kvs – 45 м³/год Різьбове з`єднання: 3/4"ВВ |  |
| 17 | Кран кульовий в/в Ду40 газ (ричаг, Арт.151 код 115115007 EVERGAS, IVR) | шт. | 4 | Кран кульовий повнопрохідний ДУ 40 ГОСТ 21345-2005. Робоче середовище – газ Температура робочого середовища: -20 до +60 ºС Умовний тиск: 2,0 МПа Матеріали основних деталей: корпус: латунь CW 617N - UNI EN 12165/98, шток: латунь CW 614N - UNI EN 12164/98, куля: латунь CW 617N - UNI EN 12165/98, покриття – хромована, ущільнення кулі: PTFE ущільнювальне кільце штока: NBR ущільнення сальника: PTFE Kvs – 151 м³/год Різьбове з`єднання: 1 1/2"ВВ |  |
| 18 | Кран кульовий в/в Ду20 газ (ричаг, Арт.151 код 115107007 EVERGAS, IVR) | шт. | 4 | Кран кульовий повнопрохідний ДУ 20 ГОСТ 21345-2005. Робоче середовище – газ Температура робочого середовища: -20 до +60 ºС Умовний тиск: 2,0 МПа Матеріали основних деталей: корпус: латунь CW 617N - UNI EN 12165/98, шток: латунь CW 614N - UNI EN 12164/98, куля: латунь CW 617N - UNI EN 12165/98, покриття – хромована, ущільнення кулі: PTFE ущільнювальне кільце штока: NBR ущільнення сальника: PTFE Kvs – 35 м³/год Різьбове з`єднання: 3/4"ВВ |  |
| 19 | Клапан зворотний міжфланцевий DN 65 PN 16 (чавун., підпруж., Арт.174N, код 117425001N, IVR) | шт. | 2 | Клапан зворотний міжфланцевий ДУ 65 Робоче середовище – вода Температура робочого середовища: до +80 ºС Умовний тиск: 1,6 МПа Матеріали основних деталей: корпус – чавун марки GJL-250 або вищої якості; ущільнення корпусу, сідло - EPDM; диск – чавун марки GJL-250, оцинкований (нікельований); шток – нержавіюча сталь AISI 416 / SS416; пружина – нержавіюча сталь AISI 301/ SS301; Керування - рукоятка Тип з'єднання - міжфланцеве |  |
| 20 | Клапан зворотний міжфланцевий DN 50 PN 16 (чавун., підпруж., Арт.174N, код 117420001N, IVR) | шт. | 6 | Клапан зворотний міжфланцевий ДУ 50 Робоче середовище – вода Температура робочого середовища: до +80 ºС Умовний тиск: 1,6 МПа Матеріали основних деталей: корпус – чавун марки GJL-250 або вищої якості; ущільнення корпусу, сідло - EPDM; диск – чавун марки GJL-250, оцинкований (нікельований); шток – нержавіюча сталь AISI 416 / SS416; пружина – нержавіюча сталь AISI 301/ SS301; Керування - рукоятка Тип з'єднання - міжфланцеве |  |
| 21 | Клапан зворотний муфтовий DN25 PN16 (латунь, Арт.999H, код 199920100, IVR) | шт. | 2 | Клапан зворотний муфтовий ДУ25 Робоче середовище – вода Температура робочого середовища: до +90 ºС Умовний тиск: 1,6 МПа Матеріали основних деталей: корпус: латунь CW 617N - UNI EN 12165/98, пружина: сталь нержавіюча AISI 302, диск: сталь нержавіюча AISI 304, ущільнення диску: NBR. Різьбове з`єднання: 1"ВВ UNI ISO 228/1 |  |
| 22 | Кран трьохходовий пробковий натяжний муфтовий типу 11Б18бк з ручкою вик.5 - М20х1,5, G1/2, 1,6 МПа | шт. | 19 | Кран трьохходовий пробковий натяжний муфтовий 11Б18бк ДУ15, Робоче середовище – вода Температура робочого середовища: -20 до 200 ºС Умовний тиск: 2,5 МПа Матеріали основних деталей : корпус: латунь ущільнення кришки корпуса: PTFE Різьбове з`єднання: М20х1,5, G1/2 |  |
| 23 | Механічний поплавковий клапан з різьбовим з’єднанням 1″ з поплавком з пластику Ø150 мм для регулювання рівня води в ємності. | шт. | 1 | Клапан поплавковий повнопрохідний ДУ 25. Робоче середовище – вода Температура робочого середовища: до +80 ºС Умовний тиск: 0,5 МПа Клапан оснащений: 1. Куля пластикова з повзунковим кріпленням, діаметр 150 мм. 2. Плоска штанга з можливістю приєднання сфери за допомогою повзункового кріплення. Матеріали основних деталей : корпус: латунь CW 617N - UNI EN 12165/98; покриття – нікельований; ущільнення – PTFE; штанга – нержавіюча сталь AISI 430; куля – пластик. Різьбове з`єднання: 1"З |  |
| Всього: | 111 |  |  |

Вимоги до учасника торгів:

1. Лист від Учасника в довільній формі про те, що Учасник гарантує, що кожен вид товару є новим, не раніше 2022 року виробництва, у стандартному заводському виконанні, не знаходився в експлуатації та не порушено терміни та умови його зберігання.

2. Учасник надає у складі пропозиції  сертифікат відповідності або сертифікат перевірки типу виробу, або сертифікат експертизи типу виробу та технічний паспорт, який підтверджує якісні та технічні характеристики на кожен вид товару.

3. Учасник надає у складі пропозиції  сертифікат на систему управління якості продукції (ISO 9001).

__________________________________________________________________________

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи учасника, завірені печаткою (прізвище, ініціали, підпис – для фізичної особи).