# Додаток 2

# МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

# на закупівлю по предмету

ДК 021:2015 - 33140000-3 - Медичні матеріали

| № з/п | Назва товару (код НК 024:2019) | Технічні та якісні вимоги | Од. виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ємкість для сечі 120 мл (з PP, з кришкою, в індивідуальній упаковці, стерильна) 31400 Контейнер для збору проб сечі, стерильний IVD)VD | Ємкості призначені для збору, транспортування та зберігання біологічних зразків для проведення досліджень в медичних лабораторіях. Виготовляються за технічними умовами ТУ У 22.2-14307481-059:2017. Ємкості відносяться до виробів для in vitro діагностики, одноразового використання. Матеріал: - ємкість поліпропілен або поліетилен, кришка поліетилен низького тиску. Комплектність - ємкість, кришка. Місткість, мл – 120. Габаритні розміри, мм: Зібраний виріб: Ø 64 мм, висота - 72,5 мм Кришечка: Ø 64 мм, висота - 14,5 мм Стаканчик: Ø 59 мм, висота – 71,5 мм | шт | 3000 |
| 2. | Зонд шлунковий №15 38561 Зонд назогастральний / орогастральний | Зонд шлунковий використовується в гастроентерології для діагностування хвороб шлунка шляхом вилучення його вмісту, промивання шлунка, ентерального харчування. ( виготовлено з прозорого термопластичного нетоксичного полімеру; ( довжина 400 мм, 800мм, 1200мм; ( адаптер Жане на проксимальному кінці; ( закритий дистальний кінець має заокруглену форму; ( рентгеноконтрастна смуга вздовж усієї трубки; ( 2 бокових отвори на дистальному кінці; ( мітки довжини для візуального контролю глибини введення; ( стерилізований оксидом етилену. Розмір 15 діаметр (мм) - 5,0 Колір помаранчевий | шт | 100 |
| 3. | Смуги індикаторні 180/60 №1000 35362 - Індикатор хімічний / фізичний для контролю стерилізації | Смуги індикаторні 180/60 призначені для візуального контролю дотримання режиму стерилізації зовні упаковок (біксів, тощо) із виробами, що стерилізуються сухим теплом (гарячим повітрям), за температури 180⁰С протягом 60 хвилин. Індикаторні смуги 180/60 виготовляються з липким шаром на зворотньому боці індикатора, закритим захисним покриттям та постачаються блоками у вигляді аркушів з перфорацією. На лицьову сторону аркуша нанесені дві колірні мітки (індикаторний шар і еталон для порівняння ) та маркування , в якому зазначено метод та параметри стерилізаційного режиму. Смуги 180/60 належать до 4 класу індикаторів (багатопараметрові індикатори) Смуги 180/60 є виробами одноразового застосування. | упак | 30 |
| 4 | Смуги індикаторні 132/20 №1000 (зовнішні) 35362 - Індикатор хімічний / фізичний для контролю стерилізації | Смуги індикаторні 132/20 призначені для візуального контролю дотримання режиму парової стерилізації зовні упаковок (біксів, тощо) із виробами, що стерилізуються водяним паром, за температури 132 о С на протягом 20 хвилин. Індикаторні смуги 132/20 виготовляються з липким шаром на зворотньому боці індикатора, закритим захисним покриттям та постачаються блоками у вигляді аркушів з перфорацією. На лицьову сторону аркуша нанесені дві колірні мітки (індикаторний шар і еталон для порівняння) та маркування, в якому зазначено метод та параметри стерилізаційної витримки. Смуги 132/20 належать до 4 класу індикаторів (багатопараметрові індикатори). Смуги 132/20 є виробами одноразового застосування. | упак | 30 |
| 5. | Катетер Нелатона жіночий, розмір Fr18 45603 Уретральний катетер для разового дренування | 1. Виготовлено з нетоксичного полівінілхлориду; 2. Гладка поверхня та атравматичний дистальний кінець заокругленої форми запобігають травмуванню тканин при введенні катетера; 3. Два латеральних вічка, для ефективного дренажу; 4. Розмір Fr18 5. Довжина жіночого катетера не менше 23,8 см; 6. Кольорове кодування конектора; 7. Конектор підходить до сечоприймачів будь-якого типу; 8. Термін придатності 5 років з дати, вказаної на упаковці; 9. Стерильний, апірогенний, нетоксичний; 10.Індивідуальне пакування. | шт | 30 |
| 6. | Дренаж прямий №15 14191-Трубка, дренаж | Номер за шкалою Шар’ера 15 Диаметр (номинальне значення) - 5 мм Довжина (номинальне значення) – 530 мм Матеріал виробу – прозорий нетоксичний полівінілхлорид З'єднання деталей дренажів витримують навантаження при розтягуванні не менше не менше 20 Н . Вироби призначені для одноразового застосування. Вироби стерильні, апірогенні, нетоксичні. Споживча тара забезпечує збереження стерильності виробів протягом терміну придатності. Дренажі стерилізовані радіаційним методом (гамма-випромінювання) Споживча тара містить інформацію українською мовою. Термін придатності виробів – 5 років від дати виготовлення. | шт | 400 |
| 7. | Система для вливання інфузійних розчинів одноразова з металевим шипом 58977 Набір базовий для внутрішньовенних вливань | Повинні використовуватись для внутрішньовенного вливання інфузійних розчинів. Повинні мати довжину трубки – не менше 1650 мм. Повинні мати тип з’єднання Luer slip (луер сліп) Повинні мати роликовий регулятор швидкості потоку. Повинні мати металеву голку, розміром не менше 0,8 х40мм. Повинні мати крапельну камеру з мікрофільтром. Швидкість потоку від 1000 мл/10m Мікрофільтр з діаметром ячейки 15 мікрон. Повинні мати повітровід, що складається з металевої голки та повітряного клапана виготовлено з поліпропілену Повинні мати трубку системи виготовлену з полівінілхлориду. Повинні мати гумовий перехідник між трубкою та ін’єкційною голкою. Повинні бути стерильними, апірогеними та нетоксичним в індивідуальному пакуванні Повинні бути для одноразового використання. | шт | 10000 |
| 8. | Сильфон 500 мл 45391 - Запірно-намотувальний дренажний резервуар відсмоктувальної колби | Сильфони призначенні для дренування післяопераційних ран та гнійних порожнин в разі приєднання до дренажу для дренування. Застосовуються в клініках та лікарнях. Сфера застосування - хірургія. Сильфони виготовляються в стерильному виконанні, номінальною місткістю 500 ml. Сильфони призначенні для одноразового застосування. Номінальна місткість, номер партії, дата виготовлення, термін придатності вказані на споживчій тарі. | шт | 300 |
| 9. | Набір для катетеризації центральних вен 16615 - Комплект для катетеризації центральної вени | Набір для катетеризації центральних судин за методикою Сельдінгера з кабелем для ЕКГ контролю розташування кінчика катетера. Катетер виготовлений з поліуретану марки Цертон з м'яким кінчиком; Катетер рентгенконтрастний, непрозорий, з маркуванням по всій довжині; Прозора подовжувальна лінія з зажимом для короткочасного переривання інфузії; крильця для фіксації катетера: на катетері до 15 см - 1 пара (нерухомі), на катетері більше 15 см - 2 пари (рухомі та нерухомі). Також до складу набору входять: провідник з J-подібним кінчиком в круглому диспенсері; дилятатор - відповідно до зовнішнім діаметром катетера; шприц Омніфікс 5,0 мл входить до складу всіх наборів з маркуванням V; ЕКГ кабель для контролю знаходження кінчика катетера. | шт | 3 |
| 10. | Спонжи марлеві медичні стерильні з рентгеноконтрастною ниткою, діаметр 25 мм 48125 - Рулон марлевий, нестерильний | Спонжи марлеві медичні стерильні з рентгеноконтрастною ниткою, діаметр 25 мм Тип марлі згідно з ДСТУ EN 14079:2009 – не менш ніж 17 тип марлі Серветки, спонжи та стрічки марлеві медичні ТУ У 21.2-38935759-003:2014 Спонжи чисті, колір білий, запах відсутній Діаметр, мм – 25 Допустиме відхилення діаметру, мм - мінус 4, плюсове відхилення не обмежується Капілярність, см, не менше – 6,5 Наявність рентгеноконтрастної нитки | шт | 400 |
| 11. | Аплікатор на пластиковій паличці з пробіркою із захисним ковпачком та середовищем Amies,стерильний 10173 Антисептичний аплікатор | Аплікатор призначений для взяття, зберігання і транспортування зразків біологічного матеріалу в медичні установи для проведення лабораторних досліджень; взяття санітарних змивів; засівання матеріалу на рідкі та щільні поживні середовища та ін. Аплікатор складається з трьох основних елементів: ( вісь аплікатора, при виготовленні якої використовується; ( тампон, який виготовляють з бавовни; ( пробірка з середовищем, виготовлена з пластику. | шт | 500 |
| 12. | Зонд шлунковий №18 38561 Зонд назогастральний / орогастральний | Зонд шлунковий використовується в гастроентерології для діагностування хвороб шлунка шляхом вилучення його вмісту, промивання шлунка, ентерального харчування. ( виготовлено з прозорого термопластичного нетоксичного полімеру; ( довжина 400 мм, 800мм, 1200мм; ( адаптер Жане на проксимальному кінці; ( закритий дистальний кінець має заокруглену форму; ( рентгеноконтрастна смуга вздовж усієї трубки; ( 2 бокових отвори на дистальному кінці; ( мітки довжини для візуального контролю глибини введення; ( стерилізований оксидом етилену. Розмір 18 діаметр (мм) - 6,0 Колір червоний | шт | 200 |
| 13. | Зонд шлунковий (Назогастральний) Fr30 38561 Зонд назогастральний / орогастральний | Зонд шлунковий використовується в гастроентерології для діагностування хвороб шлунка шляхом вилучення його вмісту, промивання шлунка, ентерального харчування.  виготовлено з прозорого термопластичного нетоксичного полімеру;  довжина 400 мм, 800мм, 1200мм;  адаптер Жане на проксимальному кінці;  закритий дистальний кінець має заокруглену форму;  рентгеноконтрастна смуга вздовж усієї трубки;  2 бокових отвори на дистальному кінці;  мітки довжини для візуального контролю глибини введення;  стерилізований оксидом етилену. Розмір Ch/F 30 Зовнішній діаметр (мм) – 10,0 Колір адаптера – без адаптера | шт | 150 |
| 14. | Зонд шлунковий, розмір Fr16 38561 Зонд назогастральний / орогастральний | 1. Розмір Fr 16 2. Виготовлено з прозорого нетоксичного полівінілхлориду; 3. Гладка поверхня та атравматичний дистальний кінець заокругленої форми; 4. Рентгенконтрасна смужка; 5. Довжина зонда загальна: 1235±10мм; 6. Розміри мають кольорове кодування конектора; 7. Відкритий кінець, 4 бокових отвори; 8. Термін придатності 5 років з дати виготовлення, вказаної на упаковці; 9. Стерильний, апірогенний та нетоксичний; 10.Індивідуальне пакування. | шт | 200 |
| 15. | Стерильний хірургічний пластир на нетканій основі з іонами срібла 9см х 15 44990 – Лейкопластир до поверхневих ран | Стерильна хірургічна повязка з іонами срібла. Гіпоалергена стерильна пов’язка, виготовлена ​​з пористого, еластичного нетканого матеріалу, що пропускає повітря та дозволяє шкірі дихати. Носій: м’яка мікропориста нетканева основа Подушечка: поліестер, віскоза-(штучний шовк), вкрита іонами срібра Пакувальний папір: медичний крафт-папір Клейова основа: гіпоалергенний акрилатний клей (адгезив) Розмір 9см х 15 Вага клейової речовини г/м2 мін.35 Вага основи г/м2 мін.54 Межа міцності гф/cм мін.200 Вага подушечки г/м2 мін.70 Міцність на розтяг % мін. 2.0 Проникність парів води через клейовий шар г/м2 мін.500 Поглинання % мін.300 | шт | 200 |
| 16. | Стерильний хірургічний пластир на нетканій основі з іонами срібла 9см х 10 44990 – Лейкопластир до поверхневих ран | Стерильна хірургічна повязка з іонами срібла. Гіпоалергена стерильна пов’язка, виготовлена ​​з пористого, еластичного нетканого матеріалу, що пропускає повітря та дозволяє шкірі дихати. Носій: м’яка мікропориста нетканева основа Подушечка: поліестер, віскоза-(штучний шовк), вкрита іонами срібра Пакувальний папір: медичний крафт-папір Клейова основа: гіпоалергенний акрилатний клей (адгезив) Розмір 9см х 10 Вага клейової речовини г/м2 мін.35 Вага основи г/м2 мін.54 Межа міцності гф/cм мін.200 Вага подушечки г/м2 мін.70 Міцність на розтяг % мін. 2.0 Проникність парів води через клейовий шар г/м2 мін.500 Поглинання % мін.300 | шт | 200 |
| 17. | Стерильний хірургічний пластир на нетканій основі з іонами срібла 9см х 20 44990 – Лейкопластир до поверхневих ран | Стерильна хірургічна повязка з іонами срібла. Гіпоалергена стерильна пов’язка, виготовлена ​​з пористого, еластичного нетканого матеріалу, що пропускає повітря та дозволяє шкірі дихати. Носій: м’яка мікропориста нетканева основа Подушечка: поліестер, віскоза-(штучний шовк), вкрита іонами срібра Пакувальний папір: медичний крафт-папір Клейова основа: гіпоалергенний акрилатний клей (адгезив) Розмір 9см х 20 Вага клейової речовини г/м2 мін.35 Вага основи г/м2 мін.54 Межа міцності гф/cм мін.200 Вага подушечки г/м2 мін.70 Міцність на розтяг % мін. 2.0 Проникність парів води через клейовий шар г/м2 мін.500 Поглинання % мін.300 | шт | 200 |
| 18. | Шприц ін’єкційний 3-х компонентний інсуліновий одноразовий стерильний 1 мл з голкою, (0.3*13 мм) 47017 - Шприц загального призначення, разового застосування | Повинен бути для проведення внутрішньошкірних та підшкірних ін’єкцій. . Повинен мати інтегровану голку з ковпачком. Повинен бути трьохкомпонентним. Повинен бути об’ємом 1,0 мл. Повинен мати прозорий циліндр. Повинен мати чітку, стійку до стирання шкалу. Повинен мати поршень з плунжером. Повинен мати стопорне кільце. Повинен мати атравматичну голку. Повинен бути циліндр виготовлений з поліпропілена. Повинен мати металеву голку. Повинен мати розмір голки 0,3х13мм. Повинен бути стерильним, нетоксичним та апірогенним. Повинен бути для одноразового використання. | шт | 3000 |
| 19. | Антимікробна хірургічна плівка,56см*45см 47783 Простирадло хірургічне загального призначення, одноразового використання, стерильне | Основа – поліестерова плівка, розмір не меньше - 66см х 45см, розріз 56см х 45см Адгезив: нешкідливий для шкіри поліакрилат Легко розтягується Має індивідуальне стерильне пакування. Не перешкоджає вільному газо- і вологообміну шкіри Адгезивний шар імпрегнований йодофором Концентрація йодофора не менше 0, 0782 мг/кв.см | шт | 400 |
| 20. | Гель для УЗД 5 л 15321 — Нестерильний з'єднувальний гель | Гель для УЗД Однорідна гелеподібна суміш без домішок Колір блакитний Об’єм, гр – 5 000 В’язкість, сП 71 000 Водневий показник, рН 6,1 Швидкість звуку на частоті 5,0 МГц, м/с – 1 560 | шт | 2 |
| 21. | Вакуумний екстрактор 37792 Кубок з вакуумного вилучення, плоду, одноразовий | Система Kiwi – це комплексний пристрій для вакуумної допомоги при пологах, розроблений для повністю самостійного прийому пологів акушером без допомоги асистента. Пристрій pзабезпечує безпечний та ефективний контроль вакууму. Пристрій зосереджує повний контроль над пологами в руках одного акушера і, таким чином, звільняє персонал пологовоїпалати. Цілісна конструкція пристрою містить: • Простий ручний вакуумний насос. • Клапан розрідження вакууму, що відкривається великим чи іншими пальцями. • Точний індикатор розрідження. • Все знаходиться на одній ергономічній ручці. | шт | 3 |
| 22. | Дренаж типу "РЕДОН" 18 розмір 14191 Трубка, дренаж | Дренаж типу «Редон» використовується в хірургії і травматології для пасивного й активного дренування порожнин і післяопераційних ран.  виготовлено з прозорого термопластичного нетоксичного полівінілхлориду (твердість по Шору 50 або 70 ум.один.);  довжина 500 мм;  відкритий дистальний кінець ;  перфорація дистального кінця впродовж 75 мм;  кольорова рентгеноконтрастна смуга вздовж усієї трубки;  стерилізовано оксидом етилену. Розмір Ch/F 18 Зовнішній діаметр (мм) 6,0 | шт | 300 |
| 23. | Система для переливання інфузійних розчинів з інʼєкційною голкою тип «Метелик», з пластиковою голкою підключення до ємкості 58977 Набір базовий для внутрішньовенних вливань | Повинні використовуватись для внутрішньовенного вливання інфузійних розчинів. Повинні мати довжину трубки – не менше 1600 мм. Повинні мати роликовий регулятор швидкості потоку. Повинні мати пластикову голку тип «Метелик» , розміром не менше 0,8 х40мм. Повинні мати повітровід, що складається з металевої голки та повітряного клапана виготовлено з металу та поліпропілену Повинні мати трубку системи виготовлену з полівінілхлориду. Повинні мати гумовий перехідник між трубкою та ін’єкційною голкою. Повинні бути стерильними, апірогеними та нетоксичним в індивідуальному пакуванні Повинні бути для одноразового використання | шт | 100 |

Перелік документів, які вимагаються для підтвердження відповідності пропозиції учасника кваліфікаційним критеріям:

- Запропоновані товари повинні бути зареєстрованими та дозволеними до застосування в Україні та відповідати вимогам діючих стандартів (в складі тендерної пропозиції учасники надають  гарантійний лист в довільній формі).

- Товар повинен бути новим (не бути такими, що вживалися чи експлуатувалися), цілим, без пошкоджень заводської упаковки та її змісту, зберігатися при транспортуванні у відповідному температурному режимі,  згідно інструкцій та стандартів. Товар має бути у тарі, яка забезпечує зберігання при транспортуванні (в складі тендерної пропозиції учасники надають  гарантійний лист в довільній формі).

- Товар, що не відповідає вимогам якості, за узгодженням Сторін, підлягає поверненню або заміні. Всі витрати пов’язані із заміною товару неналежної якості (транспортні витрати а інше) нестиме постачальник (в складі тендерної пропозиції учасники надають  гарантійний лист в довільній формі).

- Залишковий термін придатності товару на момент поставки повинен становити не менше 80% загального терміну його придатності. (в складі тендерної пропозиції учасники надають  гарантійний лист в довільній формі).

- Для підтвердження відповідності тендерних пропозицій медико-технічним вимогам до предмету закупівлі, учасники повинні надати наступні документи: декларацію про відповідність або сертифікат якості або інструкцію з використання.

- Для запобігання придбання фальсифікату або неякісного товару, надати оригінал гарантійного листа виробника (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України) або представника, дилера, дистриб’ютора уповноваженого на це виробником, яким підтверджується можливість поставки товару, який є предметом закупівлі цих торгів та пропонується Учасником, у кількості, зі строками придатності та в терміни, визначені документацією конкурсних торгів та пропозицією Учасника торгів. Гарантійний лист повинен включати номер оголошення, оприлюдненого на веб-порталі Уповноваженого органу, а також назву предмету закупівлі та назву замовника згідно оголошення.