Додаток 2

до тендерної документації

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

до предмету закупівлі:

Послуги з експлуатаційного утримання вулиць і доріг комунальної власності по вул. Козацька (від будинка № 46 до будинка № 54) в с. Вороніж в Сумській області. (Код згідно ДК 021:2015 – 45230000-8 - Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)

Роботи виконуються в технологічному комплексі, передбачають навантаження і перевезення відповідних матеріалів, робітників, інструмента, огороджень і інших супутніх необхідних та обов’язкових робіт та витрат, витрати на проїзд.

ВІДОМІСТЬ ОБСЯГІВ

| № з/п | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Навантаження асфальтогрануляту в транспортні засоби | м3 | 114,07 |
| 2 | Виправлення профілю гравійних основ із додаванням нового матеріалу | м2 | 804 |
| 3 | Перевезення устаткування та будівельних машин транспортом загального призначення на вiдстань 16 км | т | 15 |
| 4 | Перевезення устаткування та будівельних машин транспортом загального призначення на вiдстань 16 км | т | 11 |

Інші вимоги:

Виконавець повинен виконати роботи, якість яких відповідає умовам будівельних норм та правил. Роботи і матеріальні ресурси, що використовуються для їх виконання, повинні відповідати державним стандартам, будівельним нормам, іншим нормативним документам в т.ч. договору.

Відповідальність за якість виконаних робіт, випробування матеріалів, устаткування несе Виконавець з яким укладений договір.

Неякісно виконані роботи, виконані з використанням матеріальних ресурсів, що не відповідають установленим вимогам, Замовником не оплачуються. Виконавець у визначені Замовником терміни зобов’язаний привести їх у відповідність до встановлених вимог.

Виконавець повинен забезпечувати працівників спецодягом, реманентом та інструментом відповідно до сезону; дотримуватися трудового, природоохоронного та іншого законодавства України.

Виконавець повинен самостійно за свій рахунок забезпечувати виконання правил та заходів з охорони праці, техніки безпеки, пожарної безпеки та інше.

Виконавець повинен приступити до виконання робіт при сприятливих погодних умовах протягом одного робочого дня та забезпечити своєчасне проведення комплексу робіт по мірі їх надходження.

Виконавець самостійно визначає необхідність та кількість працівників, транспортних засобів, механізмів та обладнання для виконання якісно та у повному обсязі робіт, що є предметом закупівлі.

Перед організацією робіт Виконавець самостійно забезпечує підготовку ділянки дороги та узбіччя, забезпечує відсутність перешкод організації дорожнього руху в місцях виконання робіт та несе матеріальну відповідальність за шкоду заподіяну третім особам внаслідок незабезпечення організації дорожнього руху в місцях виконання робіт.

Виконавець забезпечує дотримання чистоти та порядку при виконанні робіт та зобов’язаний після виконання робіт привести територію до належного санітарного стану й охайного вигляду.

Гарантійний строк якості виконання робіт повинен складати не менше 12-ти місяців з моменту підписання Акту приймання-передачі виконаних робіт.

Виконавець оплачує всі витрати, пов’язані з пересилкою документів (договір, акти та інші) через кур’єрську службу доставки («Нова пошта», «Укрпошта» та інші).

Послуга надається по 31.12.2024 року.

__________________________________________________________________________________

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи учасника, завірені печаткою (прізвище, ініціали, підпис – для фізичної особи).

Примітка: технічна специфікація повинна бути завірена підписом керівника або уповноваженої особи Учасника та скріплені печаткою учасника (у разі її використання) та надається у спосіб визначений в пункті 1 розділу 3 тендерної документації. Учасник не повинен відступати від форми «ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ»