Додаток 2

до тендерної документації

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ І ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДО ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

на закупівлю: «Емульсія бітумна дорожня катіонна швидкорозпадна», код ДК 021:2015:  44110000-4 - Конструкційні матеріали

| № з/п | Вимоги замовника | Підтвердження вимог учасником |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

1. Загальні положення

| 1.1. | Обсяг закупівлі: 51 т. (Емульсія бітумна дорожня катіонна швидкорозпадна) |  |
| --- | --- | --- |
| 1.2. | Предмет закупівлі повинен відповідати вимогам ДСТУ Б В.2.7-129:2013 |  |
| 1.3. | Вміст бітуму – не менше 50% |  |

2.Організаційні вимоги

| 2.1. | Місце поставки товару – в радіусі 50 км від місця знаходження Замовника, що підтверджується Учасником адресою виробництва, зазначеною в Атестаті виробництва |  |
| --- | --- | --- |
| 2.2. | Предмет закупівлі поставляється на наступних умовах: самовивіз Замовником |  |
| 2.3. | При невідповідності якості товару, постачальник зобов’язаний замінити партію товару. |  |
| 2.4. | Строк поставки: протягом 3-х робочих днів з дати заявки Замовника |  |

Також учасник має подати наступні документи:

1) Копії чинних документів, видані на виробника емульсії бітумної, які свідчать про якість бітумної емульсії, що буде поставлятись Учасником за предметом закупівлі, а саме: Атестат виробництва, що підтверджує відповідність виробництва емульсії бітумної вимогам ДСТУ Б В.2.7-129:2013; Сертифікат відповідності, що підтверджує відповідність емульсії бітумної вимогам ДСТУ Б В.2.7-129:2013.

2) Діючий сертифікат, виданий на виробника емульсії бітумної на систему управління якістю, що відповідає ДСТУ EN ISO 9001:2018 «Системи управління якістю. Вимоги.» (EN ISO 9001:2015. ITD; ISO 9001:2015, IDT),  сфера якого має відповідати ДКПП 23.99. Сертифікат має бути виданий органом з оцінки відповідності, який акредитований в установленому порядку в НААУ. На підтвердження цього надати Атестат про акредитацію відповідного органу з оцінки за підписом НААУ.

3) Діючий сертифікат на систему управління, виданий на виробника емульсії бітумної, що відповідає ДСТУ ISO 14001:2015 (ISO 14001:2015; IDT) «Системи екологічного управління. Вимоги та настанови щодо застосування», сфера якого має відповідати ДКПП 23.99. Сертифікат має бути виданий органом з оцінки відповідності, який акредитований в установленому порядку в НААУ. На підтвердження цього надати Атестат про акредитацію відповідного органу з оцінки за підписом НААУ.