Додаток 2 до тендерної документації

(Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі. Технічне завдання.)

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ. ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

«Капітальний ремонт ліфтів житлового будинку за адресою: м. Одеса, вул. Семена Палія, 134 в кількості 1 (одна) одиниця»

згідно до Настанови з визначення вартості будівництва затвердженою Наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01.11.2021 № 281, код ДК 021:2015: 45310000-3  «Електромонтажні роботи»

| № Ч.ч.. | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кіль- кість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Облаштування робочого місця без установлення верстата | ліфт | 1 |
|  | Розділ 1. Такелажні роботи |  |  |
| 2 | Такелажні роботи. Обладнання вагою до 500 кг з рознесенням в машинне приміщення (Редуктор лебідки) | маш прим | 1 |
| 3 | Такелажні роботи. Обладнання вагою до 100 кг з рознесенням в машинне приміщення (Підрамник) | маш прим | 1 |
|  | Розділ 2. Заміна ліфтового обладнання |  |  |
| 4 | Демонтаж кабіни вантажопідйомністю до 400 кг | кабіна | 1 |
| 5 | Монтаж кабіни вантажопідйомністю до 400 кг | кабіна | 1 |
| 6 | Заміна поста керування ліфтом в купе кабіни | пост | 1 |
| 7 | Пост керування ліфтом виконаний шрифтом «Брайля» | шт | 1 |
| 8 | Заміна кнопкового поста керування ліфтом у режимі "Ревізія" на кабіні, з стаціонарним закріпленням | пост | 1 |
| 9 | Пост керування ліфтом у режимі « Ревізія» | шт | 1 |
| 10 | Заміна балки дверей кабіни | балка | 1 |
| 11 | Балка дверей кабіни з частотним регулятором | шт | 1 |
| 12 | Зняття лебідки окремими вузлами з перекриття шахт [підрамника]. Маса лебідки до 800 кг (маса лебідки 400кг) | лебідка | 1 |
| 13 | Зняття навантаження з лебідки. Навантаження лебідки | ліфт | 1 |
| 14 | Установлення лебідки окремими вузлами на перекритті шахт [підрамник]. Маса приводу, до 800 кг (маса лебідки 400кг) | привід | 1 |
| 15 | Заливка підрамника розчином і його приготування | підрамн. | 1 |
| 16 | Заміна обмежувача швидкості однотипною конструкцією | шт | 1 |
| 17 | Обмежувач швидкості 1020БК | шт | 1 |
| 18 | Заміна противаги з рамою в зібраному вигляді, вантажопідйомність до 400 кг | комплект | 1 |
| 19 | Противага в зборі, в комплекті з вкладишами | шт | 1 |
| 20 | Заміна шафи керування. Швидкість руху кабіни до 1 м/сек | шафа | 1 |
| 21 | Зняття датчиків селекції, точної зупинки та уповільнення | датчик | 4 |
| 22 | Установлення датчиків селекції, точної з зупинки та уповільнення | датчик | 4 |
| 23 | Датчики селекції | шт | 4 |
| 24 | Установлення шунта | шт | 14 |
| 25 | Шунти | шт | 14 |
| 26 | Заміна визивного апарата | шт | 14 |
| 27 | Кнопки виклику, виконані шрифтом Брайля | шт | 14 |
| 28 | Заміна світлового табло | шт | 1 |
| 29 | Світлове табло | шт | 1 |
| 30 | Демонтаж силової електропроводки | м | 15 |
| 31 | Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 | 100м | 0,15 |
| 32 | Силова електропроводка | м | 15 |
| 33 | Витягування проводів електропроводки керування і сигналізації у шахті. | поверх | 14 |
| 34 | Демонтаж підвісного кабелю з кріпленням кабелю в напівшахті | кабель | 3 |
| 35 | Монтаж підвісного кабелю з кріпленням кабелю в напівшахті | кабель | 3 |
| 36 | Кабель підвісний КВПЛ 6х0,75 | м | 58 |
| 37 | Кабель підвісний КВПЛ 18х0,75 | м | 116 |
| 38 | Монтаж електропроводки ланцюгів керування та сигналізації. Прокладання джгута проводів по струні | м джгута | 41,3 |
| 39 | Електрообладнання ліфта (джгут по шахті) | шт | 1 |
| 40 | Заміна розсувних дверей шахти із окремих вузлів і деталей | двері | 14 |
| 41 | Двері шахт L=650 (700)мм, фарбування порошкове 7035 | шт | 14 |
| 42 | Обрамлення дверних прорізів у перегородках сталлю | 100шт | 0,14 |
| 43 | Обрамлення ДШ L=1200мм, фарбування порошкове 7035 | шт | 14 |
| 44 | Відмірювання, вирізання, бандажування кінців каната, 10м каната | 10 м | 21,65 |
| 45 | Заміна тягових канатів. Підвіска балансирна, пружинна. Канат діаметром до 10,5 мм | 10 м | 13,05 |
| 46 | Канати тягові діам.10 мм | м | 131,81 |
| 47 | Заміна каната обмежувача швидкості | 10 м | 8,6 |
| 48 | Канат обмежувача швидкості діам.7,8мм | м | 86,86 |
| 49 | Заміна натяжного пристрою | шт | 1 |
| 50 | Натяжний пристрій | шт | 1 |
| 51 | Заміна ввідного пристрою без зміни кріплення | пристрій | 1 |
| 52 | Ввідний пристрій УВ-1 | шт | 1 |
| 53 | Установлення буферів. Маса комплекту 60 кг | комплект | 1 |
| 54 | Буфери кабіни та противаги | шт | 1 |
| 55 | Заміна кронштейна | кроншт. | 124 |
| 56 | Підготовка ліфтів до здачі в експлуатацію. Ліфти пасажирські на 9 зупинок з автоматичними розсувними дверима | ліфт | 1 |
| 57 | На кожну зупинку понад 9 збільшувати або зменшувати. Ліфти з автоматичними розсувними дверима | зупинка | 5 |
|  | Розділ 3. Електроосвітлення шахти |  |  |
| 58 | Демонтаж електропроводки освітлення шахти | поверх | 14 |
| 59 | Монтаж електропроводки освітлення шахти та освітлювальної арматури. Прокладення джгута проводів по струні | м джгута | 45,1 |
| 60 | Провід ВПП-2 2х1.0 | 1000м | 0,0451 |
| 61 | Монтаж вимикача електропроводки освітлення шахти | шт | 2 |
| 62 | Зовнішній прохідний вимикач 220В | шт | 2 |
| 63 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А | шт | 1 |
| 64 | Однофазний автоматичний перемикач 10А | шт | 1 |
| 65 | Установлення бокса | 100шт | 0,01 |
| 66 | Бокс КМПн 1/4 | шт | 1 |
| 67 | Монтаж світильника освітлення шахти | шт | 9 |
| 68 | Світильник НББ 60 | шт | 9 |
| 69 | Лампа світодіодна (10Вт) | шт | 9 |
|  | Розділ 4. Диспетчеризація |  |  |
| 70 | Демонтаж диспетчерського зв'язку | комплект | 1 |
| 71 | Монтаж диспетчерського зв'язку | комплект | 1 |
| 72 | Комплект диспетчерського зв'язку | шт | 1 |

Устаткування

| № Ч.ч.. | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кіль- кість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Лебідка 400кг (редукторна) | шт | 1 |
| 2 | Станція управління з частотним регулятором та пристроєм аварійної евакуації | шт | 1 |
| 3 | Кабіна ліфта, 630 кг, з вкладишами | шт | 1 |

Пусконалагоджувальні роботи

| № Ч.ч.. | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кіль- кість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Перелік нарахувань: |  |  |
|  | Коефіцієнт до норм витрат труда пусконалагоджувального персоналу=0,85 |  |  |  |
| 1 | Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1,0 м/с, на 10 зупинок | Ліфт | 1 |
| 2 | Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1,0 м/с на 10 зупинок, на кожну зупинку додавати або виключати | Ліфт | 4 |

* Усі посилання в тексті, де міститься найменування чи посилання на конкретну торгівельну марку чи фірму, патент,  конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника — читати як вираз «або еквівалент».

Посилання в технічних специфікаціях, відомостях робіт, відомостях ресурсів на конкретні торгівельні марки чи фірми, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника передбачає можливість включення Учасником еквівалентів зазначених позицій.

Еквівалентними матеріалами, виробами, обладнанням вважаються такі, що відповідають технічним та технологічним характеристикам матеріалів, виробів, обладнання, що передбачені технічними вимогами.