# Додаток 2

до тендерної документації

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

Реле, код 31220000-4 «Елементи електричних схем» за ДК 021:2015

| № з/п | Найменування товару* | Од. вим. | Кількість | Виробник товару або торговельна марка** | Країна походження товару*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реле НМШ1-1440 | шт | 300 | ** | *** |

Опис: товар призначений для виключення появи недопустимих для безпеки руху поїздів станів пристроїв сигналізації, централізації та блокування, які експлуатуються на метрополітені міста Києва.

Технічні та інші умови

1. Основні характеристики товару:

1.1. Тип – нейтральне, малогабаритне, штепсельне, нормальнодіюче.

1.2. Виконання контактних груп – 8фт (з вісьмома контактами, що перемикаються).

1.3. Опір – 720х2 Ом.

1.4. Номінальна напруга – 24 В.

1.5. Напруга перевантаження – 45 В.

1.6. Напруга відпускання – 5,3-8 В.

1.7. Напруга протягування – 14,2 В.

2. Умови поставки:

2.1. Товар постачається новим, раніше не використовуваним, без механічних пошкоджень та виготовленим не раніше _______ року (учасником зазначається рік виготовлення, який повинен бути не раніше 2021 року).

2.2. Паковання товару забезпечує його збереження від механічних пошкоджень, атмосферних опадів під час транспортування, зберігання і проведення вантажно-розвантажувальних робіт.

2.3. Товар (партія товару) супроводжується документом(ами) виробника, що засвідчує(ють) якість товару: ___________ (учасником зазначається вид документа виробника (один або декілька), який(і) буде(уть) надано(і) під час поставки товару, згідно з наступним переліком: паспорт, технічний паспорт, паспорт якості, сертифікат якості, етикетка).

3. Гарантійні зобов’язання:

3.1. Гарантійний строк на товар становить ________ місяців з дати прийняття товару Замовником.

Примітка: учасником зазначається гарантійний строк на товар, який повинен бути не менше 12 місяців.

Посада, підпис, ім’я та прізвище уповноваженої особи учасника

Примітки:

1. Дана технічна специфікація до предмета закупівлі встановлює сукупність основних технічних та інших умов до закупівлі та постачання товару, відповідність яким підтверджується учасником в тендерній пропозиції (за інформацією (умовами, вимогами), формою та змістом технічної специфікації до предмета закупівлі Замовника), та враховується під час укладання договору поставки та складання специфікації, що є його невід’ємною частиною (додатком).

2. До символів (зірочок), зазначених в таблиці технічної специфікації до предмета закупівлі Замовника:

* - або еквівалент (технічні, якісні та функціональні характеристики (показники) еквіваленту повинні відповідати характеристикам (показникам), встановленим Замовником в технічній специфікації до предмета закупівлі).

Учасник повинен чітко зазначити найменування товару (за наявності: тип, марку або інше), що пропонується до постачання;

** - зазначається учасником найменування виробника із зазначенням організаційно-правової форми (товариство з обмеженою відповідальністю, приватне підприємство тощо) або торговельна марка;

*** - зазначається учасником країна походження товару. Країною походження товару вважається країна, в якій товар був повністю вироблений або підданий достатній переробці, відповідно до критеріїв, встановлених Митним кодексом України. Зазначення Російської Федерації та/або Республіки Білорусь не допускається.

3. Символи (зірочки) та інформація (умови, вимоги), що зазначена(і) в технічній специфікації до предмета закупівлі Замовника курсивом, є уточнюючими та повинні враховуватися учасником під час підготовки технічної специфікації до тендерної пропозиції, але безпосередньо в технічній специфікації учасника та/або під час укладання договору – не враховуються (не зазначаються).