Додаток 3

до тендерної документації

Технічні вимоги

код ДК 021:2015 34140000-0 – Великовантажні мототранспортні засоби

(Автомобіль сміттєвоз із заднім завантаженням МАЗ-6312С3-589-010 (або еквівалент))

| № з/п | Вимоги замовника | Підтвердження вимог Учасником |
| --- | --- | --- |
| 1. Загальні положення |
| 1.1 | Обсяг закупівлі – 1 шт. |  |
| 1.2 | Обладнання повинно бути нове, в стандартному заводському виконанні, випуску не раніше 2021 року. |  |
| 1.3 | Автомобіль сміттєвоз із заднім завантаженням МАЗ-6312С3-589-010 (або еквівалент) призначений для механізованого та ручного завантаження, ущільнення, транспортування та вивантаження твердих побутових відходів. |  |
| 2. Технічні параметри: |
| 2.0 | Тип базового автомобільного шасі МАЗ-6312С3-589-010 |  |
| 2.1 | Тип двигуна дизельний |  |
| 2.2 | Потужність двигуна автомобіля не менше 275 к.с. |  |
| 2.3 | Колісна формула 6*4 |  |
| 2.4 | Повна маса автомобіля 26500 кг |  |
| 2.5 | Тип кабіни- без капотна |  |
| 2.6 | Маса завантажуваних побутових відходів 11120 кг, завантаження заднє |  |
| 2.7 | Ущільнення твердих побутових відходів здійснюється за допомогою пресувальної плити |  |
| 2.8 | Коефіцієнт ущільнення - не менше 2,5-6 |  |
| 2.9 | Вантажопідйомність маніпулятора 700 кг |  |
| 2.10 | Коробка передач механічна, кількість передач - 9 |  |
| 2.11 | Режим роботи – безперервний або циклічний |  |
| 2.12 | Привід робочих органів і систем обладнання повинен бути гідравлічним |  |
| 2.13 | Вантажопідйомність портального навантажувача 2200 кг |  |
| 2.14 | Керування робочими органами і системами обладнання та снігоочисного відвалу повинно здійснюватися дистанційно, з кабіни водія, і з пульта. |  |
| 2.15 | Кузов має бути прямокутно-еліптичної форми та виготовлений зі сталі еквівалента 10 ХСНД товщиною не менше 4 мм. |  |
| 2.16 | Об’єм ковша (приймального бункера) 2,0 м3 та повинен бути виготовлений з високоякісної сталі еквівалент RAEX400 товщиною 6 мм та мати можливість механізованого і ручного завантаження приймального бункеру. Також має бути об'ємною зварною конструкцією, посиленою гнутим профілем. Кріпиться до кузова шарнірно у верхній частині кузова. Фіксація в опущеному положенні автоматично, замками. Підіймається двома плунжерними циліндрами з фіксацією в піднятому положенні гідрозамком. |  |
| 2.17 | Механізм пресування працює в автоматичному, напівавтоматичному і ручному режимах. Система пресування і завантаження управляється 4-ма гідроциліндрами двосторонньої дії і складається з плит, що здійснюють поворотно-поступальну ходу для здійснення функцій завантаження і пресування. Вивантаження сміття з приймального бункера здійснюється самоскидним типом. У кабіні на панелі приладів встановлюється додатковий кнопковий пульт управління світловими приладами спец. обладнання і приводом масляних насосів спец. обладнання. Управління плитами пресуючого механізму електрогідравлічне, здійснюється в автоматичному, напівавтоматичному або ручному режимі з пульта на лівій боковині заднього борту. На пульті є кнопка аварійної зупинки механізму сміттєвозу, а також рукоятки управління перекидачем контейнерів. Управлінням підйомом – опусканням заднього борту і руху виштовхуючої плити здійснюється в ручному режимі з пульта в передній частині кузова. |  |
| 3. Організаційні вимоги |
| 3.1 | Учасник забезпечує передпродажну підготовку та навчання обслуговуючого персоналу на території заводу виробника (вартість цих робіт враховується в ціну пропозиції учасника). |  |
| 3.2 | Учасник повинен надати у складі тендерної пропозиції: - копію витягу з ТУ (1-2 стор. зареєстрованих технічних умов в Мінекономрозвитку України) на виробництво сміттєвозів завірену печаткою заводу виробника та підписом та печаткою Учасника; - підтвердження поставки якісного та комплектного товару в строки, визначені тендерною документацією(у разі обрання учасника переможцем торгів та укладення договору) – оригінал листа від заводу-виробника шасі або офіційного дистриб’ютора заводу-виробника в Україні у разі якщо таке шасі не виробляється в Україні; - зображення (проспект) та детальні технічні характеристики та опис техніки. |  |
| 3.3 | Гарантійний термін на машину не менше 1 року. |  |
| 3.4 | Учасник забезпечує здійснення технічного нагляду, гарантійного та сервісного обслуговування техніки на протязі гарантійного терміну експлуатації. |  |

Інші вимоги

- Учасники процедури закупівлі підтверджують відповідність пропозиції  учасника технічним, якісним, кількісним характеристикам згідно з даною інструкцією та за формою, що наведена у цьому Додатку  (таблиця заповнюються учасником в стовбці «Підтвердження вимог учасником», де потрібно зазначити «Підтверджено» або «Не підтверджено»).

Учасник торгів погоджується, що в разі, якщо ним була надана недостовірна інформація, щодо відповідності запропонованого ним товару технічним вимогам Замовника, його пропозиція буде відхилена.

Якщо пропозиція торгів учасника не відповідає Технічним вимогам документації торгів, то пропозиція буде відхилена, як така, що не відповідає вимогам тендерної документації.

Посада, прізвище, ініціали, підпис керівника чи уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою.