Додаток 2 до тендерної документації

#### ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

#### (технічні вимоги до предмету закупівлі)

#### Прилад для дистиляції (для визначення азоту та фосфору органічного)

код ДК 021:2015 – 42910000-8 Апарати для дистилювання, фільтрування чи ректифікації

| Корпус | Корозійностійкий |
| --- | --- |
| Встановлення часу дистиляції | Через графічний дисплей |
| Дисплей кольоровий | Сенсорний екран 7” |
| Бібліотека програм | 10 методик і більше |
| Відтворюваність | ≤ 1% |
| Вилучення | ≥ 99,5% |
| Межа виявлення | ≥ 0,1 мг азоту |
| Додавання лугу / води | Автоматичне/Автоматичне |
| Регулювання потужності пароутворення | 10 – 100 % |
| Видалення залишків дистиляції | Автоматичне |
| Споживання води | від 0,5 л/хв при 15°C; від 1 л/хв при 30°C |
| Сигналізація помилок | Звукові та візуальні повідомлення |
| Напруга | 230 V - 50 / 60 Hz |
| Наявність портів підключення | 2 USB |
| Керування рівнями доступу | так |
| Регулювання інтенсивності подачі пару | від 10% до 100% |
| Гарантійний термін експлуатації | не менше 12 місяців |

Техніка, яка постачається, повинна бути новою, яка не працювала раніше і виготовлена не раніше 2022 року.

Усі представлені технічні характеристики даного обладнання повинні бути підтверджені офіційними документами заводу виробника (інструкція, експлуатаційні документи тощо).

Експлуатаційна і технічна документація повинна бути українською мовою.

Пуско-налагоджувальні роботи: монтаж, інсталяція, постановка методик, навчання персоналу роботі з системою має бути виконано протягом 30 (тридцяти) робочих днів з моменту постачання приладу.

Вартість товару повинна включати в себе транспортні витрати на поставку за місцем знаходження Замовника, пуско-налагоджувальні роботи і навчання спеціалістів Замовника роботі на приладі.