Погоджено:                                                                            Затверджую:

Головний механік                                                                  В.о. директора

ВП ШУ «Новодонецьке»                                                      ВП ШУ «Новодонецьке»

_____________Володимир КУЗЬМЕНКО                                 ___________Ігор МАЛЯНЧУК                від « ______ » _____________2023р.                                від « ______ » _____________2023р.

Технічне завдання  на поставку роликоопори РЛ – 80 (127х280)

для ДП «Добропіллявугілля-видобуток»

| № | Найменування показника | Значення |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ширина кнонвеєрної стрічки, мм. | 800 |
| 2 | Тип конвеєрного става | Підвесний, канатний |
| 3 | Відстань між центрами канатів, мм. | 1100 |
| 3.1 | MIN відстань між центрами канатів, мм. | 1080 |
| 3.2 | MAX відстань між центрами канатів, мм. | 1130 |
| 4 | Диаметр канатів конвеєрного става, мм. | Мах. 22,5 |
| 5 | Кількість роликів у роликоопорі, шт. | 3 |
| 6 | Тип роликовой гірлянди | РЛ - 80 (127х280) |
| 7 | Тип підшипника який використовується, ГОСТ | 6206-2RS ГОСТ 520-2014ТМ «PLK», MTM |
| 8 | Клас високоточного підшипника, виробник | 0, Польша ТМ «PLK», MTM |
| 9 | Мастило підшипникового вузла ролика | Литол – 24 |
| 10 | Захист підшипникового вузла ролика | Багатоступеневий лабіринт, який усуває проникнення води та пилу |
| 11 | Товщина металу кронштейна, мм | 8 |
| 12 | Товщина металу з’еднувальної муфти, мм | 4 |
| 13 | Диаметр шплинта, мм | 8 |
| 14 | Матеріал з’еднувальної муфти, Ø мм | Труба суцільновитягнута, термічнодеформована, Ø 38 |
| 15 | Кут нахилу побічних роликів, град. | 30 |
| 16 | Диаметр обечайки ролика, мм | 127 |
| 17 | Довжина обечайки ролика, мм | 280 +/- 4 |
| 18 | Товщина металла обечайки ролика, мм | 4 |
| 19 | Матеріал обечайки ролика | Труба зварна |
| 20 | Тип вала ролика | Круг металевий |
| 21 | Диаметр вала, мм | 32 |
| 22 | Виконання вала | Шлифований |
| 23 | Механічна обробка вала ролика | З центровкою |
| 24 | Тип ролика | Гладкий |
| 25 | Гарантія, місяців | 12 |
| 26 | Маркировка | Умовний знак виробника, місяць та рік виробництва |
| 27 | Нанесення маркування №1 | Штамп на корпусі підшипникового вузла ролика |
| 28 | Нанесення маркування №2 | Пофарбування корпусів підшипникових вузлів ролика з обох боків |

В.о. заступ. директора з виробництва                                                      Віталій  ВАЛЕНТІЙ

Начальник дільниці №2                                                                             Дмитро КОВАЛЬЧУК