Додаток 3

до тендерної документації

Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі

«Код згідно ДК 021:2015 "Єдиний закупівельний словник" – 45340000-2 Зведення огорож, монтаж поручнів і захисних засобів (Монтаж збірних панельних огорож навколо кладовища с. Нечаяне, адміністративної будівлі Нечаянської сільської ради розташованої за адресою: Миколаївська обл., Миколаївський район, с. Нечаяне, вул. Одеська, 15 та парк в с. Іванівка Миколаївського району Миколаївської області)»

Технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі

Монтаж збірних панельних огорож навколо кладовища, за адресою: Миколаївська обл., Миколаївський район, с. Нечаяне

| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Установлення залізобетонної огорожі з панелей довжиною 2 м | м | 720 |
| 2 | Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В15 | м3 | 3,24 |
| 3 | Планування площ ручним способом, група ґрунту 2 | м2 | 1070 |
| 4 | Звалювання з кореня дерев м'яких порід, діаметр стовбура понад 24 см до 32 см | шт | 50 |
| 5 | Корчування пнів з переміщенням до 10 м, діаметр пня понад 26 см до 34 см | пнів | 50 |

Монтаж збірних панельних огорож навколо адміністративної будівлі Нечаянської сільської ради розташованої за адресою: Миколаївська обл., Миколаївський район, с. Нечаяне, вул. Одеська, 15

| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Установлення залізобетонної огорожі з панелей довжиною 2 м | м | 107 |
| 2 | Готування важкого бетону на щебні, клас бетону В15 | м3 | 0,485 |

Монтаж збірних панельних огорож навколо парку розташованого в с. Іванівка,  Миколаївський район Миколаївська область

| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Установлення залізобетонної огорожі з панелей довжиною 2 м | м | 222 |
| 2 | Готування важкого бетону на щебні, клас бетону В15 | м3 | 0,96 |

- Вимоги до учасника:

Учасник у складі своєї тендерної пропозиції повинен надати кошторисну документацією, виконану у програмному комплексі, який використовується Учасником для складання кошторисної документації (бажано АВК-5), яку слід подати у сканованому вигляді та яка повинна містити інформацію про відповідність запропонованих учасником послуг встановленим кількісним, якісним та іншим вимогам згідно Технічного завдання Додаток № 3 до тендерної документації.

Кошторисна документація пропозиції повинна містити документи розраховані відповідно до «Настанова з визначення вартості будівництва», затвердженими Наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01.11.2021 №281, зі змінами у повній відповідності до технічного завдання Додатку №3, які складені відповідно до додатків до Настанови.

*Обов’язковою умовою участі в процедурі закупівлі є здійснення уповноваженими особам учасників попереднього обстеження (огляду) об’єкта для детального визначення обсягу наданих послуг до кінцевого строку періоду уточнень. Учасник у складі своєї тендерної пропозиції повинен надати акт обстеження об’єкту погоджений Замовником.