Додаток № 4

Тендерної документації

Інформація

про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики

предмета закупівлі, у тому числі відповідна технічна специфікація

Планшетні комп’ютери

(ДК 021:2015 30210000-4 Машини для обробки даних (апаратна частина))

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

| 1.1.Покупець | Львівський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (для в/ч А4925) |
| --- | --- |
| 1.2. Предмет закупівлі | Планшетні комп’ютери (ДК 021:2015 30210000-4 Машини для обробки даних (апаратна частина) |
| 1.3. Кількість поставки | 54 (П’ятдесят чотири) штуки |
| 1.4. Очікувана вартість закупівлі | 594 000 грн. |
| 1.5. Місце поставки товару | 79005, Львівська область, м. Львів вул. Івана Франка, 25 |
| 1.6.Строк поставки товару | Протягом 1 (одного) календарного місяця з дати укладання договору за погодженим графіком, відповідно до Заявок Замовника. |

| 1.7. | Технічні вимоги до Планшетного комп’ютера (аналогічного Планшету Oukitel RT6 (8/256 20000mAh)) або не гірший еквівалент) |
| --- | --- |

| № з/п | Технічні вимоги |
| --- | --- |
| 1. | Тип пристрою |  | Планшет |
| 2 | Дисплей | Тип матриці | IPS |
|  |  | Діагональ екрану | Не менше 10.1" |
|  |  | Роздільна здатність | Не менше 1920 х 1200 |
| 3 | Процесор | Тип | MediaTek MT8788 або не гірший еквівалент |
|  |  | Кількість ядер | Не менше 8 |
|  |  | Частота | Не менше 1,2 ГГц |
| 4 | Функції пам’яті | Вбудована пам’ять | Не менше 256 Гб |
|  |  | Об’єм RAM | Не менше 8 Гб |
|  |  | Підтримка карт пам’яті | microSD |
|  |  | Об’єм карти пам’яті | Не менше 1 ТБ |
| 5 | Камера | Основна | Не менше 16 Мп |
|  |  | Фронтальна | Не менше 16 Мп |
| 6 | Інтерфейс | USB Type C | Не менше 1 |
| 7 | Бездротові технології | WiFi | В наявності |
|  |  | 4G | В наявності |
|  |  | Bluetooth | В наявності |
| 8 | Навігаційна система | GPS | В наявності |
|  |  | Galileo | В наявності |
| 9 | Батарея | Ємність | Не менше 20 000 mAh |
| 10 | Фізичні характеристики | Ширина | Не більше 168 мм |
|  |  | Висота | Не більше 250 мм |
|  |  | Товщина | Не більше 17 мм |
|  |  | Вага | Не більше 1030 г |
| 11 | Програмне забезпечення | Операційна система | Android 13 |
| 12 | Особливості | Стандарт захисту | IP69K/MIL-SND-810H |
|  |  | Особливості корпусу | Водонепроникні, Протиударні |
| 13 | Гарантія | Гарантійний термін експлуатації | Не менше 12 місяців |

| КОМПЛЕКТАЦІЯ: |  |
| --- | --- |
| Планшет | – 1 шт; |
| Зарядний пристрій | – 1 шт; |
| Кабель USB | – 1 шт; |
| Документація | – 1 шт; |

Планшетний комп’ютер має бути укомплектований паспортом (формуляром) та настановами з експлуатування (керівництвом з експлуатації).

| 1.8. Умови поставки | Поставка Товару повинна бути здійснена протягом 1 (одного) календарного місяця з дати підписання договору згідно погодженого графіку, відповідно до Заявок Покупця Поставка Товару здійснюється на умовах DDP «Інкотермс-2010».. |
| --- | --- |
| 1.9. Якість товару | Товар бути новим і таким, що не був у використанні. Якість Товару має відповідати сертифікатам якості та відповідності, що супроводжують виробництво або імпорт Товару, відповідно до законодавства України. Товар за цим Договором має бути повністю придатним до використання, а також відповідати усім вимогам, що звичайно висуваються на ринку до аналогічного Товару. |
| 1.10. Умови оплати | Умови щодо оплати – 100% післяплата, поставлені товари оплачуються протягом 10 (десяти) банківських днів після подання до оплати рахунків та підписаних Сторонами накладних. |
| 1.11. Гарантійне обслуговування | Постачальник забезпечує належну роботу (застосування, використання) Товару, в тому числі комплектуючих виробів, протягом гарантійного строку. Протягом Гарантійного строку Постачальник або зазначені Постачальником сервісні центри, авторизовані виробником, або офіційний представник виробника (дистриб’ютор) беруть на себе зобов’язання про здійснення безкоштовного ремонту або заміни Товару |