Додаток 2

до тендерної документації

Технічні та якісні вимоги до предмету закупівлі

код ДК 021:2015:44220000-8- Столярні вироби

«Захід з енергоефективності та збереження енергії, а саме заміна дерев’яних вікон в будівлі лазні №2 на пластикові, енергозберігаючі »

| № з/п | Схема | Опис та характеристика товару | Од. виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вікно металопластикове №1 |
| 1. |  | DE-42x20, м/п. 5,214 _MegaLine EU- Підставочний профіль, біл, м/п. 6x0,935 Відлив шириною 200 мм, біл, м/п. 6x1 Пластина монтажна 115х30 (1.5 мм), шт. 6x4 4Is/15Ar/4/15Ar/4Is/ 42 mm 6 4Is/15Ar/4/15Ar/4Is/ 42 mm 6 | шт. | 6 |
| Вікно металопластикове №2 |
| 2. |  | DE-42x20, м/п. 5,214 _MegaLine EU- Підставочний профіль, біл, м/п. 6x0,935 Відлив шириною 200 мм, біл, м/п. 6x1 Запірний пристрій відкидний FAV/FH, шт. 6x1 Пластина монтажна 115х30 (1.5 мм), шт.6x4 Ручка віконна Comfort, біл, шт.6 Ущильнювач паза штапика, біл, м/п. 6x0,888 Siegenia Favorit пов-отк. (Німеччина) 6 4Is/15Ar/4/15Ar/4Is/ 42 mm 6 4Is/15Ar/4/15Ar/4Is/ 42 mm 6 | шт. | 6 |
| Вікно металопластикове №3 |
| 3. |  | DE-42x20, м/п. 3,476 _MegaLine EU- Підставочний профіль, біл, м/п. 4x0,935 Відлив шириною 200 мм, біл, м/п. 4x1 Запірний пристрій відкидний FAV/FH, шт. 4x1 Пластина монтажна 115х30 (1.5 мм), шт. 4x4 Ручка віконна Comfort, біл, шт. 4 Ущильнювач паза штапика, біл, м/п. 4x0,888 Siegenia Favorit пов-отк. (Німеччина) 4 4Is/15Ar/4/15Ar/4Is/ 42 mm 4 4Is/15Ar/4/15Ar/4Is/ 42 mm 4 | шт. | 4 |
| Вікно металопластикове №4 |
| 4. |  | DE-42x20, м/п. кіл-ть:6,952 _MegaLine EU- Підставочний профіль, біл, м/п. 8x0,935 Відлив шириною 200 мм, біл, м/п. кіл-ть:8x1 Пластина монтажна 115х30 (1.5 мм), шт. 8x4 4Is/15Ar/4/15Ar/4Is/ 42 mm 8 4Is/15Ar/4/15Ar/4Is/ 42 mm 8 | шт. | 8 |
| Вікно металопластикове №5 |
| 5. |  | DE-42x20, м/п. 2,607 _MegaLine EU- Підставочний профіль, біл, м/п. 3x0,935 Відлив шириною 200 мм, біл, м/п. 3x1 Пластина монтажна 115х30 (1.5 мм), шт. 3x4 4Is/15Ar/4/15Ar/4Is/ 42 mm 3 4Is/15Ar/4/15Ar/4Is/ 42 mm 3 | шт. | 3 |
| Вікно металопластикове №6 |
| 6. |  | DE-42x20, м/п. 1,738 _MegaLine EU- Підставочний профіль, біл, м/п.2x0,935 Відлив шириною 200 мм, біл, м/п. . 2x1 Запірний пристрій відкидний FAV/FH, шт.2x1 Пластина монтажна 115х30 (1.5 мм), шт 2x4 Ручка віконна Comfort, біл, шт. 2 Ущильнювач паза штапика, біл, м/п. . кіл-ть:2x0,888 Siegenia Favorit пов-отк. (Німеччина) 2 4Is/15Ar/4/15Ar/4Is/ 42 mm . 2 4Is/15Ar/4/15Ar/4Is/ 42 mm . 2 | шт. | 2 |
| Вікно металопластикове №7 |
| 7. |  | DE-42x20, м/п. 0,869 _MegaLine EU- Підставочний профіль, біл, м/п. 0,935 Відлив шириною 200 мм, біл, м/п. 1 Пластина монтажна 115х30 (1.5 мм), шт. 4 4Is/15Ar/4/15Ar/4Is/ 42 mm 1 4Is/15Ar/4/15Ar/4Is/ 42 mm 1 | шт. | 1 |

Для першої кліматичної зони, до якої відноситься Хмельницька область, в житлових опалюваних приміщеннях приведений опір теплопередачі віконних конструкцій повинен бути не менше ніж 0,9 м2К/ Вт, (ДБН В.2.6-31:2021, ДСТУ EN 14351-1:2020)

Вимоги до предмета закупівлі:

1.Товар повинен бути новим та таким що не використовувався, упакованим належним чином, з необхідними реквізитами виробника та мати відповідну супровідну технічну документацію (технічний паспорт на виріб, інструкції з експлуатації українською мовою, гарантійні талони, тощо);

2. Товар відповідає вимогам Державних стандартів та норм, які регулюють порядок виробництва вікон і склопакетів, а також представляють нормативи в області будівництва (ДСТУ і БДН). Всі комплектуючі також повинні виготовлятися відповідно до норм визначених ДСТУ і володіти Санітарно-епідеміологічними висновками.

2.Постачальник несе ризик за пошкодження або знищення товару до моменту поставки його Замовнику;

3.Вартість пропозиції учасника повинна враховувати витрати на доставку Товару до місця введення його в експлуатацію, витрати на навантажувально-розвантажувальні роботи, демонтаж старих віконних блоків та монтаж металопластикових конструкцій. 
(надається гарантійний лист).

Що стосується відкосів,то в суму не входить.

4. Гарантійний термін експлуатації вікон не менше 10 років.

Для підтвердження відповідності тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим замовником, учасник повинен надати наступні документи у складі своєї пропозиції:

- Сертифікат якості на товар або будь-який інший документ,який підтверджує якість, виданий виробником запропонованого учасником товару. Повинен підтверджувати торгову марку запропонованого товару та технічні характеристики у відповідності до встановлених в документації вимог.

- Паспорт на виріб (в якому вказується використані комплектуючі;технічні показники; інструкція з експлуатації).

- Санітарно-епідеміологічні висновки, підтверджуючі відповідність вікон існуючим вимогам.

- У разі поставки Товару неналежної якості, в якому виявлені дефекти або недоліки, Учасник-переможець повинен своїми силами та за свій рахунок усунути виявлені дефекти, недоліки або замінити такий Товар належної якості протягом 14 календарних днів з моменту виявлення без будь-якої додаткової оплати з боку Замовника.(надається гарантійний лист).

- Протокол випробування конструкції із склопакетом

5.Місце поставки товарів та умови поставки товарів: Хмельницька область, м.Хмельницький, вул. Симона Петлюри 23

6.Строк поставки товарів: до 30.06.2023 р.

7.Переможець оплачує усі витрати, пов’язані з пересилкою документів ( договір, рахунок, накладні,витрати по доставці товару і т.п.

З умовами технічного завдання ознайомлені, з вимогами погоджуємось

"___" ________________ 20___ року                       ________________________________

[Підпис] [прізвище, ініціали, посада уповноваженої особи учасника]

М.П. (у разі наявності печатки)