Додаток 1 до ТД

Державне підприємство 
«Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом»

ВП «Південноукраїнська АЕС»

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗГІ з ремонту

________________В. ЯНКУЛ

«____»______________2023 р.

Технічна специфікація до предмету закупівлі

Ремонт розбризкуючих пристроїв бризкальних басейнів енергоблоку № 3
ТСдоПЗ(п).23.0937.0301 - 2023

ПОГОДЖЕНО						РОЗРОБЛЕНО

Начальник ЕРП						Старший майстер РБЦ ЕРП

_____________С. ШПИРКО				_______________І. РОХМАНЬКО

«_____»________2023					«_____»________2023

Головний технолог ЕРП

_____________ В. КРИВОРУЧКО

«_____»________2023

Начальник ТЦ-2

_____________ Д. ВЕСЛОПОЛОВ

«_____»________2023

Начальника ВТС

_____________П. ПОПОВ

«_____»________2023

Начальник ЦРТУ ЕРП

_______________А. ЛЯПАЛО

«_____»________2023

Начальник РБЦ ЕРП

_______________А. МУРЗОВ

«_____»________2023

ЗМІСТ

|  |  | Арк. |
| --- | --- | --- |
|  | Повна назва послуг | 4 |
| 2 | Стан об’єкта надання послуг | 4 |
| 3 | Опис і технічні характеристики послуг | 4 |
| 4 | Основні вимоги до Виконавця | 6 |
| 5 | Вимоги до звітної документації | 6 |
| 6 | Термін надання послуг | 6 |

Додаток 1 до ТСдоПЗ  45-ПВ-лк62тх «Локальний кошторис на ремонт розбризкуючих пристроїв. Бризгальні басейни I системи безпеки енергоблоку № 3».

Додаток 2 до ТСдоПЗ  45-ПВ-лк63тх «Локальний  кошторис  на  ремонт розбризкуючих пристроїв. Бризгальні басейни II системи безпеки енергоблоку № 3».

Додаток 3 до ТСдоПЗ  45-ПВ-лк64тх «Локальний  кошторис  на  ремонт розбризкуючих пристроїв. Бризгальні басейни III системи безпеки енергоблоку № 3».

Додаток 4 до ТСдоПЗ 45-ПВ-лк60б «Локальний  кошторис  на  ремонт перильних огорож. Бризкальні басейни енергоблока № 3».

Додаток 5 до ТСдоПЗ:

- ПВ-033-15-АБ1 «Бризкальні басейни енергоблока № 3. Ремонт перильних огорож (загальні данні)»;

- ПВ-033-15-АБ1.ВР;

- ПВ-033-15-АБ1 «Бризкальні басейни енергоблока № 3. Ремонт перильних огорож (план огорожі басейнів I, II, III);

- ПВ-033-15-АБ1 «Бризкальні басейни енергоблока № 3. Ремонт перильних огорож (ворота ВР-1);

Додаток 6 до ТСдоПЗ:

- ПВ-033-14-ТХ1 «Ремонт розбризкувальних пристроїв бризкальних басейнів

енергоблока № 3 (загальні дані (початок))»;

- ПВ-033-14-ТХ1 «Ремонт розбризкувальних пристроїв бризкальних басейнів

енергоблока № 3 (загальні дані (закінчення))»;

- ПВ-033-14-ТХ1 «Ремонт розбризкувальних пристроїв бризкальних басейнів

енергоблока № 3 (ситуаційний план)»;

- ПВ-033-14-ТХ1 «Ремонт розбризкувальних пристроїв бризкальних басейнів

енергоблока № 3 (план)»;

- ПВ-033-14-ТХ1 «Ремонт розбризкувальних пристроїв бризкальних басейнів

енергоблока № 3 (розбризкувальний пристрій РП-1)»;

- ПВ-033-14-ТХ1 «Ремонт розбризкувальних пристроїв бризкальних басейнів

енергоблока № 3 (спеціфікація матеріалів)»;

- ПВ-033-14-ТХ1.С;

- ПВ-033-14-ТХ1.ВР «Ремонт розбризкувальних пристроїв бризкальних басейнів

енергоблока № 3 (відомість обсягів робіт)»;

Додаток 7 до ТСдоПЗ мовою оригіналу:

- 4186.10.004 «Стенка-отражатель»;

- 4186.08.008 «Боковина»;

- 4186.08.003 «Труба»;

- 4186.08.006 «Боковина»;

- 4186.08.005 «Стенка»;

- 4186.08.007 «Стенка»;

- 4186.08.000СБ «Сопло центробежное ЦО-85(к)»;

- 4186.10.003 «Боковина»;

- 4186.10.006 «Борт»;

- 4186.10.001 «Труба»;

- 4186.10.002 «Стенка»;

- 4186.08.001 «Труба малая»;

- 4186.08.004 «Днище»;

- 4186.08.000СБ «Сопло центробежное ЦО-85(к)»;

- 4186.08.009 «Фланец»;

- 4186.08.002 «Конус»;

Додаток 8 до ТСдоПЗ ПВ-033-15-АБ1 «Бризкальні басейни енергоблока № 3. Ремонт перильних огорож (ситуаційний план)».

Додаток 9 до ТСдоПЗ мовою оригіналу 4186.10.000.СБ  «Сопло щелевое Щс 15х175».

1	Повна назва послуг

Ремонт розбризкуючих пристроїв бризкальних басейнів енергоблоку № 3.

2	Стан об’єкта надання послуг

Стан об’єкта надання послуг – незадовільнений.

# Згідно з мовою оригіналу  № МР.3.0005.0872 от 06.11.2019 г. «По ремонту разбрызгивающих устройств и металлических перильных ограждений 
брызгальных бассейнов I, II, III СБ єнергоблока № 3 ОП ЮУАЕС, 
мовою оригіналу № 191901.211.001-ОТ от 24.10.2019 г. «Технический отчет о техническом состоянии и перезначении срока эксплуатации строительных конструкций и элементов сооружения брызгальных бассейнов ответственных потребителей энергоблока № 3 ОП ЮУ АЄС».

# 3	Опис і технічні характеристики послуг

3.1	Основною метою послуг є ремонт розбризкуючих пристроїв бризкальних басейнів енергоблоку № 3, що забезпечить виконання вимог правил ГКД 34.20.507-2003 
(у редакції 2019 року)  та забезпечення безпечної та надійної експлуатації виробничих будівель і споруд ВП ПАЕС.

3.2	Ремонтні послуги та їх документаційне забезпечення повинні надаватися з урахуванням вимог діючих нормативних документів у т.ч:

- ДСТУ 2925-94      «Якість    продукції.    Оцінювання якості.      Терміни     та

визначення»;

## ДСТУ 3021-95    «Випробування   і   контроль   якості  продукції. Терміни та

## визначення»;

## ДСТУ 3278-95    «Система    розроблення    та    поставлення    продукції   на

## виробництво. Основні терміни та визначення»;

- ДСТУ 9027:2020    «Системи      управління      якістю.     Настанови      щодо

вхідного контролю продукції»;

- ГКД 34.20.507-2003. «Технічна експлуатація електричних станцій та мереж. Правила» (у редакції 2019 р.);

- мовою оригіналу СОУ НАЕК 109:2016 «Эксплуатация технологического комплекса. Мониторинг строительных конструкций АЭС. Общие положения»;

- ГКД 34.20.661-2003 «Правила організації технічного обслуговування та ремонту обладнання, будівель і споруд електростанцій та мереж» (у редакції 2019 р.);

- мовою оригіналу МУ 34-70-116-85 «Методические указания по диагностике строительных конструкций производственных зданий и сооружений энергопредприятий»;

- ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва».

3.3	Послуги надаються відповідно до проектно – кошторисної документації розробленої проектним відділом ВП ПАЕС, а саме:

- 45-ПВ-лк62тх «Локальний кошторис на ремонт розбризкуючих пристроїв. Бризгальні басейни I системи безпеки енергоблоку № 3» (Додаток 1 до ТСдоПЗ);

- 45-ПВ-лк63тх «Локальний  кошторис  на  ремонт розбризкуючих пристроїв. Бризгальні басейни II системи безпеки енергоблоку № 3» (Додаток 2 до ТСдоПЗ);

- 45-ПВ-лк64тх «Локальний  кошторис  на  ремонт розбризкуючих пристроїв. Бризгальні басейни III системи безпеки енергоблоку № 3» (Додаток 3 до ТСдоПЗ);

- 45-ПВ-лк60б «Локальний  кошторис  на  ремонт перильних огорож. Бризкальні басейни енергоблока № 3» (Додаток 4 до ТСдоПЗ);

3.4	Етапи надання послуг визначаються відповідно до розробленого у встановленому порядку Замовником і узгодженим з Виконавцем графіка ремонту і нижче зазначених документів:

Додаток 5 до ТСдоПЗ:

- ПВ-033-15-АБ1 «Бризкальні басейни енергоблока № 3. Ремонт перильних огорож (загальні данні)»;

- ПВ-033-15-АБ1.ВР;

- ПВ-033-15-АБ1 «Бризкальні басейни енергоблока № 3. Ремонт перильних огорож (план огорожі басейнів I, II, III);

- ПВ-033-15-АБ1 «Бризкальні басейни енергоблока № 3. Ремонт перильних огорож (ворота ВР-1);

Додаток 6 до ТСдоПЗ:

- ПВ-033-14-ТХ1 «Ремонт розбризкувальних пристроїв бризкальних басейнів енергоблока № 3 (загальні дані (початок))»;

- ПВ-033-14-ТХ1 «Ремонт розбризкувальних пристроїв бризкальних басейнів енергоблока № 3 (загальні дані (закінчення))»;

- ПВ-033-14-ТХ1 «Ремонт розбризкувальних пристроїв бризкальних басейнів енергоблока № 3 (ситуаційний план)»;

- ПВ-033-14-ТХ1 «Ремонт розбризкувальних пристроїв бризкальних басейнів енергоблока № 3 (план)»;

- ПВ-033-14-ТХ1 «Ремонт розбризкувальних пристроїв бризкальних басейнів енергоблока № 3 (розбризкувальний пристрій РП-1)»;

- ПВ-033-14-ТХ1 «Ремонт розбризкувальних пристроїв бризкальних басейнів енергоблока № 3 (спеціфікація матеріалів)»;

- ПВ-033-14-ТХ1.С;

- ПВ-033-14-ТХ1.ВР «Ремонт розбризкувальних пристроїв бризкальних басейнів енергоблока № 3 (відомість обсягів робіт)»;

Додаток 7 до ТСдоПЗ:

- 4186.10.004 «Стенка-отражатель»;

- 4186.08.008 «Боковина»;

- 4186.08.003 «Труба»;

- 4186.08.006 «Боковина»;

- 4186.08.005 «Стенка»;

- 4186.08.007 «Стенка»;

- 4186.08.000СБ «Сопло центробежное ЦО-85(к)»;

- 4186.10.003 «Боковина»;

- 4186.10.006 «Борт»;

- 4186.10.001 «Труба»;

- 4186.10.002 «Стенка»;

- 4186.08.001 «Труба малая»;

- 4186.08.004 «Днище»;

- 4186.08.000СБ «Сопло центробежное ЦО-85(к)»;

- 4186.08.009 «Фланец»;

- 4186.08.002 «Конус»;

Додаток 8 до ТСдоПЗ:

- ПВ-033-15-АБ1 «Бризкальні басейни енергоблока № 3. Ремонт перильних огорож (ситуаційний план)»;

Додаток 9 до ТСдоПЗ мовою оригіналу:

- 4186.10.000.СБ  «Сопло щелевое Щс 15х175».

  - Гарантійний, безремонтний термін експлуатації становити не менше 
12 місяців.

  - Клас наслідків (відповідності) будинків, будівель, споруд, лінійних об’єктів – СС1.

3.7 Вимоги щодо застосування основних будівельних матеріалів

- Дані послуги надаються з використанням матеріалу Виконавця. В вартість послуг входить вартість будівельних матеріалів відповідно до проектно – кошторисної документації.

- Всі матеріали повинні мати технічний паспорт, сертифікат або декларацію, висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи, протокол пожежних випробувань, що засвідчує відповідність даної партії матеріалу діючій НТД. А також, повинні відповідати встановленому для них терміну придатності (термін зберігання) за умови, що зберігання матеріалів здійснювалося відповідно до вимог НТД на відповідний матеріал.

- Всі матеріали, що закуповуються для надання вищезазначених послуг повинні пройти вхідний контроль відповідно до вимог ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва», СОУ НАЕК 038:2021 «Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для ВП Компанії» .

- Для надання даних послуг Виконавець повинен використовувати перелік  матеріалів вказаних в вищезазначених проектах або еквівалент/аналог. Допускається застосування еквівалента/аналога матеріалів для надання вищезазначених послуг, за умови збігу характеристик матеріалів. У разі застосування Виконавцем еквівалент/аналог матеріалів вказаних в локальних кошторисах, початок надання послуг буде тільки після узгодження, застосування  наданих матеріалів, проектним відділом 
ВП ПАЕС.

- Зміни в проекти на надання послуг відбуваються за рахунок Виконавця.

4	Основні вимоги до Виконавця

4.1 Виконавець повинен надати:

- Довідку складену в довільній формі, підписану уповноваженою особою Виконавця щодо зобов'язання на гарантійний безремонтний термін експлуатації.

- Лист-відгук від Контрагента підписаний уповноваженою особою, в якому повинно бути підтвердження якості і своєчасного надання послуг по ремонту металоконструкцій.

4.2 Забезпечення безпеки, якості надання послуг:

- Виконавець повинен дотримуватися внутрішнього розпорядку 
ВП ПАЕС, норм, правил охорони праці, правил пожежної безпеки та техногенної безпеки, а також вимог фізичного захисту, організаційно-розпорядчих документів, що діють на підприємстві Замовника.

- Учасник до подання тендерної пропозиції повинен мати допуск персоналу до особливих робіт відповідно до «Порядку проведення спеціальної перевірки для надання фізичним особам допуску до виконання особливих робіт на ядерних установках з ядерними матеріалами, радіоактивними відходами, іншими джерелами іонізуючого випромінювання», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.1997р. №1471 (зі змінами).

- Перед початком надання даних послуг Виконавець повинен 
надіслати нижчезазначені листи на адресу Замовника: ДП «НАЕК «Енергоатом» 
ВП «Південноукраїнська АЕС» промзона, м.Южноукраїнськ, Миколаївська область, Україна, 55001 оформлені на Генерального директора, а саме:

- Лист про надання працівникам Виконавця права бути відповідальними особами за нарядами, розпорядженнями (з переліком атестованих працівників, які можуть бути призначені керівниками робіт, виконавцями робіт, членами бригади).

- Лист з переліком персоналу Виконавця на право бути відповідальними за безпечне проведення послуг вантажопідіймальними кранами, знімними вантажозахоплювальними пристроями та тарою. А також на право бути стропальниками під час надання послуг по переміщенню вантажів вантажопідіймальними кранами та машинами.

- Лист з переліком персоналу для отримання перепустки на територію 
ВП ПАЕС із зазначенням номера наказу і категорії допуску до особливих робіт.

5	Вимоги до звітної документації

Після завершення надання послуг Підрядник повинен передати 
Замовнику звітну документацію відповідно до вимог ГКД 34.20.661-2003, а саме:

- проектно-кошторисну документацію, виконавчі креслення, відомість дефектів і об’єми робіт, кошториси;

- журнал виконання робіт;

- акти проміжного виконання робіт;

- акти прихованих робіт;

- сертифікати і паспорти на використані в процесі ремонту матеріали і вироби.

6	Термін надання послуг

Послуги будуть надаватися в III-IV кварталах по 25.12.2023 рік.